Numer sprawy ZP.271.15.2020.ŁP	Załącznik nr 1 do SWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2021/2022

# Wstęp:

  - Zimowe utrzymanie dróg to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

  - Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

  - przygotowanie materiału i sprzętu do zwalczania - zapobiegania w powstawaniu i likwidowania śliskości,

  - usuwanie śniegu z dróg,

  - zwalczanie - zapobieganie w powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.

  - Zimowe utrzymanie dróg realizowane będzie w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

    - Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.);

    - Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

## Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią usługi zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych, w sezonie 2021/2022, realizowane przy założeniach wymienionych poniżej.

Przez zimowe utrzymanie dróg Zamawiający rozumie wykonywanie czynności poprawiających bezpieczeństwo na drogach i prac takich jak:

- zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg mieszaniną piasku z solą, lub środkiem chemicznym (solą),

- odśnieżanie nawierzchni jezdni,

- usuwanie zalegających pryzm śniegowych,

- pełnienie dyżuru gotowości,

- przygotowanie i bieżące utrzymanie w gotowości sprzętu, w tym piaskarek ładowanych materiałem przygotowanym przez Wykonawcę.

## Lokalizacja:

Usługi będą realizowane w granicach administracyjnych gminy Konstantynów Łódzki.

## Opis Przedmiotu Zamówienia

      - Zamówienie obejmuje obowiązek obserwacji nawierzchni dróg i gotowości do niezwłocznego przystąpienia do zwalczania śliskości, odśnieżania. Wyjazd w celu zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub po stwierdzeniu występowania zjawisk pogodowych uzasadniających reakcję (np. gołoledź, śliskość pośniegowa, lodowica).

- Zamówienie obejmuje usługi odśnieżania i usuwania oblodzenia nawierzchni dróg (jezdni).

- Zimowe utrzymanie dróg przewiduje:

- mechaniczne lub ręczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego 
w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne lub ręczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg miejskich i powiatowych,

- mechaniczne lub ręczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg miejskich i powiatowych.

- Określenia podstawowe:

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania nawierzchni jezdni i ciągów pieszych oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na nawierzchni dróg (w tym na nawierzchni jezdni) powstałe na skutek utworzenia się warstwy lodu, zlodowacenia lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości pośniegowej.

Zwalczanie śliskości zimowej – zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz likwidujące powstałą śliskość.

Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej – uodpornienie nawierzchni drogi przed powstaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

Likwidacja śliskości zimowej – usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu – posypanie nawierzchni mieszanką piaskowo- solną w celu przeciwdziałania śliskości.

Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię 
o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

Szron – osad lodu na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się 
w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0o C.

Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający 
z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0o C.

Lodowica – warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nieusuniętej 
z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Śliskość pośniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku milimetrów.

Śliskość śniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku centymetrów.

Śnieg luźny - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Czas gotowości zimowej - jest czasem oczekiwania Wykonawcy z zadysponowaną przez Zamawiającego ilością sprzętu na terenie bazy Wykonawcy wskazanego w przetargu gotowych do natychmiastowej realizacji usługi.

Koordynator – wskazana osoba (lub osoby) zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, wyposażona w sprzęt umożliwiający Zamawiającemu kontakt z koordynatorem przez 24 h/dobę w okresie objętym umową na realizację usług.

Do obowiązków koordynatora należą następujące czynności:

•	Przyjmowanie zgłoszeń od Zmawiającego;

•	Rozdysponowanie posiadanego sprzętu;

•	Wyznaczenie nadzorowanym pracownikom zasadniczych i pomocniczych czynności;

•	Rozliczenie wykonanej usługi;

•	Udział w odbiorach usług;

•	Dyspozycyjność wobec Zamawiającego 24 h/doba

Okres zatrudnienia koordynatora – czas trwania umowy, to jest do 15.04.2022 r.

Pracownicy pracujący pod nadzorem – osoby wykonujące czynności, których istota powoduje, że wypełniają dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, odsyłającej do treści art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy, czynności wykonywane pod nadzorem (kierownictwem), w określonym miejscu i czasie realizacji wyznaczonym przez pracodawcę.

•	Wykonywanie czynności wskazanych przez koordynatora;

•	Usuwanie śliskości zimowej, odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego;

•	Prace pomocnicze objęte przedmiotem zamówienia;

Okres zatrudnienia – czas trwania umowy t.j. do 15.04.2022 r.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV

90620000-9 Usługi odśnieżania

90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń

## Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15.04.2022 r.

## Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia:

Całość akcji zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie we wszystkie dni kalendarzowe w okresie obowiązywania umowy.

Zakres obejmuje:

- drogi gminne twarde o długości 39,32 km;

- drogi gminne gruntowe o długości 47,21 km;

- drogi powiatowe twarde o długości 8,7 km i powierzchni 51.439 m2.

Na usługobiorcy ciąży obowiązek stałej obserwacji nawierzchni dróg (jezdni) w celu niezwłocznego usuwania śliskości. Wyjazd w celu zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub po stwierdzeniu występowania zjawisk pogodowych uzasadniających reakcję (np. gołoledź, śliskość pośniegowa, lodowica). Czas reakcji określa się maksymalnie na 2 godziny od wydania dyspozycji do wyjazdu – czas reakcji (poniżej wymaganego) wskaże Wykonawca na formularzu ofertowym.

## Realizacja przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

    - Monitorowanie przez usługobiorcę całodobowej sytuacji pogodowej. Sygnalizowanie Zamawiającemu konieczności wyjazdu na drogi i podejmowanie decyzji o wyjeździe na drogi.

    - Utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym. Całość akcji zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie we wszystkie dni kalendarzowe. Na usługobiorcy ciąży obowiązek stałej obserwacji nawierzchni w celu niezwłocznego usuwania śliskości.

    - Rozpoczęcie wykonywania usługi musi nastąpić niezwłocznie i nie później niż w czasie 2 godzin (maksymalny czas wymagany przez Zamawiającego) od momentu wystąpienia opadów śniegu lub od stwierdzenia występowania zjawisk pogodowych uzasadniających reakcję (np. gołoledź, śliskość pośniegowa, lodowica).

    - Potwierdzeniem rozpoczęcia wykonania usługi jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę drogą SMS-ową informacji o przystąpieniu do wykonywania usługi wraz z podaniem jej zakresu i szczegółowej lokalizacji.

    - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Zamawiajacemu pocztą elektroniczną informacji z przebiegu wykonanych prac, zawierającej co najmniej wskazanie zakresu i szczegółowej lokalizacji wykonywania usługi, najpóźniej następnego dnia po ich wykonaniu, chyba że najbliższy dzień następujący po wykonaniu usługi przypadnie w dzień wolny od pracy, niedzielę, święto – wówczas obowiązek Wykonawcy wysłania informacji e-mailem przypada w pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

    - Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż  w ciągu 7 dni od przekazania powyższej informacji potwierdzi zasadność wykonania usługi.

    - Zamawiający nie będzie uznawał wykonania usług nie potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego.

## Sposób potwierdzania realizacji usługi i jej rozliczania:

      - Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- koordynatora realizowanych usług,

- osób wykonujących następujące prace:

- usuwanie śliskości zimowej, odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego,

- prace pomocnicze objęte przedmiotem zamówienia,

- czynności wskazane przez koordynatora.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia wynikające z kontroli spełniania tego wymogu zamieszczone są we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

      - Wykonawca ma obowiązek składać w ciągu 2 godzin po zakończeniu wykonywania usługi meldunek z przebiegu jej wykonywania wskazanemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ma obowiązek wysłania e-mailem pisemnej informacji z przebiegu wykonanych prac najpóźniej dnia następnego po ich wykonaniu, chyba, że najbliższy dzień następujący po wykonaniu usługi przypadnie w dzień wolny od pracy, niedzielę, święto – wówczas obowiązek Wykonawcy wysłania informacji e-mailem przypada w pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

      - W ramach dokumentowania zrealizowanych prac Wykonawca przedkłada Zamawiającemu raport (meldunek) z przebiegu dyżuru, zawierający zbiorcze zestawienie zdarzeń w zakresie zimowego utrzymania dróg, zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy.

      - Wykonawca w ramach zbiorczego zestawienia zdarzeń prowadzi szczegółową ewidencję pełnionego dyżuru, w zakresie:

- pracy sprzętu - rodzaju, dat wyjazdów, czasu pracy,

- adnotacji o warunkach pogodowych (temp. opadów, intensywności zjawisk pogodowych),

- długości odśnieżanych/posypywanych odcinków dróg,

- rodzaju i ilości materiału użytego do prowadzonych prac,

      - Rozliczanie usług nastąpi zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do SWZ – Wzorem umowy.

      - Za realizację usługi Wykonawca otrzyma należność na podstawie wystawianych faktur i załączonych oryginałów raportów, o których mowa w pkt 5, których zrealizowany zakres rzeczowy będzie potwierdzony przez Zamawiającego.

      - Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania zamówienia przez Wykonawcę cena miesięcznego ryczałtu za usługę pełnienia dyżuru ciągłego i gotowość sprzętu nie może przekroczyć 5.000,00 zł netto na miesiąc.

## Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej objętej zakresem niniejszego zamówienia o sumie ubezpieczenia na jedno zdarzenie nie niższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) przez cały okres realizacji umowy. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy), o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia z wymaganą sumą ubezpieczenia oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis) i, o ile to konieczne, dowodów zapłaty składki na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia (polisy), o której mowa w zdaniu 1, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- dysponować środkami transportu, sprzętem i potencjałem osobowym gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, ulic;

- prowadzić działalność w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, hałasu 
i uszkodzeń infrastruktury technicznej;

- zapewnić do realizacji zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy Zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2021/2022, następujący sprzęt:

- co najmniej trzy pługopiaskarki samochodowe lub solarki z pługiem,

- co najmniej dwie pługopiaskarki ciągnikowe tzn. pługi odśnieżne zamontowane na ciągnikach rolniczych,

- co najmniej jedną równiarkę,

- co najmniej jedną wytwornicę solanki.

- Wymagania techniczne dodatkowe dotyczące pojazdów, o których mowa w pkt. 2:

- Pojazdy musza być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

- Pojazdy zostaną wyposażone na koszt Wykonawcy w żółte światła pulsujące, zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)).

- Podmiot realizujący usługę w całym okresie obowiązywania umowy gwarantuje odpowiedni stan techniczny sprzętu i pojazdów.

- Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wywiązania się z postanowień umowy.

Załącznik nr 1 do SOPZ

| Wykaz dróg |
| --- |
| Drogi Gminne twarde |
| LP. | Ulica | Długość [km] | Standard |
|  | ul. Armii Krajowej – na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Cegielnianej | 0,32 | IV |
|  | ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 0,08 | IV |
|  | ul. Bechcice | 3,14 | IV |
|  | ul. Boczna | 0,73 | IV |
|  | ul. Władysława Broniewskiego | 0,17 | IV |
|  | ul. Browarna | 0,64 | IV |
|  | ul. Cegielniana | 0,38 | IV |
|  | ul. Chmielna | 0,38 | IV |
|  | ul. Cmentarna - na odcinku wokół cmentarza - na odcinku od przepompowni do ul. Łaskiej (droga krajowa) | 0,90 | IV |
|  |  | 0,18 |  |
|  | ul. Księdza Stanisława Czernika | 0,18 | IV |
|  | ul. Ignacego Daszyńskiego | 0,62 | IV |
|  | ul. Dąbrowska | 0,46 | IV |
|  | ul. Dolna | 0,46 | IV |
|  | ul. Gdańska | 0,35 | IV |
|  | ul. Grunwaldzka | 0,05 | IV |
|  | ul. Ignacew | 0,83 | IV |
|  | ul. Inwestycyjna | 0,58 | IV |
|  | ul. Innowacyjna | 0,65 | IV |
|  | ul. Księdza Kazimierza Janika | 0,50 | IV |
|  | ul. Jesienna | 0,22 | IV |
|  | ul. Jęczmienna | 0,36 | IV |
|  | ul. Józefów - na odcinku od ul. Łaskiej do posesji nr 69 b | 1,20 | IV |
|  | ul. Kaczeńcowa | 0,20 | IV |
|  | ul. Jana Kasprowicza | 0,06 | IV |
|  | ul. Kątna | 0,40 | IV |
|  | ul. Jana Kilińskiego | 0,86 | IV |
|  | ul. Jana Kochanowskiego | 0,63 | IV |
|  | ul. Księdza Hugona Kołłątaja | 0,11 | IV |
|  | Al. Kombatantów | 0,30 | IV |
|  | ul. Mikołaja Kopernika | 0,62 | IV |
|  | ul. Kościelna - na odcinku od ul. łódzkiej do granic administracyjnych miasta | 1,03 | IV |
|  | Pl. Tadeusza Kościuszki | 0,48 | IV |
|  | ul. Krótka - na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. 1 Maja - na odcinku od posesji nr 8 do posesji nr 18 | 0,50 | IV |
|  |  | 0,20 |  |
|  | ul. Mikołaja Krzywiec-Okołowicza | 0,30 | IV |
|  | ul. Kwiatowa | 0,38 | IV |
|  | ul. Generała Mariana Langiewicza - na odcinku od Janika do S-14 | 0,80 | IV |
|  | ul. Legionów | 0,39 | IV |
|  | ul. Księdza Zygmunta Łabentowicza | 0,57 | IV |
|  | ul. Łąkowa | 0,77 | IV |
|  | ul. Łaska - droga prowadząca do posesji Łaska 62 | 0,14 | IV |
|  | ul. 8 Marca | 0,63 | IV |
|  | ul. Adama Mickiewicza | 0,54 | IV |
|  | ul. Miodowa | 0,27 | IV |
|  | ul. Stanisława Moniuszki | 0,77 | IV |
|  | ul. Zofii Nałkowskiej | 0,10 | IV |
|  | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 0,66 | IV |
|  | ul. Nasienna | 0,29 | IV |
|  | ul. Ogrodowa | 0,21 | IV |
|  | ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 0,40 | IV |
|  | ul. Piaskowa | 0,40 | IV |
|  | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 0,62 | IV |
|  | ul. Piwna | 0,20 | IV |
|  | ul. Północna | 0,53 | IV |
|  | ul. Bolesława Prusa | 0,32 | IV |
|  | ul. Przemysłowa | 0,65 | IV |
|  | ul. Mikołaja Reja | 0,22 | IV |
|  | ul. Rszewska | 0,89 | IV |
|  | ul. Sadowa | 0,67 | IV |
|  | ul. Sasankowa | 0,57 | IV |
|  | ul. Henryka Sienkiewicza | 0,34 | IV |
|  | ul. Marii Skłodowskiej-Curie | 0,40 | IV |
|  | ul. Słodowa | 0,27 | IV |
|  | ul. Juliusza Słowackiego | 0,92 | IV |
|  | ul. Spółdzielcza - na odcinku od ul. Łódzkiej do drugiego ronda - na odcinku od pierwszego ronda do ul. Srebrna Ostoja | 1,30 | IV |
|  |  | 0,42 |  |
|  | ul. Srebrzyńska - na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Południowej | 1,12 | IV |
|  | ul. Mjr Henryka Sucharskiego | 0,37 | IV |
|  | ul. Kazimierza Tetmajera | 0,13 | IV |
|  | ul. Juliana Tuwima | 0,17 | IV |
|  | ul. Warzywnicza | 0,64 | IV |
|  | Pl. Wolności | 1,33 | IV |
|  | ul. Stanisława Wyspiańskiego | 0,23 | IV |
|  | ul. Stefana Żeromskiego | 0,62 | IV |
|  | SUMA: | 39,32 |  |

Drogi powiatowe:

Pierwsza kolejność Zimowego Utrzymania

- Droga nr 3307E ul. Kolejowa - 1,0 km - 8.800 m2

- Droga nr 3307E ul. 1 Maja - 1,0 km - 8.500 m2

- Droga nr 5102E ul. Zgierska - 1,3 km - 6.500 m2

Razem: 3,3 km - 23.800 m2

Druga kolejność Zimowego Utrzymania

- Droga nr 1112E ul. Niesięcin/ul. Kręta - 2,1 km - 10.248 m2

- Droga nr 3302E ul. Niesięcin/ul. Klonowa - 3,3 km - 17.391 m2

Razem: 5,4 km 27.639 m2

OGÓŁEM I + II kolejność - 8,7 km - 51.439 m2

Wszystkie drogi należy utrzymywać w IV STANDARDZIE zimowego utrzymania dróg.

STANDARD IV – jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących

o możliwości ruchu.

Wszystkie drogi I - szej i II - ej kolejności odśnieżania.

Załącznik nr 2 do SOPZ

| Wykaz dróg |
| --- |
| Drogi Gminne gruntowe |
| LP | Ulica | Długość [km] | Standard |
|  | ul. 1 Maja - na odcinku od posesji nr 62 do 76 - dojazd do posesji 1 Maja 86 od ul. Srebrzyńskiej | 0,18 | IV IV |
|  |  | 0,06 |  |
|  | ul. Armii Krajowej – na odcinku od ul. Cegielnianej do granic administracyjnych miasta | 0,37 | IV |
|  | ul. Bażancia | 0,64 | IV |
|  | ul. Generała Józefa Bema | 0,37 | IV |
|  | ul. Bociania | 0,50 | IV |
|  | ul. Brzozowa | 0,63 | IV |
|  | ul. Bukowa | 0,37 | IV |
|  | ul. Bursztynowa | 0,22 | IV |
|  | ul. Czereśniowa | 0,46 |  |
|  | ul. Dąbrowa - na odcinku od ul. Zgierskiej do S-14 - na odcinku od S-14 do posesji nr 30 - na odcinku od Dąbrowa do ul. Srebrna Dąbrowa | 0,52 | IV IV IV |
|  |  | 0,71 |  |
|  |  | 0,11 |  |
|  | ul. Dębowa | 0,23 | IV |
|  | ul. Diamentowa | 0,20 | IV |
|  | ul. Działkowa - dojazd do posesji Działkowa 7b | 0,96 0,19 | IV |
|  | ul. Gołębia - na odcinku od ul. Bocianiej do posesji Gołębia 33 | 0,13 | IV |
|  | ul. Górna | 1,00 | IV |
|  | ul. Jarzębinowa | 0,25 | IV |
|  | ul. Jaskółcza | 0,37 | IV |
|  | ul. Jastrzębia | 0,24 | IV |
|  | ul. Jesionowa | 0,24 | IV |
|  | ul. Jodłowa | 0,23 | IV |
|  | ul. Józefów - na odcinku od posesji nr 69 b do ul. Wycieczkowej | 1,10 | IV |
|  | ul. Kasztanowa | 0,23 | IV |
|  | ul. Kasztelańska | 0,47 | IV |
|  | ul. Jana Kilińskiego - dojazd do posesji Kilińskiego 19 do 43 | 0,31 | IV |
|  | ul. Klonowa - na odcinku od ul. Klonowa (droga powiatowa) do posesji Klonowa 50 - na odcinku od ul. Klonowa (droga powiatowa) do posesji Klonowa 75 do 79 | 0,10 | IV IV |
|  |  | 0,32 |  |
|  | ul. Marii Konopnickiej - na odcinku od ul. Letniskowej do ul. łużyckiej - dojazd do posesji 18 d - dojazd do posesji 14 c | 0,35 | IV IV IV |
|  |  | 0,11 |  |
|  |  | 0,14 |  |
|  | ul. Konwaliowa - na odcinku od ul. Klonowej do posesji Konwaliowa 28 - na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Krzywej | 0,41 | IV IV |
|  |  | 0,36 |  |
|  | ul. Kosynierów - na odcinku od ul. Górnej do Legionów 6 - na odcinku od ul. Legionów 12 do posesji Ułanów 7 - na odcinku od ul. Legionów 18 do posesji Ułanów 17 | 0,38 | IV IV |
|  |  | 0,18 |  |
|  |  | 0,19 |  |
|  | ul. Krakowska | 0,23 | IV |
|  | ul. Krótka - na odcinku od posesji nr 34 do posesji 1 Maja 82 | 0,56 | IV |
|  | ul. Krucza | 0,45 | IV |
|  | ul. Krzywa - na odcinku od ul. Lutomierskiej do posesji Krzywa 51 | 1,15 | IV |
|  | ul. Kwarcowa | 0,15 | IV |
|  | ul. Generała Mariana Langiewicza - na odcinku od u. Południowej do ul. Krakowskiej | 0,70 | IV |
|  | ul. Leszczynowa | 0,30 | IV |
|  | ul. Leśna - na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Kolejowej | 0,76 | IV |
|  | ul. Letniskowa | 0,75 | IV |
|  | ul. Lipowa - na odcinku o ul. Klonowej do ul. Krzywej - na odcinku od ul. Lipowej do Posesji Lipowa 2g | 0,70 | IV IV |
|  |  | 0,14 |  |
|  | ul. Liściasta | 0,22 | IV |
|  | ul. Lutomierska - droga prowadząca do posesji Lutomierska 34 do posesji Lutomierska 36 | 0,17 | IV |
|  | ul. Łaska - droga prowadząca do posesji Łaska 46 b do posesji Łaska 46 e | 0,18 | IV |
|  | ul. Łódzka - na odcinku od ul. Łódzkiej (droga wojewódzka) do Armii Krajowej (dojazd do posesji Łódzka 175b) | 0,20 | IV |
|  | ul. Łużycka | 1,10 | IV |
|  | ul. Łanowa | 0,44 | IV |
|  | ul. Mała - na odcinku od Lutomierskiej do posesji Mała 2 - ma odcinku od ul. Sienkiewicza do posesji Mickiewicza 29 | 0,06 | IV IV |
|  |  | 0,40 |  |
|  | ul. Mirosławice | 0,45 | IV |
|  | ul. Młynarska | 0,48 | IV |
|  | ul. Modrzewiowa | 0,32 | IV |
|  | ul. Nad Jasienią - na odcinku od u. Zgierskiej do S-14 - na odcinku od S-14 do ul. Spółdzielczej | 0,72 | IV IV |
|  |  | 0,49 |  |
|  | ul. Nadrzeczna | 0,68 | IV |
|  | ul. Cypriana Kamila Norwida - na odcinku od ul. Słowackiego do posesji Norwida 43 - na odcinku od Północnej 23 do Dabrowskiej 22 | 0,44 | IV IV |
|  |  | 0,14 |  |
|  | ul. Niesięcin - dojazd od ul. Niesięcin (droga powiatowa) do posesji Niesięcin 95 | 0,11 | IV |
|  | ul. Nowa | 0,60 | IV |
|  | ul. Owocowa - dojazd do posesji nr 27/29 - dojazd do posesji 16 - od ul. Działkowej do ul. Łanowej | 0,10 | IV IV |
|  |  | 0,13 |  |
|  |  | 0,26 |  |
|  | ul. Plantowa | 0,43 | IV |
|  | Plac Kościuszki - dojazd do posesji od Plac Kościuszki do Plac Kościuszki 13c - dojazd do posesji od Plac Kościuszki do Plac Kościuszki 2c | 0,06 | IV IV |
|  |  | 0,06 |  |
|  | ul. Parkowa | 0,20 | IV |
|  | ul. Pogodna | 0,32 | IV |
|  | ul. Polna | 0,87 | IV |
|  | ul. Południowa | 0,97 | IV |
|  | ul. Poprzeczna - na odcinku od ul. Niesięcin do ul. Zgierskiej - na odcinku od ul. Zgierskiej do S-14 | 0,62 | IV IV |
|  |  | 0,10 |  |
|  | ul. Poziomkowa | 0,23 | IV |
|  | ul. Przygraniczna | 0,52 | IV |
|  | ul. Generała Kazimierza Pułaskiego | 0,30 | IV |
|  | ul. Rszew Legionowo | 0,47 | IV |
|  | ul. Rodzinna - dojazd od ul. Niesięcin (droga powiatowa) do posesji Niesięcin 78c | 0,14 | IV |
|  | ul. Rysia | 0,43 | IV |
|  | ul. Sarnia | 0,41 |  |
|  | ul. Skrzydlata | 0,60 | IV |
|  | ul. Słoneczna | 0,20 | IV |
|  | ul. Słowicza | 0,14 | IV |
|  | ul. Sobolowa | 0,35 | IV |
|  | ul. Sosnowa | 0,62 | IV |
|  | ul. Generała Józefa Sowińskiego - na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Młynarskiej - na odcinku od posesji Bema 4 do Pułaskiego 3 - na odcinku od posesji Bema 8 do Pułaskiego 7 - na odcinku od posesji Bema 18 do Pułaskiego 13 | 0,37 | IV IV IV IV |
|  |  | 0,20 |  |
|  |  | 0,20 |  |
|  |  | 0,20 |  |
|  | ul. Spokojna | 0,10 | IV |
|  | ul. Spółdzielcza - na odcinku od drugiego ronda do posesji Warzywnicza 32 | 0,28 | IV |
|  | ul. Srebrna-Dąbrowa - na odcinku od ul. Zgierskiej do S-14 - na odcinku od ul. Dąbrowa od S-14 | 0,56 | IV IV |
|  |  | 0,66 |  |
|  | ul. Srebrna Polana | 0,22 | IV |
|  | ul. Srebrne Zacisze | 0,07 | IV |
|  | ul. Srebrzyńska -na odcinku od ul. Południowej do ul. Krakowskiej | 0,70 | IV |
|  | ul. Stare Bechcice - na odcinku od ul. Bechcice do posesji nr 52 | 0,55 | IV |
|  | ul. Szpacza | 0,23 | IV |
|  | ul. Świerkowa | 0,15 | IV |
|  | ul. Ułanów | 0,38 | IV |
|  | ul. Uprawna | 0,46 | IV |
|  | ul. Wierzbowa | 0,27 | IV |
|  | ul. Wiewiórcza | 0,43 | IV |
|  | ul. Wiosenna - na odcinku od ul. Polnej do posesji nr 13 | 0,26 | IV |
|  | ul. Wiśniowa | 0,50 |  |
|  | ul. Wodociągowa - na odcinku od ul. Józefów do Stacji uzdatniania wody | 0,18 | IV |
|  | ul. Wrzosowa | 0,49 | IV |
|  | ul. Wycieczkowa - na odcinku od ul. Bechcice do ul. Szpaczej - na odcinku od ul. Dębowej w gm. Lutomiersk do ul. Sobolowej w gm. Konstantynów Łódzki | 0,80 | IV IV |
|  |  | 1,20 |  |
|  | ul. Wypoczynkowa | 0,46 | IV |
|  | ul. Zacisze | 0,20 | IV |
|  | ul. Zagajnikowa | 0,46 | IV |
|  | ul. Zajęcza | 0,38 | IV |
|  | ul. Zgierska (równoległa do drogi krajowej) - dojazd do posesji Zgierska 47 do 47h | 0,21 | IV |
|  | ul. Zielona | 0,42 | IV |
|  | ul. Żurawia | 0,17 | IV |
|  | SUMA: | 47,21 |  |

Wszystkie drogi należy utrzymywać w IV STANDARDZIE zimowego utrzymania dróg.

STANDARD IV – jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących

o możliwości ruchu.

# Footnotes

Wykonawca określi w ofercie czas nie krótszy niż 1 godzina, nie dłuższy niż 2 godziny.