SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Parametry techniczne

- Wymiary: długość 600 cm, szerokość 300 cm, wysokość wewnętrzna 240 cm

- Ściany wykonane z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym: Płyta PWS-S 100T, grubość 100 mm, gatunek I, współczynnik przenikania ciepła nie mniej niż 0,38W/m2K. Kolor ścian zewnętrznych według palety RAL (antracyt + lamele dekoracyjne).

- Dach z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym grubości 100 mm i przenikalności termicznej nie mniejszej niż 0,38 W/m2k. Dach jednospadowy, z obróbkami blacharskimi z blachy ocynk malowanej proszkowo z rynną i  rurą spustową.

- Podłoga: warstwa wewnętrzna – płyta OSB i wykładzina PCV przemysłowa, warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu styropianowym grubość 120 mm i przenikalności termicznej nie mniejszej niż 0,22 W/m2k. Konstrukcja stalowa, płyta OSB, drewnopodobna wykładzina PCV wraz z listwami przypodłogowymi.

- Drzwi zewnętrzne mieszkaniowe z dwoma zamkami, pełne o wymiarach 90 x 210 cm, kolor RAL (grafit). Drzwi wewnętrzne ( 2 szt.) MDF o wymiarach 86 x 204

- Okna z PCV, kolor RAL (grafit), szyby zespolone, współczynnik przenikania ciepła nie mniej niż k = 1,1.

- 1 szt. okno R/U o wymiarach 55/55 cm z parapetem zewnętrznym i roletą antywłamaniową,

- 1 szt. okno R  95/120 cm z parapetem zewnętrznym i roletą antywłamaniową,

- 1 szt. okno R/U 95/120 cm z parapetem zewnętrznym i roletą antywłamaniową,

- Obróbki blacharskie (narożniki i pas dolny) kolor RAL 7024 (grafit).

- Wyposażenie dodatkowe:

- 2 x punkt wod – kan z przepływowym podgrzewaczem wody (zasilanie niezależne od gniazd),

- zlewozmywak,

- szafka pod zlewozmywak,

- wydzielone pomieszczenie gospodarcze o wym. 150 x 150 cm,

- lodówka podblatowa.

- Wentylacja – grawitacyjna w pomieszczeniu toalety i pomieszczeniu gospodarczym     ( 2x kratka wywiewna z okapem)

- Instalacja grzewcza – składająca się z grzejnika elektrycznego dobranego do charakterystyki i kubatury pomieszczenia, grzejnik umieszczony pod otworem okiennym ( stolarka okienna )

- Instalacja elektryczna – musi spełniać wymagania PBUE

- przewody:

- instalacja oświetleniowa YDY 3x1,5mm2

- instalacja gniazd wtykowych YDY 3x2,5mm2

- skrzynka bezpiecznikowa (rozdzielnia modułowa 2 x 12):

- rozłącznik instalacyjny 3 fazowy RI 40 A 3 P,

- wyłącznik RCD 3 fazowy 40A, 30mA;

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 6A – zasilanie skrzynki ‘Roger”

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 10A – oświetlenie;

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 16 A – gniazda 230 V

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 16 A – gniazda 230 V

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 16 A – gniazda 230 V

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 16 A – gniazdo grzejnika 230 V

- wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 20 A – gniazdo podgrzewacza przepływowego x 2 szt.

- oprawy świetlne  2 x 36W – 5 szt.

- gniazda 230V – 6 szt (podwójne), 3 szt. pojedyncze.

- włącznik – 3 szt.

- grzejnik konwektorowy 2000W

- do obsługi systemu ROGER należy przewidzieć:

- zamontowanie elektro-zaczepu z pamięcią w drzwiach wejściowych do kontenera. Jego okablowanie to przewód 2x0,5 w linie doprowadzony do obudowy metalowej TPR – 48724, zasilanie ze skrzynki bezpiecznikowej do obudowy metalowej TPR – 48724.

Z uwagi na to ze czytnik będzie znajdował się obok drzwi wejściowych do kontenera na wysokości 1,5 m od posadzki należy przewidzieć jego okablowanie – przewód skrętka komputerowa pozostawiona w obudowie metalowej TPR – 48724.

Aranżację przestrzeni wraz z wyposażeniem kontenera, dobór kolorystyki ścian zewnętrznych przedstawiono w Załączniku nr 4 i 5 do SWZ.