SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia :	Bieżące prace konserwacyjne z naprawą elementów osi strzeleckich na Strzelnicy Garnizonowej 
w Bydgoszczy

Lokalizacja obiektu:		85-915 Bydgoszcz,  ul. Rynkowska 2

INWESTOR:			11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

85-915 Bydgoszcz  ul. Gdańska 147

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, związanych z konserwacją bieżącą oraz naprawą strzelnicy garnizonowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2.

Zakres wykonania robót w 2020 roku obejmuje:

- Oś strzelecka nr 1 (pistoletowa):

  - Wymiana deskowania ścian (kulochwyt) z desek o grubości 50 mm w ilości: każdorazowo około 4,0 m²

wymiana dwa razy w roku – kwiecień i październik

  - naprawa osłon celów polegająca na wymianie uszkodzonych elementów drewnianych –bale (podkłady kolejowe) o wymiarach:

0,30m x 0,15m x 1,0m w ilości 14 szt.

wymiana 1 raz w roku - październik

- oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegające na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni  5,0 x 8,5m na głębokość 0,30m, przesianie o sito o oczkach 5 x 5mm z segregacją urobku. Rozsypanie 
i splantowanie oczyszczonego gruntu:

ilość : 5,00m x 8,50m x 0,30m = 12,75 m³

przesianie 1 raz na dwa lata – październik 2020 r.

- Oś strzelecka nr 2 (sześciostanowiskowa):

  - drobne naprawy przesłon nr 1 i 2 polegające na wymianie zużytych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deska o grubości 50mm)

ilość łączna rocznie : 52,80 m²

wymiana raz w miesiącu (w roku 2020 – każdorazowo w miesiącu 
po ok. 4,80 m²)

  - naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulochwytu (blacha 
kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach odpowiednio: 0,90 x 0,50 x 0,005m 
i 0,90 x 0,15 x 0,010m) polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń -spawy, oszlifowaniu i pomalowaniu, ponownym montażu:

ilość łącznie rocznie : 88 szt.

wymiana raz w miesiącu (każdorazowo w miesiącu 
 po  ok. 8 szt.)

- drobne naprawy kulochwytu polegająca na wymianie elementów drewnianych (na linii celów 100, 150, 200 i 300 m) (deska o grubości 50mm) 
o szerokości  0,20 m:

ilość łącznie rocznie 36,0 m²

wymiana   raz   w  miesiącu  (w   roku   2020  –  każdorazowo w m-cu     
        po ok. 3-4 m²)

- naprawa uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych zadaszenia okien strzelniczych polegająca na wymianie desek 
o grubości 50mm  i szerokości 0,20m :

każdorazowo powierzchnia : (2,50*0,20*8)+(2,50*0,50*8) = 14,00m²

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik

- naprawa górnej części okien strzelniczych polegająca na wymianie uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deski grubości 50mm nad 4 oknami (okna o wymiarach 2,50m x 2,20m) :

każdorazowo powierzchnia : 2,50*2,50 *2 = 12,50m²

0,20*20,0 = 4,00m²

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik

- naprawa ścian przesłony – uzupełnienie piaskiem, który wysypie się  
w trakcie naprawy pokrycia z elementów drewnianych. Uwzględnić 
w kalkulacji zakup i dostawę żwiru (żwir o granulacji 2-5 mm) w ilości 25% przedmiaru:

ilość : 2,50 m3

wymiana 1 raz w roku – październik

- naprawa osłon celów polegająca na wymianie uszkodzonych elementów drewnianych bale  (podkłady kolejowe) o wymiarach:

0,30m x 0,15m x 1,0m w ilości 6 szt.

wymiana 1 raz w roku – październik

- naprawa elementów metalowych kulochwytu - na linii celów 100, 150m – (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach odpowiednio: 0,50 x 0,005m 
i 0,15 x 0,010m) polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń – spawy, oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż:

ilość łącznie 30,0mb

wymiana 1 raz w roku – październik

- Oś nr 3 (dziewięciostanowiskowa):

- drobne naprawy przesłony nr 1 polegające na wymianie uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deski o grubości 50mm) 
o szerokości 0,20 m:

każdorazowo w ilości 2,40m.

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik tj. łącznie 4,80 m

b)  naprawa elementów metalowych (blacha kulochwytu ze zbijakiem) 
o wymiarach 0,90 x 0,50 x 0,005m oraz 0,90 x 0,15 x 0,010m polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż:

każdorazowo w ilości 8 szt.

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik tj. łącznie 16 szt.

- oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegające na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni  5,0 x 6,5m na głębokość 0,30m, przesianie o sito o oczkach 5 x 5mm z segregacją urobku. Rozsypanie 
i splantowanie oczyszczonego gruntu :

ilość : 5,00m x 6,50m x 0,30m = 9,75 m³

wymiana 1 raz w roku – kwiecień 2020 r.

- wymiana  elementów  drewnianych  zadaszenia  okien  część  górna       tarcica gr. 50 mm, 4 okna 2,50x2,20 m:

każdorazowo powierzchnia : 2,50*2,50 *2 = 12,50m²

0,20*20,0 = 4,00m²

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik

- Rzutnia granatem:

- zasypanie wykopów ziemią dostarczoną przez Zamawiającego, plantowanie terenu o powierzchni 20 x 20m.

ilość ziemi : 20,00*20,00*0,30 = 120,00m³

2 razy w roku – kwiecień, październik

- Teren:

- naprawa fragmentów ogrodzenia zewnętrznego z siatki.

obmiar ogółem : 5,00*2,00*(2+2+2+1) = 70,00m²

1 raz w roku – kwiecień

- makroniwelacja terenu osie 1+2+3 ok. 400m2 – materiał Wykonawcy.

1 raz w roku - kwiecień

- Wywóz i utylizacja (uzysk) odpadów uzyskanych w trakcie robót konserwacyjnych i naprawczych:

Elementy drewniane, uzysk złomu stalowego i mieszanego

Zakres wykonania robót w 2021 roku obejmuje:

- Oś strzelecka nr 1 (pistoletowa):

  - Wymiana deskowania ścian (kulochwyt) z desek o grubości 50 mm w ilości: każdorazowo około 4,0 m²

wymiana dwa razy w roku – kwiecień i październik

  - naprawa osłon celów polegająca na wymianie uszkodzonych elementów drewnianych –bale (podkłady kolejowe) o wymiarach:

0,30m x 0,15m x 1,0m w ilości 14 szt.

wymiana 1 raz w roku - październik

- Oś strzelecka nr 2 (sześciostanowiskowa):

  - drobne naprawy przesłon nr 1 i 2 polegające na wymianie zużytych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deska o grubości 50mm)

ilość łączna rocznie : 52,80 m²

wymiana raz w miesiącu (każdorazowo w miesiącu po 4,40 m²)

  - naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulochwytu (blacha 
kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach odpowiednio: 0,90 x 0,50 x 0,005m 
i 0,90 x 0,15 x 0,010m) polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń -spawy, oszlifowaniu i pomalowaniu, ponownym montażu:

ilość łącznie rocznie : 88 szt.

wymiana raz w miesiącu (każdorazowo w miesiącu po ok. 7-8 szt.)

- drobne naprawy kulochwytu polegająca na wymianie elementów drewnianych (na linii celów 100, 150, 200 i 300 m) (deska o grubości 50mm) 
o szerokości  0,20 m:

ilość łącznie rocznie 36,0 m²

wymiana   raz   w  miesiącu  (w roku 2021 – każdorazowo w miesiącu po 3,0 m²)

- naprawa uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych zadaszenia okien strzelniczych polegająca na wymianie desek 
o grubości 50mm  i szerokości 0,20m :

każdorazowo powierzchnia : (2,50*0,20*8)+(2,50*0,50*8) = 14,00m²

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik

- naprawa górnej części okien strzelniczych polegająca na wymianie uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deski grubości 50mm nad 4 oknami (okna o wymiarach 2,50m x 2,20m) :

każdorazowo powierzchnia : 2,50*2,50 *2 = 12,50m²

0,20*20,0 = 4,00m²

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik

- naprawa ścian przesłony – uzupełnienie piaskiem, który wysypie się  
w trakcie naprawy pokrycia z elementów drewnianych. Uwzględnić 
w kalkulacji zakup i dostawę żwiru (żwir o granulacji 2-5 mm) w ilości 25% przedmiaru:

ilość : 2,50 m3

wymiana 1 raz w roku – październik

- naprawa osłon celów polegająca na wymianie uszkodzonych elementów drewnianych bale  (podkłady kolejowe) o wymiarach:

0,30m x 0,15m x 1,0m w ilości 6 szt.

wymiana 1 raz w roku – październik

- naprawa elementów metalowych kulochwytu - na linii celów 100, 150m – (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach odpowiednio: 0,50 x 0,005m 
i 0,15 x 0,010m) polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń – spawy, oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż:

ilość łącznie 30,0mb

wymiana 1 raz w roku – październik

- oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych polegające na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,0 x 15,0m na głębokość 0,30m, przesianie 
o sito o oczkach 5 x 5mm z segregacją urobku. Rozsypanie i splantowanie oczyszczonego gruntu.

ilość: 15,0*5,0*0,30 = 22,50m³

przesianie 1 raz w roku

- Oś nr 3 (dziewięciostanowiskowa):

- drobne naprawy przesłony nr 1 polegające na wymianie uszkodzonych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deski o grubości 50mm) 
o szerokości 0,20 m:

każdorazowo w ilości 2,40m.

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik tj. łącznie 4,80 m

b)  naprawa elementów metalowych (blacha kulochwytu ze zbijakiem) 
o wymiarach 0,90 x 0,50 x 0,005m oraz 0,90 x 0,15 x 0,010m polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części, wspawaniu nowej blachy, wykonaniu połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż:

każdorazowo w ilości 8 szt.

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik tj. łącznie 16 szt

- oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegające na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni  5,0 x 6,5m na głębokość 0,30m, przesianie o sito o oczkach 5 x 5mm z segregacją urobku. Rozsypanie 
i splantowanie oczyszczonego gruntu :

ilość : 5,00m x 6,50m x 0,30m = 9,75 m³

wymiana 1 raz w roku – kwiecień 2020 r.

- wymiana  elementów  drewnianych  zadaszenia  okien  część  górna     tarcica gr. 50 mm, 4 okna 2,50x2,20 m:

każdorazowo powierzchnia : 2,50*2,50 *2 = 12,50m²

0,20*20,0 = 4,00m²

wymiana 2 razy w roku – kwiecień, październik

- Rzutnia granatem:

- zasypanie wykopów ziemią dostarczoną przez Zamawiającego, plantowanie terenu o powierzchni 20 x 20m.

ilość ziemi : 20,00*20,00*0,30 = 120,00m³

2 razy w roku – kwiecień, październik

- Teren:

- naprawa fragmentów ogrodzenia zewnętrznego z siatki.

obmiar ogółem : 5,00*2,00*(2+2+2+1) = 70,00m²

1 raz w roku – kwiecień

- makroniwelacja terenu osie 1+2+3 ok. 400m2 – materiał Wykonawcy.

1 raz w roku - kwiecień

- Wywóz i utylizacja (uzysk) odpadów uzyskanych w trakcie robót konserwacyjnych i naprawczych:

Elementy drewniane, uzysk złomu stalowego i mieszanego

Powyższe obmiary są wartościami szacunkowymi i Zamawiający dopuszcza, że mogą one ulec w zależności od zużycia fizycznego i potrzeb nieznacznemu zwiększeniu lub zmniejszeniu. W związku z ciągłym użytkowaniem obiektów, nie ma możliwości dokładnego przewidzenia ilości prac konserwacyjnych oraz naprawczych.

W sytuacji gdyby wystąpiła konieczność znacznego zwiększenia wykonania jakiegokolwiek asortymentu robót (w celu utrzymanie w pełnej sprawności obiektów strzelnicy) Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające.

Ofertę (kalkulację sporządzić wg. przedmiaru robót.)

2. Informacje o terenie wykonywania robót.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren wykonywania roboty budowlanej. Zapozna Wykonawcę z obiektem podlegającym konserwacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni przed zamiarem pierwszego przystąpienia do robót konserwacyjnych 
 następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia w celu realizacji umowy (imię, nazwisko,  adres  zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych w celu realizacji umowy (marka, model, 
nr rejestracyjny,  dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu wykonywania roboty budowlanej wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne.

W czasie całego okresu realizacji robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę swojej pracy oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem wykonywania roboty budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania roboty w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. 
i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu wykonywanych prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych 
z jego winy w trakcie prowadzonych robót konserwacyjnych i naprawczych, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu terenu wykonywania robót  i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób realizujących  umowę  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wykorzystywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie robót  i okazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na każde żądanie.

Wykorzystanie materiałów bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że robota zostanie nieprzyjęta i niezapłacona.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykorzystania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu wykonywania roboty doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej roboty budowlanej i będzie gwarantował przeprowadzenie roboty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 	Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości wykonywanej roboty, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  
w cenie jednostkowej wykonania roboty, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu   nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,         które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanej roboty i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren wykonywania robót.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót konserwacyjnych i naprawczych będzie określał faktyczny zakres wykonywanych prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru robót stanowiącego Załączniki Nr 4 do umowy.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

7. Odbiór robót.

Częściowe odbiory robót nastąpią po ich zakończeniu na koniec każdego miesiąca. Końcowy odbiór robót nastąpi w miesiącu grudniu do dnia 07.12.2021r. Potwierdzeniem końcowego oraz częściowych odbiorów robót  będzie podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Odbiór robót konserwacyjnych i naprawczych zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót konserwacyjnych i naprawczych zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca.

Odbiór będzie przeprowadzony w terminie zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Odbiór końcowy roboty budowlanej.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboty w odniesieniu do jej jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie wykonywania roboty oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Odbiór końcowy prac zostanie dokonany w ostatnim miesiącu  obowiązywania umowy tj. do dnia 07.12.2021r. i obejmie cały zakres roboty wykonanej na obiektach strzelnicy.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
nw. dokumenty:

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt. 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, 
że Wykonawca nie zakończył wszystkich robót  konserwacyjnych i naprawczych objętych umową i obiekty strzelnicy nie zostały  należycie przygotowany do odbioru 
lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie konserwacji oraz naprawy.

Rozliczanie roboty budowlanej będzie następować na podstawie kosztorysu powykonawczego  sporządzonego w okresach:

- za miesiące: styczeń (za 2021 r.), luty, marzec do 10 kwietnia,

- za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec do 06 lipca,

- za miesiące: lipiec , sierpień i wrzesień do 10 października,

- za miesiące: październik, listopad i grudzień do 07 grudnia .

Rozliczanie następować będzie na podstawie podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie robót za ww. okresy  przy czym w grudniu wszystkie roboty konserwacyjne 
i naprawcze zaplanowane na miesiąc grudzień muszą zostać wykonane do dnia 
07 grudnia 2020r./2021r.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót konserwacyjnych i naprawczych.

9.1. Roboty rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń, tymczasowych podestów do usuwania z obiektów materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania bhp na stanowisku pracy.

9.2. Roboty konserwacyjne strzelnicy garnizonowej

Roboty konserwacyjne wymienione w przedmiarze robót wykonywane będą według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamówienie obejmuje konserwacje tzw. bieżące miesięczne i naprawy półroczne. Częstotliwość przeprowadzania tzw. konserwacji miesięcznych ustala się średnio na 3 - 4 dni w miesiącu, przy czym roboty muszą być wykonywane w terminie ustalonym 
z Przedstawicielem Zamawiającego (Kierownik Strzelnicy). Zamawiający w celu wykonania prac tzw. napraw półrocznych, wyłączy obiekt z użytku na czas do 30 dni kalendarzowych (kwiecień i październik).

Godziny wykonywania robót konserwacyjnych ustala się od godz. 7.00 do 15.00.

Harmonogram wykonywania prac w tym częstotliwość tzw. konserwacji bieżących) uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, intensywności użytkowania strzelnic przez Zamawiającego, warunków pogodowych oraz dostępności strzelnic dla Wykonawcy. Harmonogram napraw oraz bieżącej konserwacji strzelnic stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu wykonania wymiany istotnych ze względu bezpieczeństwa elementów osłonowych przesłon w dowolnym czasie. Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonych elementów nie później jak po upływie 12/18/24 godzin od powiadomienia go przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy drewniane osłonowe mają być wykonane z tarcicy grubości  minimum 50 mm.

10. Kontrola jakości wykonywanej roboty.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWIORB, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Sprawdzenie robót konserwacyjnych i naprawczych polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, kosztorysie, normach i instrukcjach producentów materiałów.

10.1. Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty konserwacyjne i naprawcze należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami normy należy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań,

albo:

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać ich powtórne wykonanie.

UWAGA !

Jeżeli w STWIORB pojawiła się konkretna nazwa producenta nie oznacza to, że Zamawiający żąda użycia tej konkretnej marki ale, że użyte materiały mają być co najmniej tej samej klasy co wymieniona.

11. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną robotą i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót konserwacyjnych i naprawczych.

Przy wykonywaniu i odbiorze robót konserwacyjnych i naprawczych należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy w tym Prawo budowlane, wraz 
z obowiązującymi rozporządzeniami i zarządzeniami, aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisy BHP dotyczące robót budowlanych, Polskie Normy.

12. Przepisy związane.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r. poz. 647 ze zm.).

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014r. poz. 613 ze zm.).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013r. poz. 627 ze zm.).

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009r. nr 178 poz. 1380).

- Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. nr 109 poz. 719).

- Zarządzenia Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. MON Nr 25 poz. 402).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003r. nr 120 poz. 1126).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz.883).

- Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy.