Załącznik nr 1.10

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI CNC - ODDZIAŁ CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  14.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV specyfikacji).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-23)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ X:

ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI CNC - ODDZIAŁ CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Tokarka sterowana numerycznie CNC wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem | Specyfikacja/parametry tokarki CNC: Gabaryty obróbkowe: • Największa średnica toczenia nad osłonami prowadnic łoża - 240 mm • Największa średnica toczenia nad prowadnicami suportu poprzecznego - 190 mm • Największa długość toczenia w kłach - 400 mm • Największa długość toczenia uchwyt Ø160 – kieł wydłużony 350 mm • Średnica standardowego uchwytu samocentrującego - 160 mm Wrzeciennik stały: • Końcówka wrzeciona cylindryczna - 140H5 mm • Przelot wrzeciona - 56 mm • Prześwit cięgna (max. średnica obrabianego pręta) - 45 mm • Moc napędu głównego - 5,5 kW • Zakres prędkości wrzeciona: 5-4000 obr./min • Maksymalny moment obrotowy na wrzecionie - 35 Nm Suport: • Przesuw osi X - 120 mm • Przesuw osi Z - 358 mm • Szybki przesuw w osi X - 10 m/min • Szybki przesuw w osi Z - 20 m/min • Minimalna programowalna wielkość przesuwu - 0,001 mm Standardowa głowica rewolwerowa: • Liczba pozycji - 8 • Największa średnica chwytu wytaczadła - 25 mm • Przekrój trzonka noża - 16x16 mm Głowica rewolwerowa z narzędziami obrotowymi: • Liczba pozycji – min. 8 • Ilość narzędzi obrotowych – min. 8 Konik: • Przesuw konika - 320 mm • Regulowana siła docisku kła - 70 - 700 daN • Stożek Morse’a – 3 •oprawka napędzana równoległa z kompletem tulejek ER20 - 2 szt; •oprawka napędzana kątowa z kompletem tulejek ER16 – 1 szt; •uchwyt mechaniczny min. fi 160 z przelotowym cylindrem hydraulicznym, przelot min 45mm; •klucz do blokowania pamięci; •instrukcja urządzenia w języku polskim (użytkowania, obsługi i serwisu); •dane techniczno-ruchowe w języku polskim; •szkolenie operatorów min 16 roboczo godzin. Sterowanie 3 osiowe kompatybilne z Fanuc z wspomaganiem graficznym. Sterowanie i napędy jednego producenta z komunikacją cyfrową (intuicyjny system programowania, cykle wspomagające programowanie). Możliwość gwintowania na sztywno bez oprawki kompensacyjnej w osi maszyny i przy użyciu oprawki napędzanej. Prowadnice toczne i śruby kulowe smarowane smarem stałym. Dokumentacja maszyny wraz z instrukcją w języku polskim. Wymagany skład konsygnacyjny - magazyn części na terenie Polski. Serwis firmowy na terenie Polski co najmniej jeden mechanik i elektronik. Obecność Wykonawcy na rynku min 5 lat. Oprogramowanie kompatybilne z FANUC z możliwością wirtualnego przeprowadzenia obróbki o parametrach równych lub lepszych z FANUC-Nc GUIDE wersja typu Academic Package Classroom (licencja na min 16 stanowisk komputerowych) | sztuk | 1 |
| 2 | Oprawka poprzeczna | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 8 |
| 3 | Oprawka narzędziowa E2 + chwyt cylindryczny | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1, chwyt cylindryczny fi12, fi16, fi20, fi25 | sztuk | 8 |
| 4 | Oprawka na tulejki zaciskowe | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1, na tulejki zaciskowe ER25 | sztuk | 5 |
| 5 | Noże tokarskie z kompletem płytek | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 8 |
| 6 | Komplet tulejek zaciskowych ER25 | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 1 |
| 7 | Tulejki redukcyjne do oprawki E2 | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 4 |
| 8 | Oprawka narzędziowa ze stożkiem Morse’a | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 1 |
| 9 | Oprawka narzędziowa E4 na tulejki zaciskowe ER 25 | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1, tulejki zaciskowe ER25 od fi3 do fi16 | sztuk | 2 |
| 10 | Komplet tulejek zaciskowych ER20 | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1, tulejki zaciskowe ER20 od fi3 do fi13 | sztuk | 1 |
| 11 | Komplet tulejek zaciskowych ER16 | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1, tulejki zaciskowe ER16 od fi3 do fi10 | sztuk | 1 |
| 12 | Kieł obrotowy | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 1 |
| 13 | Tuleja redukcyjna do wrzeciona | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 1 |
| 14 | Szczęki miękkie do uchwytu Ø 160 | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 1 |
| 15 | Szczęki twarde wydłużone do uchwytu Ø 160 | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 1 |
| 16 | Dodatkowy komplet kamieni mocujących szczęki | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 2 |
| 17 | Tulejka zaciskowa do uchwytu 173E – profil okrągły 4÷42 mm | kompatybilne z maszyną CNC z poz. 1 | sztuk | 1 |
| 18 | Komplet tulejek redukcyjnych ze stożkiem Morse'a | zestaw 10 tulei redukcyjnych MORSEYA 4/1, 4/2, 4/3, 3/2, 3/1, 2/1, 4/3, 4/2, 3/2, 4/3 | kpl. | 1 |
| 19 | Oprawka do wyciągania pręta (do Ø 42) | kompatybilna z maszyną CNC poz.1 | sztuk | 1 |
| 20 | Uchwyt tokarski fi160 3-szczękowy samocentrujący | mocowanie płaskie DIN 6350; korpus wykonany z żeliwa wysokiej jakości; kuta tarcza zębata wykonana jest ze stali stopowej wysokiej jakości, hartowana i precyzyjnie szlifowana. Szczęki wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości - hartowane i precyzyjnie szlifowane. Kółka zębate są hartowane i szlifowane Uchwyt montowany na wrzecionie obrabiarki przy pomocy tarczy zabierakowej na tylnej części uchwytu | sztuk | 3 |
| 21 | Wychwytywacz detalu dla prac prętowych | kompatybilny z maszyną CNC poz. 1 | sztuk | 1 |
| 22 | Postprocesor do tokarki 3-osiowej (oprogramowanie) | postprocesor kompatybilny ze sterowaniem maszyny CNC z poz. 1 | sztuka | 1 |
| 23 | Postprocesor do małej frezarki 3 -osiowej (oprogramowanie) | postprocesor kompatybilny z maszyną EMCO CONCEPT MILL 55 ze sterowaniem SINUMERIC 840D/810D | sztuka | 1 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ X:

42621000-5 Tokarki

42670000-3 Części i akcesoria do obrabiarek

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny