Autoklaw medyczny BRAVO G4 17L x 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia: 48,0 x 60,0 x 45,0 cm |  |
|  | Urządzenie spełnia normy: PN EN 13060 |  |
|  | Przeznaczenie autoklawu: autoklaw medyczny |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Zgłoszenie do UDT |  |
|  | Certyfikat Medical device: tak |  |
|  | Język obsługi: polski |  |
|  | Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy |  |
|  | Rejestracja cykli: wbudowany rejestrator na pendrive |  |
|  | Sterylizacja wsadów typu: B, S, N |  |
|  | Praca w LAN: WiFi lub kabel sieciowy RJ45 |  |
|  | Pojemność komory: 17l |  |
|  | Ryglowanie drzwi: automatyczne |  |
|  | Wymiar kasety: fi 25 cm dł. 35 cm |  |
|  | Ilość tac: min. 5 |  |
|  | Wymiar tacy narzędziowych: 18 x 28 cm |  |
|  | Maksymalna ładowność wsadu: 6 kg narzędzi, 1 kg tekstylia |  |
|  | Wytwornica pary: poza komorą sterylizacyjną |  |
|  | Pojemnik na wodę destylowaną: tak |  |
|  | Zbiornik na wodę zużytą: tak |  |
|  | Waga urządzenia: 51 kg |  |
|  | Awaryjne odblokowanie i otworzenie urządzenia: tak |  |
|  | monitoring i zarządzanie przez sieć LAN: tak |  |
|  | G4 CLOUD - praca w chmurze: tak |  |
|  | zaprogramowany start: tak |  |