# ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH

## 55-100  TRZEBNICA  ul. Łączna 1 c

## tel./Fax   (071) 387-06-17       NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl                                                   www.drogi.trzebnica.pl

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr ZDP/407/3/Z/2023 z dnia 24.03.2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kosiarka bijakowa tylno - boczna do Obwodu Drogowego  w Żmigrodzie

Dane techniczne:

a)     szerokość cięcia (robocza) 1,4m ± 0,1m,

b)     typ zawieszenia pantografowe,

c)      sposób mocowania na ciągniku TUZ kat. II i III,

d)     liczba noży 12szt ± 2szt,

e)     obroty wom 540 obr/min,

f)      minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 22/30 kW/KM ± 5,

g)     średnica wału roboczego 133 mm ± 10mm,

h)     średnica wału kopiującego 133 mm ± 10mm,

i)       ustawienie kąta pracy w górę 95 stopni ± 10 stopni,

j)       ustawienie kąta pracy w dół 65 stopni ± 10 stopni,

k)      zasilanie hydrauliczne 2 sekcje,

l)       rodzaj noży bijakowe (młotkowe),

m)    waga kosiarki 770 kg ± 30 kg,

n)     rozmiar gniazd przyłączeniowych ½”,

o) instrukcja obsługi i konserwacji z katalogiem części zamiennych,

- deklaracja zgodności WE lub równoważne,

- przeszkolenie operatorów z zakresu obsługi i konserwacji maszyny min. 1,5 godziny w siedzibie Zamawiającego,

- maszyna fabrycznie nowa rok produkcji 2021 r. lub 2022 r. lub 2023 r.

Okres gwarancji: 24 miesięcy, serwis gwarancyjny.

Transport do siedziby Zamawiającego w cenie oferty.