PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zadania:

„Budowa Inteligentnego Systemu Transportu w Płocku”

Autorzy opracowania: 	Marek Miśkiewicz

Andrzej Choma

Traffic Consulting Sp. z o. o., ul. Kreta 8, 64-530 Radzyny

Zamawiający:			Gmina - Miasto Płock,  pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

reprezentowaną przez

Miejski Zarząd Dróg, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

Kody CPV:

| Kody | Opis |
| --- | --- |
| 34928520-9 | Słupy latarniowe |
| 34923000-3 | Sprzęt do kontroli ruchu drogowego |
| 34942000-2 | Urządzenia sygnalizacyjne |
| 34942100-3 | Słupy sygnalizacyjne |
| 34942200-4 | Skrzynki sygnalizacyjne |
| 34970000-7 | Urządzenia monitorowania ruchu |
| 34972000-1 | Układy pomiarowe natężenia ruchu |
| 34970000-7 | Urządzenia monitorowania ruchu |
| 34972000-1 | Układy pomiarowe natężenia ruchu |
| 42961000-0 | System sterowania i kontroli |
| 42961300-3 | System kontroli ruchu pojazdów |
| 42965000-8 | Urządzenia do przetwarzania informacji |
| 31644000-2 | Różne rejestratory danych |
| 48331000-7 | Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami |
| 48781000-6 | Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem |
| 31350000-4 | Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania |
| 32562000-0 | Kable światłowodowe |
| 31518000-0 | Światła sygnalizacyjne |
| 31523000-8 | Podświetlane znaki i szyldy |
| 34992000-7 | Znaki i znaki podświetlone |
| 31527260-6 | Systemy oświetleniowe |
| 31620000-8 | Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna |
| 34996000-5 | Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |
| 34996100-6 | Sygnalizatory drogowe |
| 35262000-8 | Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań |
| 35261000-1 | Panele informacyjne |
| 35261100-2 | Panele komunikatów zmiennych |
| 32425000-8 | Sieciowy system operacyjny |
| 32520000-4 | Sprzęt i kable telekomunikacyjne |
| 32522000-8 | Sprzęt telekomunikacyjny |
| 32523000-5 | Urządzenia telekomunikacyjne |
| 32524000-2 | System telekomunikacyjny |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |
| 45316200-7 | Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych |
| 45316210-0 | Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego |
| 51112000-0 | Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej |
| 51610000-1 | Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji |
| 51612000-5 | Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji |
| 72315000-6 | Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające |
| 72315100-7 | Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych |
| 72315200-8 | Usługi zarządzania siecią danych |
| 72316000-3 | Usługi analizy danych |
| 72317000-0 | Usługi przechowywania danych |
| 72318000-7 | Usługi przesyłu danych |
| 72319000-4 | Usługi dostarczania danych |
| 72320000-4 | Usługi bazy danych |
| 63712700-0 | Usługi kontroli ruchu |
| 63712710-3 | Usługi monitorowania ruchu |

Prawa autorskie:

Zastrzega się, iż Inwestor może dowolnie wykorzystywać poniższy dokument w celach przeprowadzenia inwestycji. Inwestor może dowolnie przerabiać poniższy dokument w celach inwestycyjnych dla etapu objętego opracowaniem.

Zezwala się na podział prac opisanych w poniższej dokumentacji na etapy i wykonywanie prac zgodnie z jej zapisami.

Nie zezwala się natomiast na wykonywanie prac, w oparciu o niniejszą dokumentację, które nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Spis treści

A. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego	6

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	6

1.2.	Charakterystyczne parametry obiektów	7

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8

1.3.1. Powiązanie niniejszego opracowania z innymi dokumentami	9

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	9

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	10

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	11

Założenia techniczne i funkcjonalne systemu ITS dla Płocka	11

2.1. Centrum Zarządzania Ruchem.	11

2.1.1. Aplikacja Informatyczna Integrująca dla podsystemów ITS	11

2.1.2. Wyposażenie Centrum, infrastruktura informatyczna, zrządzanie danymi	16

2.2 Zarządzanie ruchem drogowym	20

2.2.1 System Sterowania Ruchem Drogowym	20

2.2.2. System informacji parkingowej	26

2.3.  System Udzielania Priorytetu dla Transportu Publicznego	28

2.4. Usługi informacyjne dla kierowców	31

2.4.1. System Informacji dla Kierowców (VMS)	31

2.4.2. Portal internetowy ITS	35

2.5.  System monitorowania parametrów środowiskowych	36

2.6.  System transmisji danych	37

2.7. Wymagania dot. szkolenia personelu Zamawiającego	38

2.8. Wymagania dot. dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej)	40

2.9. Wymagania dot. dokumentacji powykonawczej	40

2.10. Wymagania dot. zabezpieczenia terenu budowy	41

2.11. Wymagania dot. prowadzenia dokumentów budowy	41

2.12. Wymagania dot. ochrony środowiska	43

2.13. Pozostałe wymagania dot. wykonania zadania	44

2.14. Wymagania dot. odbioru przedmiotu zamówienia	55

2.14.1. Odbiory częściowe	58

2.14.2. Odbiór końcowy	60

2.15. Gwarancja i serwis	63

B. Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego	63

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami   wynikającymi z odrębnych przepisów	63

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	64

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	64

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	66

4.1 Kopia mapy	66

4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów	67

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	67

4.4 Inwentaryzacja zieleni	67

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	67

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	68

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych	68

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz dróg	68

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	69

4.9.1. Metodyka zarządzania realizacją zadania	69

4.9.2.Harmonogram działań	70

4.9.3.Kontrola jakości prac	70

4.9.4.Struktura organizacyjna i zasady współpracy	72

4.9.5.Komunikacja w trakcie realizacji zadania	73

4.9.6.Zarządzanie ryzykiem	74

4.9.7.Raportowanie ze stanu prac	77

5.	Działania informacyjno – promocyjne	77

C. Załączniki :	78

# A. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego

## 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem planowanego zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja 
i uruchomienie systemu zarządzania ruchem, wraz z wybranymi elementami infrastruktury, pn. „Budowa Inteligentnego systemu transportu w Płocku” zwany dalej Systemem. Przedmiotowy System powinien być zaprojektowany tak, aby stanowił zintegrowane i elastyczne narzędzie do realizacji założeń polityki transportowej w mieście.

Podstawowym celem instalacji systemu centralnego zarządzania ruchem jest poprawa warunków ruchu ulicznego, w tym pojazdów lokalnego transportu publicznego, przez dostarczenie zintegrowanych narzędzi dla realizacji zadań w zakresie zarządzania i sterowania ruchem. System zarządzania będzie wspomagał działania w zakresie:

- poprawy warunków ruchu dla wszystkich użytkowników,

- optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej,

- poprawa skuteczności informowania o awariach infrastruktury,

- zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego,

- zarządzania parkowaniem,

- poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu,

- redukcji negatywnego oddziaływania ruchu na środowisko,

- informacji o ruchu w zakresie ruchu indywidualnego i transportu zbiorowego.

W ramach dostawy systemu centralnego zarządzania ruchem Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, wybudować, uruchomić i eksploatować zintegrowany System zarządzania składający się z podsystemów opisanych w dalszej części PFU.

Przedmiotem planowanego zamówienia jest również zapewnienie przez Wykonawcę, serwisu gwarancyjnego umożliwiającego utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej całości Systemu przez okres 60 m-cy od daty odbioru końcowego wykonanego Systemu przez Zamawiającego.

Przedstawione w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymagania, konieczne do spełnienia, będą definiowały przedmiot zamówienia oraz będą pomocnymi na etapie oceny i weryfikacji projektu Systemu. Fakt pominięcia w opisie elementów Systemu, bez których osiągnięcie wymaganych przez zamawiającego celów nie będzie możliwe, nie może być podstawą do żądania dopłat ponad cenę ofertową. Wykonawca powinien być świadomy, że przedmiotem zamówienia jest projekt, zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie oraz zapewnienie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego umożliwiającego utrzymanie w stałej sprawności technicznej całości Systemu przez okres 60 m-cy od daty odbioru końcowego całości wykonanego Systemu.

Poszczególne podsystemy wchodzące w skład Systemu powinny być zaprojektowane jako podsystemy zintegrowane w ramach jednego Systemu nadrzędnego z jednoczesnym zachowaniem ich autonomicznego funkcjonowania podczas awarii Systemu nadrzędnego lub jednego z podsystemów.

Wymagane w podsystemach elementy nadmiarowe mogą być zlokalizowane w obszarze urządzeń współużytkowanych Systemu.

Podawane dla poszczególnych podsystemów wymagania odnośnie sprzętu, oprogramowania, liczby licencji na używanie oprogramowania itp., mogą być spełniane łącznie dla całego Systemu pod warunkiem takiego jego zaprojektowania, aby była jednocześnie zapewniona autonomia pracy poszczególnych podsystemów w przypadkach np. awarii Systemu.

Zintegrowany System zarządzania ruchem powinien posiadać modułową budowę, gdzie wszystkie podsystemy będą działały jako jeden zintegrowany System lub w uzasadnionych przypadkach mogą działać niezależnie od siebie nawzajem, ale nadzór nad nimi będzie sprawował System centralny. Rolą Systemu centralnego jest wzajemna integracja podsystemów oraz dystrybucja danych. System wraz z elementami składowymi powinien być wykonany jako system otwarty (Open System).

Dane gromadzone w centralnej bazie danych przez poziom nadrzędny, w zagregowanej formie mogą być wykorzystywane przez poszczególne podsystemy.

Konieczna jest również wzajemna integracja poszczególnych podsystemów w zakresie niezbędnym dla działań operacyjnych.

Każdy z podsystemów powinien zapewniać funkcje związane z zarządzaniem i utrzymaniem. Taka hierarchiczna, modułowa budowa Systemu zarządzania oraz zachowanie otwartości Systemu pozwala na jego rozbudowę w przyszłości poprzez dołączanie nowych elementów i uzupełnianie o nowe funkcje.

### Charakterystyczne parametry obiektów

Obszar funkcjonalny projektu (Systemu ITS) obejmuje teren miasta Płocka , w jego granicach administracyjnych i ograniczony :

- od północy: ul. 7 Czerwca 1991 r., 	ul. Narodowych Sił Zbrojnych, ul. Bartoszewskiego,

- od zachodu: ul. Łukasiewicza, ul. Bielska,

- od południa: korytem rzeki Wisły,

- od wschodu: Trasą Jerzego Popiełuszki, ul. Armii Krajowej, ul. Jana Pawła II, ul. Mazowieckiego

Wraz z korytarzami dojazdowymi od obszaru wdrożenia ITS:

- od strony wschodniej - ulica Wyszogrodzka od granic miasta,

- od strony południowej - Trasa Jerzego Popiełuszki obejmująca most Solidarności

Przez obszar projektu przebiegają następujące korytarze transportowe:

- w kierunku: wschód - zachód: droga krajowa nr 62 Włocławek  – Wyszogród – Warszawa (łączącej ze stolicą Bydgoszcz i Toruń)

- w kierunku północ - południe: droga krajowa nr 60 Kutno – Ciechanów – Ostrów Mazowiecka

Mapa w załączniku nr 3 przedstawia graficznie obszar wdrożenia projektu.

### 1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Projekt pt. „Budowa Inteligentnego systemu transportu w Płocku” obejmuje rozbudowę infrastruktury ITS na obszarze miasta. Projekt znajduje się w planach realizacyjnych Miasta - Gminy Płock i jest działaniem na rzecz poprawy sprawności i efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową oraz transportową na rzecz mieszkańców i podróżnych.

Celami projektu są :

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ( zmniejszenie liczby wypadków ),

- zmniejszenie strat czasu w sieci ulic, a tym samym oszczędności zużycia paliwa i

ograniczenie zanieczyszczenia środowiska,

- zwiększenie zadowolenia mieszkańców i kierowców,

- skrócenie czasu podróży transportem zbiorowym oraz obniżenie kosztów tych przewozów,

- usprawnianie i tym samym zwiększanie atrakcyjności oferty przewozowej w transporcie

publicznym,

- usprawnienie pracy służb odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury sterowania ruchem,

- przyspieszenie reakcji na zdarzenia losowe ( wypadki drogowe ), stały monitoring zdarzeń

- zwiększenie skuteczności i efektywności przekazywania informacji o warunkach ruchu

- pozyskiwanie informacji o parametrach środowiskowych.

Projekt będzie realizowany przez Miasto - Gminę Płock,  przy wsparciu środków finansowych zewnętrznych.

Aktualnie miasto Płock posiada i użytkuje podstawowe elementy infrastruktury ITS oraz systemów wspomagających utrzymanie bezpieczeństwa w mieście.

W ramach dostawy systemu centralnego sterowania ruchem Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, wybudować, uruchomić i eksploatować zintegrowany System zarządzania, składający się z następujących podsystemów:

- System sterowania ruchem drogowym,

- System udzielania priorytetu dla transportu zbiorowego,

- System parkingowy – naprowadzanie na wolne miejsca,

- System informacji dla kierowców (VMS),

- Portal Internetowy ITS,

- System monitorowania parametrów środowiskowych,

- System łączności, wymiany danych pomiędzy podsystemami,

Opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym zadania Systemu, winny być zrealizowane poprzez procedurę zamówienia publicznego  i zrealizowane zgodnie z Umową.

### 1.3.1. Powiązanie niniejszego opracowania z innymi dokumentami

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie następujących danych i dokumentów:

a/ dane inwentaryzacyjne bieżącej infrastruktury  ITS;

b/ wytycznych Zamawiającego;

d/ Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129);

e/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 Poz. 2164 z

późn. zm.);

f/ obowiązującymi do stosowania normami PN-EN, w zakresie objętym niniejszym projektem;

### 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

W wyniku realizacji projektu zostaną  zmodernizowane, wybudowane, zainstalowane i uruchomione następujące elementy infrastruktury technicznej ITS:

- W zakresie systemu sterowania ruchem drogowym zakłada się podłączenie 28  sterowników sygnalizacji świetlnej celem umożliwienia sprawnego zarzadzania infrastrukturą sterowników oraz możliwości podjęcia sterowania optymalizacyjnego obszarowego (np. celem wprowadzenia koordynacja arterii)

Zakłada się zatem dostosowanie do współpracy istniejące sterowniki w liczbie 28  sztuk. W ramach dostosowania skrzyżowań przyjęto prace modernizacyjne na 29 skrzyżowaniach. W zakres prac wchodzić będzie: wybudowania nowej kanalizacji w obrębie skrzyżowania, dostarczenie nowych konstrukcji wsporczych, wyposażenie w nowe latarnie oraz system detekcji kołowej i przycisków dla pieszych i detekcji rowerzystów.

Planuje się również doposażenie istniejących skrzyżowań w dodatkowe systemowe detektory ruchu, umożliwiając w ten sposób wprowadzenie sterowania systemowego w pełni zależnego od ruchu. Szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 1

- Dla wprowadzenia możliwości udzielania priorytetu dla autobusów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną zakłada się wyposażenie w sprzęt, do komunikacji radiowej krótkiego zasięgu lub w oparciu o transmisje gsm, pojazdy oraz sterowniki. Zakłada się doposażenie w urządzenia 116 autobusów oraz 12 sterowników sygnalizacji świetlnej. Dzięki pełnej informacji o lokalizacji pojazdu przed skrzyżowaniem oraz odchyłce od rozkładu jazdy, sterownik będzie podejmował decyzję o włączeniu bądź wydłużeniu światła zielonego dla grup sygnalizacyjnych obsługujących potok pojazdów wraz z autobusem.

- W ramach budowy systemu ITS zakłada się implementację systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania. Zamierza się wprowadzić 6 sztuk tablic aktywnych o zmiennej treści wskazujących dostępność miejsc parkingowych w strefie, zlokalizowanych na dojeździe do strefy. Zakłada się doposażenie wszystkich miejsc parkingowych w czujniki parkowania wskazujące na zajętość poszczególnych miejsc. Zakłada się montaż czujników  we wszystkich miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania – ok. 1200 miejsc. Dzięki współpracy z istniejącym systemem poboru opłat w strefie, możliwe będzie określanie poziomu zapełnienia parkingów. Na etapie szczegółowego projektowania strefa zostanie podzielona na kilka podobszarów, dla których będzie podawana informacja o zajętości. Dzięki tej informacji kierowca będzie mógł podjąć decyzje o wyborze miejsca parkowania.

- System informacji dla kierowców oparty zostanie o treści przekazywane na tablicach zmiennej treści. Planuje się instalacje 4 sztuk tablic. Obecnie tablice zlokalizowane są jedynie na moście Solidarności. Dzięki doposażeniu w kolejne tablice VMS i stacje ANPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych) możliwe stanie się określanie czasów przejazdu (np. po granic miasta do centrum). Planuje się instalacje 12 stacji ANPR. W etapie projektowania wykonawca określi lokalizacje, zaproponuje i uzgodni treści możliwe do wyświetlania na znakach. Dodatkowo możliwe będzie wyświetlanie informacji pogodowych ze stacji meteo. Tablice służyć również będą do podawania kierowcą informacji tekstowych o zagrożeniach i utrudnieniach w ruchu.

- W ramach projektu uruchomiony zostanie specjalny portal internetowy ITS , którego celem będzie informacja o ruchu indywidualnym oraz transporcie publicznym, możliwe będzie również upublicznienie informacji o warunkach atmosferycznych i zanieczyszczeniach powietrza.

- System monitorowania parametrów środowiskowych umożliwiał będzie pomiar zanieczyszczenia powietrza oraz warunków atmosferycznych w tym również w oparciu o meteorologiczne stacje drogowe. Zakłada się instalację 4 sztuk stacji do kompleksowego pomiaru ww. parametrów.

- Do stworzenia systemu łączności wykonawca wyposaży urządzenia terenowe w moduły komunikacyjne oraz zapewni je również po stronie centrum. Zakłada się wykorzystanie infrastruktury od operatora telekomunikacyjnego działającego na terenie Płocka.

- Instalacje urządzeń centralnych w tym serwera zostaną wykonane w istniejącej serwerowni UM Płocka. Na serwerze zainstalowane zostaną aplikacje centralne tj. system sterowania ruchem, system informacji parkingowej, system monitorowania parametrów środowiskowych oraz portal internetowy ITS.

- Wszystkie koszty przyłączy elektroenergetycznych do urządzeń terenowych gdzie istnieje potrzeba zasilania stoją po stronie Wykonawcy. Zamawiający jedynie zawrze umowy na dostawę energii elektrycznej na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów.

### 1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Specyfikacja obiektu / obszaru budowlanego nie wymaga ustalenia szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych  wyrażonych  we  wskaźnikach  powierzchniowo-kubaturowych  zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

## 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Założenia techniczne i funkcjonalne systemu ITS dla Płocka

### 2.1. Centrum Zarządzania Ruchem.

### 2.1.1. Aplikacja Informatyczna Integrująca dla podsystemów ITS

Przedstawione opracowanie zawiera opis budowy Inteligentnego Systemu Transportowego na terenie miasta Płock. Centralnym elementem systemu będzie aplikacja integrująca wszystkie podsystemy Zamówienia. Planuje się wdrożenie następujących podsystemów:

- System sterowania ruchem drogowym,

- System udzielania priorytetu dla transportu zbiorowego,

- System parkingowy – naprowadzanie na wolne miejsca,

- System informacji dla kierowców (VMS),

- Portal Internetowy ITS,

- System monitorowania parametrów środowiskowych,

- System łączności, wymiany danych pomiędzy podsystemami,

Wszystkie wymienione podsystemy mają tworzyć spójną strukturę systemu ITS Płock. Każdy z podsystemów będzie mógł w razie potrzeby i przy odpowiednich warunkach funkcjonować indywidualnie. Wszystkie podsystemy będą zintegrowane.

#### 2.1.1.1 Platforma integrująca - wymagania

System centralny stanowi platformę integrującą oraz zapewnia współpracę wszystkich systemów objętych zamówieniem, wymienionych w punkcie 2.1.1. System Centralny musi być zaprojektowany i zrealizowany w myśl architektury hierarchicznej. Na poziomie centralnym będą realizowane zadania w zakresie zarządzania systemem natomiast na poziomie lokalnym (niższym) system będzie w stanie reagować na polecenia wydawane z poziomu nadrzędnego. System musi być zrealizowany, jako system otwarty oraz umożliwiać dołączanie kolejnych podsystemów i urządzeń do całego systemu. Powyższe wymaganie wymusza zastosowanie powszechnie stosowanych rozwiązań w dziedzinie komunikacji oraz protokołów transmisji danych i wymiany informacji.

Aby zapewnić opisane powyżej funkcjonalności należy zaprojektować i wykonać informatyczną aplikację integrującą (System Centralny) umożliwiający wymianę danych z innymi systemami instalowanymi w przyszłości jak i z podsystemami będącymi elementem zamówienia. Aplikacja integrująca musi być dostosowana do obsługi otwartego protokołu. Otwarty protokół będzie interfejsem wymiany danych pomiędzy urządzeniami a aplikacjami informatycznymi, a współpraca systemu centralnego z nim pozwoli w przyszłości na rozbudowę systemu w zakresie nowych urządzeń czy podsystemów.

Integrująca platforma systemu centralnego oraz usług sieciowych (komunikacja pomiędzy podsystemami i ich serwerami) musi zostać zaprojektowana oraz wykonana za pośrednictwem centralnej szyny danych. Stanowić ona powinna warstwę pośrednią w wielowarstwowej architekturze systemu ITS i powinna być zaprojektowana oraz wykonana w standardzie enterprises service bus (ESB). Pozwoli to na komunikację i współpracę poszczególnych elementów systemu w oparciu o ogólnodostępny standard komunikacyjny. Szyna danych musi umożliwiać zarówno synchroniczną jak i asynchroniczną komunikację z systemami informatycznymi poprzez usługi sieciowe (web services). Powinna również umożliwiać filtrowanie komunikatów wejściowych od poszczególnych klientów oraz przesyłanie ich (z możliwością edycji) do innych modułów systemu.

Wymagane jest aby integrująca szyna danych obsługiwała ogólnodostępne standardy informatyczne takie jak: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), FTP (File Transfer Protocol). Dodatkowo do obsługi baz danych, szyna danych powinna wykorzystywać interfejsy ODBC (Open DataBase Connectivity – otwarte łącze baz danych) lub JDBC (Java DataBase Connectivity – łącze do baz danych w języku Java). Bazy danych, które wykonawca zaimplementuje w ramach budowy systemu również powinny obsługiwać powyższe standardy.

Opisane powyżej protokoły oraz standardy wymiany danych powinny być zaimplementowane w centralnej aplikacji integrującej. Zamawiający przyjmuje je, jako minimum które pozwali na dalszą rozbudowę systemu ITS jako całości.

Dodatkowo cała struktura systemu ITS (zarówno w warstwie programowej jak i sprzętowej) musi zostać przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie koncepcji systemu, w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy na realizację zadania. Dokumentacja musi posiadać w szczególności opis protokołów komunikacyjnych oraz standardów wymiany danych dla poszczególnych podsystemów oraz systemu centralnego. Po zakończeniu realizacji zadania wykonawca przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą uwzględniającą opisy zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu wraz z opisami protokołów komunikacyjnych wykorzystanych przy realizacji. Dodatkowo należy również dostarczyć szczegółowe instrukcje dla administratorów systemu oraz programistów opisujące zasady integracji/rozbudowy architektury informatycznej systemu o dodatkowe elementy.

#### 2.1.1.2 Funkcje Systemu Centralnego

Poszczególne podsystemy systemu centralnego będą miały możliwość w pełni autonomicznej pracy w zakresie swojego działania. Będzie to gwarantować niezależną pracę podsystemu w przypadku awarii innych elementów systemu.

Każdy z podsystemów musi zapewniać funkcje związane z zarządzaniem i utrzymaniem swoich elementów wykonawczych natomiast nadzór nad poszczególnymi elementami systemu będzie sprawowany przez system centralny.

#### 2.1.1.3 Schemat blokowy architektury system ITS

Poniżej przedstawiono schemat blokowy systemu ITS Płock obrazujący podstawowe podsystemy wchodzące w skład systemu. Wszystkie protokoły komunikacyjne, standardy wymiany danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami oraz aplikacjami powinny być zgodne  z wymaganiami przedstawionymi w innych częściach opracowania.

#### 2.1.1.4 Interfejs użytkownika

Interfejs operatora systemu musi zawierać minimum elementy wymienione poniżej:

- Mapa GIS miasta Płock,

- Drzewo funkcji,

- Symbole urządzeń,

- Komunikaty informacyjne.

Wszystkie urządzenia użyte w Systemie ITS w Płocku muszą być przedstawione na mapie GIS za pomocą ikon prezentujących aktualny stan pracy urządzeń oraz jego rzeczywiste położenie geograficzne. Mapa powinna być skalowalna. Drzewo funkcji powinno umożliwiać wybór wszystkich elementów podłączonych do systemu w postaci listy.

Każdy z elementów systemu powinien być przedstawiony na mapie jako symbol. 
Po wybraniu elementu przez operatora powinny zostać wyświetlone podstawowe informacje takie jak tryb pracy, adres sieciowy, awarie lub ewentualne błędy, itp. Należy określić symbole poszczególnych elementów jak i wersje dla trybów pracy każdego urządzenia.

Komunikaty systemowe muszą zawierać informacje dotyczące stanu, trybu pracy oraz awarii urządzeń podłączonych do Systemu Centralnego. Niezbędne jest zapewnienie filtrowania komunikatu według czasu wystąpienia, typu urządzenia, przyczyny wystąpienia awarii oraz wyszukiwanie zdarzeń poprzez słowa kluczowe. Komunikaty muszą przekazywać natychmiastowo informację o zdarzeniach, które wymagają niezwłocznej interwencji.

#### 2.1.1.5. Wizualizacja

Należy zaprojektować i wdrożyć algorytmy dla przedstawienia na mapie GIS informacji ze wszystkich podsystemów wchodzących w skład systemu ITS.  Symbole powinny definiować przynależność poszczególnych elementu do konkretnego podsystemu.  Poszczególne elementy podsystemów powinny być umieszczone w konkretnych warstwach mapy z możliwością ich włączania/wyłączania.

#### 2.1.1.6. Komendy operatora

System Centralny musi zapewnić operatorowi (z możliwością ograniczeń funkcjonalności w zależności od poziomu dostępu) minimum takie funkcje jak:

- wybór oraz podgląd parametrów pracy sterownika sygnalizacji świetlnej,

- wywołanie danego skrzyżowania w podsystemie sterowania ruchem,

- podgląd stanu tablicy informacji parkingowej,

- podgląd stanu tablicy zmiennej treści,

- podgląd danych stacji pomiaru parametrów środowiskowych.

#### 2.1.1.7 Zadania administratora systemu

Wykonawca musi udostępnić procedury służące do administrowania systemem centralnym. Należy zapewnić możliwość zarządzania kontami użytkowników (wraz z nadawaniem uprawnień), definiowanie poleceń (programowanie zdarzeń automatycznych), archiwizowanie i gromadzenie danych oraz umożliwiać nadzór nad poszczególnymi elementami systemów.

2.1.1.8 Rozbudowa oprogramowania systemu centralnego

System centralny musi posiadać możliwość rozwoju i rozbudowy oprogramowania wraz 
z możliwością dodawania kolejnych modułów do systemu jak i całkowicie nowych podsystemów 
o dodatkowych funkcjonalnościach. Należy zachować minimalne standardy wymiany danych oraz ogólnodostępne protokoły komunikacyjne opisane w niniejszym dokumencie i specyfikacjach technicznych (SOPZ).

#### 2.1.1.9 Raportowanie

System powinien umożliwiać generowanie raportów pracy systemu. Zapewni on podgląd istotnych z punktu widzenia działania systemu zdarzeń. Należy zapewnić możliwość rejestracji wykonanych poleceń przez operatorów, przez system automatycznie jak i błędów systemu.

Rejestr będzie odnotowywał także takie informacje jak czas pracy operatorów (czasy logowania na konta), działania podjęte oraz informacje wpisane przez operatorów systemu. Dodatkowo system musi rejestrować informacje o zmianie stanów poszczególnych elementów systemu jak i rejestr pracy urządzeń. Dziennik będzie umożliwiał przegląd wszystkich zdarzeń minimum na 3 lata wstecz. Powyższa funkcjonalność zapewni możliwość analizowania funkcjonowania systemu i ewentualnych błędów.

#### 2.1.1.10. Bazy danych

Baza danych systemu integrującego centralnego musi być relacyjną bazą danych posiadającą mechanizmy zabezpieczające, archiwizujące oraz kontrolne. Wymagana jest możliwość tworzenia, modyfikowania bazy danych w postaci zapytań oraz umieszczanie i pobieranie danych z i do bazy (np. wg. standardu języka SQL). Dodatkowo baza danych systemu centralnego musi być w pełni kompatybilna z otwartą szyną danych systemu centralnego opisaną w punkcie 2.1.1.1.

Wymaga się, aby baza danych systemu centralnego przechowywała minimum dane z okresu 5 lat, dotyczące wszystkich elementów i rejestrów systemu centralnego.

Poszczególne podsystemy systemu centralnego, będą dysponowały swoimi bazami danych wraz z własnym, szczegółowym dla każdego podsystemu zakresem archiwizacji danych historycznych. Ich szczegółowe parametry są określone w opisach poszczególnych podsystemów.

### 2.1.2. Wyposażenie Centrum, infrastruktura informatyczna, zrządzanie danymi

Wyposażenie i właściwości funkcjonalne Centrum

Zakłada się , że system centralny zostanie zbudowany jako centrum  usług, w oparciu o dostarczony serwer. Przy założeniu, że operatorami, (osobami mającymi dostęp do funkcji operacyjnych systemu), będą pracownicy MZD oraz firma konserwująca urządzenia sterowania.  Nie planuje się uruchomienia specjalnego centrum obsługiwanego 24h na dobę przez specjalnie zatrudnionych operatorów. Zatem zastosowane w opisie niniejszego dokumentu i OPZ sformułowanie Centrum/Centrum sterowania ruchem – odnosi się do centrum usług zlokalizowanych w serwerowni.

Zadaniem wykonawcy będzie przystosowanie pomieszczenia udostępnionego w budynku do zainstalowania serwera i urządzeń komunikacyjnych. Centrum będzie realizować funkcje monitorowania i zarządzania dla wszystkich podsystemów systemu ITS. Serwer należy zainstalować w Serwerowni UM Płock.

W ramach wykonania serwerowni Zamawiający wymaga wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych a także dostarczenia wszelkich niezbędnych elementów, zainstalowania i skutecznego uruchomienia systemów niskoprądowych opisanych w dalszej części.

Serwerownia wyposażona jest w:

- Zasilanie serwerowni

- Zasilanie gwarantowane

- Klimatyzacja serwerowni

- Detekcja wycieku

- Podłoga techniczna

- System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

- System sygnalizacji pożaru i automatycznego gaszenia

- System gaszenia gazem

Instalacja logiczna

Minimalne wymagania dla elementów okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej. Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako MIllCIEl (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173:2007.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Okablowanie strukturalne należy wykonać zostanie w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 250MHz i zakończyć na panelach UTP, zainstalowanych w szafie w serwerowni. Panele muszą być wyposażony w miejsca na wprowadzenie opisów (numeracji) portów. Niezależnie od tego muszą mieć również nadrukowane numery pod każdym portem RJ45.

Od strony Użytkownika, sieć logiczną zakończyć należy nieekranowanym modułem gniazda RJ45 kat.6.

Wykonanie robót instalacyjnych sieci logicznej

- elementy okablowania strukturalnego powinny być trwale montowane w szafie dystrybucyjnej za pomocą zestawu elementów śrub mocujących,

- trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami,

- wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami,

- rozkucia dla kanałów kablowych należy wykonać na pełny wymiar kanału i kanał przeprowadzić przez przebicie,

- przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.),

- do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla,

- w ramach prac wykończeniowych należy uzupełnić natynkowe trasy kablowe wykonane z listew kształtkami kątów płaskich wewnętrznych i zewnętrznych, łączenia pokryw na prostych odcinkach uzupełnić łącznikami, końcówki listew uzupełnić zaślepkami,

- widoczne ubytki lub uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac, należy uzupełnić masą szpachlową i pomalować w kolorze zastałym,

- jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż.,

- należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji,

- oznaczenia powinny być trwale, wyraźne i widoczne. Proces instalacji okablowania strukturalnego zostanie zakończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych zakończonych protokołem pomiarowym każdego toru.

#### 2.1.2.1 Infrastruktura informatyczna

System przetwarzania danych zostanie oparty na serwerach kasetowych o dużej gęstości mocy połączonych z wydajną blokową macierzą dyskową za pomocą protokołu 8Gb Fibre Channel. Na serwerach uruchomiona zostanie platforma wirtualizacyjna ze wspólnym zasobem dyskowym na macierzy. Ponadto dostarczony zostanie dedykowany serwer backupu wyposażony w odpowiednią liczbę dysków dla zapewnienia minimum 5 backupów całej infrastruktury. Serwer zostanie połączony z biblioteką taśmową, umożliwiając na wykonywanie kopii zapasowych w trybie D2D2T (Disk to Disk to Tape). Oprogramowanie backupowe będzie charakteryzowało się między innymi możliwością deduplikacji składowanych danych oraz natychmiastowe uruchomienie utraconej/zepsutej maszyny wirtualnej bezpośrednio z backupu bez konieczności odzyskiwania powodując skrócenie zadania odzyskiwania danych praktycznie do zera.

Rozbudowa infrastruktury będzie łatwa, poprzez dodanie kolejnych serwerów do wolnych slotów w obudowie blade, macierz dyskową łatwo rozbudować poprzez dodanie kolejnych półek dyskowych. Powyższe operacje rozbudowy nie będą wymagały zatrzymywania pracy systemów produkcyjnych.

Warstwa wirtualizacji zapewni możliwość migrowania maszyn celem np. wyłączenia serwera fizycznego dla prac serwisowych albo do równoważenia obciążenia zasobów serwerowych. Mechanizmy HA zapewnią w przypadku awarii serwera fizycznego natychmiastowe uruchomienie maszyn wirtualnych na pozostałych zasobach. Całość zostanie połączona siecią LAN 10GbE za pomocą przełączników w obudowie Blade.

Wyposażenie serwerowni

Platforma serwerowa, dostarczona do serwerowni  oparta musi być na rozwiązaniach wysokiej gęstości mocy w postaci serwerów kasetowych zainstalowanych w szafie RACK o głębokości minimum 1000mm. Szafa serwerowa musi być wyposażona w moduły dystrybucji zasilania, obsługujące dwa obwody zasilające. Jeden z obwodów musi być zasilany z systemu zasilania awaryjnego, opisanego dalej.

Zarządzane obudową serwerową musi odbywać się za pomocą dwóch redundantnych modułów zarządzających, pozwalając na pełną obsługę urządzeń za pomocą sieci IP.

Obudowa serwerowa musi być wyposażona w dwa redundantne przełączniki serwerowe z interfejsami o szybkości minimum 10Gbit/s zapewniając wydajny ruch wejściowy i wyjściowy dla środowiska serwerowego, a także w dwa przełączniki fibre channel 8Gbit/s zapewniając wydajną komunikację z siecią SAN.

Projektowane rozwiązanie musi opierać się na serwerach kasetowych wykonanych w technologii Intel x86, dwuprocesorowych, w liczbie i konfiguracji zapewniającej odpowiednią pojemność obliczeniową oraz niezawodność środowiska w razie uszkodzenia dowolnego z serwerów oraz z zachowaniem 25% nadmiarowości.

Szczegółowe parametry techniczne zostały opisane w SOPZ.

Szafy RACK

Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych akcesoriów do prawidłowego montażu dostarczonego sprzętu w tym

- szafy typu RACK 19’ o odpowiedniej głębokości i szerokości z perforowanymi drzwiami z przodu i tyłu, zdejmowane i zamykane na klucz. Szafa powinna mieć możliwość łączenia z innymi szafami tego samego modelu. Szafa powinna być wyposażona w elementy stabilizujące .

- moduły PDU zapewniające zasilanie zainstalowanym urządzeniom z dwóch niezależnych obwodów, moduły PDU tzw. „0U” dedykowane do instalacji w dostarczanych szafach RACK.

- okablowanie, szyny montażowe, panele wypełniające dla wolnych slotów do szafy rack.

Urządzenia aktywne dla transmisji danych

Planowane do zainstalowania urządzenia w sieci światłowodowej podsystemu komunikacyjnego ITS w warstwie dostępowej powinny wykorzystywać dostępne pasmo transmisji Ethernet na poziomie nie wyższym niż 20% w momencie uruchomienia podsystemu, co zapewni możliwość dołączania kolejnych elementów końcowych Sytemu ITS bez konieczności rozbudowy warstwy dostępowej podsystemu łączności.

Szczegółowe parametry techniczne zostały opisane w SOPZ.

#### 2.1.2.3 Zarządzanie danymi

Urządzenia serwerowe niezbędne do prawidłowej obsługi całego systemu ITS powinny być zainstalowane w dedykowanym do tego pomieszczeniu. Należy przewidzieć i dostarczyć serwery pozwalające na awaryjną redundancję ich pracy, przełączenie każdego z obsługiwanych systemów w przypadku awarii podstawowego serwera. Dodatkowo należy przewidzieć przestrzenie dyskowe pozwalające na rozbudowę każdego z podsystemów.. Zapas powinien zachować 25% rezerwy w stosunku do stanu podstawowego, opisanego w  PFU.

### 2.2 Zarządzanie ruchem drogowym

### 2.2.1 System Sterowania Ruchem Drogowym

#### 2.2.1.1 Wstęp

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wdrożyć do ruchu system sterowania ruchem ulicznym. Zainstalowany przez Wykonawcę system sterowania ruchem powinien być adaptacyjnym systemem czasu rzeczywistego. Jego zadaniem jest optymalizowanie warunków ruchowych w obszarze działania, skrócenie czasów przejazdów i zatrzymań w obszarze, poprawę funkcjonalności komunikacji publicznej. Będzie to skutkować poprawą atrakcyjności komunikacji publicznej oraz zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez indywidualny ruch pojazdów osobowych. System adaptacyjny czasu rzeczywistego jest rozumiany, jako system, w którego podstawowym trybie pracy wszystkie zmienne sterujące – długości wyświetlania sygnałów zezwalających, długość cyklu, sekwencja sygnałów, są wyznaczane automatycznie 
w czasie rzeczywistym – z cyklu na cykl. Dodatkowo operator systemu musi mieć możliwość sterowania manualnego skrzyżowaniem z poziomu systemu, gdy zaistnieje taka potrzeba. Jako sterowanie manualne rozumie się możliwość zmiany długości cyklu, długości poszczególnych faz ruchu, możliwość zmian w sposobie sterowania dla grup sygnałowych (np. pieszych).

Szczegółowe wymagania techniczne opisano w SOPZ.

#### 2.2.1.2 Lokalizacja skrzyżowań i przejść dla pieszych

Obecnie w mieście funkcjonuje 57 skrzyżowań i przejść dla pieszych sterowanych sygnalizacją świetlną,  planuje się podłączenie 29 skrzyżowań tj. 28 sterowników sygnalizacji świetlnej pracujących w obszarze wdrożenia systemu ITS. Wszystkie obiekty objęte projektem muszą być dostosowane do obecnie funkcjonujących przepisów (w tym celu należy opracować i zatwierdzić nowe projekty ruchowe oraz elektryczne dla skrzyżowań związane z ich modernizacją) w tym zakresie oraz podłączone do systemu sterowania ruchem. W załączniku nr 2 do PFU umieszczono zestawienie wszystkich skrzyżowań wraz z informacją o aktualnej metodzie sterowania oraz systemie detekcji. Jeżeli proponowany przez Wykonawcę system sterowania ruchem współpracuje z obecnie pracującym sterownikiem sygnalizacji świetlnej – musi on zostać wykorzystany lub zmodernizowany. Nie dotyczy to jednak sterowników starszego typu (jednoprocesorowych), które należy bezwzględnie wymienić w celu dostosowania skrzyżowania do obecnie obowiązujących przepisów.

Wszystkie modernizacje sygnalizacji świetlnych powinny być wykonane w sposób możliwie nieutrudniający ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego na terenie miasta Płock, Wykonawca przed rozpoczęciem w/w prac zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych przepisami -   m.in. :

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 202 nr 170 poz. 1393) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729) z późniejszymi zmianami.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien wykonać i zatwierdzić zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty:

- projekt elektryczny,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt ruchowy,

- projekty tymczasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia prac związanych 
z modernizacją – jeżeli zakres prac tego wymaga.

Przy odbiorze prac wykonawca dostarczy projekt powykonawczy dla każdego skrzyżowania/przejścia dla pieszych.

#### 2.2.1.3 Minimalny zakres prac modernizacyjnych skrzyżowań/przejść dla pieszych

Wszystkie skrzyżowania i przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną należy zmodernizować i dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Minimalnie wymaga się instalacji systemu detekcji na każdym ze skrzyżowań (zgodnego z systemem dostarczanym przez Wykonawcę) zapewniającego ich pełną pracę adaptacyjną na poziomie lokalnym (praca acykliczna z akomodacją). Uszczegółowienie prac na każdym ze skrzyżowań będzie wynikało z oferowanego przez Wykonawcę systemu, jego preferowanej lokalizacji metody detekcji i zostanie sprecyzowane na etapie projektowania. Dodatkowo na każdym ze skrzyżowań planuje się jako minimalny zakres prac remont konstrukcji wsporczych i masztów sygnalizacyjnych (oczyszczenie z ognisk rdzy - jeżeli występują wraz z malowaniem). Kolor RAL konstrukcji należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektu.

Opisane powyżej zakresy prac są minimalnymi zakresami, jakie są niezbędne do wykonania na danych skrzyżowaniach, dodatkowo Zamawiający wymaga wymiany źródeł światła na energooszczędne lampy typu LED (napięcie zasilania 230V).

#### 2.2.1.4 Struktura i wymagania funkcjonalne

System Sterowania Ruchem powinien być adaptacyjnym systemem pracującym 
w czasie rzeczywistym. System adaptacyjny czasu rzeczywistego, charakteryzuje się wyznaczaniem strategicznych informacji dotyczących parametrów sterujących i przekazywaniem ich do sterowników lokalnych przy zachowaniu płynnej zmiany wszystkich parametrów sterowania. Innym akceptowanym sposobem pracy adaptacyjnej jest wyznaczanie na poziomie pojedynczego skrzyżowania zmiennych sterujących (sterowanie zależne od ruchu w czasie rzeczywistym, sekunda po sekundzie), a optymalizacja sieciowa (obliczenie programu sygnalizacji) na poziomie centralnym odbywa się w zadanych interwałach. W drugim sposobie sterowania program obliczony na poziomie centrum na podstawie danych z detektorów wirtualnych, indukcyjnych jest następnie przesyłany do sterownika, gdzie jest implementowany i modyfikowany w czasie rzeczywistym w oparciu o lokalne warunki ruchu.

Do celów sterowania ruchem dopuszcza się użycie detektorów indukcyjnych  oraz wideodetektorów jako detektorów systemowych. Ponadto system musi samoczynnie przystosowywać pracę wszystkich elementów wykonawczych do panujących warunków ruchu. Dodatkowo system musi umożliwiać przejęcie w każdej chwili sterowania przez operatora systemu sterowania ruchem w celu np. wydłużenia lub wywołania określonej fazy ruchu.

Niezbędnym wymogiem jest, aby System Sterowania Ruchem monitorował prawidłowe działanie poszczególnych elementów wchodzących w jego skład. Nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów muszą być sygnalizowane poprzez wyświetlenie ostrzeżenia na konsoli operatorskiej oraz wyemitowanie dedykowanego sygnału akustycznego oraz informacja taka musi zostać wysłana do operatora i konserwatora sygnalizacji. System sterowania ruchem musi zapewniać gromadzenie danych o funkcjonowaniu każdego elementu systemu, awariach, zdarzeniach, ingerencjach operatorów w pracę poszczególnych sygnalizacji świetlnych.

Ze względu na liczbę istniejących sygnalizacji świetlnych oraz tendencje rozwojowe miasta Płocka zastosowany system powinien być przystosowany do obsługi minimum 60 skrzyżowań/przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną. Wymaga się, aby dostarczone oprogramowanie posiadało licencję na sterowanie adaptacyjne przynajmniej 60 sygnalizacjami na skrzyżowaniach i przejściach, z zapewnieniem możliwości dalszej rozbudowy terytorialnej systemu.

W przypadku awarii łączności pomiędzy poziomem centralnym a sterownikami sygnalizacji świetlnej system powinien zapewnić koordynację pracy między skrzyżowaniami zlokalizowanymi blisko siebie. Należy przy tym zachować pracę akomodacyjną skrzyżowania zgodnie z założeniami projektu ruchowego. O braku łączności system również poinformuje operatora i konserwatora systemu i sygnalizacji.

#### 2.2.1.5 Strategia sterowania

Projektowany podsystem powinien być zbudowany, jako hierarchiczny, składać się z trzech poziomów sterowania sygnalizacją świetlną: centralnego, obszarowego oraz lokalnego.

Poziom centralny będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy systemu sterowania sygnalizacją świetlną na terenie miasta Płock. Umożliwiać będzie definiowanie strategii sterowania, scenariuszy dla określonych sytuacji ruchowych oraz przesyłanie aktualnych wskazówek strategicznych do poziomu obszarowego oraz lokalnego. Dodatkowo poziom centralny odpowiadać będzie za zarządzanie, optymalizację oraz planowanie strategii sterowania, przechowywanie danych oraz koordynację działań sygnalizacji w poszczególnych obszarach.

Poziom obszarowy Systemu Sterowania Ruchem będzie umożliwiał nadzorowanie sterowania sygnalizacją świetlną na danym obszarze z uwzględnieniem informacji o ruchu w obszarze oraz danych koordynujących. Na podstawie zagregowanych danych poziom ten będzie określał takie parametry jak długość cykli, sekwencje faz ruchu, czasy zezwalające dla poszczególnych faz/grup sygnałowych, offsety koordynacyjne pomiędzy skrzyżowaniami. Powyższe zmienne muszą być automatycznie wyznaczanie na poziomie nadrzędnym, dostosowywane do sytuacji ruchowej i przekazywane do sterownika na poziome lokalnym.

Sterowanie na poziomie lokalnym odbywać się będzie w zakresie pojedynczego skrzyżowania bądź przejścia dla pieszych. W oparciu o detekcje pojazdów oraz pieszych, sterownik będzie podejmował lokalnie decyzje o wydłużeniu sygnału zielonego realizowanej grupy lub przydzielaniu sygnału zezwalającego grupom oczekującym na sygnały zezwalające. Sterownik sygnalizacji w oparciu o zebrane dane oraz informacje strategiczne uzyskane z wyższych poziomów realizować ma wybrany plan na najbliższy cykl pracy sygnalizacji świetlnej.

#### 2.2.1.6 Wymagania szczegółowe

Podsystem sterowania ruchem musi spełniać następujące wymagania:

- możliwość wizualizacji stanu pracy podstawowych elementów wchodzących w skład systemu (sygnalizatorów, sterowników sygnalizacji świetlnych, urządzeń obszarowego systemu sterowania ruchem, długości sygnałów na skrzyżowaniu, detektorów itp.),

- możliwość wymiany danych z innymi podsystemami systemu ITS Płock,

- powinien zapewniać możliwość  rozbudowy o kolejne obiekty/skrzyżowania,

- system powinien umożliwiać wizualizację poszczególnych skrzyżowań oraz całej sieci skrzyżowań włączonych w pracę systemową, wraz z wyświetleniem stanu obciążenia sieci drogowej,

- system powinien umożliwiać tworzenie określonych poziomów dostępu dla operatorów wraz z odpowiednimi uprawnieniami

- system powinien umożliwiać podział obszaru sterowania ruchem lub danego ciągu na podobszary o wydzielonych strategiach sterowania,

- system powinien posiadać rozwinięte, przetestowane i sprawdzone metody powrotu do pracy systemowej po wystąpieniu awarii,

- obsługa systemu powinna być możliwa zarówno z Centrum Monitoringu jak i zdalnie poprzez komputery przenośne z dostępem do sieci transmisji danych poprzez dedykowane oprogramowanie,

- system powinien posiadać aplikację desktopową do zarządzania systemem i jego elementami, umożliwiającą sterowanie ruchem drogowym, monitorowanie urządzeń i parametrów sterowania,

- aplikacja musi zapewniać dostęp do systemu poprzez graficzny interfejs użytkownika,

- graficzny interfejs operatora powinien umożliwiać wyświetlania przynajmniej:

  - mapy miasta,

  - schematu skrzyżowania,

  - aktualnego stanu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,

  - aktualnego stanu detektorów na skrzyżowaniu,

  - wykresu koordynacji dla wybranego ciągu skrzyżowań,

  - aktualnego stanu grup sygnalizacyjnych.

- operator powinien mieć możliwość uzyskania informacji o wszystkich alarmach i zdarzeniach w systemie (minimum dwa lata wstecz),

- system powinien zapewniać agregację danych o natężeniu ruchu na poszczególnych detektorach systemu i mieć możliwość ich prezentacji w formie graficznej lub tabelarycznej we wskazanym okresie czasowym oraz z odpowiednim interwałem czasowym.

#### 2.2.1.7 Sterowanie

Dostarczony system musi umożliwiać realizację następujących funkcji na skrzyżowaniu/przejściu dla pieszych:

- kontrolować poszczególne tryby pracy sterownika awaryjny, izolowany oraz tryb pracy systemowej,

- umożliwiać nadzór nad aktualnie realizowanym planem ,

- nadzorować pracę adaptacyjną,

- umożliwiać zadanie fazy dla trasy ewakuacji pojazdów uprzywilejowanych,

- nadzorować status źródeł świetlnych na skrzyżowaniu/przejściu dla pieszych,

- kontrolować transmisję danych do i z sterownika lokalnego, w przypadku zerwania połączenia ponowić próbę nawiązaniu połączenia,

- umożliwiać zmianę trybu sterowania z lokalnej na systemową i odwrotnie,

- dostosowywać wartości sygnałów zezwalających, offsetu koordynacyjnego oraz czasu cyklu w sposób adaptacyjny bez potrzeby interwencji operatora,

- umożliwiać wybór progowych wartości adaptacyjnych za pomocą harmonogramu

- umożliwiać zmianę kolejności faz ruchu,

- nadzorować i synchronizować ustawienia czasu lokalnego na sterownikach sygnalizacji świetlnej podłączonych do systemu.

2.2.1.8 Wymagania dla urządzeń lokalnych

Sterowniki sygnalizacji świetlnej

Sterownik sygnalizacji świetlnej instalowany w ramach Systemu Sterowania Ruchem ITS Płock musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 r. nr 220, poz. 2181 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”, oraz parametry określone w SOPZ.

Sygnalizatory sygnalizacji świetlnej

W ramach powyższego zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania modernizacji sygnalizacji świetlnej, w przypadku, gdy obecnie funkcjonujące sygnalizatory nie nadają się do dalszego użytkowania należy je wymienić na zgodne z parametrami określonymi w SOPZ .

Urządzenia detekcji pojazdów

W ramach powyższego zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania modernizacji sygnalizacji świetlnej polegającej na dostosowaniu metody detekcji pojazdów zgodnej z algorytmami 
i logiką instalowanego systemu sterowania ruchem. Detektory należy wykonać / zainstalować na każdym pasie ruchu na wszystkich wlotach skrzyżowania, powinny mieć możliwość wykrywania również pojazdów jednośladowych. Dodatkowo na kierunkach podporządkowanych należy przewidzieć instalację detekcji oddalonej (do 50 m od linii zatrzymania) w celu detekcji pojazdu nadjeżdżającego i meldowania jego zgłoszenia do sterownika sygnalizacji świetlnej. Zamawiający dopuszcza również możliwość detekcji pojazdów na podstawie kamery wideo detekcji, którymi należy objąć każdy wlot skrzyżowania / przejścia dla pieszych wyposażonego w sygnalizację świetlną. Każda kamera do detekcji pojazdów musi mieć możliwość wyświetlania oraz konfiguracji jej pól detekcji. Dla detekcji wideo należy zapewnić jej podstawowe funkcje takie jak wykrywanie i zliczanie pojazdów kołowych w tym pojazdów jednośladowych (motocykle, rowery). Jako obszar detekcji dla każdego wlotu – musi być przyjęty obszar wlotu skrzyżowania (od linii warunkowego zatrzymania do minimum 50 metrów od linii warunkowego zatrzymania). Wirtualne pola detekcji muszą być wyznaczone dla każdego z pasów ruchu indywidualnie. Zamawiający dopuści również zastosowanie innego rodzaju detekcji  np. czujnik światłowodowy montowany w jezdni.

Jeśli Wykonawca zastosuje wideodetektory dla realizacji funkcji detekcji, należy wówczas zapewnić możliwość przesyłania i  nagrywania i podglądu obrazu z kamer na serwerach centrum. Wymagania dla zapisu obrazu kamer są takie same jak dla obecnie pracującego systemu monitoringu miejskiego CCTV.

Wykonawca na potrzeby systemu zaprojektuje i wykona detekcje systemową ,której lokalizacja uzgodniona zostanie na etapie projektowania i będzie zależna od wymagań dostarczonego systemu sterowania. Jeżeli na skrzyżowaniach zostanie zainstalowany inny system detekcji niż wideodetekcja Wykonawca dostarczy/zainstaluje na każdym skrzyżowaniu kamerę pełno obrotową zgodną z systemem monitoringu CCTV zamontowaną na sztycy na maszcie wysięgnikowym celem monitorowania obszaru skrzyżowania.

Urządzenia detekcji pieszych i rowerzystów

W ramach powyższego zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania modernizacji sygnalizacji świetlnej polegającej na wymianie bądź instalacji przycisków dla pieszych i detekcji rowerzystów.

Przyciski zgłoszeniowe dla pieszych należy instalować na masztach sygnalizatorów lub kolumnie wysięgnika na wysokości 1,20 — 1,35 m. Obudowa przycisku powinna być wytrzymała, uniemożliwiająca szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. Ze względu na potrzeby osób niedowidzących barwa obudowy musi kontrastować z barwą konstrukcji, na której będzie zamontowana. Dodatkowo każdy dostarczony przycisk powinien być wyposażony w urządzenia dźwiękowe naprowadzające niewidomych pieszych na powyższy przycisk.

Oprócz detekcji rowerzystów za pomocą przycisków każdy przejazd rowerowy należy wyposażyć w detekcję automatyczną rowerzystów. Może być to detekcja za pomocą wideodetecji, radarowa, podczerwień, czy inna, jednak musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane w SOPZ

Sygnalizacja akustyczna dla pieszych

Wybrane modernizowane, podłączone do systemu sygnalizacje świetlne muszą zostać wyposażone w sygnalizację akustyczną dla pieszych pracującą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

### 2.2.2. System informacji parkingowej

#### 2.2.2.1. Wymagania funkcjonalne

System informacji o wolnych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania, będzie informował kierowców o lokalizacji parkingów oraz liczbie wolnych miejsc postojowych. W skład systemu informacji parkingowej wchodzić będą między innymi tablice zmiennej treści umieszczone przy drogach 
i ulicach przebiegających w pobliżu miejsc parkingowych objętych systemem. Informacje wyświetlane na tablicach będą kierować na parkingi oraz informować o liczbie wolnych miejsc postojowych – informacja na temat liczby wolnych miejsc ma być wyświetlana, jako informacja dotyczącą zapełnienia (np. małe zapełnienie, umiarkowane zapełnienie itp.). Szczegóły treści muszą być przedstawione i zaakceptowane na etapie realizacji projektu systemu. Informacje te winny być też udostępniane na dedykowanej stronie internetowej wchodzącej w skład portalu dla kierowców i podróżnych. System ma informować w trybie online o zajętości wybranych parkingów. Podgląd należy zrealizować zarówno poprzez dedykowane oprogramowanie jak i poprzez portal internetowy oraz aplikacje na urządzenia mobilne dla kierowców i podróżnych.

System działać ma w oparciu o dedykowane czujniki parkowania rozmieszczone w miejscach parkowania w całej strefie płatnego parkowania w Płocku. Jest to podstawowy system pozyskiwania danych o pojazdach parkujących w strefie. Na podstawie uzyskanych danych o zajętości określany jest stopień zajętości danego obszaru strefy.

Zakłada się współpracę z systemem poboru opłat w strefie płatnego parkowania w Płocku. Należy zbudować interfejs pomiędzy systemami za pomocą którego możliwe będzie pozyskanie informacji o liczbie sprzedanych biletów w danym obszarze.

Zakłada się wydzielenie obszarów w strefie płatnego parkowania i nadania im charakterystycznych identyfikatorów – nazw, wówczas dla danego obszaru możliwe będzie kontrolowanie liczby pojazdów parkujących i wskazanie na tablicy informacyjnej stopnia zajętości.

Wymagania dla systemu:

- instalacja 6 tablic parkingowych zmiennej treści informujących o stanie zapełnienia dla każdego parkingu przy trasach dojazdu do parkingu,

- instalacja ok 1200 szt. dedykowanych czujników parkowania,

- baza danych ulokowana w centrum,

Lokalizacje tablic oraz podział na obszary zostanie opracowany w projekcie poprzedzającym instalacje i zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego.

Obecnie wykorzystywany przez Zamawiającego system poboru opłat w strefie płatnego parkowania pracuje w oparciu o parkomaty i system poboru i kontroli, który dostarczyła firma Parkeon z Francji.

Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane w SOPZ.

W związku z podpisaną umową przez Urząd Miasta Płocka na dostarczenie Systemu Parkingowego w strefie centralnej systemu płatnego parkowania i przewidywanej ilości czujników około 200 sztuk, należy powstający system wpiąć do systemu w ramach przedmiotowego postępowania. Dane systemu Smart Factor w załączniku do postępowania.

#### 2.2.2.3. Lokalizacja tablic informacyjnych

Mapka obrazuje obszar objęty płatnym parkowaniem oraz podział na strefy płatnego parkowania. Szczegółowa lokalizacja zostanie określona na etapie projektowania.

#### 2.2.2.4. Wymagania dla tablicy informacji parkingowej

Każda (dedykowana) tablica informacji parkingowej powinna zawierać nazwę obszaru wraz z matrycą wyświetlającą w czasie rzeczywistym stan zapełnienia poszczególnych obszarów parkingowych.

Wymagania dotyczące tablicy parkingowej określono w SOPZ.

W związku z powstającym parkingiem przy ZOO w Płocku oraz powstającym w ramach parkingu Systemem Informacji Parkingowej, przedmiotowy system należy wpiąć do centralnego systemu w ramach postepowania, szczegóły systemu w załączniku.

## 2.3.  System Udzielania Priorytetu dla Transportu Publicznego

#### 2.3.1. Priorytet dla transportu publicznego

Priorytet dla pojazdów transportu publicznego polegać będzie na nadawaniu sygnału zielonego przez odpowiednie grupy sygnałowe, zbliżającym się do skrzyżowania i opóźnionym względem aktualnego rozkładu jazdy autobusom. Celem rozwiązania jest minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a w efekcie poprawa punktualności tego środka transportu. Priorytet dla komunikacji miejskiej powinien być wdrożony co najmniej na skrzyżowaniach w ciągu Al. Jachowicza, Al. Piłsudskiego oraz na ul. Bielskiej w obszarze wdrożenia systemu ITS - główne kierunki.

#### 2.3.2. Poziom priorytetu

W podsystemie powinny być dostępne trzy poziomy priorytetu dla transportu publicznego: niski, średni oraz wysoki. Operator systemu ma możliwość wyboru poziomu priorytetu dla poszczególnych skrzyżowań. Pozwala to skonfigurować odpowiedni poziom priorytetu dla skrzyżowań przeciążonych, mocno obciążonych i mniej obciążonych ruchem samochodowym. Każdy z poziomów charakteryzuje się inną realizacją priorytetu.

Poziom niski:

- zgłoszenie pojazdu transportu publicznego i obsługa pojazdu zgodnie z bieżącym cyklem pracy sygnalizacji świetlnej bez skracania faz kolizyjnych do kierunku ruchu autobusu.

Poziom średni:

- zgłoszenie pojazdu transportu publicznego i obsługa pojazdu zgodnie ze zgłoszoną sekwencją uruchamiania faz ruchu,

- reakcja na zgłoszenie w fazie niesprzyjającej autobusowi: skrócenie fazy poprzedzającej i przystąpienie do realizacji fazy sprzyjającej przejazdowi autobusu,

- reakcja na zgłoszenie w fazie sprzyjającej autobusowi: wydłużanie czasu trwania fazy, do czasu przejazdu przez skrzyżowanie lub do maksymalnego czasu wydłużenia,

Poziom wysoki:

- zgłoszenie pojazdu transportu publicznego i jak najszybsza obsługa tego pojazdu 
z możliwością pominięcia faz w sekwencji,

- po obsłudze zgłoszenia należy niezwłocznie zapewnić realizację pominiętych faz ruchu.

#### 2.3.3. Względność priorytetu

Pojazdom transportu publicznego udzielany będzie priorytet względny na podstawie bieżącego opóźnienia pojazdu względem rozkładu jazdy. Celem priorytetu względnego jest poprawa punktualności transportu autobusowego.

#### 2.3.4. Mechanizm udzielania priorytetu

System zarządzania transportem ma za zadanie rozesłać (wraz z rozkładem) informacje do komputerów pokładowych o punktach meldunkowych. Urządzenia znajdujące się w pojazdach transportu publicznego poruszających się w ruchu liniowym, w czasie zbliżania się do skrzyżowania i przy spełnieniu warunku, co do opóźnienia wysyłają zgłoszenie punktu meldunkowego. Zgłoszenie trafia do Systemu Sterowania Ruchem, który w przypadku braku przeciwwskazań przystępuje do realizacji priorytetu na skrzyżowaniu.

#### 2.3.5. Zgłoszenia równoczesne

W przypadku wystąpienia kolejnego zgłoszenia żądania priorytetu, wymagającego otwarcia konfliktowych grup sygnałowych, zgłoszenie to oczekuje w kolejce do czasu zakończenia realizacji wcześniej zgłoszonego priorytetu. Jeżeli nastąpi zgłoszenie dwóch priorytetów (jeden po drugim), obsługiwanych w jednej fazie i gdy realizacja pierwszego priorytetu nie zostanie jeszcze zakończona, drugie zgłoszenie może wydłużyć czas trwania fazy sprzyjającej pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania tej fazy.

#### 2.3.6. Ograniczenia priorytetu

Ze względu na obciążenie ruchem, priorytet dla poszczególnych skrzyżowań może być blokowany automatycznie przez Podsystem Sterowania Ruchem w przypadku wystąpienia takiego poziomu zatłoczenia, że priorytet nie byłby efektywny.

Ze względu na czas faza priorytetowa trwa do chwili odmeldowania się pojazdu. 
W przypadku nieprzewidzianego zatrzymania się autobusu przed punktem odmeldowania, należy wprowadzić graniczną wartość czasu trwania fazy sprzyjającej. Pozwoli to ograniczyć skutki powodowanego tym zakłócenia ruchu w obszarze skrzyżowania. Ponowne otwarcie fazy sprzyjającej nastąpi w następnym cyklu sygnalizacji.

#### 2.3.7. Lokalizacja punktu zgłoszenia

Punkty zgłoszenia obecności autobusów zlokalizowane będą w odległości od 0 do 600 m od linii warunkowego zatrzymania na wlocie skrzyżowania. W przypadku pojazdów transportu publicznego, punkty te umieszczone będą na wlotach, którymi poruszają się autobusy. Punkty odmeldowania umieszczone będą na tarczy skrzyżowania.

#### 2.3.7. Technologia wysyłania komunikatów pojazd - sterownik

Do przesyłania telegramów informacyjnych pomiędzy pojazdami, a sterownikami sygnalizacji świetlnej należy użyć połączenia bezpośredniego na poziomie lokalnym, w oparciu o transmisję radiową krótkiego zasięgu w paśmie licencjonowanym.  Wykonawca przygotuje wystąpienie do UKE o przydzielenie częstotliwości radiowych na ww. cele. Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie bazujące na komunikacji GSM.

#### 2.3.8. Wyposażenie pojazdów

Zakłada się wyposażenie wszystkich pojazdów operatora działającego n terenie Płocka tj. Komunikacja Miejska – Płock, Sp. z o.o. w moduły radiowe.  Zestawienie obecnie wykorzystywanych pojazdów zawarto w załączniku nr 4 do PFU. Pojazdy są  wyposażone w urządzenia umożliwiające lokalizację GPS, generowanie i periodyczne nadawanie komunikatów o pozycji pojazdu. Wszystkie pojazdy wyposażone są w Autokomputer SRG5000 produkcji R&G. Należy zatem doposażyć urządzenia pokładowe w nadajnik radiowy wraz z anteną współpracujący z zainstalowanym autokomputerem.  Dokładane urządzenia nie mogą negatywnie wpływać na pracę aktualnie posiadanych komputerów pokładowych.Dodatkowo należy dokonać uaktualnienia oprogramowania do możliwość definiowania punktów meldunkowych i przesyłania ich do urządzeń pokładowych. Obecnie eksploatowane oprogramowanie centrum nadzoru ruchu wchodzące - ERP Municom firmy PZI Taran.

Prace związane z dodanie powyższej funkcjonalności do oprogramowania centrum nadzoru ruchu oraz definicją punktów meldunkowych wykona Wykonawca.

Obecnie używane są dwa systemy dynamicznej informacji pasażerskiej: firm Wasko SA z Gliwic  oraz MP-Technologi z Koszalina, predykcja dla tablic jest obliczana przez system firmy PZI Taran z Mielca.

#### 2.3.8. Wyposażenie sterowników

Zakłada się doposażenie minimum 12 sterowników w moduły komunikacyjne radiowe do odbioru telegramów z pojazdów (technologia transmisji w oparciu o radio krótkiego zasięgu bądź GSM) Należy zainstalować i podłączyć urządzenia do sterownika i oprogramować w algorytmie sterowania reakcje na telegramy zameldowania i odmeldowania pojazdów. Szczegółowo należy przedstawić projekt systemowy  udzielania priorytetów w opisanych wyżej ciągach komunikacyjnych.

## 2.4. Usługi informacyjne dla kierowców

### 2.4.1. System Informacji dla Kierowców (VMS)

Należy dostarczyć System Informacji dla Kierowców, który bazował będzie na centralnych i lokalnych procesach. Zakłada się , ze na poziomie lokalnym rozlokowanych zostanie 12 stacji pomiarowych ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów) oraz 4 dodatkowych nadjezdniowych tablic zmiennej treści. Na poziomie centralnym zostaną zainstalowane procesy pozwalające na obliczanie czasów przejazdu pomiędzy punktami w sieci celem prezentacji ich na tablicach i portalu ITS.

Obecnie na Moście Solidarności zainstalowane są dwie tablice VMS, należy je również podpiąć do systemu.

Celem, będzie informowanie kierowców o czasie dojazdu do centrum, jak i o czasie wyjazdu z centrum. Tablice VMS i punkty pomiaru ANPR należy zatem umieścić na głównych wlotach do miasta (wloty dróg krajowych) oraz w centrum. Wykonawca na etapie projektowym zaproponuje i uzgodni lokalizacje wszystkich tablic VMS i stacji pomiaru ANPR.

Zakłada się , że tablice VMS wykorzystywana będzie do wyświetlania informacji o:

stanie ruchu: czasy przejazdu,

- zdarzeniach drogowych,

- ograniczeniach w ruchu,

- komunikatach wyświetlanych na znakach zmiennej treści,

- warunkach środowiskowych i pogodowych - zintegrowanie z systemem informacji o środowisku.

Powyższe dane muszą być dostępne również w Portalu ITS w formie graficznej, prezentowane na mapie miasta, z możliwością filtrowania, wyszukiwania i zarządzania obszarem wyświetlania. Należy tak dobrać środki i metody zabezpieczeń, aby dostęp do publicznego serwera nie zagrażał bezpieczeństwu systemu.

Wymagane tryby pracy systemu:

- Automatyczny,

- Wyświetlanie komunikatów według harmonogramu,

- Wyświetlanie komunikatów według ustalonych zasad, po zaistnieniu określonych warunków w sieci drogowej,

- Archiwizowanie komunikatów w bazie i udostępnianie ich dla innych elementów systemu zarządzania (np. informacja internetowa),

- Ręczny.

Trybem nadrzędnym nad trybem automatycznym powinien być tryb ręczny.  Ma on zapewniać możliwość ręcznego wprowadzania przez operatora dowolnych komunikatów.

Należy dostarczyć w ramach zamówienia narzędzia do zarządzania treścią znaków VMS (projektowanie informacji, monitorowanie urządzeń)

Zarządzanie panelami graficznymi:

- narzędzia do swobodnej edycji treści do wyświetlania,

- biblioteka predefiniowanych symboli znaków drogowych i komunikatów,

- Zarządzanie panelami tekstowymi,

- narzędzia do edycji treści komunikatu,

- biblioteka predefiniowanych komunikatów,

- Archiwum wyświetlanych komunikatów, zawierające dokładną treść znaku oraz okres jego wyświetlania.

Również należy dostarczyć oprogramowanie do zarządzania znakami zmiennej treści

- Należy dostarczyć oprogramowanie do edycji treści wyświetlanych na znakach zmiennej treści. Oprogramowanie powinno zawierać słownik najczęściej używanych komunikatów i bibliotekę symboli.  Powinna istnieć możliwość definiowania makropoleceń wraz z wpisaniem ich do harmonogramu działań lub zmiany powinny być wykonywane automatycznie na podstawie algorytmu sterowania. Narzędzia muszą pozwalać również na zarządzanie panelami - umożliwiać dostęp do wszystkich funkcji panelu.

Narzędzia diagnostyczne i serwisowe.

- Wraz z dostawą elementów systemu należy dostarczyć oprogramowanie diagnostyczne, zarówno zintegrowane na poziomie centrum, jak też instalowane na komputerach przenośnych, do serwisowania urządzeń w terenie.

#### 2.4.1.1 Tablice zmiennej treści  - VMS

Tablice zmiennej treści muszą spełniać wymagania następujących dokumentów:

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - załączniki nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

norma PN-EN 12966 „Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści”.

Wymagania funkcjonalno dla znaków VMS:

- Funkcja ściemniania świecenia diod LED w warunkach słabego oświetlenia

- Tablice powinny być przystosowane do wyświetlania dowolnej treści w ramach ograniczeń, wynikających z jego wielkości i rozdzielczości, a w szczególności podanych poniżej informacji:

  - zalecana prędkość jazdy,

  - o zdarzeniach (roboty, wypadki),

  - o zatłoczeniu,

  - warunkach atmosferycznych,

  - wyświetlania informacji w formie znaku drogowego

    - Możliwość  wyświetlenia znaków drogowych grupy wielkości „C” oraz „D”, piktogramów oraz schematów.

- Obsługa polskich liter,

- Komunikacja przy pomocy protokołu TCP-IP

- Układ musi zapewnić sterownie modułami zgodnie z wymaganiami, określonymi dla poziomu nadrzędnego. W przypadku braku łączności z poziomem nadrzędnym musi istnieć możliwość wyświetlania predefiniowanej treści lub automatyczne wyłączenie panelu.

- Sterownik systemowy pozwala na tworzenie szablonów wyświetlanych stron, definiujących układ, wielkość czcionek, sposób wyświetlania tekstu (statyczne, migające, przewijane). Szablony są przechowywane w nieulotnej pamięci flash. Wypełnienie szablonów treścią następuje z centrum zarządzania w formacie XML i zawiera wyłącznie dane zmieniane dynamicznie. Dane statyczne są przesyłane wyłącznie raz.

- Diagnostyka urządzenia:

  - stan wszystkich wejść/ wyjść,

  - nadzór każdego zespołu diod,

  - stan wszystkich zarządzanych modułów (tryb pracy)

  - Funkcje sterownika panelu mają być dostępne zarówno poprzez łącze serwisowe jak też zdalnie z centrum sterowania.

Treści komunikatów należy opracować w formie projektu i poddać zatwierdzeniu.

#### 2.4.1.2. Stacje pomiarowe ANPR

Kamery będą umożliwiały identyfikację pojazdów w dzień i w nocy (w tym przy braku oświetlenia zewnętrznego). Wymagane jest wyposażenie w emitery niewidocznego promieniowania świetlnego umożliwiające oświetlenie sceny.

Kamery będą realizowały co najmniej następujące funkcje:

- Rejestrowanie obrazu i transmisja obrazu,

- Klasyfikacja pojazdów,

- Detekcja tablic rejestracyjnych

- Odczyt numerów tablic rejestracyjnych,

- Informowanie o rozpoznaniu tablicy poszukiwanych,

- Zapis danych do bazy danych

Identyfikacja numerów rejestracyjnych będzie inicjowana wewnętrznym sygnałem wideo.

Kamera będzie posiadała wewnętrzną bazę danych umożliwiającą porównywanie w czasie rzeczywistym. Skuteczność rozpoznawania będzie nie mniejsza niż 98% dla europejskich tablic rejestracyjnych przy dobrych warunkach pogodowych. Możliwość zapisu danych do zewnętrznej bazy danych z możliwością transmisji obrazu w technologii światłowodowej.

Minimalne parametry kamery:

- Dualny przetwornik CCD 1/3″ z progresywnym skanowaniem.

- 20-bitowa technologia przetwarzania obrazu.

- Szeroki zakres dynamiki, 2X-krotne zwiększenie dynamiki i inteligentna kompensacja tła.

Należy zapewnić możliwość przesyłania i  nagrywania obrazu z kamer na serwerach centrum. Wymagania dla zapisu obrazu kamer są takie same jak dla obecnie pracującego systemu monitoringu miejskiego CCTV

### 2.4.2. Portal internetowy ITS

Wykonawca Systemu ITS Płock będzie zobowiązany dostarczyć portal internetowy. Jego zadaniem będzie informowanie użytkowników o inwestycji, prezentowanie danych z podsystemów zintegrowanych w ramach systemu ITS oraz przekierowanie/informowanie o innych stronach internetowych Urzędu Miasta/jednostek organizacyjnych służących mieszkańcom.

Podstawowym zadaniem powyższego systemu jest pokazywanie aktualnego natężenia ruchu panującego na terenie miasta Płock jak i innych poniżej wyszczególnionych elementów:

- Informacje o ruchu

Podsystem powinien pokazywać aktualne natężenia ruchu (odświeżane co 2 minuty) panujące na terenie miasta Płock. Wyniki powinny być prezentowane na mapie poprzez naniesione linie w odpowiednich kolorach. Jednocześnie wdrożony system powinien posiadać możliwość przeglądu danych z ostatniej doby.

- Informacje o aktualnych czasach przejazdu przez miasto

Informacje o czasach przejazdu powinny być prezentowane z danych uzyskanych z punktów pomiaru ruchu (urządzeń odczytujących tablice rejestracyjne). Uzyskane dane powinny być wyświetlane na mapie poprzez etykiety zlokalizowane przy głównych ciągach ulic.

- Informacje o wolnych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania

Informacje dotyczące zajętości miejsc parkingowych objętych systemem - liczbie wolnych miejsc parkingowych oraz wysokości opłaty za postój powinny być wyświetlana po najechaniu myszką na obszar  strefy parkowania. Informacje te są dostarczane z systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe

- Informacje generowane przez operatorów Centrum Monitoringu i Sterowania Ruchem.

System musi umożliwiać wyświetlanie dodatkowych stałych informacji pomocnych dla mieszkańców i podróżnych takich jak:

  - roboty drogowe,

  - zatory drogowe,

  - wypadki,

  - imprezy masowe,

  - inne ostrzeżenia (informacje tekstowe).

- Serwisy dla urządzeń mobilnych

System Informacji dla Kierowców i Podróżnych powinien być dostępny przy pomocy zewnętrznych aplikacji zarówno na telefonach komórkowych (smartfonach) oraz tabletach. Aplikacje mają być wykonane przynajmniej dla następujących systemów operacyjnych: Android, Windows Phone, iOS. Dzięki wykonanej aplikacji użytkownik powinien mieć dostęp do analogicznych funkcjonalności i informacji, jak opisane powyżej.

- Integracja z innymi portalami internetowymi.

Z uwagi na będące w posiadaniu bądź użytkowaniu Zamawiającego różnego rodzaju witryny internetowe służące do komunikacji i informowania mieszkańców, należy na portalu ITS przewidzieć umieszczenie linków do tych stron wraz z informacją tekstową o przeznaczeniu danej witryny. Szczegóły należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania.

## 2.5.  System monitorowania parametrów środowiskowych

W ramach projektu należy dostarczyć cztery stacje pomiarowe posiadające możliwość pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz parametrów meteorologicznymi – drogowych. Należy podpiąć stacje do centralnego systemu obsługi.

Stacja będzie mierzyć aktualne stężenia następujących substancji:

pył zawieszony 10 mikrometrów (PM 10),

pył zawieszony 2,5 mikrometra (PM 2,5),

dwutlenek siarki (SO2),

dwutlenek azotu (NO2),

tlenek węgla (CO),

ozon (O3),

Drogowe stacje pomiarowe winny współpracować z zestawem czujników pomiarowych, zapewniającym pomiar następujących parametrów nawierzchni i jej otoczenia:

- temperatury powietrza,

- wilgotności względnej powietrza,

- prędkości wiatru,

- kierunku wiatru,

- intensywności opadu atmosferycznego ze zdolnością rozróżnienia rodzaju opadu: deszcz, śnieg, śnieg z deszczem,

- temperatury nawierzchni,

- temperatury podłoża na głębokości 6 cm,

- stanu nawierzchni, z możliwością rozróżnienia nawierzchni suchej, wilgotnej, mokrej, pokrytej szronem,  śniegiem, błotem pośniegowym lub lodem, ze zdolnością detekcji chemicznych substancji odladzających,

- stężenia pokrywających nawierzchnię chemicznych substancji odladzających,

- widoczności.

Stacja powinna określać temperaturę zamarzania nawierzchni.

Stacje należy umieścić: w centrum Al. Piłsudskiego oraz na wlotach dróg krajowych. Szczegółowe lokalizacje zostaną uzgodnione na etapie projektowania. Do systemu należy podłączyć istniejącą  stacje pogodową umieszczoną na Moście Solidarności.

Informacje ze stacji pogodowych powinny być dostarczane do Systemu Informacji Kierowców oraz do Portalu Internetowego ITS celem możliwości prezentacji danych pomiarowych

Wymagania techniczne opisane zostały w SOPZ.

## 2.6.  System transmisji danych

Dla potrzeb transmisji danych do wszystkich terenowych urządzeń objętych projektem budowy systemu ITS, należy wykorzystać sieć operatora telekomunikacyjnego działającego na terenie Płocka. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Zamawiającego w zakresie dzierżawy łączy np. do systemu monitoringu miejskiego oraz niektórych sterowników oraz brak zasobów serwisowo-utrzymaniowych po stronie Zamawiającego, wybrano ten sposób łączności.

Po określeniu przez Wykonawcę szczegółowej lokalizacja/miejsc wszystkich instalowanych urządzeń terenowych na etapie projektu zostanie przedstawiona Zamawiającemu dokumentacja. Wszystkie sprawy formalno – prawne będą po stronie Wykonawcy.

Zawarcie umowy na podłączenie i dzierżawę oraz utrzymanie łączy przez okres 5 lat od podpisania protokołu odbioru systemu ITS, poniesie w całości Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie innej formy komunikacji pomiędzy urządzeniami ITS bazującej na komunikacji bezprzewodowej, w tym również komunikacji opartej o technologię sieci komórkowej. Każdorazowo propozycja wykorzystania takiej transmisji oraz wybór operatora musi być uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektowym.

Wykonawca w kwocie oferty uwzględnić musi pokrycie wszystkich kosztów transmisji (niezależnie od jej rodzaju) przez okres 5 lat od podpisania protokołu odbioru. Po tym okresie nastąpi cesja umowy na rzecz Zamawiającego.

Pod pojęciem infrastruktury teletechnicznej rozumiana jest kanalizacja teletechniczna, obiekty sieci, kable światłowodowe oraz urządzenia aktywne posiadane przez operatora telekomunikacyjnego.

Zadaniem Wykonawcy będzie wyposażenie wszystkich urządzeń w przyłącza Ethernet 100Mbps.

Zakłada się, ze połączenie wszystkich urządzeń w obrębie skrzyżowania będzie należało do zadań Wykonawcy, podłączenie do centrum poprzez sieć operatora będzie realizowane z szafy ze sterownika sygnalizacji świetlnej, dodatkowo zakłada się podłączenia operatora do tablic systemu parkingowego, znaków VMS, stacji ANPR oraz stacji pomiaru parametrów środowiskowych.

## 2.7. Wymagania dot. szkolenia personelu Zamawiającego

Wykonawca przeszkoli łącznie podczas szkoleń min. 10 osób wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu pn. „Budowa Inteligentnego systemu transportu w Płocku” (z zastrzeżeniem, że te same osoby wytypowane przez Zamawiającego mogą brać udział w kilku szkoleniach organizowanych w różnych terminach). Plan szkoleń wymagany przez Zamawiającego z uszczegółowieniem liczby osób biorących w nich udział zamieszczono w dalszej części . Szkolenia będą prowadzone w języku polskim. Materiały szkoleniowe muszą być opracowane w języku polskim (każde odstępstwo od tego zapisu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Szkolenia będą obejmować wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Wszystkie szkolenia muszą być zrealizowane przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Systemu. W szkoleniu musi uczestniczyć nie mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 10 osób (liczby dotyczą osób szkolących się bez uwzględniania osób prowadzących szkolenie).

Wykonawca w ramach wdrożenia Systemu w ciągu 6 miesięcy od podpisania Umowy na jego wykonanie jest zobowiązany do zaproponowania terminarza szkoleń spełniających wymagania:

- w minimum trzech terminach dla każdego z bloków tematycznych,

- terminy szkoleń prowadzonych w zakresie:

- kadry kierowniczej,

- operatorów centrum ,

- programów lub aplikacji do zarządzania, raportowaniem i analizami Systemowymi

Terminy szkoleń nie mogą się wzajemnie pokrywać z uwagi na możliwość oddelegowanie przez Zamawiającego na  te szkolenia pewnej liczby osób pełniących równoczesne funkcje na wskazanych stanowiskach w Systemie (lub osób przewidzianych do pełnienie takiej podwójnej roli w przyszłości).

- szkolenia powinny być tak podzielone aby jednorazowo cykl szkolenia dla danej grupy osób nie przekraczał w jednym ciągu 3 dni roboczych tj. z uwagi na konieczność realizacji Statutowych obowiązków pracowników MZD i UM Płock.  Zamawiający może delegować na szkolenie określoną grupę osób na okres maksymalnie 3 dni kolejnych w tygodniu tj. w okresie od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną: 7.00 – 15.00. Wykonawca musi opracować plan szkoleń, który będzie dostosowany do tego wymogu.

W zakresie szkoleń z prowadzonych z zakresu oprogramowania dedykowanego do symulacji ruchu, zarządzania ruchem oraz projektowania i zarządzania sygnalizacją świetlną wraz z wdrażaniem programów do Systemu Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia cyklu szkoleniowego do 4 dni w jednym ciągu w dni powszednie tj. w okresie od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną: 7.00 – 15.00.

- Zamawiający określa minimalny czas szkoleń dla poszczególnych grup na:

- administratorów Systemu w zakresie IT,  w stopniu pozwalającym na administracje 
i rozwiązywanie problemów z poszczególnymi podsystemami Systemu – min. 2 osoby, minimum 40 godziny szkolenia

- obsługę stacji roboczych z zakresu aplikacji ITS, operatorów centrum – min. 6 osób, minimum 40 godziny szkolenia,

- personel kierowniczy – min. 2 osoby, minimum 20 godziny szkolenia,
- wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie samodzielnej obsługi oprogramowania i aplikacji do zarządzania Systemem, raportowania przeprowadzania analiz funkcjonowania Systemu- min. 6 osób, minimum 30 godzin szkolenia,

- prowadzonych w blokach tematycznych dla poszczególnych funkcji w Systemie, obejmujących swoim zakresem całość zagadnień związanych z zarządzaniem i utrzymaniem podsystemów oraz całości zintegrowanego Systemu,

- bloki szkoleniowe powinny trwać maksymalnie 6 godzin dziennie z przerwą min. 30 minutową na spożycie posiłku (dla szkoleń trwających łącznie 6 godzin) oraz 1 przerwą min. 15 minutową po każdych 2 godzinach szkolenia, w układzie np. „szkolenie 2h – przerwa 15 minut – szkolenie 2 h – przerwa 30 minut – szkolenie 2 h”

- zapewnienie wykwalifikowanego personelu do prowadzenia szkoleń, pomieszczenia szkoleniowego dla bloku szkoleń teoretycznych, wszystkich materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe oraz organizacja posiłków podczas szkoleń trwających łącznie jednorazowo przez okres 6 godzin (np. trzy bloki 2 godzinne z przerwami co dwie godziny) w zakresie bloków teoretycznych i praktycznych należą do Wykonawcy Systemu

- bloki szkoleniowe z wiedzy teoretycznej muszą być prowadzone przez Wykonawcę na terenie miasta Płocka poza siedzibą Zamawiającego oraz obiektami pozostającymi w gestii MZD

- bloki szkoleniowe z obsługi programowania do symulacji ruchu, zarządzania ruchem oraz projektowania sygnalizacji świetlnej muszą być prowadzone poza siedzibą Zamawiającego,  z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego jednostki szkolącej Wykonawcy Systemu

- bloki zajęć praktycznych dotyczące tematyki bezpośredniej obsługi Systemu muszą być prowadzone w pomieszczeniach i na urządzeniach zainstalowanych w ramach centrum.

- zakres szkolenia musi umożliwiać nabycie niezbędnej teoretycznej i praktycznej wiedzy umożliwiającej obsługę Systemu na poszczególnych stanowiskach,

- szkolenia łącznie muszą zawierać zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne
w układzie minimalnym: 50 % teoria + 50% praktyka

- szkolenia muszą obejmować zarówno teorię jak i praktyczne zastosowanie wszystkich dostarczonych narzędzi programowych (oprogramowania) m.in. specjalistycznego oprogramowania do symulacji ruchu, projektowania sygnalizacji świetlnych, sporządzania analiz ruchu, diagnozowania Systemu, sprawdzania sprawności Systemu, obróbki danych, obróbki materiału wideo itp.

Szkolenia i nauka wykorzystania oprogramowania specjalistycznego powinna zostać zakończona potwierdzeniem pisemnym ukończenia szkolenia z danego zakresu wystawionym przez jednostkę szkolącą.

- Wszyscy uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w okresie ich trwania przez Wykonawcę Systemu w materiały piśmiennicze, notatniki, niezbędne instrukcje obsługowe (poradniki) dotyczące urządzeń i zagadnień omawianych na szkoleniach dotyczące poszczególnych elementów Systemu. Materiały dostarczone przez Wykonawcę podczas szkoleń muszą zostać opracowane w sposób umożliwiający późniejsze przypomnienie obsługi narzędzi systemowych, oprogramowania, urządzeń Systemu w stopniu niezbędnym do jego codziennej eksploatacji. Dostarczone instrukcje i poradniki muszą być opracowane w języku polskim, trwale oprawione i posiadać tytuł umożliwiający przyporządkowanie instrukcji do odpowiedniego stanowiska w Systemie, oprogramowania lub urządzenia. Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia niniejszych instrukcji również w wersji elektronicznej celem archiwizacji.

## 2.8. Wymagania dot. dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej)

Wymagania określono w SOPZ

## 2.9. Wymagania dot. dokumentacji powykonawczej

Wymagania określono w SOPZ

## 2.10. Wymagania dot. zabezpieczenia terenu budowy

Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone,  utwardzone  i  odwodnione  miejsca  do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych  wyrobów  i  urządzeń.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Ponadto przed przystąpieniem do prac budowlanych należy:

- wykonać zgłoszenie lub uzyskać   pozwolenie   na   budowę

- posiadać zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu dla robót prowadzonych w pasach drogowych,

- posiadać zgodę od zarządców dróg na zajęcie terenu pasa drogowego.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać i uzgodnić z odpowiednim gestorem harmonogram prac oraz uzyska stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Teren Budowy musi być po zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez gestora tego terenu.

## 2.11. Wymagania dot. prowadzenia dokumentów budowy

Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót montażowych, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, ewentualnego wstrzymania Robót z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się.

Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące

dokumenty:

- pozwolenia na realizację zadania budowlanego (pozwolenia na budowę, zgłoszenia

budowy),

- protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dokumentację projektową,

- protokoły przeglądu technicznego,

- protokoły odbioru robót,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy,

- inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów,

- sprawozdanie z rozruchu poszczególnych obiektów,

- protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego,

- protokoły z narad i polecenia Zamawiającego,

- korespondencję na budowie.

## 2.12. Wymagania dot. ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót.

Należy zwrócić uwagę na zapis Art. 140 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, który stanowi że:

a/ Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań

ochrony środowiska, w szczególności przez:

  - odpowiednią organizację pracy,

  - powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom

posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

  - zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie,

  - podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowanie właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości.

b/ Pracownicy są obowiązani postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.

## 2.13. Pozostałe wymagania dot. wykonania zadania

W celu wykonania prac montażowych (ustawienia urządzeń, konstrukcji wsporczych, instalacji i podłączenie urządzeń, przeprowadzenie sieci kablowych) szczegółowe specyfikacje techniczne prac i warunki wykonania winny zostać opisane w projekcie Systemu opracowanym prze Wykonawcę.

Podstawą wykonania i odbioru prac montażowych oraz dostaw, instalacji i uruchomienia poszczególnych komponentów Systemu będzie projekt Systemu i specyfikacje techniczne związane z projektem opracowane w ramach Umowy według zakresu i wymagań określonych w PFU (Instalacyjnym) i Specyfikacjach Technicznych . Opracowana w ramach Umowy dokumentacja projektowa Systemu po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień będzie podstawą realizacji prac ujętych w Umowie podczas realizacji Systemu.

Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów

Źródła uzyskania materiałów

1.	Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do prac realizacyjnych Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa certyfikacji oraz opisy szczegółowe proponowanych materiałów wraz z świadectwami homologacji. Homologacje muszą posiadać wszystkie elementy Systemu, co do których przepisy branżowe na terenie Polski tego wymagają. Ponadto wymogi określające m.in. posiadanie homologacji, świadectwa zostały opisane w PFU (zał. 2 do SIWZ) pkt.  „produkty przemysłowe”.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają określone wymagania w czasie postępu prac nad realizacją Systemu. Zamawiający przez określenie, że wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie badań w celu udokumentowania „ że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania” ma zastosowanie dla dostawy materiałów lub urządzeń, których zgodność z wymaganiami Zamawiającego została wcześniej potwierdzona (zostały dopuszczone do zastosowania) a producent tych materiałów w kolejnej dostawie do realizacji Systemu zmienił nieznacznie ich pierwotne parametry techniczne. Zamawiający będzie wymagał w takim przypadku określenia możliwości dalszego zastosowania urządzeń, materiałów poprzez przeprowadzenie stosownych badań przez niezależne laboratorium notyfikowane do tego typu badań. Koszt takich badań będzie stanowił koszty Wykonawcy.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

1.	Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła (jeżeli takie pozwolenia będą konieczne i wymagane),

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła pochodzenia,

3.	Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do miejsca prac związanych z budową Systemu.

4.	Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane przez Wykonawcę Systemu podczas jego realizacji (w tym urządzenia jak m.in. sygnalizatory, parkomaty, elementy konstrukcji wsporczych, elementy sterowników, zdemontowane inne urządzenia sterowania ruchem, stare okablowanie wymienionych urządzeń) będą odpowiednio zdemontowane, zabezpieczone, zapakowane i odwiezione na odkład wg. wskazań i przy udziale przedstawicieli Nadzoru technicznego Zamawiającego.

Minimalne parametry zastosowanych materiałów

Parametry minimalne dla zastosowanych materiałów winny zostać określone w Specyfikacji technicznej opracowanej w ramach dokumentacji technicznej Systemu (Projektu Systemu) z uwzględnieniem obowiązujący norm i przepisów. W szczególności dla elementów Systemu dla których opracowane będą projekty budowlano-wykonawcze.

Produkty przemysłowe

Wszystkie zastosowane produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty jakościowe i użytkowania, wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego, posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub właściwych zharmonizowanych Norm Europejskich.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę i na jego koszt wywiezione z obszaru instalacji Systemu, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór techniczny Zamawiającego do czasu ich wywozu. Zabezpieczeniem właściwości materiałów tak składowanych zajmuje się Wykonawca Systemu. Jeżeli Nadzór Inwestorski zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany do celu któremu mogą posłużyć. Każdy rodzaj dostawy, prac instalacyjnych lub montażowych, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem przez Zamawiającego.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca Systemu zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do przeprowadzenia prac montażowych lub instalacyjnych, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwość do prac i celów którym mają służyć.  Ponadto materiały muszą być dostępne do kontroli przez Nadzór techniczny Inwestorski oraz Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania dostarczanych materiałów musi być zlokalizowane w bezpośredniej bliskości obszaru instalacji Systemu na terenie miasta , w miejscu uzgodnionym na etapie realizacji Systemu z Nadzorem Inwestorskim kompleksowo zorganizowanych przez Wykonawcę Systemu. Wykonawca składując materiały służące do realizacji Systemu musi zapewnić całodobowy dozór pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny zostać ubezpieczone przez Wykonawcę Systemu co najmniej do wartości odpowiadającej przechowywanym tam materiałom.

Pobór materiałów ze stanu magazynowego do realizacji Systemu lub wprowadzenie materiału na magazyn Wykonawcy winno być każdorazowo dokumentowane. Za porządek w magazynie oraz w jego obejściu odpowiada Wykonawca Systemu.

Wariantowe stosowanie materiałów

Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych pracach instalacyjnych, Wykonawca powiadomi Nadzór techniczny o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem takiego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało przeprowadzenia odpowiednich badań prze Wykonawcę Systemu w celu udokumentowania możliwości alternatywnego zastosowania danego materiału. Ostateczna decyzje o zastosowaniu materiału alternatywnego podejmuje Nadzór techniczny Inwestora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Nadzoru technicznego Inwestorskiego lub Zamawiającego.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zgodnie z założoną jakością

1.	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do przeprowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Nadzór techniczny. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór techniczny.

2.	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac przy realizacji Systemu winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3.	Wykonawca dostarczy do Nadzoru technicznego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

4.	Przewiduje się możliwość wariantowego użycia innego sprzętu przy wykonywanych pracach instalacyjnych. Wykonawca powiadomi Nadzór techniczny o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru technicznego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

5.	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Nadzór techniczny zdyskwalifikowane i niedopuszczone do przeprowadzenia dostawy lub prac montażowych.

Wymagania dotyczące środków transportu

1.	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z terenu montażu lub instalacji, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór techniczny.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych instalacji i właściwości przewożonych materiałów.

3.	Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi oraz przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych lub pasa drogowego na koszt Wykonawcy Systemu.

4.	Wykonawca Systemu będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu miejsca realizacji poszczególnych elementów Systemu.

Wymagania dotyczące wykonania robót, ich wykończenia i zagospodarowania terenu

Ogólne zasady wykonywania Robót

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac instalacyjnych zgodnie z Projektem Systemu , zatwierdzonym harmonogramem prac. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Podczas prac Wykonawca musi przestrzegać ich zgodności z projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru technicznego (Inwestorskiego).

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie geodezyjne
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Systemu, prac zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej Systemu lub wskazaniami przekazanymi na piśmie przez Nadzoru techniczny (Inwestorski).

3.	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę Systemu w wytyczeniu i wyznaczeniu lokalizacji elementów Systemu zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4.	Decyzje Nadzoru technicznego (Inwestorskiego) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach technicznych, Programie funkcjonalno – użytkowym (instalacyjnym) Umowie, dokumentacji projektowej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzór techniczny (Inwestorski) uwzględni wyniki badań materiałów i przeprowadzonych prac dostarczone przez Wykonawcę Systemu, doświadczenia
z przeszłości, publikowane wyniki badań naukowych w tym temacie oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

5.	Polecenia Nadzoru technicznego (Inwestorskiego) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania realizacji całego Systemu. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Przygotowanie terenu prac instalacyjno-montażowych oraz zaplecza magazynowego

1.	Dla prac prowadzonych w pasach drogowych wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę Systemu projektów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac instalacyjno – modernizacyjnych, uzyskanie niezbędnych opinii do tych projektów oraz ich zatwierdzenie przez organ zarządzający. Wejście w pas drogowy może nastąpić tylko poprzez otrzymanie pisemnej zgody Zarządcy drogi.

2.	Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i musi ubezpieczyć miejsca realizacji instalacji Systemu od szkód, zdarzeń i OC niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

3.	Materiały rozbiórkowe stanowiące własność Zamawiającego należy zabezpieczyć przed zdekompletowaniem (dotyczy wszystkich elementów demontowanych), zapakować pod nadzorem przedstawiciela nadzoru technicznego Zamawiającego (dotyczy urządzeń)  i przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub nadzór techniczny Inwestora.

4.	Pozostałe materiały odpadowe z rozbiórki lub demontażu muszą być wywiezione poza obręb realizacji Systemu na koszt Wykonawcy.  Składowanie odpadów przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.	Zaplecze techniczne realizacji Systemu, w tym również magazyny Wykonawca organizuje na własny koszt i sam wyszukuje lokalizację, ponosi koszty związane z jego utrzymaniem, dozorowaniem, organizacją pracy, uszkodzeniami i naprawami infrastruktury spowodowanej złą organizacją zaplecza.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu instalacji elementów Systemu przed dostępem osób postronnych a jednocześnie do zapewnienia dojść i dojazdów mieszkańcom posesji w bezpośredniej strefie i rejonie oddziaływania instalacji podzespołów Systemu.

7.    Zaplecze magazynowe realizacji Systemu dla materiałów planowanych do montażu lub instalacji Wykonawca organizuje na własny koszt i sam wyszukuje jego lokalizację na obszarze miasta, ponosi koszty związane z jego utrzymaniem, dozorowaniem, organizacją pracy magazynierów oraz prowadzi dokumentację stanów magazynowych. Zaplecze magazynowe  Wykonawcy musi zapewniać zachowanie pierwotnych właściwości składowanych tam materiałów przez cały okres ich składowania. Za wszystkie materiały złożone w magazynie (-ach) odpowiada Wykonawca Systemu. Zaplecze magazynowe powinno być ubezpieczone przez Wykonawcę Systemu.

Wykończenie robót, zagospodarowanie terenu

1.	Przy wykonywaniu prac montażowo-instalacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na dokładny montaż  zgodny z zasadami oraz instrukcjami producentów urządzeń, oraz zapisami, specyfikacjami projektu Systemu,

2.	W obrębie przystanków, przejść dla pieszych, skrzyżowań, peronów należy zadbać
o szczególną estetykę i dokładne wykonanie wszystkich elementów, które są istotne zarówno z punktu widzenia funkcjonowania Systemu oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi.

3.	Po zakończeniu robót należy przywrócić oznakowanie drogowe i organizację ruchu do stanu pierwotnego bądź projektowanego.

4.	Tereny zielone, które zostaną naruszone w ramach realizacji Systemu należy rekultywować i przywrócić do stanu pierwotnego w razie zniszczeń, usunąć wszelkie materiały i odpady.

5.	Po zakończeniu prac montażowo-instalacyjnych należy zawsze uporządkować teren
i przywrócić go niezwłocznie do stanu pierwotnego.

Wymagania wobec działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów
i robót

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową Systemu, specyfikacją oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór techniczny.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

- organizację wykonania - terminy i sposób prowadzenia prac,

- organizację prac wraz z oznakowaniem prac,

- regulamin bhp,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów prac,

- sposób i procedurę  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (własnej lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań kontrolnych i testowych, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,

b)	część szczegółową dla każdego asortymentu prac:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych przy pracach montażowo-instalacyjnych
z ich ogólnymi parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w specyfikacji technicznej,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów i sprzętu,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków prze utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania i wykonywania poszczególnych elementów prac (jeżeli taka potrzeba zostanie zgłoszona przez Zamawiającego na etapie realizacji Systemu).

Zasady kontroli jakości robót

1.	Celem kontroli jakości będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości sprzętu i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pomiarów, testów,  pobierania próbek i badań materiałów, instalacji i urządzeń.

2.	Przed zatwierdzeniem wykonania prac montażowo-instalacyjnych Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

3.	Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, sprzętu i urządzeń oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej Systemu.

4.	Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  normach i wytycznych lub zostaną określone w specyfikacjach technicznych lub poleceniach nadzoru technicznego Zamawiającego. W przypadku, gdy nie zostaną one określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zadań zgodnie z Umową.

5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.	Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do miejsca pomiarów i testów oraz pomieszczeń laboratoryjnych, miejsca składowania materiałów, zaplecza magazynowego w celu ich okresowej inspekcji.

7.	Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych i pomiarowych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, urządzeń i instalacji a dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia ich jakość.

8.	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów wchodzących w skład Systemu oraz uzyskanie wymaganych certyfikatów, świadectw , dokumentów potwierdzających jakość ponosi Wykonawca Systemu.

Badania, testy  i pomiary

1.	Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo zaproponować inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

2.	Przed przystąpieniem do pomiarów, testów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiającego.

Raporty z badań

1. 	Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

2.	Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu w formach zaproponowanych przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych wzorach przedstawionych przez Wykonawcę (w przypadku braku określenia wzoru przez Zamawiającego).

Badania prowadzone przez Zamawiającego

1.	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pomiarów, testów, pobierania próbek i badania materiałów
i sprzętu u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentów dostarczonych materiałów.

2.	Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prac prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów, urządzeń, instalacji i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium lub innej jednostce badawczej przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów, instalacji, sprzętu i zgodności prac z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę Systemu.

Certyfikaty i deklaracje

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, instalacje i urządzenia, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

  - Polską Normą,

  - Normami europejskimi

  - Aprobatą techniczną, świadectwami jakości w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej

2.	Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały budzące wątpliwości przydatności w realizowanym Systemie, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

#### Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej.

Zalecenia i uwagi dotyczące ochrony własności:

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: słupy, maszty, bramownice, rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich dysponentów będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o możliwości wykonywania prac w ich pobliżu;

- Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania robót;

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie prac niezbędną rezerwę czasową na wykonanie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność;

- O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz zainteresowane strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw;

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych;

- Uszkodzenie zostanie usunięte na koszt Wykonawcy;

- Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców;

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością;

- Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.

#### Pozostałe wymagania dotyczące wykonania zadania

- Zamawiający wymaga wykonania całości dokumentacji projektowej związanej z budowaną  infrastrukturą techniczną  oraz przygotowania całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód, uzgodnień,  pozwoleń (jeżeli są wymagane);

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót;

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty;

- Na terenach uzgodnionych z Zamawiającym Wykonawca zorganizuje zaplecza budowy dla swoich potrzeb;

- W celu możliwości zasilania obiektów zapleczy w wodę, energię elektryczną i odprowadzenia ścieków, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie i określenie warunków podłączenia do właściwych zarządców sieci;

- Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren zaplecza budowy;

- Koszty eksploatacyjne zapleczy budowy ponosi Wykonawca;

- Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biura Zaplecza, a także zabezpieczy je przed włamaniami i pożarami;

- Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości i sprawności przez okres użytkowania;

- Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren;

- Po zakończeniu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą;

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót.

## 2.14. Wymagania dot. odbioru przedmiotu zamówienia

Rodzaje odbiorów będą opisane w Umowie.

a/ Odbiór ze strony Zamawiającego może dokonać Komisję Odbiorowa w której skład wchodzą przedstawiciele Zamawiającego zwaną dalej Komisją. Skład Komisji dla tego typu odbioru, ustala Zamawiający.

b/ Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie zakończenia poszczególnych etapów prac z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem (3 dniowym w przypadku prac zanikających), w powiadomieniu Wykonawca wyznaczy osoby do współpracy z Komisją. Termin zakończenia danego etapu prac, określony w powiadomieniu jest jednocześnie terminem gotowości danego etapu zadania do odbioru,

c/ W terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiający powoła Komisję oraz powiadomi Wykonawcę o jej składzie, (3 dni dla odbiorów częściowych prac zanikających)

d/ Zamawiający lub powołana przez Zamawiającego Komisja uprawniona jest do podpisania protokołów odbioru.

e/ Zakończenie prac Komisji w zakresie odbioru końcowego Systemu nastąpi
w przeciągu maksymalnie 90 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Systemu wyników przeprowadzonych pomiarów wraz z ich analizą w odniesieniu do stanu z okresu poprzedzającego realizację Systemu oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do współpracy z Komisją mają prawo w sposób nieograniczony uczestniczyć w pracach związanych z badaniem oraz analizą dostarczonych wyników pomiarów w zakresie sprawdzania wskaźników efektywności Systemu ITS.

f/ Zakończenie prac Komisji w zakresie odbioru poszczególnych etapów prac,
z wyłączeniem odbioru końcowego i oceny wskaźników efektywności oraz odbioru końcowego, nastąpi bezpośrednio po odbiorze pod warunkiem braku uwag ze strony Zamawiającego oraz przekazaniu pełnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcę prac.

g/ Prace Komisją będą obejmować w szczególności:

- przejęcie i sprawdzenie dokumentacji technicznej,

- przejęcie i sprawdzenie świadectw, certyfikatów, dopuszczeń,

- odbiór infrastruktury technicznej,

- odbiór oprogramowania,

- sprawdzenie funkcjonalności i prawidłowości działania poszczególnych modułów Systemu,

- sprawdzenie raportów efektywności (rezultatów) funkcjonowania Systemu

- przeprowadzenie prób eksploatacyjnych,

- badanie i analizę dokładności prognozy,

- rozruch całego podsystemu, Systemu lub jego części mogącego funkcjonować samodzielnie,

h/ Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w pracach Komisji poprzez:

- zaprezentowanie Komisji działania Systemu i infrastruktury technicznej,

- udział w próbach eksploatacyjnych i rozruchu Systemu,

- przekazanie Komisji kompletu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje obsługi systemu, dokumenty gwarancyjne, prawa licencyjne, itd.),

- udzielania wyjaśnień przez okres prac Komisji

i/ Zakończenie prac Komisji potwierdzone zostanie każdorazowo odpowiednim protokołem odbioru.

j/ Każdy odbiór może nastąpić bez uwag, z uwagami, Komisja odbiorowa może także nie odebrać prac.

k/ Odbiór bez uwag nastąpi wówczas gdy Komisja stwierdzi prawidłowe działanie Systemu (lub podsystemu na etapie odbiorów cząstkowych),
w tym prawidłowe działanie wszystkich modułów, zrealizowanie wszystkich funkcjonalności Systemu (podsystemu), prawidłowe działanie
i montaż sprzętu, kompletność przekazanej dokumentacji. Ponadto warunkiem odbioru bez uwag jest pomyślne zakończenie prób eksploatacyjnych, pomyślny rozruch Systemu (podsystemu) oraz stwierdzenie dokładności prognozy w wymaganym zakresie oraz wskaźników efektywności (wydajności) Systemu przy odbiorze końcowym.

l/ Odbiór z uwagami nastąpi wówczas gdy stwierdzone usterki nie będą miały wpływu na prawidłowe działanie systemu (podsystemu). Przy czym nie uznaje się jako usterki braku realizacji jakiejkolwiek z kluczowych funkcjonalności systemu (podsystemu). W porozumieniu z Wykonawcą ustalony zostanie termin usunięcia usterek. Usunięcie usterek musi zostać potwierdzone przez Komisję protokolarnie. Dokument ten będzie załącznikiem do Protokołu odbioru.

ł/ Komisja nie dokona odbioru prac w przypadkach innych niż opisane w punktach powyżej.

W skład Komisji Odbiorowej wejdą:

- Przedstawiciele Zamawiającego

- Inżynier Projektu

- Inspektorzy nadzoru z ramienia Zamawiającego

- Przedstawiciele Użytkownika

- Przedstawiciele Wykonawcy (Wykonawców)

- Autor projektu.

##### Procedura odbiorowa

Sprawdzenie odbiorowe będzie obejmowało następujące prace:

- Sprawdzenie kompletności dokumentacji i wyników pomiarów

- Sprawdzenie  wykonania instalacji elementów ITS

- Sprawdzenie funkcjonowania wybudowanych elementów i całości systemu.

Przed odbiorem Wykonawca dostarczy:

- co najmniej cztery komplety dokumentacji powykonawczej wykonanego systemu

(obejmującej wszystkie odstępstwa od projektów)

- co najmniej cztery komplety protokołów pomiarów

- co najmniej cztery komplety instrukcji administrowania systemem i instrukcji obsługi.

- podręczniki użytkownika , eksploatacji i administracji Systemu ,

- pozostałą dokumentację opisaną w p.2.9

System można będzie uznać za uruchomiony, gdy podczas odbioru instalacji, komisja wraz z  Inżynierem Projektu stwierdzi prawidłowe i wystarczające wykonywanie przez system wszystkich założonych jego funkcji.

Ponadto Zamawiający   zastrzega sobie możliwość prowadzenia kontrolnego sprawdzenia działania systemu (bez ingerencji w system) przez okres co najmniej 21 dni  w  celu  potwierdzenia  prawidłowości  wykonania  i  braku  ewentualnych  wad  czy  usterek.

Bezawaryjna praca systemu w tym okresie będzie podstawą do stworzenia protokołu

odbioru. Przez okres badania Wykonawca zapewni obecność pracowników z odpowiednią wiedzą techniczną, którzy będą posiadali uprawnienia do dokonywania ewentualnych zmian konfiguracyjnych i przeprowadzania prób diagnostycznych. Koszt udziału pracownika w tych pracach Wykonawca wliczy w cenę ryczałtowa oferty (obowiązkowa pozycja).

System nie będzie uznany za uruchomiony jeśli którakolwiek z założonych jego funkcji nie będzie wykonywana, lub nie będzie wykonywana prawidłowo.

Wymaga się by, oprócz spełnienia wymagań Zamawiającego, praca urządzeń była adekwatna do podanych przez Wykonawcę ich parametrów technicznych.

### 2.14.1. Odbiory częściowe

#### Odbiór dokumentacji projektowej

Projekt Systemu opracowany przez Wykonawcę musi odpowiadać pod względem zakresu: ofercie Wykonawcy, wymaganiom Zamawiającego określonym w Umowie wraz z załącznikami do Umowy. Techniczny Projekt Systemu musi zawierać wszystkie niezbędne projekty składowe (cząstkowe) umożliwiające realizację i funkcjonowanie Systemu. Projekty składowe wchodzące 
w skład kompletnego Projektu Systemu muszą posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia umożliwiające realizację Systemu.

Po uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji Wykonawca przygotuje dokumentację projektową zgodnie ze zleceniem i podpisaną umową.

Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w drodze bezusterkowych protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez strony po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji i po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji oraz po usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego ewentualnych wad i braków.

Podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, o ile przed upływem tego terminu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wskazane wady lub braki w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odbiór dokumentacji projektowych polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót Projektowych. Odbiór prac projektowych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za projekt.

Odbiór częściowy prac zanikających i ulegających zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót prac

- Odbioru prac dokonuje Zamawiający lub działający w jego imieniu Nadzór techniczny (Inwestorski).

- Gotowość danej części prac do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem do Zamawiającego lub Nadzoru technicznego (inwestorskiego). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru technicznego (inwestorskiego)pod warunkiem przygotowania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Jakość i ilość prac ulegających zakryciu ocenia Nadzór techniczny (inwestorski) na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu
o przeprowadzone pomiary lub testy  w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy: np.  prac zanikających, zamówienia, dostawy może zostać wykonane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego typu odbioru z Zamawiającym. Odbiór częściowy może być wyłącznie elementem składowym przygotowywanego protokołu odbioru rzeczowo-funkcjonalnego danego etapu prac. Odbiór częściowy nie może dotyczyć aspektów funkcjonalności Systemu.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego dla prac zanikających i ulegających zakryciu pisemnie do Zamawiającego. W ciągu 3 dni roboczych Zamawiający lub nadzór techniczny (inwestorski) zwołuje komisję odbioru częściowego. Procedurę kończy sporządzenie protokołu „odbioru częściowego prac zanikających i ulegających zakryciu” stanowiącego w dalszym etapie odbioru niezbędny załącznik do protokołu odbioru rzeczowo-funkcjonalnego danego etapu prac. Protokół „odbioru częściowego prac zanikających i ulegających zakryciu” jest podpisywany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

Protokół „odbioru częściowego prac zanikających i ulegających zakryciu” nie stanowi dokumentu na podstawie którego można wystawiać jakiekolwiek dokumenty finansowe (faktury), protokół stanowi wyłącznie poświadczenie wykonania przez Wykonawcę prac i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego w zakresie przedstawionym do odbioru.

Odbiór rzeczowo-funkcjonalny

Polega na sprawdzeniu zgodności ilości i parametrów dostarczonego sprzętu, oprogramowania z zamówieniem, danym etapem realizacji prac i potwierdzeniem jego sprawności technicznej do zadań którym ma służyć. Ponadto w ramach odbioru rzeczowo-funkcjonalnego należy uzyskać potwierdzenie , że dostarczone urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane wykazując sprawne działanie oraz brak wad technicznych. Jednocześnie podczas odbioru rzeczowo-funkcjonalnego należy potwierdzić zgodność realizacji z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno użytkowym - instalacyjnym oraz warunkami Umowy.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru rzeczowo-funkcjonalnego pisemnie do Zamawiającego. W ciągu 14 dni Zamawiający lub nadzór techniczny (inwestorski) zwołuje komisję odbioru rzeczowo funkcjonalnego. Procedurę kończy sporządzenie protokołu odbioru rzeczowo-funkcjonalnego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

Odbiór jakościowy

Polega na sprawdzeniu zgodności funkcjonowania oprogramowania systemowego w zakresie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji użytkowych, jakości przeprowadzonych prac montażowych i instalacyjnych integracji danego podsystemu (lub jego elementu) w Systemie. Odbiór jakościowy powinien potwierdzać zgodność realizacji z przyjętą dokumentacją zaakceptowaną przez Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno użytkowym - instalacyjnym oraz warunkami Umowy.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru jakościowego przed uruchomieniem podsystemu 
lub Systemu pisemnie do Zamawiającego. W ciągu 14 dni Zamawiający lub nadzór techniczny (inwestorski) zwołuje komisję odbioru jakościowego. Procedurę kończy sporządzenie protokołu odbioru jakościowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego.

### 2.14.2. Odbiór końcowy

Końcowy odbiór technicznego Projektu Systemu (Uzgodnienie Projektu Systemu) polega między innymi na: weryfikacji (sprawdzeniu) przez Zamawiającego jego zgodności z ofertą Wykonawcy, oczekiwanymi przez Zamawiającego funkcjami Systemu określonymi w Specyfikacjach Technicznych i Programie Funkcjonalno – Użytkowym , opisem przedmiotu zamówienia, wymaganymi uzgodnieniami.

Zamawiający ma 14 dni roboczych (liczonych od dnia złożenia kompletnego Projektu Systemu przez Zamawiającego) na jego sprawdzenie i wniesienie ewentualnych poprawek. Wykonawca po naniesieniu poprawek ponownie składa Projekt techniczny Systemu do uzgodnienia przez Zamawiającego w takiej samej formie i liczbie egzemplarzy jak poprzednio.

Zamawiający ma 40 dni roboczych (liczonych od dnia złożenia poprawionego Projektu Systemu u Zamawiającego) na jego sprawdzenie i wniesienie ewentualnych poprawek lub jego ostateczne uzgodnienie.

Zamawiający uzgadnia Projekt Systemu pisemnie.

Uzgodniony Projekt techniczny Systemu musi odwzorowywać zakres zgodny z Umową 
wraz z załącznikami, z harmonogramami: rzeczowym, rzeczowo-finansowym.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich etapów zadania wyszczególnionych
w Umowie. Odbiór końcowy warunkowany jest podpisaniem wszystkich Protokołów Odbiorów Rzeczowo-Funkcjonalnych oraz Protokołów Odbiorów Jakościowych dla poszczególnych etapów prac. Odbiór końcowy oceni finalnie wykonanie prac w zakresie budowy Systemu w nawiązaniu do przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów branżowych, badań i pomiarów zakładanych wskaźników efektywności funkcjonowania Systemu (rezultatów), zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno użytkowym - instalacyjnym oraz warunkami Umowy. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez Zamawiającego i przeprowadzony w obecności Wykonawcy. Komisja odbioru końcowego przeanalizuje szczegółowo realizacje wszystkich ustaleń wynikłych na etapie realizacji prac zanikających lub ulegających zakryciu, wykonywania prac poprawkowych, uzupełniających wskazanych w protokołach odbiorów rzeczowo-funkcjonalnych oraz odbiorów jakościowych poszczególnych etapów. Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia  do odbioru lub od daty zgłoszenia usunięcia usterek zawartych w protokołach z weryfikacji poszczególnych podsystemów wchodzących w skład Systemu (decyduje termin najpóźniejszy).

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po odbiorze wszystkich elementów Umowy na podstawie przeprowadzonych cząstkowych odbiorów rzeczowo-funkcjonalnych i jakościowych, skompletowaniu wszystkich protokołów odbiorowych potwierdzających prawidłowe wykonanie prac oraz dostarczenia raportów ze sprawdzenia efektywności funkcjonowania Systemu.

Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest:

- dokonanie odbioru rzeczowo-funkcjonalnych i jakościowych wszystkich podsystemów Systemu ,

- dokonanie przez Wykonawcę poprawek i uzupełnień zawartych w protokołach
z weryfikacji poszczególnych podsystemów Systemu i potwierdzenie ich wykonania przez Nadzór Inwestorski Zamawiającego,

- przedstawienie wiarygodnych badań oraz analiz obrazujących wskaźniki efektywności funkcjonowania Systemu w odniesieniu do okresu przed jego wdrożeniem w formie raportów (dotyczących badań manualnych i automatycznych) stanu
z okresu z przed i po uruchomieniu Systemu

Elementem niezbędnym do podjęcia czynności odbioru końcowego jest wcześniejsze przekazanie całej dokumentacji technicznej (także tej tworzonej w czasie realizacji Umowy), instrukcji, gwarancji, licencji programowych wraz wyszczególnionymi danymi dotyczącymi wsparcia technicznego. Wykonawca dostarczy wymienione materiały oraz opracuje ich spis.

Prace Komisją Odbiorowej będą obejmować w szczególności:

- przejęcie, sprawdzenie i weryfikacja całości dokumentacji technicznej,

- weryfikacja dokumentacji odbiorowej w zakresie objętym Systemem ,

- weryfikacja wykonania zadania pod względem formalno – prawnym, tj. między innymi: przejęcie na stan infrastruktury technicznej, przejęcie wierzytelności
(o ile zaistnieje taka konieczność), itd.

- weryfikację badań i analiz dotyczącą wskaźników efektywności funkcjonowania Systemu w odniesieniu do okresu przed jego wdrożeniem, sprawdzenie prawidłowości sporządzenia i osiągniętych wyników w raportach dostarczonych przez Wykonawcę

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac realizowanego Systemu jest protokół odbioru końcowego (ostatecznego) sporządzony według wzoru ustalonego 
z Zamawiającym.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu protokołem następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową Systemu podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Systemu (przedmiotu Umowy).

- Specyfikacje techniczne podstawowe związane z opracowanym projektem Systemu i  uzupełniające lub zamienne opracowane przez Wykonawcę na etapie projektu lub realizacji Systemu,

- Ustalenia technologiczne (jeżeli takie wystąpiły na etapie realizacji projektu),

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja techniczną

- Wyniki sprawności funkcjonowania Systemu w zakresie uzyskania pożądanych wskaźników odnoszących się do pomiarów z okresu przed wdrożeniem Systemu.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych w Systemie materiałów zgodnie z specyfikacja techniczną.

- Projekty (dokumentacje) na wykonanie wszystkich prac towarzyszących oraz protokoły odbioru prac,

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą prac instalacyjnych, montażowych sieci, lokalizacji urządzeń Systemu na mapie zasadniczej,

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Systemu,

- Protokoły wszystkich odbiorów rzeczowo-funkcjonalnych i odbiorów jakościowych dotyczące wszystkich podsystemów Systemu,

- Gwarancję jakości (stanowiącą załącznik do Umowy) podpisaną przez Wykonawcę Systemu,

Zamawiający ma możliwość zgłoszenia uwag i niezgodności w przeciągu 30 dni od momentu przekazania kompletu wymienionych materiałów przez Wykonawcę prac. Jako datę uznawaną 
za dzień przekazania niezbędnej dokumentacji do odbioru końcowego Zamawiający uznaje datę przekazania ostatniego dokumentu (z wymaganych). Kompletność materiałów musi zostać potwierdzona protokołem odbioru rzeczowego do którego będzie załączony spis przekazanych materiałów. Spis przekazywanych materiałów opracuje i dostarczy Wykonawca wraz 
z przekazywanymi materiałami.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
i wymienionych warunków niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego nie będą spełnione, komisja odbiorowa w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego) robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w tabeli według wzoru ustalonego z Nadzorem technicznym (inwestorskim) lub Zamawiającym.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbiorowa.

Komisja odbioru końcowego szacuje całkowity czas trwania prac odbioru końcowego od chwili otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów, protokołów i spełnienia warunków przeprowadzenia odbioru końcowego na maksymalnie 90 dni.

## 2.15. Gwarancja i serwis

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały określone w akcie Umowy

# B. Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego

## 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami   wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca musi uzyskać dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (jeśli będzie taka konieczność) uzyska Wykonawca projektu. W przypadku braku zgody od właścicieli gruntów na wejście w teren lub innych decyzji uniemożliwiających budowę/instalację elementów ITS, Wykonawca zaoferuje i po akceptacji przez Zamawiającego, wykona inne alternatywne rozwiązanie gwarantujące poprawną realizację zadania (zmiana lokalizacji, obejścia dzierżawa IRU, itp.).

Na obszarach objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego nie są wymagane decyzje o warunkach zabudowy - art. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 z 10.05.2003 z późn. zmianami).

## 2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że wg bieżących założeń projektowych posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla planowanych lokalizacji elementów ITS oraz Serwerownią ( są na działkach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Płock).

Ze względu na to, że dokładne wytyczenie lokalizacji nowych elementów ITS, tras kablowych, nastąpi dopiero na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wymaga się, aby Wykonawca uzyskał wówczas wszystkie potrzebne oświadczenia potwierdzające prawo   do   dysponowania   nieruchomościami   na   cele   budowlane   dla   niniejszej   inwestycji w szczególności nie będących własnością Zamawiającego.

## 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich norm i zaleceń regulowanych w pierwszej kolejności w Unii Europejskiej a następnie w Polsce, w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie   geodezyjnej   ewidencji   sieci   uzbrojenia   terenu   oraz zespołów   uzgadniania dokumentacji projektowej;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Ustawa  z  dnia  21.03.1985  o  drogach  publicznych  ;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i terenów;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.;

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ;

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

- ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-026. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.

- Normy PN-79/E-08106 – Urządzenia elektroenergetyczne, stopnie ochrony

- ZN-01/MetroJET-0x.V03: Mikrokanalizacja światłowodowa FIBRAIN METROJET

Przy projektowaniu i budowie segmentu radiowego należy wziąć pod uwagę następujące normy i rekomendacje komitetu ITU:

- Recommendation ITU-R 838, Specific Attenuation Model For Rain For Use In Prediction Methods - [Rekomendacja (zalecenie) ITU-R P.838-3: „Ścisły (specyficzny) model do zastosowania w metodach przewidywania tłumienia przez deszcz”]

- Recommendation ITU-R P.676-3, Attenuation By Atmospheric Gases - [Rekomendacja (zalecenie) ITU-R P676.3: „Tłumienie przez gazy atmosferyczne”]

- Recommendation ITU-R Pn 837-1, Characteristics Of Precipitation For Propagation Modelling - [Rekomendacja (zalecenie) ITU-R PN 837-1: „Charakterystyki opadów atmosferycznych dla modelowania propagacji”] Recommendation ITU-R P.530-7, Propagation Data And Prediction Methods Required For The Design Of Terrestrial Line-Of-Sightsystems - [Rekomendacja (zalecenie) ITU-PN P530-7: „Dane propagacyjne i metody przewidywania wymagane dla projektowania systemów naziemnych z linią bezpośredniej widzialności”

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.

Wykonawca bezwzględnie winien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych i innych związanych z projektem.

Urządzenia, osprzęt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieć certyfikat ze znakiem B.

## 4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### 4.1 Kopia mapy

Komplet map obejmujących obszar projektu do celów projektowych uzyska Wykonawca we własnym zakresie.

Proponowane przebiegi trasowe  rurociągów kablowych z kablem światłowodowym, mogą ulec korektom na etapie tworzenia  dokumentacji  projektowej,  w  oparciu  o  wydane  warunki  techniczne,  uzgodnienia branżowe    oraz    w    wyniku    koordynacji    z    pracami    modernizacyjnymi    remontowanych i przebudowywanych dróg w ramach równolegle prowadzonych innych projektów w mieście Płock.

Zakres możliwych zmian i związane z tym koszty Wykonawca musi oszacować we własnym zakresie.

Zamawiający informuje, że nie wszystkie tereny, przez które planuje się przebieg rurociągów kablowych są objęte Planami Zagospodarowania Przestrzennego.

### 4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Nie przewiduje się badań gruntowo – wodnych w tym projekcie (zadaniu).

### 4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Realizacja części prac odbywać się będzie w obszarze ochrony konserwatorskiej, dotyczy to przede wszystkim robót związanych z systemem parkingowy oraz realizacja sieci transmisyjnej. Zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie wszystkich prac realizowanych w tym obszarze.

Ponadto należy jednak zwrócić uwagę na Art. 32 pkt 1, 3, 4 oraz Art.33 pkt 1 i Art. 35   Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r wraz z późniejszymi zmianami „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać informację od konserwatora zabytków, o kategorii i lokalizacji zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, celem ujęcia ich w projekcie i realizacji prac tego zadania zgodnie z wymaganiami ustawi i przepisów związanych.

### 4.4 Inwentaryzacja zieleni

Projektowanie   rurociągów kablowych z kablem światłowodowym na   miejskich   terenach   zielonych   powinno   być uzgodnione z właściwymi organami zarządzającymi tymi terenami.

### 4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jak i w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – projektowane zadanie nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z ww. przepisami to zadanie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, nie wymaga również uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana inwestycja nie ma wpływu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby.

Niemniej jednak wskazane jest  wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w celu uzyskania Decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie budowy oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:

- nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów

- nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu

- przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego należy do obowiązków kierownika budowy.

### 4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Projektowane zadanie nie jest związana z ruchem drogowym, nie wytwarza hałasu i nie powoduje innych uciążliwości.

### 4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie rurociągu kablowego nie przewiduje się przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontów obiektów budowlanych w zakresie architektury, konstrukcji.

Nie przewiduje się rozbiórki obiektów budowlanych.

### 4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz dróg

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz dróg zawierane będą w zależności od potrzeb na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wykonawca będzie działał w oparciu o uzyskane zgody i pozwolenia.

]Wszelkie trudności i konflikty z jednostkami zarządzającymi obiektami, na terenie których będą instalowane urządzenia ITS - Zamawiający zobowiązuje się rozwiązywać wspólnie z Wykonawcą wobec podmiotu wnoszącego sprzeciw.

### 4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Wszystkie wymagania opisane w niniejszym programie to wymagania minimalne.

Przed przystąpieniem do prac projektowych, należy przeprowadzić weryfikację stanu istniejącej infrastruktury ITS.

Ponadto przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych, należy zapoznać się z planami inwestycyjnymi /modernizacyjnymi spółek komunalnych, posiadających swoją infrastrukturę na terenie miasta . Do ich przyjętych planów , należy dopasować harmonogram prac wykonawczych w ramach tworzenia infrastruktury tego projektu.

Wykonawca musi dostosować konfigurację dostarczonych urządzeń systemu ITS i związanych usług   do wymagań funkcjonalnych Zamawiającego opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wymagań wynikających z zaleceń producentów sprzętu i oprogramowania zaoferowanego w rozwiązaniu projektowym.

### 4.9.1. Metodyka zarządzania realizacją zadania

Projekt proponuje się prowadzić w oparciu o metodykę PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroment) jest to najbardziej uniwersalna metodyka bazująca na produktach. Metodyka ta ma ugruntowaną pozycję w świecie prowadzenia projektów różnego rodzaju, dodatkowo bazując na pryncypiach i procesach opisanych w metodyce, można ją dostosować do różnego rodzaju projektów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że metodyka PRINCE2 kładzie duży nacisk na rozróżnienie celów i produktów (wyników) projektu. Definiując cele i produkty należy zwrócić uwagę, aby nie były to te same. Cele i produkty powinny być jasno zdefiniowane, aby łatwiej było opracować dla nich wymagania.

Trzeba również wyraźnie określić wymagania i kryteria akceptacji produktów przez klienta oraz kryteria jakości. Kryteria powinny być zrozumiałe dla odbiorcy bądź dostawcy produktu.

Podstawowe założenia projektu powinny być oparte o złoty trójkąt projektu, związany z czasem, budżetem. Zgodnie z metodyką PRINCE2.

### 4.9.2.Harmonogram działań

Podstawowym założeniem na etapie opracowania planu realizacji zadania, są przede wszystkim oczekiwania, jakie są wiązane z planowanym systemem, najlepiej w oparciu o nazwane funkcjonalności, ułożenie ich w moduły, oraz opracowanie planu wdrożenia całości projektu oraz przygotowania harmonogramu realizacji umożliwiającego realizację zadań.

W okresie 7 dni od dnia podpisania umowy na wykonawstwo projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do  przygotowania planów zarzadzania związanych z projektem, nazwanych dalej Planem Realizacji Projektu. Jest on uaktualniany w miarę postępu prac w realizacji projektu. Powinien zawierać:

- Harmonogram na poziomie projektu z określonymi etapami zarządczymi;

- Diagram struktury produktów na poziomie projektu;

- Opisy Produktów na poziomie projektu;

- Siec działań na poziomie projektu;

- Zestawienie wymaganych zasobów na poziomie projektu;

- Wnioskowane/przydzielone konkretne zasoby;

- Tolerancje na poziomie projektu;

- Plany rezerwowe, pokazujące, w jaki sposób zamierza się postępować z konsekwencjami wszelkich zagrożeń, które się zmaterializują.

Powyższy dokument powinien być zgodny  w zakresie terminarza realizacji zadań, z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym realizacji całego projektu.

### 4.9.3.Kontrola jakości prac

Monitorowanie realizacji zaprojektowania, dostawy, instalacji i wdrożenia systemu ITS zapisanych w PFU i OPZ przez Wykonawcę będzie stanowić integralną część zarządzania już właściwym projektem.

Monitorowanie realizacji wszystkich elementów Systemu ITS odbywa się w sposób ciągły, począwszy od chwili uruchomienia realizacji. Na podstawie zaplanowanego harmonogramu prac należy zdefiniować punkty kontrolne, których należyte wykonanie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu. Nadzór Wykonawcy odbywać się będzie w miejscu realizacji poszczególnych elementów systemu na terenie miasta Płock.

System monitorowania prac przy ITS składać się będzie z pięciu elementów:

- Analiza celów projektu: monitorowanie w całym okresie realizacji projektu, czy określone uprzednio cele są osiągane poprzez realizację poszczególnych etapów objętych projektem.

- Przegląd procedur wdrażania: analiza sposobu realizacji przedsięwzięcia.

- Nadzór punktów kontrolnych: kontrola realizacja projektu w zdefiniowanych momentach, zwanych punktami kontrolnymi, w szczególności zwracając uwagę na prace zanikające i ulegające zakryciu.

- Ocena realizacji projektu: dokonywana jest na podstawie raportów Wykonawcy na poszczególnych etapach realizacji oraz na podstawie raportu końcowego po realizacji zadania.

- Ocena ta dotyczy sposobu oraz stopnia realizacji zaplanowanych na danym etapie działań i prowadzona jest w oparciu o trzy kryteria:

- Kryterium skuteczności – pozwalające określić, czy cele określone na etapie przygotowywania PFU i OPZ zostały osiągnięte;

- Kryterium efektywności – porównanie kwoty poniesionych dotąd nakładów finansowych z osiągniętym wartościami na poziomie dostarczanych elementów i ich funkcjonalności,

- Kryterium użyteczności – ocena efektów poszczególnych zadań, jak i całego przedsięwzięcia w nawiązaniu do wcześniej zdefiniowanych w PFU i OPZ potrzeb.

System oceny ma służyć do analizy postępów poszczególnych etapów prac oraz kontrolę terminów wykonywania poszczególnych zadań.

Inteligentny System Transportowy realizujący znaczną liczbę funkcji wymaga starannego zaplanowania zasad oraz kryteriów weryfikacji jego wdrożenia. W skład powyższego systemu wchodzi oprogramowanie licencyjne, wytworzone na potrzeby danego zamówienia oraz urządzenia (hardware) umożliwiające działanie całego systemu. Powyższa zależność wymaga, aby nałożyć nacisk na weryfikację i testowanie dostarczonego sprzętu jak i oprogramowania.

Główną zasadą weryfikacji i testowania jakości produktów jest określenie ich:

- Niezawodności – wytrzymałość na błędy i zdolność do powrotu do stanu stabilnego;

- Funkcjonalność – zapewnienie realizacji funkcji zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego, dokładność wykonywania zadań, integracja z innymi systemami;

- Wydajność – efektywne zarządzanie zasobami oraz niezbędna ilość czasu do realizacji postawionego przed systemem zadania;

- Bezpieczeństwo – zapewnienie najwyższego w stosunku do potrzeb poziomu bezpieczeństwa zarówno dla Użytkownika systemu jak i Zarządcy.

W tym celu niezbędne jest zdefiniowanie zespołu osób do zarządzania jakością, który powinien zostać utworzony na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Głównym zadaniem tej niezależnej i obiektywnej grupy osób będzie odpowiedzialność za weryfikację jakości wdrażanego systemu, wyznaczanie na etapie tworzenia dokumentacji projektowej kryteriów standardów i norm jakościowych, jak również ustalenie formalnych zasad organizacji, przeprowadzania inspekcji i przeglądów jakościowych.

Wszystkie powyższe ustalenia i działania powinny zostać ujęte w planie jakości oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Powyższy dokument powinien obejmować:

- Zakres odpowiedzialności poszczególnych osób w projekcie;

- Wymagane standardy dla odpowiednich elementów systemu;

- Kryteria jakościowe przyjęte przez Zamawiającego;

- Opis funkcjonalności poszczególnych elementów;

- Harmonogram oraz sposób przeprowadzania testów i inspekcji.

W przypadku wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego działania kontrolne 
i weryfikacyjne muszą zostać rozłożone w czasie. Niezbędnym jest przeprowadzenie inspekcji 
w trakcie wdrażania poszczególnych elementów składowych. Niemniej jednak za kontrolę jakości związaną z działaniem oraz zapewnienia oczekiwanego poziomu usług odpowiedzialne są końcowe testy akceptacyjne i przeglądy ilościowe i jakościowe urządzeń. W wyniku pozytywnych ocen każdego etapu następuje odebranie systemu, jako całości, spełniającego wszystkie wymagania techniczne Zamawiającego.

Badanie jakości powinno być przeprowadzone w rozróżnieniu na zespoły odpowiedzialne za poszczególne obszary, tak aby jak najlepiej skupić się na jakości testowanych rozwiązań.

Jakość będzie badana okresowo, tak aby można było szybko i skutecznie wprowadzać działania korygujące.

### 4.9.4.Struktura organizacyjna i zasady współpracy

Proponowaną strukturę organizacyjną do realizacji zadania przedstawiono na poniższym schemacie.

Zgodnie w wymaganym przez Zamawiającego zakresem usług , w realizacji prac będą brać osoby, z różnych dziedzin związanych z tworzeniem Systemów ITS, każda z osób będzie miała zakres, obowiązków i uprawnień, a w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz aktów prawnych i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej oraz Umowy o dofinansowanie Projektu.

Pieczę nad pracą zespołu ze strony Zamawiającego będzie sprawował Inżynier Kontraktu - koordynator, który będzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich informacji dla poszczególnych osób oraz odpowiednie adresowanie pytań i egzekwowanie odpowiedzi, w celu szybkiego i skutecznego uzyskiwania informacji.

Zespół inżyniera kontraktu będzie prowadził krótkie telekonferencje lub spotkania 2-3 razy tygodniu, w celu omówienia najważniejszych problemów i zadań, których realizacja jest zagrożona.

Dodatkowo zespół inżyniera kontraktu będzie dysponował repozytorium dokumentów, które będzie sprzyjało skutecznym zarządzaniem dokumentacją.

### 4.9.5.Komunikacja w trakcie realizacji zadania

W okresie do 7 dni od daty podpisania umowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę i w uzgodnieniu z Zamawiającym, Plan Komunikacji (tzw. „macierz komunikacyjna”), zawierający:

- wykaz wszystkich istotnych osób realizujących zadanie projektowe

- ich dane teleadresowe

- tryb, formę komunikacji , zakres informacyjny, częstotliwość raportowania, obieg dokumentów.

### 4.9.6.Zarządzanie ryzykiem

Przedsięwzięcia realizacyjne ITS są realizowane w warunkach ryzyka – zdarzenia mającego wpływ na realizację o określonej niepewności. Na czas realizacji procesów projektowych wpływa wiele czynników, których częstość i siła oddziaływania zależą od warunków realizacji specyficznych dla danego przedsięwzięcia.

W celu analizy ryzyka podczas trwania projektu należy zdefiniować kryteria oceny skutków oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Możliwość wystąpienia danego ryzyka należy sklasyfikować dla każdego rodzaju przedsięwzięcia oddzielnie oraz według przyjętych przez Zamawiającego skali. Realizacja celów projektowych jest nieodłącznie związana z kryterium oceny skutków ryzyka. Jako główne cele projektu można zdefiniować wykonanie założonych działań w określonym czasie oraz budżecie.

W celu uniknięcia problemów występujących już w początkowej fazie inwestycji należy przedstawić możliwe ryzyka. Pierwszą kategorią ryzyka są te związane z projektowaniem – planowaniem inwestycji, które w przedmiotowym zamówieniu mogą mieć wpływ na  budowę - mogą zmaterializować się na znacznie późniejszym etapie, jednak trzeba je mieć na uwadze od samego początku planowania inwestycji. Spowodowane są głównie złym zaplanowaniem harmonogramu robót budowlanych, niezgodnością z ustalonymi standardami wykonania prac budowlanych, wystąpieniem nieadekwatnych w stosunku do zapisów projektowych rozwiązań. Kolejną kategorią są ryzyka związane z dostępnością elementów. Przyczyną wystąpienia powyższych ryzyk jest brak możliwości dostarczenia wymaganej ilości urządzeń, brak możliwości dostarczenia urządzeń spełniających wymagania Zamawiającego lub wystąpienie zmian technologicznych np. związanych z wycofaniem z produkcji zamówionego urządzenia.

W związku z powyższym na każdym etapie przedsięwzięcia, czyli w fazie planowania, przygotowania oraz budowy, należy zaplanować stosowne punkty kontrolne (tzw. Kamienie milowe) oraz ewentualne oddzielne dla każdego etapu zapasy czasowe przeznaczone na realizację opóźnień.

Ponadto w przypadkach uzasadnionych wypadkowe zdarzeń zaistniałych mogą zostać poddane ocenie ze względu na trwanie i zakres występowania. Powyższy przypadek może mieć wpływ na wizerunek Wykonawcy zamówienia, a w dalszym przełożeniu na wizerunek Zamawiającego. Dlatego zaleca się, aby współpraca pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą w trakcie realizacji przedsięwzięcia była istotnym czynnikiem mogącym wpływać na realizację oraz terminowe wykonanie projektu.

Ryzyka, które mogą wystąpić w ramach projektu i ich wpływ na realizację Kontraktu 
w podziale na obszary, to:

- ryzyka finansowe

- ryzyka prawne

- ryzyka technologiczne.

Identyfikacja obszarów ryzyka została również opisana poniżej. Podane w tym punkcie ryzyka są zgodne z „Kodeksem dobrych praktyk efektywnego wdrażania Systemów ITS”.

Ryzyko to potencjalne wystąpienie sytuacji, która może mieć w przyszłości wpływ na przebieg lub wyniki projektu. Charakteryzuje się tym, że jest na początkowym etapie projektu częściowo nieokreślone, zmienia się wraz z upływem czasu, ma często charakter zewnętrzny w stosunku do projektu i zespołu projektowego, daje się nim zarządzać, tzn. podjęte działania mogą zmienić jego formę oraz stopień nasilenia.

W procesie kierowania realizacją projektu, zespół zarządzający podejmuje działania zapobiegawcze powstaniu zdarzeń niekorzystnych, poprzez stosowanie przyjętych uprzednio procedur, w tym procedury zarządzania ryzykiem.

Celem procedury Zarządzania Ryzykiem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń utrudniających osiągnięcie celów projektowych i rozwiązanie zagadnień, które w istotny sposób mogą przyczynić się do wystąpienia negatywnych skutków realizacji zakresu.

Procedura składa się z 5 faz:

- Identyfikacja ryzyka;

- Ocena i szacowanie ryzyka;

- Planowanie reakcji na ryzyko;

- Monitorowanie i kontrola ryzyka;

- Zamknięcie ryzyka.

Przedstawione fazy procesu pozwalają identyfikować i utrzymywać aktualną wiedzę w zakresie ryzyka oraz przygotować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Wykonawca proponuje wykorzystanie/zastosowanie dokumentu „Rejestr Ryzyka”, jako narzędzia wspierającego proces zarządzania ryzykiem w Projekcie

Atrybuty Rejestru Ryzyka przedstawiono poniżej:

- Lp;

- Otwarte/ zamknięte;

- Nazwa projektu/modułu;

- Opis i przyczyna występowania ryzyka;

- Opis skutków dla projektu;

- Data identyfikacji;

- Prawdopodobieństwo wystąpienia (P= 1 - 5);

- Wpływ na projekt (W= 1 – 5);

- Dolegliwość (D= P x W);

- Właściciel ryzyka;

- Strategia zarządzania ryzykiem;

- Plan akcji;

- Odpowiedzialny za akcję;

- Termin realizacji akcji;

- Uwagi / monitorowania ryzyka.

Procedura oceny ryzyka w projekcie powinna rozpocząć się od identyfikacji obszarów (zadań), dla których prawdopodobieństwo powstania ryzyka (ryzykownych sytuacji) jest możliwe.

W przedmiotowym projekcie są to obszary:

- Zakres projektu (możliwości realizacji w terenie);

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zakres opisu wymagań);

- Dobór/dostosowanie sprzętu (rozwiązania/ parametry techniczne);

- Dobór systemu/oprogramowania (wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne);

- Harmonogram realizacji zadań (możliwości realizacji prac równoległych).

Szczegółowe dopasowanie procedury zarządzania ryzykiem zostanie przygotowane przez Inżyniera Kontraktu i uzgodnione z Kierownikiem Projektu (Zamawiającego) już na etapie realizacji Głównego Zamówienia.

### 4.9.7.Raportowanie ze stanu prac

W trakcie realizacji projektu Kierownik Projektu Wykonawcy będzie składał raporty na temat realizowanego zadania. Będą to następujące rodzaje raportów:

1. Raport Otwarcia - złożony u Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy. Raport winien zawierać uwagi i komentarze względem otrzymanej dokumentacji zadaniowej,  będącej przedmiotem aktualizacji, informacje na temat wymaganych i posiadanych dokumentów niezbędnych dla przekazania/przyjęcia placu budowy, inne niezbędne dla rozpoczęcia realizacji zadania.

2. Raport Miesięczny – składany u Zamawiającego, co miesiąc do 3 dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Raport winien zawierać informacje z postępu robót budowlanych (w formule zaprojektuj i wybuduj), postęp prac w stosunku do harmonogramu realizacji robót, planowane zamierzenia na kolejny okres.

3. Raport Ukończenia - składany u Zamawiającego w terminie 21 dni od końcowego rozliczenia rzeczowo – finansowego robót. Raport winien zawierać wszystkie informacje dotyczące końcowego zaawansowania prac budowlano-montażowych wraz z przeprowadzoną analizą zgodności wykonanych robót z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

## Działania informacyjno – promocyjne

Wszystkie urządzenia nie ulegające zakryciu i stanowiące wyposażenie wybudowanych obiektów infrastruktury ITS oraz  Centrum, muszą być oznaczone tabliczką, plakietką lub nalepką przygotowaną  zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji, wydanymi przez instytucje finansującą projekt.

# C. Załączniki :

1. Załącznik nr 1 - Zakres prac na skrzyżowaniach

2. Załącznik nr 2 - Zestawienie sygnalizacji świetlnych z krótką charakterystyką zakresu prac

3. Załącznik nr 3 - Mapa obszaru wdrożenia,

4. Załącznik nr 4 - Wykaz taboru, system informacji pasażerskiej

5. Załącznik nr 5 – Wymagania dotyczące przekazania licencji

6. Załącznik nr 6 – Strefa płatnego parkowania

7. Załącznik nr 7 – System parkingowy strefa centralna SPP

8. Załącznik nr  8 – Wymagania/wytyczne w zakresie organizacji ruchu od Organu zarządzającego ruchem na drogach w Płocku

9. Załącznik nr 9 - Zasady konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych

10. Załącznik nr 10 - Programy sygnalizacji świetlnych

11. Załącznik nr 11 - Pomiary ruchu (Instrukcja Eksperyment)

12. Załącznik nr 12 - Dane eksperyment DWG

13. Załącznik nr 13 – Mapki poglądowe

14. Załącznik nr 14 - Dokumenty dodatkowe przejście PDP Kobylińskiego Nowaka

15. Załącznik nr 15 - Tablice VMS na moście Solidarności

16. Załącznik nr 16 - System parkingowy – parking ZOO