Zał. nr 1C)

Sekwenator kapilarny   do sekwencjonowania i analizy długości fragmentów DNA  - kpl. 1

| L.p. | Opis parametrów | Zakres wymagań | Parametry oferowane, opis | Ocena techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA | TAK |  |  |
| 2 | Aparat wyposażony w panel dotykowy, możliwość obsługiwania aparatu z pozycji panelu dotykowego | TAK |  |  |
| 3 | Aparat 4 kapilarowy | TAK |  |  |
| 4 | Aparat wykorzystujący do pracy gotowe kartridze, składające się z: kapilary, polimeru oraz buforu anodowego | TAK |  |  |
| 5 | Jedna uniwersalna długość kapilary, wykorzystywana zarówno do sekwencjonowania jak i analizy fragmentów. Kapilara jest częścią integralną kartridża | TAK |  |  |
| 6 | System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera argonowego oraz filtrów wirtualnych | TAK |  |  |
| 7 | Zapewnienie równoczesnej detekcji co najmniej 6 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze | TAK |  |  |
| 8 | Automatyczny podajnik na 96 prób | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość pracy na plytkach 96 dołkowych jak i 8-probówkowych stripach | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 10 | Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 11 | Możliwość pobierania próbek do analizy sekwencjonowania jak i analizy fragmentów DNA umieszczonych na jednej płytce | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 12 | Monitorowanie statusu zużycia odczynników, daty ich ważności, ilości pozostałego odczynnika | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość autokalibracji systemu - system nie wymaga przeprowadzania kalibracji przez Użytkownika | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 14 | System umożlwiający łącznie się z chmurą Producenta. Chmura umożliwia przechowywanie dany oraz dzielenie się projektami ze współpracownikami itp. | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 15 | Wewnętrzna pamięć aparatu pozwalająca na przechowywanie danych z około 14 000 runów | TAK |  |  |
| 16 | Komputer typu laptop z oprogramowaniem koniecznym do kolekcji danych, analizy sekwencji DNA, wykrywanie mutacji, oznaczanie heterozygotyczności. | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość stosowania wielu różnych zestawów do sekwencjonowania (do matryc krótkich, do matryc długich) | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 18 | Możliwość zastosowania polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 19 | Możliwość monitorowania przez autoryzowany serwis poprawności pracy aparatu poprzez dostęp on-line | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE- 0pkt |
| 20 | Wymiary ok.49.5 x 64.8 x 44.2 cm (W x D x H), Waga ok.54 kg | TAK Podać |  |  |
| 21 | Zestaw odczynników do sprawdzenia aparatu | TAK |  |  |
| 22 | Autoryzowany i certyfikowany serwis | TAK |  |  |
| 23 | Gwarancja – min.24 miesiące od daty instalacji | TAK Podać |  |  |
| 24 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 72 godz. od zgłoszenia, maksymalny czas naprawy do 21 dni. | TAK |  |  |
| 25 | Szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego – 2 dni dla max. 3 osób | TAK |  |  |
| 25 | Rok produkcji – 2020r | TAK |  |  |