ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. KONCEPCJA  ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY HOTELU

CZĘŚĆ OPISOWA Z ANALIZĄ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNĄ

RYSUNEK

2. KONCEPCJA ARCHIEKTONICZNA BUDYNKU HOTELOWEGO

CZĘŚĆ OPISOWA Z PROGRAMEM UŻYTKOWYM

RZUTY , PRZEKRÓJ , ELEWACJE , WIZUALIZACJE

1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

wykonana w celu określenia podstawowych wskaźników powierzchniowych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , rozwiązań komunikacyjnych oraz zbadania możliwości budowy pod względem architektoniczno-urbanistycznym i konserwatorskim

Koncepcja obejmuje opracowanie urbanistyczne , architektoniczne , konstrukcyjne , instalacyjne

I.  	przedmiot inwestycji , lokalizacja , niezbędne dane związane z lokalizacją

Przedmiotem inwestycji jest budynek hotelowy   ( zabudowa usług turystyki - usługi hotelarskie  ) wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

Lokalizacja inwestycji - Zakopane , Jaszczurówka , przy ulicy O.Balcera , jednostka ewidencyjna 121701_1 Zakopane , obręb 0147 , działki nr 115/8 i 115/9

Inwestycja zlokalizowana w obszarze urbanistycznym CHŁABÓWKA  - obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , w terenie o symbolach UT-2  , oraz w terenach łąk , pastwisk i nieużytków  o  symbolu ZR-12.

W perspektywie , zgodnie ze studium uwarunkowań - teren przeznaczony na cele  usług turystyki.

Rozwiązania przyjętego wariantu

Budowa budynku hotelowego wraz  rozbiórką istniejącego budynku pensjonatowego ( zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - w terenach budowlanych) , w perspektywie budowa oddzielnego skrzydła hotelowego połączonego przewiązką ( wg planowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwalonym studium lub po uchwaleniu przez Radę Miasta zmiany punktowej planu  )

II.         istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zabudowany budynkiem pensjonatowym , posiada zjazd z drogi publicznej , dojazd , dojście , parking dla samochodów osobowych , teren zagospodarowany rekreacyjnie , budynek dawnej oczyszczalni ścieków , altanę rekreacyjną , graniczy z potokiem Olczyskim  , terenami łąk , pastwisk , nieużytków i lasów.

W sąsiedztwie budynki mieszkalne TPN, w tym zabytkowy drewniany obiekt przy ulicy oraz w bliskim sąsiedztwie starą , również drewnianą leśniczówkę Kuźnice wraz z zabudowaniami gospodarczymi

Teren uzbrojony , posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną , kanalizację deszczową , energetyczną, gaz.

III.        projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami

budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem

wodnym

1.    Rozbiórka istniejącego obiektu

2.    Budowa budynku hotelowego w miejscu istniejącego budynku pensjonatowego

3.    Budowa wewnętrznej komunikacji – drogi dojazdowej w formie ciągu pieszo-jezdnego

4.    Budowa parkingu

5.    Budowa  infrastruktury technicznej wg warunków technicznych zarządców sieci

IV.         zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu;

zgodność z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

Powierzchnia opracowania w terenach UT-2			1823,80m2

Powierzchnia podstawowa w terenach UT-2 (55%)			1003,09 m2

Powierzchnia dopuszczalna w terenach UT-2 ( 45%)			  820,71 m2

Powierzchnia projektowanej zabudowy ( maks. 35%)			  350,55 m2

Powierzchnia projektowanych  terenów utwardzonych           		  251,30 m2

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych ( min. 40%)		  401,24 m2

V.             dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego; dane informując , czy teren inwestycji jest chroniony

odrębnymi przepisami

Teren inwestycji znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony krajobrazu kulturowego -  podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .Planowana rozbiórka budynku ze względu na stan techniczny obiektu .

2

Teren inwestycji znajduje się  w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozp. Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dn. 24.11.2006r. i Uchwała Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego).

Ponadto teren inwestycji znajduje się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i obszaru NATURA 2000 PLCI 20001 TATRY , jak też w granicach obszaru górniczego i terenu górniczego wód termalnych "Zakopane" i GZWP Nr 441.

VI.             Zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja architektoniczna - budynek hotelowy , zaprojektowana zgodnie z zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego Chłabówka :

1. Przeznaczenie podstawowe terenu- zabudowa usług turystyki w szczególności usług hotelarskich

2. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu - minimalna powierzchnia biologicznie czynna,

maksymalna powierzchnia zabudowy , maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych , maksymalna

wysokość budynku , forma dachu , kolorystyka  - zostały zachowane

3. Zasady ochrony środowiska - inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco lub

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

VII.          Inne dane mające wpływ na planowaną inwestycję;

Istniejący budynek został wykreślony z  gminnej ewidencji zabytków na podstawie materiałów

archiwalnych Muzeum Tatrzańskiego.

3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - KONCEPCJA BUDYNKU HOTELOWEGO

Celem opracowania koncepcji architektonicznej  jest określenie układu funkcjonalno-przestrzennego

zgodnie z ustaleniami z inwestorem

- przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego  charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość ( wg PN-ISO9836.1997);

  - Przeznaczenie oraz program użytkowy projektowanego budynku - Wariant I

- Piwnice  / poziom -4,00/ – kondygnacja podziemna ( częściowo zagłębiona w gruncie )

komunikacja , pom. techniczne , magazynowe , gospodarcze , sanitarne , zaplecze kuchenne z dostępne z zewnątrz , sala konferencyjne, bezpośrednim wyjściem na zewnątrz i możliwością kształtowania powierzchni, pomieszczenia rekreacyjne

| 02. Powierzchnia użytkowa wg normy PN-ISO 9836 - Piwnic |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nazwa strefy | Pow. użytkowa | Pow. netto | Posadzka |
| Użytkowa pomocnicza |
|  | Zaplecze | 6,22 | 6,22 |  |
|  | Sanitariaty | 23,07 | 23,07 |  |
|  | Bufet kawowy | 82,01 | 82,01 |  |
|  | Mag. okopowy | 2,24 | 2,24 |  |
|  | Mag. pościeli czystej+centrala porządkowa | 12,92 | 12,92 |  |
|  | Kręgielnia - pom. techniczne | 13,73 | 13,73 |  |
|  | Mag. pościeli brudnej | 12,92 | 12,92 |  |
|  | Sala Konferencyjna | 139,77 | 139,77 |  |
|  | wc | 2,27 | 2,27 |  |
|  | przeds/pom. porz | 2,37 | 2,37 |  |
|  | Komunikacja | 5,81 | 5,81 |  |
|  | Komunikacja | 5,13 | 5,13 |  |
|  | Pom. socjalne | 6,61 | 6,61 |  |
|  | Chłodnie | 2,75 | 2,75 |  |
|  | Mag. suchy i napojów | 2,75 | 2,75 |  |
|  | Przygotowalnia brudna | 2,78 | 2,78 |  |
|  | Zmywalnia | 6,65 | 6,65 |  |
|  | Rozdzielnia kelnerska | 11,77 | 11,77 |  |
|  | Kuchnia | 26,26 | 26,26 |  |
|  | Jacuzzi sauna | 41,29 | 41,29 |  |
|  | Kręgielnia | 118,91 | 118,91 |  |
|  |  | 528,23 m² | 528,23 m² |  |

| 02. Powierzchnia netto wg normy PN-ISO 9836 - Piwnic |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nazwa strefy | Pow. netto | Posadzka |
| Ruchu |
|  | Komunikacja | 19,98 |  |
|  | Szyb windowy | 3,09 |  |
|  | Komunikacja | 12,97 |  |
|  | Klatka schodowa | 17,85 |  |
|  | Komunikacja | 7,81 |  |
|  |  | 61,70 m² |  |
| Usługowo - techniczna |
|  | Pom. techniczne | 37,91 |  |
|  |  | 37,91 m² |  |
|  |  | 99,61 m² |  |

- Parter poziom - /± 0,00/ – wejście gł. do budynku bezpośrednio z komunikacji zewnętrznej (z parkingu) , holl , lobby z recepcją i barem , restauracja , sala kominkowa , sala dla dzieci , szatnia - narciarnia , sanitariaty

| 03. Powierzchnia użytkowa wg normy PN-ISO 9836 - Parter |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nazwa strefy | Pow. użytkowa | Pow. netto | Posadzka |
| Użytkowa pomocnicza |
|  | Bawialnia | 20,10 | 20,10 |  |
|  | Salon kominkowy | 71,28 | 71,28 |  |
|  | WC niepełnosprawny | 3,53 | 3,53 |  |
|  | Jadalnia | 121,48 | 121,48 |  |
|  | WC | 2,78 | 2,78 |  |
|  | Bar/recepcja , Bar/recepcja | 6,11 8,50 | 6,11 8,50 |  |
|  | komunikacja | 16,17 | 16,17 |  |
|  | Szatnia | 4,06 | 4,06 |  |
|  |  | 254,01 m² | 254,01 m² |  |

| 03. Powierzchnia netto wg normy PN-ISO 9836 - Parter |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nazwa strefy | Pow. netto | Posadzka |
| Ruchu |
|  | Hall wejściowy | 13,90 |  |
|  | Klatka schodowa | 20,18 |  |
|  | Szyb windowy | 3,09 |  |
|  | Wiatrołap | 9,25 |  |
|  |  | 46,42 m² |  |

- Piętro - poziom + 3,60 – komunikacja , pokoje hotelowe 2- osobowe z łazienkami , apartament 2-osobowy z łazienką . Łącznie 8 pokoi 2-os. i 1 apartament 2-os.

| 04. Powierzchnia użytkowa wg normy PN-ISO 9836 - Piętro |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nr | Nazwa strefy | Pow. użytkowa | Pow. netto | Posadzka |
| Użytkowa podstawowa |
|  | 1 | Apartament hotelowy 2-os | 31,8 | 31,8 |  |
|  | 2 | Pokój hotelowy 2-os | 24,53 | 24,53 |  |
|  | 3 | Pokój hotelowy 2-os | 20,31 | 20,31 |  |
|  | 4 | Pokój hotelowy 2-os | 21,14 | 21,14 |  |
|  | 5 | Pokój hotelowy 2-os | 19,82 | 19,82 |  |
|  | 6 | Pokój hotelowy 2-os | 19,94 | 19,94 |  |
|  | 7 | Pokój hotelowy 2-os | 21,03 | 21,03 |  |
|  | 8 | Pokój hotelowy 2-os | 20,28 | 20,28 |  |
|  | 9 | Pokój hotelowy 2-os | 24,53 | 24,53 |  |
|  |  |  | 203,38 m² | 203,38 m² |  |

5

| 04. Powierzchnia netto wg normy PN-ISO 9836 - Piętro |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nazwa strefy | Pow. netto | Posadzka |
| Ruchu |
|  | Komunikacja | 8,07 |  |
|  | Klatka schodowa | 20,18 |  |
|  | Szyb windowy | 3,09 |  |
|  | Komunikacja | 8,07 |  |
|  |  | 39,41 m² |  |

- Poddasze 1 - poziom +  6,50 – komunikacja , pokoje hotelowe 2- osobowe z łazienkami

Łącznie 3 apartamenty hotelowe  2-os i 4 pokoje hotelowe 2-os z łazienkami

| 05. Powierzchnia użytkowa wg normy PN-ISO 9836 - Poddasze 1 |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nr | Nazwa strefy | Pow. użytkowa | Pow. netto | Posadzka |
| Użytkowa podstawowa |
|  | 10 | Apartament hotelowy 2-os | 26,57 | 31,8 |  |
|  | 11 | Pokój hotelowy 2-os | 24,53 | 24,53 |  |
|  | 12 | Apartament hotelowy 2-os | 38,30 | 42,58 |  |
|  | 13 | Pokój hotelowy 2-os | 29,13 | 30,05 |  |
|  | 14 | Pokój hotelowy 2-os | 29,13 | 30,05 |  |
|  | 15 | Apartament hotelowy 2-os | 38,30 | 42,58 |  |
|  | 16 | Pokój hotelowy 2-os | 24,53 | 24,53 |  |
|  |  |  | 210,49 m² | 226,12 m² |  |

- Poddasze I

| 05. Powierzchnia netto wg normy PN-ISO 9836 - Poddasze 1 |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nazwa strefy | Pow. netto | Posadzka |
| Ruchu |
|  | Komunikacja | 7,03 |  |
|  | Klatka schodowa | 20,18 |  |
|  | Szyb windowy | 3,09 |  |
|  | Komunikacja | 7,03 |  |
|  |  | 37,33 m² |  |

f)      Poddasze 2 - poziom + 9,40 – komunikacja , dwa apartamenty hotelowe z łazienkami

| 06. Powierzchnia użytkowa wg normy PN-ISO 9836 - Poddasze 2 |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nr | Nazwa strefy | Pow. użytkowa | Pow. netto | Posadzka |
| Użytkowa podstawowa |
|  | 17 | Apartament hotelowy 2-os | 55,02 | 55,02 |  |
|  | 18 | Apartament hotelowy 2-os | 55,03 | 55,03 |  |
|  |  |  | 110,05 m² | 157,43 m² |  |

| 06. Powierzchnia netto wg normy PN-ISO 9836 - Poddasze 2 |
| --- |
| Rodzaj powierzchni | Nazwa strefy | Pow. netto | Posadzka |
| Ruchu |
|  | Klatka schodowa | 22,22 |  |
|  | Szyb windowy | 3,09 |  |
|  |  | 25,31 m² |  |

6

Charakterystyczne parametry techniczne (PN-ISO9836 właściwości użytkowe w budownictwie)

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy	                                              350,55 m2

- Powierzchnia całkowita kondygnacji		 2260,57 m2

- Powierzchnia użytkowa				 1615,94m2

- W tym powierzchnie użytkowe :

- Powierzchnia ruchu 				- 210,17 m2

- Powierzchnia techniczna 			- 37,91 m2

- Powierzchnia użytkowa podstawowa 		- 586,93 m2

- Powierzchnia użytkowa pomocnicza		- 782,24 m2

- Kubatura podziemna 				- 2875,28 m3

- Kubatura nadziemna 				- 3397,22 m3

- Kubatura brutto					-  6272,50 m3

- Wysokość					 13,0 m od strony przystokowej

- Szerokość, długość elewacji			  9,48m /30,64m

- Ilość kondygnacji		              			  V

- 1 podziemna, 4 nadziemna - której wszystkie 4 ściany znajdują się powyżej istniejącego terenu, w tym 2 nadziemne w kubaturze dachu.

- Ilość pokoi hotelowych łącznie			   18

- Ilość miejsc noclegowych łącznie			   36

II             forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu

i otaczającej zabudowy

Forma architektoniczna budynku nawiązuje do zakopiańskiego charakteru budownictwa hotelowego , budynek wkomponowany w otoczenie . Obiekt niewielki , wykorzystuje naturalny spadek terenu.

Funkcja zabudowy - hotel , komunikacja pieszo-jezdna , parking.

Budynek  przekryty dachem symetrycznym dwuspadowym , doświetlenie pomieszczeń poddasza  w szczytach i otwarć  , uzasadnionych rzutem poziomym.

Główna kalenica budynku na jednym poziomie .

Ściany z użyciem kamienia naturalnego  oraz drewna . Liczne przeszklenia .

Detal elewacji drewniany w kolorze nawiązującym do zabytkowego budynku sąsiedniego -  starego drewna.

III            sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

Obiekt usługowy - hotelowy , dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -

miejsca postojowe dostosowane do wymagań dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim oznakowaniem , brak przegród i barier  ograniczających poruszanie się w budynku ,  winda osobowa , pokój z łazienką o wymaganych parametrach.

IV         warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek usługowy (zamieszkania zbiorowego) , niski ,  konstrukcja żelbetowa , murowany, dach nie rozprzestrzeniający ognia.

  - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji - budynek ZLV, N,

Powierzchnia zabudowy		  350,55 m2

Powierzchnia wewnętrzna		2044,23 m2

Kubatura brutto			6272,50 m3

Liczba kondygnacji   			V

Wysokość	12,0 m -  od  wejścia do budynku do ostatniej warstwy ocieplonego stropu nad najwyższą kondygnacją

  - Odległość od obiektów sąsiednich

Zgodnie z §271.1. Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r

  - Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL V W budynku przewiduje się 36 miejsc noclegowych.

7

Poziom piwnic -

Poziom piwnic -1 część konferencyjna z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz dla czasowego przebywania 80 osób ,  przestrzeń  rekreacyjna dla gości hotelowych ,zaplecze kuchenne z dostępem z zewnątrz , pomieszczenie techniczne , pomieszczenia gospodarcze , komunikacja

Parter - wejście do budynku , holl , recepcja/lobby bar , sala kominkowa dla około 20 osób , salka dla dzieci , jadalnia dla maksymalne 80 osób z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz

Piętra ( trzy hotelowe dla łącznie 36 osób będących gośćmi hotelowymi

Łącznie w budynku może przebywać 36 osób oraz 5  osób obsługi

Poziom piwnic stanowi oddzielną strefę pożarową

  - Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Zagrożenie nie występuje.

  - Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek stanowi  2  strefy pożarowe.

Strefy pożarowe w budynku  nie przekraczają dopuszczalnej powierzchni zgodnie z warunkami technicznymi .

  - Klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek zamieszkania zbiorowego :

Zgodnie z § 212 ust. 5 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, dla budynku hotelowego-zamieszkania zbiorowego , należy przyjąć klasę odporności pożarowej "D" , kondygnacja podziemna  oddzielona elementami oddzielenia przeciwpożarowego ,

  - Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe dla budynku pensjonatowego

Zapewnione warunki ewakuacji zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności; wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej dla budynku pensjonatowego oraz mieszkalnego jednorodzinnego.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza.

  - Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącej sieci p.poż.

  - Drogi pożarowe

Inwestycja  wymaga  zapewnienia drogi pożarowej.

Dojazd  z drogi wewnętrznej  poprzez istniejący zjazd ( budynek niski – N,

liczba miejsc noclegowych poniżej 50 )

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy że koncepcja  budynku hotelowego  projektowanego w Zakopanem przy ul. Jaszczurówka , na działkach nr 115/8 , 115/9 , nr obr. 0147 Zakopane , została wykonana zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant; 		mgr inż. arch. Teresa Trojan Korn

Projektant;                               mgr inz. arch. Szymon Szatko

8