Cz. 2

Przedmiot zamówienia  : ULTRASONOGRAF  Z FUNKCJĄ DOPPLERA - szt. 1

Producent…………………………………………

Nazwa/model/typ…………………………………

Rok produkcji : 2018/19 ( fabrycznie nowy )

| LP | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr ofertowy Należy wpisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic wolumetrycznych. Rok produkcji min. 2018 . Aparat fabrycznie nowy, dopuszcza się zaoferowanie aparatu powystawowego | TAK |  |
| 2. | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min 17” | TAK |  |
| 3. | Ilość kanałów przetwarzania ( 160 000 | TAK |  |
| 4. | Dynamika systemu >260 dB | TAK |  |
| 5. | Zakres głębokości obrazowania: min. od 2 do 40 cm | TAK |  |
| 6. | Maksymalny zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-18 MHz | TAK |  |
| 7. | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 8. | Regulacja obrotu w zakresie min +/- 90 stopni oraz pochylenia monitora | TAK |  |
| 9. | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK |  |
| 10. | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (FrameRate) min 630 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min. 6000 obrazów M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy z max. częstością odświeżania min. 350 Hz Power Doppler Doppler PWD z max. mierzoną prędkością min.7,5m przy 0 kącie korekcji Duplex (2D/PWD) Triplex (2D/PWD/CD) | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 12. | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |
| 13. | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami colordoppler, powerdoppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color Doppler, power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |
| 15. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 16. | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |
| 18 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/- 20 ( dla głowic liniowych | TAK |  |
| 19 | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
| 20 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
| 21 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |
| 22 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 | TAK |  |
| 23 | Dodatkowe powiększenie obrazu wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 24 | GŁOWICA KONWEKSOWA TYPU 2D - Max. głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK |  |
| 25 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | TAK |  |
| 26 | Max. kąt widzenia - min. 80( | TAK |  |
| 27 | Ilość elementów - min. 128 | TAK |  |
| 28 | GŁOWICA ENDOVAGINALNA TYPU 2D | TAK |  |
| 29 | Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz | TAK |  |
| 30 | Ilość elementów - min. 192 | TAK |  |
| 31 | Promień krzywizny główki max 12 mm | TAK |  |
| 32 | Max. kąt widzenia - min. 180( | TAK |  |
| 33 | GŁOWICA LINIOWA TYPU 2D | TAK |  |
| 34 | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-12 MHz | TAK |  |
| 35 | Ilość elementów min. 192 | TAK |  |
| 36 | Maksymalna głębokość penetracji min. 10 cm | TAK |  |
| 37 | Pakiety obliczeniowe wraz z raportami do badań z możliwością edycji opisów - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych - ginekologicznych - położniczych w tym pomiary biometrii płodu, program do pomiarów serca płodu wraz z Z-scores | TAK |  |
| 38 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK |  |
| 39 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 40 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK |  |
| 41 | Automatyczne pomiary biometrii płodu, min BPD, HC, AC, FL | TAK |  |
| 42 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | TAK |  |
| 43 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności | TAK |  |
| 44 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B Regulacja wzmocnienie 2D gain Powiększenie obrazu x 8 Mapy szarości Koloryzacja Regulacja funkcji wygładzania obrazu Zakres dynamiki obrazu PW-Mode Przesuniecie linii bazowej Korekcja kąta Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego ColorFlowMode Przesunięcie Linii bazowej Mapy koloru Próg przejścia do analizy koloru 3D - regulacja wzmocnienia - regulacja płaszczyzn x/y/z -możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur -możliwość zmiany presetu renderingu -możliwość wycinania nie potrzebnych struktur | TAK |  |
| 45 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu, obrazów objętościowych 3/4D | TAK |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie 3D za pomocą głowic wolumetrycznych. Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. | TAK |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę przez brzuszną wolumetryczną do badań położniczych, ginekologicznych o następujących parametrach: Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 5 MHz +/- 1 MHZ Max. kąt widzenia - min. 80o | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę dopochwową wolumetryczną do badań ginekologicznych, położniczych o następujących parametrach: Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 9 MHz +/- 1 MHZ Max. kąt widzenia - min. 175o | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD, oraz oceny ryzyka wad chromosomowych. | TAK |  |
| 50 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | TAK |  |
| 51 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
| 52 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| 53 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  |
| 54 | Zasilanie 220-240 V 50 Hz | TAK |  |
| 55 | Autoryzacja producenta na sprzedaż na terenie Polski | TAK |  |
| 56 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 57 | Długość gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 58 | Przeszkolenie personelu | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy,  że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe

do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data i podpis…………………………