ZAŁĄCZNIK NR 1

Rodzaj postępowania:		Ofertowe

Przedmiot postępowania: Wymiana wykładziny i malowanie pomieszczeń  biurowych

w terminalu T2 – I piętro skrzydło wschodnie i zachodnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna związana z:

Wymianą wykładziny i malowaniem pomieszczeń  biurowych w terminalu T2 – I piętro skrzydło wschodnie i zachodnie

1.2 Podstawy opracowania

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr.19 poz.177 )

wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2003r.nr.207 poz.2016 )
      z późniejszymi zmianami tekst ujednolicony aktualny od stycznia 2005r.

1.3 Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna związana z  Wymianą wykładziny i malowaniem pomieszczeń  biurowych w terminalu T2 – I piętro skrzydło wschodnie i zachodnie

dotycząca następujących robót :

- Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach biurowych zakresie:

- wystawienie mebli  z pomieszczeń biurowych

- demontażu posadzki z wykładziny rulowanej z tworzyw sztucznych przyklejonych na klej

- oczyszczenie posadzki przez zeszlifowanie  resztek kleju i nierówności

- wywozu gruzu oraz materiałów z  rozbiórki do utylizacji

- Roboty remontowo budowlane w zakresie:

- wykonania gruntowania  środkiem gruntującym  posadzki

- wykonania wylewki z masy samopoziomującej

- wykonania gruntowania  środkiem gruntującym posadzki

- ułożenia posadzki z wykładziny rulowanej PCV bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem

cokołu na ścianę

- zgrzewanie wykładziny rulowanej

- uporządkowaniu terenu  po pracach budowlanych

- zabezpieczenia podłóg i mebli folią osłonową

- przygotowania podłoża przez oczyszczenie i zmycie

- wykonania naprawy uszkodzonych ścian gipsem szpachlowym

- wykonania gruntowania  ścian środkiem gruntującym

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

- wykonanie zabudowy ścian  przed uszkodzeniami z paneli na wysokości oparcia krzeseł

- uporządkowaniu terenu  po pracach budowlanych

- wniesienie mebli biurowych do wyremontowanych pomieszczeń biurowych

1.4 Materiały wyjściowe

- Przedmiar robót

- Normy , zarządzenia

2.  Specyfikacja techniczna dla robót remontowo budowlane pomieszczeń  biurowych

w terminalu T2 - I piętro skrzydło wschodnie i zachodnie polegających na wymianie wykładziny i malowaniu pomieszczeń.

2.1 Zakres robót

Roboty rozbiórkowe

Roboty remontowo budowlano

2.2 Materiały

Materiały użyte do remontu powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne

zgodne z PN i Prawem Budowlanym

2.3 Opis robót

Prace związane z  wymianą  wykładziny z tworzywa sztucznego  w pomieszczeniach biurowych  należy rozpocząć od wyniesienia mebli i komputerów z pomieszczeń następnie przystąpić do  demontażu   dwóch warstw starej wykładziny położonej na klej, wyczyścić posadzkę betonową  z nierówności i resztek kleju przez zeszlifowanie.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych  dokładnie oczyścić podłoże i wywieźć materiały

z  rozbiórki do utylizacji .

Następnie przystąpić do wykonania dwukrotnej izolacji posadzki   środkiem gruntującym po czym na tak przygotowaną powierzchnię wykonać wylewkę  z masy samopoziomującej grubości od  5-8 mm, po wyschnięciu wylewki z masy samopoziomującej zagruntować  posadzkę  środkiem gruntującym,  po  wykonaniu  której ułożyć posadzkę  z wykładziny PCV wysokiej jakości TARKET PRIMO PLUS  kolor nr 3049303,  bez warstwy izolacyjnej

na klej z wywinięciem na ścianę - 10 cm, następnie wykonać zgrzewanie połączeń wykładziny. Po zakończeniu prac budowlano montażowych posprzątać pomieszczenie

i przystąpić do wykonania prac malarskich.

Prace malarskie należy rozpocząć od zabezpieczenia podłóg  osłonową, następnie przygotować podłoże ścian przeznaczone do malowania przez oczyszczenie i zmycie, wykonać naprawy uszkodzonych ścian gipsem szpachlowym , wykonać gruntowanie ścian środkiem gruntującym po wykonaniu tych czynności  wykonać dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną DULUX RAL 1001, następnie wykonać zabudowę zabezpieczenia  ścian  przed uszkodzeniami z paneli podłogowych  przyklejonych na klej na  wysokości oparcia krzeseł tj. ok 90 cm od posadzki. Po zakończeniu prac posprzątać pomieszczenia biurowe

a materiały z rozbiórki  wywieźć z placu budowy do utylizacji.

Następnie  wnieść meble  do wyremontowanych pomieszczeń biurowych

Uwagi :

- Prace będą wykonywane przy ciągłości pracy biur

- Najkorzystniejsza opcja prac remontowych głośnych  po zakończeniu pracy biur godz. 16

- Maksymalne udostępnienie biur do wykonania prac remontowych - 2szt dziennie

2.4 Wymagania specjalne

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia                          o wyborze najkorzystniejszej oferty związanej z Pracami remontowo budowlanymi

w pomieszczeniach w  Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o do przedłożenia wykazu pracowników z numerami dowodów osobistych, numerami PESEL, oraz spisem narzędzi, materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania powyższych prac.

Pracownicy wyznaczeni  do wykonania powyższych prac znajdujący  się na przedłożonych wykazach powinni posiadać  ważne badania lekarskie do pracy  , szkolenia BHP, odpowiednią odzieżą ochronną oraz odpowiednie narzędzia  i sprzęt  niezbędny

do wykonania powyższych prac. Zamawiający oświadcza, że proces przetwarzania danych osobowych ujawnionych w związku z realizacją niniejszego zamówienia będzie prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101 poz. 926) oraz opracowanymi i wdrożonymi, na użytek wewnętrzny stron przyszłej umowy, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac, wskazani w wykazie będę musieli przejść odpowiednie szkolenia z zakresu wymogów dotyczących zasad bezpieczeństwa i poruszania się w strefach o ograniczonym dostępie oraz organizacji systemu dostaw zaopatrzenia Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. przez tzw. znanych dostawców  (rozporządzenie UE 185/2010; 24.03.2010):

2.5 Kontrola robót

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż.

PN i Prawem Budowlanym

2.6 Warunki odbioru robót

Zgodnie z Prawem Budowlanym i PN

2.7 Zestawienie ilości robót

| Lp. | Rodzaj robót | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowo-budowlane wymiana wykładziny |
| 1. | Wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych | kpl | 1,0 |
| 2. | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulowanej dwie warstwy | m² | 207,62 |
| 3. | Oczyszczenie posadzki przez zeszlifowanie resztek kleju i nierówności | m² | 207,62 |
| 4. | Gruntowanie podłoża betonowego posadzki 2 x środkiem gruntującym | m² | 207,62 |
| 5. | Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej grubości 5-8 mm | m² | 207,62 |
| 6. | Gruntowanie podłoża posadzki roztworem klejowym | m² | 207,62 |
| 7. | Ułożenie posadzki z wykładziny rulowanej PCV wysokiej jakości firmy TARKETT PRIMO PLUS kolor nr3049303 bez warstwy izolacyjnej na klej z wywinięciem cokolika na ścianę wysokości 10cm | m² | 207,62 |
| 8. | Zgrzewanie wykładziny rulowanej PCW | m² | 207,62 |
| 9. | Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki do utylizacji z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem na odległość 10 km | m³ | 2,50 |
| Roboty remontowo-budowlane malarskie |
| 1. | Zabezpieczenie posadzek folią osłonową | m² | 220,00 |
| 2. | Wykonanie gruntowania środkiem gruntującym ścian i sufitów | m² | 622,86 |
| 3. | Wykonanie naprawy uszkodzonych ścian gipsem szpachlowym | m² | 62,30 |
| 4. | Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną DULUX RAL1001 | m² | 622,86 |
| 5. | Usunięcie zabezpieczenia posadzek z folii osłonowej | m² | 220,00 |
| 6. | Uporządkowaniu terenu po pracach budowlanych | m³ | 0,30 |
| 7. | Wniesienie mebli do wyremontowanych pomieszczeń biurowych | kpl | 1,0 |

Termin wykonania – do 30.11.2023 r.

Gwarancja na wykonane prace min 24 miesiące