Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej / nr 1 do umowy

OPIS  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 1 kpl.

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych– 1 kpl.

Typ/model oferowanych urządzeń……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( należy podać  typ/ model oferowanego sprzętu )

| Lp. | Warunki Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu. Jeden producent całego zestawu. Gwarancja minimum 24 miesiące. Należy podać markę i typ każdego urządzenia. Do oferty należy dołączyć kopie świadectw dopuszczenia poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami). |
|  | Wszystkie narzędzia w zestawie zasilane z akumulatorów. |
|  | W skład zestawu wchodzą: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy), akumulatory do zasilania urządzeń o pojemności min. 5 Ah (min. 6 szt.), zasilacz do kontaktu 230V/50Hz do zasilania urządzeń (min. 1 szt.), ładowarka sieciowa 230 V do akumulatorów (min. 3 szt.) oraz mata narzędziowa. |
|  | Warunki szczegółowe dla nożyc hydraulicznych: |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: BC lub wyższy |
|  | Zdolność cięcia wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: min. „I” |
|  | Nominalne rozwarcie ostrzy [mm]: min. 165 |
|  | Ø przecinanego pręta [mm]: min. 32 |
|  | Kształt ostrzy zapewniający efekt wciągania materiału przy jego przecinaniu w kierunku sworznia, nie dopuszcza się ostrzy prostych i ostrzy z zaokrąglonymi czubkami, |
|  | Zasilanie akumulatorowe. |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 24 kg. |
|  | Nożyce muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla rozpieracza ramieniowego: |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: AS lub wyższa |
|  | Siła rozpierania [kN]: min. 41. |
|  | Rozwarcie ramion [mm]: min. 725. |
|  | Zasilanie akumulatorowe. |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 25 kg. |
|  | Rozpieracz musi posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla cylindra rozpierającego: |
|  | Liczba tłoków: 1 |
|  | Skok tłoka [mm]: min. 350. |
|  | Siła rozpierania tłoka [kN]: min. 111 |
|  | Długość urządzenia w stanie złożonym [mm]: max. 691. |
|  | Zasilanie akumulatorowe. |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 20 kg. |
|  | Cylinder musi posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |
|  | Termin dostawy: do 24 grudnia 2020 r. |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu w dniu odbioru faktycznego: instrukcję obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia w języku polskim, książki serwisowe i karty gwarancyjne dla każdego urządzenia w języku polskim, kopie świadectw dopuszczenia dla poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami). |
|  | Na wniosek użytkownika, w dniu odbioru faktycznego, Zamawiający przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń. |