Załącznik nr 2.6 do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

dot. Pakiet nr 6 – Komora laminarna

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………...…………………….. |
| 1 | komora z przepływem laminarnym do nastawiania reakcji PCR | TAK / NIE* |
| 2 | Przepływ powietrza regulowany w zakresie: 0,25-0,50 m/s | TAK / NIE* |
| 3 | Minimum dwa wentylatory | ……………………………………… należy podać |
| 4 | Filtr główny Hepa H14 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) | TAK / NIE* |
| 5 | Ciśnienie akustyczne nie większe niż 52 dB | ……………………………………… należy podać |
| 6 | Intensywność oświetlenia > 1200 lux | TAK / NIE* |
| 7 | Łączna moc świetlówek bakteriobójczych UV nie mniej niż 45 Wat | ……………………………………… należy podać |
| 8 | Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym co najmniej w języku polskim i angielskim | TAK / NIE* |
| 9 | Wymiary zewnętrzne (szer/dł/wys.) w mm: 1019 x 500 x 780 (+/-10) | ……………………………………… należy podać |
| 10 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | ……………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy