Katowice, 13.05.2024

MPGK – DZIAŁ UR

Wydział Utrzymania Ruchu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup zamgławiarki VIRIBUS 710/5/P40

Przedmiotem zamówienia jest zakup zamgławiarki VIRIBUS 710/5/P40 .
Urządzenie będzie przeznaczone do aplikowania środków do dezodoryzacji powietrza drogą aerozolową przy użyciu nisko agresywnych, bezpiecznych dla człowieka preparatów niwelujących uciążliwości odorowe.
Urządzenie powinno pracować w metodzie dezodoryzacji suchej i mokrej
pozwalające na szybkie reagowanie na uciążliwości odorowe. Urządzenie powinno mieć następujące parametry:

Wymagania techniczne : VIRIBUS 710/5/P40
- Napięcie zasilania : 400 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Gniazdo zasilania wtyczka 32A5P
- Moc wentylatora – 3 kW
- Moc sprężarki - 4 kW
- Przewód zasilający 50 metrów , OWY(H05VV-F)5X2,5
- Przewody ssące wykonane z poliuretanu
- Zbiornik powietrza 20l, 15Bar
- Reduktor powietrza z manometrem -TAK
- Presostat - TAK
- Wentylator o średnicy  710 mm z redukcją o długości całkowitej: 1170 mm , kolor: czerwony
- Wymagane osłony łopat wentylatora (należy wykonać w taki sposób aby nie było możliwości kontaktu dłoni z łopatami wentylatora)
- zbiornik na ciecz 60l, wysuwany ręcznie.
- pompa dozująca ciecz z pływakiem
- Obudowy należy mocować na mocowaniach śrubowych z nakrętką z motylkiem w celu łatwego demontażu dla celów serwisowych , konserwacyjnych lub naprawczych .
- Dysze dyfuzyjne /3 szt./ stal nierdzewna AISI 304/316 w tym po jednej dyszy zapasowej do zestawu.
- Średnica wewnętrzna dyszy- 1,8 mm
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304/316
- Dodatkowe osłony na panel sterujący operatorski elastyczne przezroczyste PCV
- Szafa sterująca IP54 IP68
- Temperatura pracy - 10°C / + 40°C
- Ciśnienie robocze 0,4 MPa
- Wydajność wentylatora 25 200 m3/h
- Rodzaje stosowanych preparatów.
- Sucha mgła: DVO,
- Mokra mgła: OC, FRP
- Koła pompowane 4 szt. 300mm
Sterowanie :
- Sterownik czasu pracy -TAK
- wyświetlacz dotykowy -TAK
- Możliwość tworzenia harmonogramu czasu pracy (cykl dobowy, weekendowy i tygodniowy) na panelu dotykowym -TAK
- Wizualizacja pracy na panelu - TAK
- Komunikaty na panelu o przeglądzie /serwisie /awariach ze wskazaniem źródła -TAK
- Licznik czasu pracy na panelu -TAK
- Możliwość sterowania wyborem ilości dysz do pracy tzn; pracuje 1 ,2 lub 3 dysze-TAK
Wymaganie dodatkowe
- DTR w języku polskim
- deklaracja zgodności We oraz oznakowanie CE
- gwarancja na 24 miesiące od daty uruchomienia urządzeń u Zamawiającego.
- czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 5 dni roboczych. Zgłoszeń należy dokonywać w formie e-mail .
- Wymiana części wynikające z awarii powstałe nie z winy użytkownika po stronie gwaranta.
- Rok produkcji 2024
- Koszty dostawy po stronie sprzedającego.
- Przegląd techniczny 2 razy co 12 miesięcy w okresie trwania gwarancji ,koszty uwzględnione w ofercie.
- Dostawa max 12 tygodni po otrzymaniu zamówienia.
- Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej oraz jako załącznik poprzez formularz ofertowy-wzór dołączony.
- Szkolenie z zakresu eksploatacji w dniu dostawy ,uruchomienie oraz protokół odbioru będą dokumentem do wystawienia faktury.
- Płatność 30 dni od daty dostawy i protokołu odbioru.

Osoba do kontaktu :Adam Czeczota tel: 728 899 671.