Znak sprawy: ZP/28/PN/2023		                             Zabrze, dnia 16.06.2023r.

MODYFIKACJA SWZ NR 1

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii na lata 2023-2024 oraz Zakup monitora parametrów hemodynamicznych”

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) modyfikuje treść SWZ tj. załącznik nr 6 w zakresie zadania nr 13.

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załącznik nr 6 do SWZ

ZADANIE NUMER 13

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

……………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Monitor parametrów hemodynamicznych  – 1 szt

|  | INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany * |  |  | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry systemowe | Skrót parametru | Jednostka pomiaru |  |  |
| 1 | Ciśnienie skurczowe | Sys | mmHg | TAK (podać) |  |
| 2 | Ciśnienie rozkurczowe | Dia | mmHg | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie we wcięciu dykrotycznym | Dic | mmHg | TAK |  |
| 4 | Średnie ciśnienie tętnicze | MAP | mmHg | TAK |  |
| 5 | Tętno | PR | 1/min | TAK |  |
| 6 | Ośrodkowe ciśnienie żylne | CVP | mmHg | TAK |  |
|  | Parametry hemodynamiczne | Skrót parametru | Jednostka parametru |  |  |
| 7 | Rzut (objętość minutowa) serca | CO | L/min | TAK |  |
| 8 | Wskaźnik sercowy | CI | L(min*m2) | TAK |  |
| 9 | Objętość wyrzutowa | SV | mL | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik objętości wyrzutowej | SVI | mL/m2 | TAK |  |
| 11 | Naczyniowy opór obwodowy | SVR | dyne*sec/cm5 |  |  |
| 12 | Wskaźnik naczyniowego oporu obwodowego | SVRI | dyne*sec*m2/cm5 | TAK |  |
| 13 | Sprawność cyklu | CCE | Units | TAK |  |
| 14 | Maksymalna zmiana ciśnienia tętniczego w czasie | dP/dtmax | mmHg/ms | TAK |  |
| 15 | Zmiana objętości wyrzutowej | SVV | % | TAK |  |
| 16 | Zmiana ciśnienia skurczowego | SPV | % | TAK |  |
| 17 | Zmiana ciśnienia we wcięciu dykrotycznym | DPV | % | TAK |  |
| 18 | Zmiana ciśnienia tętna | PPV | % | TAK |  |
| 19 | Sprężystość tętnic | Ea | mmHg/ml | TAK |  |
| 20 | Sprężystość dynamiczna | PPV/SVV | Units | TAK |  |
| 21 | Ciśnienie tętna | PP | mmHg | TAK |  |
| 22 | Dostarczanie tlenu | DO2 | mL/min | TAK |  |
| 23 | Wskaźnik dostarczania tlenu | DO2l | mL/min/m2 | TAK |  |
| 24 | Różnica między ciśnieniem średnim a ciśnieniem we wcięciu dykrotycznym | MAP-Dic | mmHg | TAK |  |
| 25 | Moc serca | CPO | W | TAK |  |
| 26 | Wskaźnik mocy serca | CPI | W/m2 | TAK |  |
| 27 | Impedancja sercowo‐naczyniowa | Ztot | mmHg*sec/mL | TAK |  |
| 28 | Maksymalne ciśnienie skurczowe | Diapk | mmHg | TAK |  |
| 29 | Ważony rzut serca | SVkg | ml/kg | TAK |  |
| WYMAGANIA |
| 30 | Nielimitowana liczba sesji bez ograniczeń czasowych | TAK |  |
| 31 | Walidacja od 0,5kg masy ciała pacjenta | TAK |  |
| 32 | Możliwość wyciszania | TAK |  |
| 33 | Możliwość resetowania alarmów akustycznych | TAK |  |
| 34 | Możliwość ręcznego modyfikowania osi czasu jak i amplitudy wykresów krzywej ciśnienia i trendów | TAK |  |
| 35 | Urządzenie zgodne z ogólnodostępnymi przetwornikami ciśnienia, pasujące do wszystkich dostępnych na rynku cewników tętniczych (brak potrzeby stosowania dedykowanych akcesoriów) | TAK |  |
| DANE TECHNICZNE |
| 36 | Normy techniczne główne | IEC 60601-1, IEC 60601‐2‐34; IEC 60601‐1‐6, IEC 60601‐1‐2 IEC 60601‐1‐8, IEC 62304; IEC 60601‐1‐8 ; ISO 14971; ISO 13485 | TAK |  |
| 37 | Zasilanie | Napięcie: 100÷240 V AC, Częstotliwość: 50÷60 Hz, Moc pobierana: 40 VA, Bezpieczniki: No.2 (T500mA L250V ) | TAK |  |
| 38 | Bateria wewnętrzna | Wielokrotnego ładowania, NiMH | TAK |  |
| 39 | Bezpieczeństwo elektryczne | Klasa ochronności I, Zabezpieczenie części aplikacyjnej: ABP, CVP, CF (przed porażeniem defibrylacyjnym) | TAK |  |
| 40 | Napięcie | 100÷240 V AC | TAK |  |
| 41 | Częstotliwość | 50/60 Hz | TAK |  |
| 42 | Prąd rozruchu | 120 VAC: 30 A max.230 VAC: 60 A max | TAK |  |
| 43 | Ekran dotykowy LCD | Przekątna minimum 11 cali | TAK |  |
| 44 | Rozdzielczość | Minimum 800x600 (SVGA) | TAK |  |
| 45 | Typ ekranu dotykowego | Rezystancyjny | TAK |  |
| 46 | Masa | 3,3kg (+/- 10%) | TAK |  |
| 47 | Szerokość | 330 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| 48 | Wysokość | 330 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| 49 | Głębokość | 145 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 50 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl