PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania:

WYKONANIE OŚWIETLENIA KORTÓW TENISOWYCH W WIRACH gm. KOMORNIKI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Dworcowa , 62-051 WIRY gmina Komorniki, numer dz. 815/5 wschodnia część działki, powiat: poznański, województwo: wielkopolskie, gmina: Komorniki miejscowość Wiry

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Spis treści

I. OPIS INWESTYCJI

1.Nazwa inwestycji

2. Zamawiający

3. Jednostka projektowania

4. Adres inwestycji

5. Zakres zadania wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot i zakres zamówienia

2. Opis stanu istniejącego

3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5. Charakterystyczne parametry

6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

6.1 Projektowane elementy

6.1.1 Dostawa i montaż oświetlenia terenu kortów

6.2 Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia parametrów powierzchni i wskaźników

7. Wymagane procedury w ramach postępowania administracyjno-budowlanego

III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ PROJEKTOWA

1.1. Informacje ogólne

1.2 Wymagania co do dokumentacji projektowej

1.3 Opłaty administracyjne

1.4 Prawa autorskie

2. CZĘŚĆ II - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy

2.1.2 Przewidywany zakres robót rozbiórkowych

2.2 Dostawa i montaż oświetlenia terenu boisk

IV. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Wymagania dotyczce ochrony antykorozyjnej

1.2. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

1.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

1.4. Warunki dostaw

1.5. Zmiana lokalizacji lub zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

2. CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ PROJEKTOWA

2.1. Zakres prac wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

2.2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3. CZĘŚĆ II – ROBOTY BUDOWLANE

3.1. Zakres prac wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

3.2. Określenia podstawowe

3.3. Specyfikacje techniczne

3.4 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

3.5. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

3.6. Rozpoczęcie robót budowlanych

3.7. Wytyczne realizacji robót

3.8 Wymagania dotyczące wyrobów, materiałów budowlanych oraz urządzeń

3.9 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych

3.10 Wymagania dotyczące środków transportu

3.11 Wymagania dotyczące robót ziemnych

3.12. Wymagania dotyczące sieci i instalacji elektrycznych oraz teletechniczne

3.14. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobór i robót budowlanych

3.14.1 Badania i pomiary

3.15 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

3.16 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

3.17 Ochrona własności publicznej i prywatnej

3.18 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

3.19 Stosowanie się do przepisów prawa

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- OPIS INWESTYCJI

1. NAZWA INWESTYCJI

„WYKONANIE OŚWIETLENIA KORTÓW TENISOWYCH PRZY KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W WIRACH, GM. KOMORNIKI”

2. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komornikach

3. ADRES INWESTYCJI

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 wraz z kortami tenisowymi w Wirach

ul. Dworcowa, działka 815/5

62-051 Wiry

4. ZAKRES ZADANIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

- 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

- 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

- 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45113000-2 Roboty na placu budowy

- 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

- 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

- 45212221-1 Obrzeża betonowe

- 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

- 45233221-4 Malowanie nawierzchni

- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

- 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

- 45236119-7 Naprawa boisk sportowych

- 45262210-6 Roboty fundamentowe.

- 51121000-6 Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

- 51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo

- 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa

- 34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania

- 45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

- 45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia kortów tenisowychw Wirach.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym: dz. 815/5 wschodnia część działki; powiat: poznański, województwo: wielkopolskie, gmina: Komorniki.

Część 1.1 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanie przedmiarów robót,kosztorysów inwestorskich dla zakresu robót dot. wykonania oświetlenia kortów tenisowych w Wirach wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających przygotowanie i realizację inwestycji oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym: dz. 815/5.

Część 1.2 – Wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji stanowiącej część 1 zamówienia, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, udział w odbiorach częściowych i końcowym.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie kortów tenisowych w Wirach przy ul. Dworcowej,

- Powierzchnia terenu objętego opracowaniem ok. 2000m2

Zdjęcia stanu istniejącego:

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące elementy zagospodarowania terenu objęte projektowaną modernizacją:

- Dwa korty tenisowe o wymiarach standardowych 36,5x18,3 każdy na podbudowie betonowej wykonane w technologii sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym.

- Ogrodzenie boiska wys. 4 m z siatki stalowej, dodatkowo wyposażone jest w bramę, furtki, piłkochwyty oraz w sprzęt niezbędny do uprawianie tenisa: słupki, siatki i słupki singlowe.

- Wokół kortów wykonano chodniki.

- Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk Orlik, na który składają się dwa boiska: piłkarskie i wielofunkcyjne oraz budynek zaplecza sanitarnego.

- Teren przewidywanej inwestycji jest płaski.

- Obiekt do 06.05.2024 r. objęty gwaracją udzieloną przez Wykonacę realizującego budowę kortów.

- Obiekt zjnajduje się w strefie archeologicznej ochrony konserwatorskiej.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Teren objęty opracowaniem poddano analizie pod względem funkcjonalnym oraz analizie stanu technicznego. Na podstawie analizy funkcjonalnej terenu kortów w obrębie kompleksu boisk Orlik w Wirach wyłoniono następujące obszary, w których wymagana jest modernizacja, polegająca na uzupełnieniu istniejących kortów tenisowych o profesjonalne oświetlenie pozwalające na użytkownie obiektu tenisowego nawet po zmroku, co znacząco wydłuży czas użytkowania, a tym samym zwiększy funkcjonalność terenu.

- Ocena stanu technicznego istniejącego zagospodarowania i wyposażenia wykazała, że istniejące boiska posiadają nawierzchnie w dobrym stanie technicznym, niewykazujące poważniejszych nierówności oraz wad.

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Teren objęty opracowaniem nie będzie zmieniał swojej funkcji. Prowadzona modernizacja pozwoli w sposób efektywniejszy wykorzystać teren oraz poprawić bezpieczeństwo poprzez oświetlenie terenu kortów. Planowana inwestycja nie zmienia układu komunikacji. Na terenie nie są wprowadzone zmiany ukształtowania terenu. Projektowane elementy powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 10 lat. Projektowane i dostarczane elementy winny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi normami, standardami technicznymi i materiałowymi.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane:

- Wykonanie niezbędnego okablowania oraz bednarki

- Montaż fundamentów słupów prefabrykowanych

- Montaż słupów oświetleniowych na gotowych słupach

- Montaż opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych wraz z niezbędnym okablowaniem i osprzętem elektrycznym

- Podłączenie nowo wykonanej instalacji do istniejącego obiektu – kompleksu boisk Orlik

- Nie zakłada się wykonania nowego przyłącza energetycznego, gdyż istniejący obiekt –kompleks boisk ORLIK 2012, posiada wystarczający zapas mocy przyłączeniowej dla zasilania planowanej inwestycji.

6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

6.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY

6.1.1  DOSTAWA I MONTAŻ OŚWIETLENIA TERENU KORTÓW.

Przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem 	okablowania podziemnego oraz montaż słupów oświetleniowych. Planowane jest:

- montaż 6 słupów o wysokości 9-10m

- montaż min. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu LED o mocy minimalnej 380W każda. Oprawy LED muszą być wyposażone w odpowiedni układ optyczy- soczewki, umożliwiający uzyskanie relatywnie równomiernego naświetlenia obszaru kortów

- okablowanie o długości ok. 200 m

- ułożenie bednarki o długości ok. 120m

- przyłączenie do istniejącej sieci elektrycznej

6.2 WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PARAMETRÓW POWIERZCHNI I WSKAŹNIKÓW

Dopuszcza się powiększenie lub pomniejszenie podanych powierzchni i wymiarów w zakresie 10%. Długości okablowania, ilości opraw oświetleniowych dobrać na podstawie projektu budowlanego, w celu zapewnienia odpowiednich wskaźników natężenia światła wskazanych na rysunku, załączonym do niniejszego PFU.

III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ PROJEKTOWA

  - INFORMACJE OGÓLNE

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, składającą się z projektu budowlanego (w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny pełnobranżowy) dla przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU, załączonymi dokumentami, umową i przepisami polskiego prawa. Dokumentacja powinna być zgodna z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Wykonawca jest obowiązany zapewnić sporządzenie dokumentacji przez uprawnionych projektantów.

Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych możliwych kosztach eksploatacji.

  - WYMAGANIA CO DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa polskiego:

- Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do sprawdzenia dokumentację w języku polskim tzn. wszystkie elementy Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, pozostałe elementy),

- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym warunków i uzgodnień realizacji robót od gestorów sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej oraz kanalizacyjnej (o ile zajdzie taka potrzeba)

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót dla wszystkich obiektów

Opracowanie projektu technicznego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania projektowe elementów:

- rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami;

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji;

- dokumentacja producenta potwierdzająca zgodność z polskimi normami, uzyskanie wymaganych atestów;

- rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących oraz ich wzajemne rozmieszczenie;

- szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe;

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją;

- dokumentacja projektowa w zakresie zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (wraz zwszelkimi uzgodnieniami);

- instrukcje w zakresie BHP;

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej;

- opracowanie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez:

- wpisy do dziennika budowy

- uzupełnianie ewentualnych braków w dokumentacji wykonawczej oraz wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości, weryfikację dokumentacji powykonawczej opracowanej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej.

  - OPŁATY ADMINISTRACYJNE

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

  - PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że przedmiot prac, stanowi przedmiot jego 	wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 	autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.).Wykonawca 	winien złożyć oświadczenie, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek praw osób 	trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem prac nie będzie w 	jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania 	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 	Z chwilą przekazania Zamawiającemu jakichkolwiek opracowań zawierających utwory lub 	ich części wytworzone w związku z wykonywaniem przedmiotowych prac, Wykonawca 	przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tych utworów, w 	zakresie określonym w umowie.

- CZĘŚĆ II – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

2.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

- W okresie prowadzenia robót tereny boisk będą nieużytkowane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej.

- Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy.

- Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonanie zabezpieczeń istniejących na terenie sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej i kanalizacyjnej (o ile zajdzie taka potrzeba) za pomocą rur osłonowych, płyt odciążających przy zachowaniu wymagań konstrukcyjnych, wytrzymałościowych i zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci;

- Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie zadania.

- Wyznaczenie położenia nowych obiektów.

2.1.2. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Roboty rozbiórkowe obejmą fragmenty nawierzchni z kostki brukowej w miejscach prowadzenia okablowania lub ustawienia słupów oświetleniowych. Rozbiórkami będą również objęte nawierzchnie kortów i ich podbudowy w miejscach zlokalizowania słupów oświetleniowych.

2.2. DOSTAWA I MONTAŻ OŚWIETLENIA TERENU BOISK

Przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem okablowania podziemnego oraz montaż słupów oświetleniowych. Planowane jest wykonanie 6 sztuk słupów o wysokości 9-10 m, okablowanie o długości ok. 200 m. Lokalizacja słupów oświetleniowych zgodnie z rysunkiem PZT-PFU-1.0. Planowane jest zasilenie instalacji oświetleniowej z istniejącej rozdzielnicy w budynku zaplecza boisk ORLIK 2012. Wykonawca na etapie inwentaryzacji powinien pozyskać informację dotyczącą istniejącej rezerwy mocy elektrycznej i po porównianiu z zapotrzebowaniem na energię elektryczną dla oświetlenia boisk w zależności od potrzeb, wystąpić w imieniu Zamawiającego do gestora sieci o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Na etapie sporządzania niniejszego PFU zakłada się, że nie ma konieczności zwiększania mocy przyłączeniowej.

- Trasę okablowania podziemnego prowadzić równolegle do boków kortów w odległości minimum 1,2 od istniejącego ogrodzenia. W przypadku słupów zlokalizowanych między kortami, wprowadzenie kabli należy wykonać metodą bezwykopową.W tym przypadku  montaż fundamentów słupów oświetleniowych oraz wprowadzenia kabli należy przeprowadzić w sposób, który zminimalizuje ilość demontażu istniejącej nawierzchni tenisowej ze sztucznej trawy.

W razie koniecznej rozbiórki istniejących nawierzchni (chodników, krawężników, placów) po wykonaniu robót elektrycznych należy te nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego. Zaprojektować i wykonać oświetlenie kortów za pomocą projektorów typu LED na słupach oświetleniowych (okrągłych lub wielokątnych stożkowych z wnęką słupową) o wys. 9-10m, posadowionych na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Linię kablową oświetlenia zaprojektować i wykonać kablem ziemnym w rurze ochronnej PCV. W wykopie zaprojektować i ułożyć bednarkę na całej długości trasy kabla. Instalacja oświetlenia kortów tenisowych będzie zasilana z istniejącej szafy rozdzielczej na terenie budynku ORLIK 2012. Średnie natężenie oświetlenia płyty boiska nie może być mniejsze niż 200 lux.

- Należy przewidzieć możliwość załączania oddzielnie oświetlenia zewnętrznego w 2 obwodach:

I obwód- kort nr 1

II obwód- kort nr 2

IV. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCHI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i – zależna od powyższego – eksploatacja inwestycji były zgodne z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi, a także przepisami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszą być również zachowane szczegółowe standardy producenta poszczególnych urządzeń i instalacji (w szczególności pomieszczeń,kontenerów, pojemników i instalacji) oraz dostawcy rozwiązań technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwiązania, w tym techniczne, budowlane, wyposażenie, treść i formę tablic informacyjnych należy uzgadniać z Zamawiającym. Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób minimalizujący ewentualne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinny uwzględniać adaptację do zmian klimatu i związane z tym zagrożenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, wymaganych dla realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej oraz w sposób optymalny pod względem ekonomii przyjętych rozwiązań. Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia, zapewniająca najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi.

1.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ

Zabezpieczenia kontenerów, pojemników oraz konstrukcji stalowych i betonowych należy wykonać wg odpowiednich polskich norm i przepisów.

1.2. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiającym oraz właściwymi instytucjami, organami i innymi podmiotami,  jeśli jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym dostosuje zaproponowaną koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotów uzgadniających oraz zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje planowane elementy wyposażenia w sposób nawiązujący sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących placów, terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, sąsiadujących z planowanymi elementami inwestycji. Zamawiający wymaga odtworzenia terenów zielonych naruszonych w trakcie realizacji robót w stanie niegorszym niż zastany.

1.4. WARUNKI DOSTAW

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt na adres budowy, w porozumieniu z Zamawiającym. Dostarczone wyposażenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby pracowało bezawaryjnie we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze względu na obciążenia, ciśnienia, temperatury czy - w przypadku kontenerów i pojemników - oddziaływania przewidzianych do gromadzenia w nich odpadów. Wszystkie materiały powinny być nowe i najwyższej jakości. Urządzenia i sprzęt przeznaczony do pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Każdy komponent lub urządzenie powinny zostać sprawdzone w działaniu (wykluczone jest stosowanie rozwiązań prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do zastosowania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.

1.5. ZMIANA LOKALIZACJI LUB ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celów projektowych przez Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności i dopełnieniem wymaganego trybu uzgodnień przebiegu projektowanych urządzeń lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi być zmieniona z powodu kolizji z realizowaną inwestycją, Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni projekt z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym.

2. CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ PROJEKTOWA

2.1. ZAKRES PRAC WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

- 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

- 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

- 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

1) Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami , w tym:

- ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

- ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

2) Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3) Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt,

4) Na dokumentację projektową składać będzie się:

- inwentaryzacja terenu boisk i chodników w granicach zakresu opracowania, .

- mapa do celów projektowych, obejmująca teren inwestycji, na którym projektuje się budowę instalacji oświetleniowej wraz z jego nowym zagospodarowaniem. Granice ewidencyjne działek winny być naniesione analitycznie na podstawie danych pochodzących z państwowych zasobów geodezyjnych ikartograficznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym. Wykonawca winien zweryfikować poprawność nakładki ewidencyjnej.

Zaktualizowana mapa do celów projektowych winna umożliwić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji ww. zadania:

- projekt budowlany w 5 egzemplarzach, w tym

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany - o ile będzie wymagany

- załączniki do projektu budowlanego

- projekt techniczny

- oraz informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt budowlany winien zostać wykonany w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z aktualnymi aktami prawa i rozporządzeniami wykonawczymi wymienionymi w punkcie 1.2. 1)

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt budowlany winien być wykonany w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4,w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

- przedmiar robót – 2 egz.

Przedmiary robót robót należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Stopień szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót należy przyjąć w odniesieniu do możliwości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót.

- kosztorys inwestorski - 2 egz.

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Stopień szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót należy przyjąć w odniesieniu do możliwości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowejposzczególnych grup robót.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) winny zawierać zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, sposób wykonywania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonywania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny zostać wykonane zgodnie zrozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i zawierać szczegółowe wymagania w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. STWiORB muszą bezwzględnie dotyczyć tylko zakresu robót objętych dokumentacją projektową.

- decyzja pozwolenie na budowę - 1 egz. i / lub zaświadczenie o przyjęciu bez uwag zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót - w zależności od kwalifikacji

- całość opracowania w wersji elektronicznej – 1 egz. na płycie CD z opisem zawartości.

Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast pliki tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Przedmiary i kosztorysy w formacie ATH i PDF.

- dokumentacja powykonawcza - 3 egz. papierowe + 1 egz. CD.

Dokumentacja wymieniona powyżej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie  przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, wynikające z dyrektyw unijnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel własny, jak również przez podwykonawców. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania rozwiązań opatentowanych i będzie na bieżąco informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

W przypadku, jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca stosuje przepisy obowiązujące aktualnie. Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym w Polsce prawem. PN wymienione w niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni Zamawiającemu konieczność ich zastosowania i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku, jeśli podana norma została już zastąpiona kolejnym wydaniem lub zastąpiona inną, Wykonawca zastosuje normy obowiązujące aktualnie. Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających zastosowanie, lista ta nie musi być kompletna i wyczerpująca do prawidłowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe i przykładowe. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/). Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem SI. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,w szczególności do:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentacje zamienną.

- CZĘŚĆ II – ROBOTY BUDOWLANE

3.1. ZAKRES PRAC WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45113000-2 Roboty na placu budowy

- 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

- 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

- 45212221-1 Obrzeża betonowe

- 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

- 45233221-4 Malowanie nawierzchni

- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

- 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

- 45236119-7 Naprawa boisk sportowych

- 45262210-6 Roboty fundamentowe.

- 45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

- 45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

3.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- Roboty, prace – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

- Materiały (wyroby) budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach budowlanych, niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Normy: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

- Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

- Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji zamówienia.

Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy prac projektowych,  robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: terminologii, jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji

- Ogólne specyfikacje techniczne (OST) zawierają, co najmniej:

- Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji projektowej oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości projektowania – w odniesieniu do postanowień norm;

- Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych oraz prac towarzyszących i robót tymczasowych;

- Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń – w odniesieniu do postanowień norm;

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia elementów, zastosowanych technologii – w odniesieniu do postanowień norm;

- Dokumenty odniesienia – dokumenty:

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, materiałów,wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; podstawą do wykonania prac projektowych i robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) zawierają, co najmniej;

- Określenie zgodności z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST);

- Wyszczególnienie i opis robót budowlanych oraz prac towarzyszących i robót tymczasowych;

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, niezbędnych lub zalecanych do wykonania robótbudowlanych zgodnie z założoną jakością;

- Wymagania dotyczące środków transportu;

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów, robót budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

- Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych.

- Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,w tym:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- Program Funkcjonalno-Użytkowy;

- Oferta Wykonawcy;

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;

- Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa;

- Specyfikacje techniczne;

- Normy;

- Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp.;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

3.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Wykonawcę stanowić będą część koncepcji architektonicznej i podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawcę stanowić będą część dokumentacji projektowej i podlegać będą odbiorowi przez Zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych zgodnie

z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno –Użytkowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności.

3.4. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji terenu budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu terenu budowy, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować,opisać, sfotografować lub sfilmować. Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i przekaże je Wykonawcy. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony pod inwestycję. Wykonawca ma obowiązek ustanowić kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawanienia budowlane. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robót. Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy.Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych, określonych w obowiązujących przepisach. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w okresie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze budowy na terenie, do którego Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego oraz niezbędne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez  cały okres realizacji robót. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników terenów przyległych do budowy, lokalnej społeczności i innych osób.Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robót na istniejących sieciach mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego. W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury, Wykonawca niezwłocznie usunie awarię na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciągu 1 dnia, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze naprawy, obciążając ich kosztami Wykonawcę. W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych. Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i schludnych roboczych uniformów lub kombinezonów w odpowiednim stanie.

3.6. ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową.Techniki realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe.

3.7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp. będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej, opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych uzupełnień i zmian przedstawionych przez Zamawiającego. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń, instalacji bądź elementów infrastruktury z istniejącymi urządzeniami, muszą uzyskać pisemną zgodę gestora mediów lub właściciela terenu.

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wyboru możliwego rozwiązania. Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. Roboty zostaną przeprowadzone starannie i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z projektami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie projektowania i wykonaniu robót. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów,certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.

3.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ

Wszelkie materiały i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszą posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisów wykonawczych:

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnościwyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej

- odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej

- oraz być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt , będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu oraz na teren i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ZIEMNYCH

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację robót przez uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia. Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego.

3.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Moc przyłączeniowa inwestycji będzie uzależniona od zapotrzebowania systemu oświetlenia terenu oraz urządzeń. Instalacje oświetlenia i zasilania należy wykonać kablami i przewodami układanymi w wykopach. Oświetlenie należy wykonać oprawami energooszczędnymi. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy. Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy układać na głębokości 0,8 m zdokładnością ±5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Przebieg kabla w gruncie oznaczyć niebieską taśmą umiejscowioną minimum nad przebiegającym poniżej kablem.

3.14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

3.14.1. BADANIA I POMIARY

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

3.15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić elementy oddziaływania na środowisko. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować,w czasie prowadzenia robót, aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

3.18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

3.19. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa,nadto prawo lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

V CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek PFU-PZT-1.0 - Koncepcja zagospodarowania terenu w załączeniu

Rysunek PFU 2.0 – Wymagany rozkład natężenia oświetlenia

RYSUNEK Wymagana luminacja –widok 3D