...............................................................

pieczęć zamawiającego

Nr WK.7021.2.21.2023.ZP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie   z   Regulaminem    udzielania    zamówień    publicznych    w    Urzędzie   Miejskim    w  Siechnicach  w  zakresie  zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych  Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12,55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Wykonanie   usług    kominiarskich    w    zakresie    czyszczenia   przewodów   kominowych   wraz z   przeprowadzeniem     ustawowej     kontroli     stanu      technicznego   urządzeń   kominowych w   budynkach   na   terenie   Gminy   Siechnice   w   2023  roku.

1.Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usług kominiarskich   w   zakresie  czyszczenia    przewodów   kominowych      wraz

z    przeprowadzeniem   ustawowej     kontroli    stanu   technicznego     urządzeń   kominowych

w budynkach na terenie Gminy Siechnice (zał. Nr 02).

Zakres prac:

1.1. Etap I termin wykonania do 28.04.2023 roku .

Wykonanie czyszczenia   przewodów    kominowych   zgodnie   z  Rozporządzeniem Ministra

Spraw Wewnętrznych  i   Administracji   z     dnia  7 czerwca 2010  roku  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych   i   terenów  (  Dz. U.  z  2010 r.

Nr 109  poz.719 ). Zakres  czynności  przy czyszczeniu  przewodów  kominowych  obejmuje :

czyszczenie przewodu  kominowego przy pomocy odpowiednich narzędzi         kominiarskich

polegające    na    czyszczeniu   przewodu   na   całej   długości   z   zanieczyszczeń   lotnych

i ruchomych  wraz   z  wyniesieniem  tych  zanieczyszczeń na zewnątrz i wywozem

nieczystości  poza obręb posesji.

1.2. Etap II termin wykonania do  11.12.2023 roku

Sprawdzenie raz w roku ogólnego stanu  technicznego urządzeń kominowych wykonane   na

Podstawie  art.62.1.pkt.1 lit. c, (  tekst jednolity  z  2021 r. poz.2351 ze  zm.)   ustawy  Prawo

budowlane. Zakres   czynności   przy   okresowej  kontroli  przewodów  kominowych

obejmuje w szczególności :

*  ogólne sprawdzenie drożności przewodów kominowych do najniżej położonego urządzenia

od wylotu przewodu ,

*  sprawdzenie stanu technicznego głowic i nasad kominowych,

*  sprawdzenie ciągu    kominowego, z opisaniem   przyczyn niestabilnego ,słabego ciągu lub

zaniku ciągu kominowego ,

*  sprawdzenie czy pomieszczenia sanitarne, oraz pomieszczenia   w    których zainstalowano

grzewcze urządzenie gazowe posiadają wentylację wywiewną i nawiewną,

*  sprawdzenie  czy nie  występują   uszkodzenia : a)  przewodów   kominowych ,b )  kanałów ,

czopuchów,    rur    i   łączników,   c)   włazów,   drzwiczek    kominowych,   rewizyjnych,  ław

kominiarskich, d) innych elementów urządzeń kominowych,

*  sprawdzenie  czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych ,kanałów

czopuchów ,  rur  i  nasad a także otworów do wybierania zanieczyszczeń,

*  sprawdzenie czy są składowane materiały łatwopalne na strychach, przez które  przechodzą

przewody kominowe ,

*  sprawdzenie   czy   nie   występują  inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów

kominowych.

1.3.Uporządkowanie terenu.

1.4.Wykonanie utylizacji odpadów.

1.5.Wykonawca, jako  wytwórca  odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach

z   dnia   15.04.2021r. Dz.U. z 2021 poz. 779  ma   obowiązek   zagospodarowania  odpadów

powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz   ustawą

Prawo   Ochrony   Środowiska   z  dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu

czystości   i   porządku   w   gminach .Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie

zagospodarowania  odpadów po zakończeniu prac. Wykonawca ma  obowiązek   uwzględnić

w   ofercie   miejsce,  odległość,  koszt   wywozu, składowania  i utylizacji  odpadów.

2.Termin realizacji zamówienia : Etap I - 28.04.2023 r. Etap II - 11.12.2023 r.

3. Kryterium oceny ofert

- Cena - 100%

- Inne kryteria -------------

4. 4. Inne istotne warunki zamówienia:

4.1 Oferent powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac.

4.2.Usługa      zostanie      wykonana     przez    uprawnionych   kwalifikowanych   pracowników

kominiarskich    tj. osoby   posiadające   kwalifikacje   mistrza   w   rzemiośle   kominiarskim

w   odniesieniu   do  przewodów dymowych oraz grawitacyjnych   przewodów   spalinowych

i   wentylacyjnych.

4.3.Wykonawca    przedłoży   Zamawiającemu    kopie    potwierdzającą     kwalifikacje  mistrza

w rzemiośle   kominiarskim   w  odniesieniu  do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych

przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

4.4.Z  wykonywanych  czynności   pkt.1.1  i  pkt.1.2 ) mistrz   kominiarski   sporządzi    protokół

w  2 egzemplarzach .

4.5. Wykonawca zobowiązany jest w  okresie  trwania umowy do posiadania  ubezpieczenia  od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  obejmującej

przedmiot zamówienia i przedłożenia  umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego.

4.6. Przeglądy należy wykonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego.

4.7. Termin realizacji - jak w pkt. 2

4.8. Długość gwarancji: 12 miesięcy.

5.Sposób przygotowania oferty.

Ofertę   należy   sporządzić na załączonym   druku  „  OFERTA  ” (zał. nr 1), w języku polskim,

w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

6. Ofertę należy dostarczyć (zaznaczyć właściwe):

☑  drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@umsiechnice.pl

(    osobiście do siedziby Zamawiającego

(    pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

7.  Ofertę złożyć należy do dnia  30.03.2023 roku godz.10.00

8.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Zenon Ptak , tel. 71 7860929 , email:zptak@umsiechnice.pl

9.  Zamawiający dopuszcza  przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.

10.Zamawiający  zastrzega   unieważnienie   postępowania   w   każdym   wypadku   bez podania

przyczyn.

W załączeniu:

1.Załącznik nr 01  - druk ofertowy

2.Załącznik nr 02  - wykaz budynków

2.Załącznik nr 03  - projekt umowy

3.Załącznik nr 04 – „RODO”

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )