MEBLE DO POKOI ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH – załącznik do formularza ofertowego.

Szafy nr 1

OPIS OGÓLNY:

Szafa o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440mm., wysokość 2160 mm

- Szafy powinny zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości wniesione do pomieszczenia i wyregulowane.

- Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany bez dodatkowych złącz (np. za pomocą mimośrodów)

- Szafy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą.

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm w kolorze płyty

- Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm

- Szafy aktowe powinny posiadać cztery półki rozmieszczone w równych odstępach, z pięciostopniową regulacją nie licząc wieńca dolnego. Półka środkowa sklejona na stałe

- Wieniec dolny szafy oparty jest na dwóch cokołach przednim i tylnym o wysokości 5,5 cm, zakrywającej nóżki z regulacją wysokości

- Drzwi szaf powinny licować z wieńcem górnym, a dolny wieniec powinien licować z bokami szafy i być zakryty drzwiami

- Szafa powinna posiadać 4 stopki, regulowane od wewnątrz szafy w zakresie + 15mm

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm klejona na obce pióro typu lamello w bokach i wieńcach

- Szafy w standardzie wyposażone w zamki typu baskwil trzypunktowe z dwoma sztangami metalowymi i kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany)

- Drzwi jedno i dwuskrzydłowe wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – 80 tys. cykli. Kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°

- Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm

- Szafy w kolorze Egger Orzech Dijon

SZAFA NA SEGREGATORY ZAMYKANA

Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2160 mm

Szafa z półkami. Drzwi dwuskrzydłowe, pełnej wysokości. Powinny posiadać cztery półki rozmieszczone w równych odstępach, nie licząc wieńca dolnego z pięciostopniową regulacją.

Pozostałe zgodnie z technologią jak w opisie ogólnym dotyczącym szaf nr 1

SZAFA NA UBRANIA ZAMYKANA

Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2160 mm

Część przeznaczona na wieszanie ubrań z wysuwanym wieszakiem, nad nim półka o szerokości szafy. Między wińcem górnym a półką 340 mm. Drzwi dwuskrzydłowe, pełnej wysokości. Pozostałe zgodnie z technologią jak w opisie ogólnym dotyczącym szaf nr 1

MEBLE DO POKOI ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Szafy nr 2

OPIS OGÓLNY:

Szafa o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm., wysokość 2260 mm

- Szafy powinny zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości wniesione do pomieszczenia i wyregulowane.

- Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany bez dodatkowych złącz (np. za pomocą mimośrodów)

- Szafy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą.

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm w kolorze płyty

- Półki wykonane z płyty o grubości 25 mm, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1mm

- Szafy aktowe powinny pousiadać pięć półek rozmieszczonych w równych odstępach, z pięciostopniową regulacją nie licząc wieńca dolnego. Półka środkowa sklejona na stałe

- Wieniec dolny szafy oparty jest na dwóch cokołach przednim i tylnym o wysokości 5,5 cm, zakrywającej nóżki z regulacją wysokości

- Drzwi szaf powinny licować z wieńcem górnym, a dolny wieniec powinien licować z bokami szafy i być zakryty drzwiami

- Szafa powinna posiadać 4 stopki, regulowane od wewnątrz szafy w zakresie + 15mm

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm klejona na obce pióro typu lamello w bokach i wieńcach

- Szafy w standardzie wyposażone w zamki typu baskwil trzypunktowe z dwoma sztangami metalowymi i kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany)

- Drzwi jedno i dwuskrzydłowe wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe. Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – 80 tys. cykli. Kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°

- Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm

- Szafy w kolorze Orzech średni Ecco.

SZAFA NA SEGREGATORY ZAMYKANA

Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2260 mm

Szafa z półkami. Drzwi dwuskrzydłowe, pełnej wysokości. Powinny posiadać pięć półek rozmieszczonych w równych odstępach, z pięciostopniową regulacją nie licząc wieńca dolnego. Pozostałe zgodnie z technologią jak w opisie ogólnym dotyczącym szaf nr 2

SZAFA NA UBRANIA ZAMYKANA

Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2260 mm

Część przeznaczona na wieszanie ubrań z wysuwanym wieszakiem, nad nim półka o szerokości szafy. Między wińcem górnym a półką 340 mm. Drzwi dwuskrzydłowe, pełnej wysokości. Pozostałe zgodnie z technologią jak w opisie ogólnym dotyczącym szaf nr 2

KONTENER Z SZUFLADAMI

Wymiary: szerokość 435 mm, głębokość 600 mm, wysokość 595 mm.

Blaty wykonane z płyty grub. 25 mm oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty 2 mm.

Boki i fronty z płyty o grub. 18 mm oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty 1 mm

Kontenery wyposażone w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym z dwoma kluczem łamanymi w komplecie.

Uchwyty w kontenerach dwupunktowe aluminiowe anodowane z rozstawem wierceń 128 mm. albo kontenerk dwupunktowe metalowe w kolorze satyna z rozstawem wierceń 128 mm.

Kontenery mają kółka obrotowe albo nóżki regulowane.

- kontener z szufladami w kolorze Orzech średni Ecco.

- kontener z szufladami w kolorze Egger Orzech Dijon

KONTENER Z DRZWICZKAMI

Wymiary: szerokość 435 mm, głębokość 600 mm, wysokość 595 mm.

OPIS:

Kontener o tej samej konstrukcji oraz parametrach technicznych, co standardowy kontener z szufladami, z tą różnicą, że zamiast szuflad znajdują się drzwiczki otwierane klasycznie, a wewnątrz kontenera jedna półka na środku. Drzwiczki kontenera powinny być zlicowane z wieńcem górnym.

BIURKO:

- kolor Orzech średni Ecco

- kolor Egger Orzech Dijon.

1. Biurko o wysokości 735 mm , szerokość 1200 mm, głębokość 800 mm.

2. Biurko o wysokości 735 mm , szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm.

3. Biurko o wysokości 735 mm , szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm.

Blaty biurek z płyty melaminowanej o grub. 25 mm oklejona obrzeżem w kolorze ABS 2 mm

Boki biurek z płyty melaminowanej o grub. 25 mm oklejona obrzeżem w kolorze ABS 2 mm

Tylna blenda biurek z płyty melaminowanej grub. 18 mm. cofnięta względem boków 180 mm o wysokości 350 mm. licząc od spodu blatu.

W blatach biurek montowane przepusty kablowe o średnicy 80 mm.

Boki biurek wyposażone w nóżki regulowane nakładane na krawędź płyty meblowej, które utrudniają ich wyłamanie przy nieostrożnym przesuwaniu.

STÓŁ SKŁADANY

1. Wymiar: wysokość 740 mm, szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm.

2. Wymiar: wysokość 740 mm, szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm.

Blaty z płyty melaminowanej grub. 25 mm w kolorze Orzech średni Ecco (lub inny), pogrubiane fragmentami od spodu o 18 mm w celu lepszego komfortu użytkowania.

Stelaże składane metalowe, chromowane, składają się z dwóch nóg i mechanizmu składającego. Nogi stelaża - nóżki regulowane.

Konstrukcja stołów umożliwia ich sztaplowanie w stosy.