#### Załącznik nr 7 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1527W PIOTRKOWICE - GRZEGORZEWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA / CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO - PROJEKT”

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi nr 1527W Piotrkowice - Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika / ciągu pieszo rowerowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji.

- charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

  - Lokalizacja

Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie zasadniczej – załącznik nr 8 do SWZ.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Żabia Wola, Powiat Grodziski i dotyczy budowy chodnika / ciągu pieszo rowerowego, w m. Piotrkowice i Grzegorzewice ul. Tarczyńska o łącznej długości ok. 3km, w ramach projektu planowane jest połączenie chodnika / ciągu pieszo rowerowego od skrzyżowania z drogą powiatową 1521 i drogą wojewódzką  876 w m. Piotrkowice do granicy powiatu żyrardowskiego.

  - Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1527W jest drogą klasy „Z” zbiorcza. Droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej i rolniczej. Obecna nawierzchnia drogi jest asfaltowa. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada szerokość ok. 5,0 - 5,5 m m obustronne pobocza gruntowe o szer. ok. 1,0 oraz obustronne rowy odwadniające.  Zjazdy do nieruchomości gruntowe. Wyposażenie drogi przedstawione zostało na mapach zasadniczych w załączniku nr 8 do SWZ. Podana szacunkowa długość pasa drogowego jest orientacyjna i ma charakter wyłącznie informacyjny. Długości i szerokości pasów drogowych będą określone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego w ramach koncepcji przedprojektowej.

2.3.Określenie reprezentacji:

  - Zamawiajacy: 	Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

  - Inwestor: 		Zarząd Powiatu Grodziskiego.

Inwestor (Zarząd Powiatu Grodziskiego) udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do uzyskania w jego imieniu Decyzji ZRiD w tym złożenia wniosku i uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień dokumentacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku. Należy uwzględnić w procesie projektowym (strony tytułowe, opisy, tabelki, uzgodnienia, opinie itd.).

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o złożeniu wszelkich wniosków w imieniu Inwestora (w zakresie uzgodnień, opinii itp.).

- Wymagany zakres budowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien w projekcie uwzględnić wymagania Zamawiającego dotyczące budowy chodnik / ciągu pieszo rowerowego.

  - Branża Drogowa.

Inwestor wymaga zaprojektowania:

# 1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1527W PIOTRKOWICE - GRZEGHORZEWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA / CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO:

- projekt ma przewidzieć zaprojektowanie chodnika / pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltowej;

- projekt ma przewidzieć zaprojektowanie obiektów mostowych na istniejących ciekach wodnych, zapewniających ciągłość projektowanego chodnika / pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltowej;

- projekt ma uwzględniać zaprojektowanie wjazdów na tereny działek o nawierzchni z kostki szarej gr. 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej w miejscu przebiegu chodnika / ciągu pieszo rowerowego;

- konstrukcja i parametry techniczno-użytkowe chodnika / ciągu pieszo rowerowego – powinny być dostosowane do klasy drogi „Z”;

- ostateczną formę rozwiązania jaki element zostanie zaprojektowany, zamawiający podejmie po analizie przedstawionej przez wykonawcę koncepcji projektowej.

Inwentaryzacja geodezyjna ma uwzględniać rzędną wysokościową położenia każdej bramy wjazdowej.

# 2) Projektu stałej organizacji ruchu drogę na odcinku przeznaczonym do budowy.

  - Odwodnienie

# Odwodnienie istniejącymi rowami przydrożnymi.

  - Wymagania dodatkowe

- Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia:

- zastosowania materiałów oraz urządzeń spełniających odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakościowe;

- zgodności z przepisami w zakresie projektowania nawierzchni;

- zastosowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych;

- zastosowania materiałów estetycznych, trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia i konserwacji, funkcjonalnych, stylem nawiązujących do architektury otoczenia oraz stosownych do funkcji i klasy obiektu;

- stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie  obiektu w przyszłości;

- uwzględnienia wszystkich elementów, koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urządzeń technicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym;

- spójności w sposobie zagospodarowania gruntów i ciągów komunikacyjnych wszystkich lokalizacji objętych zadaniem inwestycyjnym;

- przy nadawaniu nowych funkcji terenom nie zagospodarowanym uwzględnienia charakteru sąsiadującej zabudowy;

- przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, tzn. projektowania infrastruktury dostępnej dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów w możliwe największym stopniu, bez potrzeby ponownej adaptacji.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru poszczególnych elementów wyposażenia

z istniejącej oferty rynkowej.

- Wykonawca, spełniając wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, winien uwzględnić  nadrzędną rolę obowiązujących przepisów, norm i wytycznych projektowych, zwłaszcza prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

- Zakres Rzeczowy i Forma Realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przekazania Prac projektowych

- Zakres rzeczowy i forma wykonania prac projektowych

# W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:

  - Uzyskanie aktualnych map i podkładów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń

- Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem  aktualnych map i podkładów geodezyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz prawomocnej  decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

- Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geotechniczne oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i prawidłowego wykonania projektu oraz wykona ewentualne „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

- Wykonawca przygotuje komplet materiałów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w imieniu Inwestora złoży wniosek o jej uzyskanie.

- Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w tym od:

- Zarządców Dróg,

- Opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta burmistrza i innych opinii zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- Organu zarządzającego ruchem,

- ZUD,

- gestorów mediów zlokalizowanych w obrębie projektowanej inwestycji (w tym: telekomunikacji, energetyki)

- Polskich Wód (jeśli okaże się konieczne wykonanie dokumentacji wodno-prawnej i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego),

- Organów właściwych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli okaże się konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko),

- Inwestora,

- Właścicieli posesji w zakresie uzgodnienia wjazdów do posesji,

- Właścicieli posesji w zakresie uzgodnienia projektów przyłączy (w razie konieczności),

- Ewentualnie inne uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

- Wykona opracowanie geodezyjne podziału działek niezbędnych do wykupu w celu zrealizowania inwestycji drogowej.

  - Wykonanie inwentaryzacji zasobów zieleni

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji zieleni porastającej teren objęty inwestycją oraz opracowania jej wyników w formie dokumentacji.

- Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wraz z wykonaniem dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na usunięcie zieleni. W projekcie budowy chodnika / ciągu pieszo rowerowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego należy uwzględnić zapisy decyzji dotyczące zarówno wycinki, jak i nasadzeń /w tym nasadzeń zamiennych/.

- Inwentaryzacja zasobów zieleni powinna być opracowana w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Wykonanie projektu koncepcyjnego

- Projekt koncepcyjny  należy opracować w oparciu o:

- wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym dokumencie, oraz ustalenia  merytoryczne dotyczące zamówienia;

- uwagi i zalecenia Zamawiającego przekazywane Wykonawcy w trakcie opracowywania koncepcji;

- mapy obejmujące cały projektowany teren określony w załącznikach do SWZ nr 8 – po stronie Projektanta,

- wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i uzgodnić z Zamawiającym projekt koncepcyjny w formie następujących opracowań:

- opracowanie zagospodarowania, przekroje poprzeczne,

- część opisowa projektu koncepcyjnego,

- konstrukcję poszczególnych elementów nawierzchni,

- Opracowanie zagospodarowania powinno być opracowane w formie papierowej (w ilości 2 egzemplarzy), w postaci kolorowych rysunków (skala 1:500), charakterystycznych detali (skala 1:250) i opisu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokładniejszych rysunków, szkiców koncepcji, dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład koncepcji lub detali/szczegółów w przyjętych przez Wykonawcę rozwiązaniach.

- Część opisowa koncepcji winna zawierać: opis autorski koncepcji, zestawienie powierzchni, opis konstrukcji i koncepcji technicznego wyposażenia, wskazania dotyczące etapowania budowy. Część opisowa powinna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej (w 2 egzemplarzach).

- Wykonawca na podstawie zaproponowanej przez siebie koncepcji w zestawieniu kosztorysowym realizacji inwestycji określi szacunkowe koszty realizacji projektu. Zestawienie kosztowe realizacji inwestycji powinno być opracowane w formie papierowej (w 1 egzemplarzu) oraz w wersji elektronicznej w programie excel oraz na płycie CD.

  - Wykonanie projektu  budowlanego

- Projekt budowlany powinien być wykonany w oparciu o zalecenia i wytyczne Zamawiającego, z uwzględnieniem uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego obejmującego  wszystkie branże  potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektów objętych inwestycją. Wykonawca powinien w projekcie budowlanym określić lokalizacje wszystkich mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów inwestycji ( jeśli jest taka potrzeba );

- Wykonawca w projekcie budowlanym powinien określić technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji; dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego dla poszczególnych branż i uzyskania wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń oraz prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ( jeśli zachodzi taka potrzeba)

- Dokumentacja budowlana powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1527W PIOTRKOWICE - GRZEGORZEWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA / CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z uzgodnieniami powinien być przygotowany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, opracowany w wersji papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Wykonanie projektu wykonawczego

- Projekt wykonawczy powinien być opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót.

- Projekt wykonawczy powinien obejmować wszystkie branże jak w projekcie budowlanym m.in.:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt drogowy;

- projekt stałej;

- projekty usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami;

- projekt zieleni.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1527W PIOTRKOWICE - GRZEGORZEWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA / CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z uzgodnieniami powinien być  przygotowany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, opracowany w wersji papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz  w wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być wykonane  odrębnie dla poszczególnych branż.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Wykonanie przedmiarów robót

- Przedmiary robót powinny być wykonane w oparciu o Katalog  Nakładów Rzeczowych,  odrębnie dla poszczególnych branż. Przedmiary poszczególnych elementów należy przedstawić w formie szczegółowej jako sumę działań składających się na końcowy wynik  Dla robót drogowych w podziale na działy roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, chodnika ( w tym obrzeża, nawierzchnia ), zjazdy ( w tym obramowanie, nawierzchnia, przepusty), rowy, roboty wykończeniowe itp. ( np. dla powierzchni chodnika długość chodnika pomiędzy zjazdami/ skrzyżowaniami pomnożona przez szerokość).

- Przedmiary robót powinny być  opracowane w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie  PDF oraz XLS.

  - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

- Wymagane jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o metody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 ).

- Zamawiający wymaga osobnych kosztorysów w układzie branżowym jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót, tak by stanowić  podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

- Zamawiający wymaga osobnych kosztorysów dla każdego elementu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia oraz zbiorczego zestawienia kosztów. Dla robót drogowych w podziale na działy roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, chodnika  ( w tym obrzeża, nawierzchnia ), zjazdy (w tym obramowanie, nawierzchnia, przepusty), rowy, roboty wykończeniowe itp. oddzielnie dla każdego etapu.

- Kosztorys inwestorski powinien być opracowany w wersji papierowej w ilości 2  egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF oraz XLS.

- Sposób przekazania prac projektowych

- Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego.

- Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w:

a) wykaz opracowań,

b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana  Zamawiającemu  w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

c) pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem użycia nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i nie zawiera/zawiera nazwy własne; użycie nazw własnych w dokumentacji jest dopuszczalne tylko w sytuacji braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy wymagane jest podanie przez Wykonawcę parametrów równoważności. Wykaz opracowań oraz pisemne  oświadczenia, o których mowa wyżej,  stanowią  integralną część przedmiotu umowy.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe autoryzowane egzemplarze dokumentacji za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.

- Zakres pełnienia nadzoru autorskiego

- Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie wynikającym z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Prawa budowlanego. W ramach umowy Wykonawca /lub projektant branżowy/ zostanie zobligowany do pobytów na budowie w terminach wynikających ze zgłoszonych potrzeb budowy lub udziału w naradach organizowanych przez Zamawiającego bądź działającego w porozumieniu z Zamawiającym Generalnym Wykonawcą. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zawarte w wynagrodzeniu umownym.

- Wykonanie czynności nadzoru autorskiego zostanie każdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w inny uzgodniony sposób.

- Za prace związane z uszczegółowieniem bądź poprawkami wad dokumentacji projektowej lub związane z wprowadzeniem nieistotnych zmian wynagrodzenie nie przysługuje.

- Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

- Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona niezbędne badania gruntowo-wodne, ewentualne „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

      - Wykona opracowanie geodezyjne podziału działek niezbędnych do wykupu w celu zrealizowania inwestycji drogowej. Wykonanie prac nastąpi w dwóch etapach prac.

2.1. W ramach etapu I prac – czynności związane ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, należy:

- pozyskać materiały potrzebne do wykonania pracy z zasobu geodezyjno – kartograficznego,

- przeprowadzić (wykonać) wszystkie prace terenowe,

- uaktualnić mapę zasadniczą w granicach opracowania,

- dokonać wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych działek drogowych z działkami przyległymi do drogi, które będą podlegać podziałowi, w przypadku braku na gruncie znaków graficznych dokonać ich utrwalenia,

- wyznaczyć w terenie projektowaną linię poszerzenia drogi na każdej działce, która będzie podlegać podziałowi,

- okazać w terenie zamawiającemu oraz właścicielom działek punkty graniczne działek drogowych z ich działkami oraz projektowana linie poszerzenia drogi na ich działkach, celem jej ostatecznego uzgodnienia. Uzgodnienia te będą stanowiły podstawę do wykonania wstępnego projektu podziału nieruchomości,

- wykonać mapę ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, podział na arkusze uzgodnić z zamawiającym.

2.2. W ramach etapu II prac – projekt podziału nieruchomości, należy:

- wykonać badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów, ksiąg hipotecznych nieruchomości podlegających podziałowi,

- dokonać wyznaczenia i utrwalenia na gruncie istniejących granic i nowych punktów granicznych oraz sporządzić protokoły celem okazania właścicielom,

- sporządzić ostateczną dokumentację geodezyjną podziałów nieruchomości.

Efektem pracy ma być operat techniczny wraz z mapą z projektowanymi podziałami nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mapa powinna obejmować wszystkie działki będące przedmiotem opracowania lub części terenu działek w przypadku działek o dużej powierzchni.

Podział mapy na arkusze uzgodnić z zamawiającym. Na każdym arkuszu mapy umieścić tabelaryczne zestawienie działek i ich powierzchni oraz oznaczeń stanu prawnego (KW, Zd, hip., inny dokument lub niehipotekowany) dla nieruchomości pokazanych na arkuszu.

Rysunek mapy winien zawierać obligatoryjnie dane ewidencji gruntów oraz treść mapy zasadniczej w zakresie elementów istniejącej infrastruktury technicznej terenu i sytuacji terenowej.

Mapę należy sporządzić w kolorze, w skali 1:500 w 5 egz. dla Zamawiającego.

Mapa ewidencyjna i zasadnicza prowadzona jest w formie numerycznej w programie GEO-Info.

Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa geodezyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

Prace związane z wykonaniem podziałów należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatu Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48, przy udziale Zamawiającego.

      - Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona ewentualne operaty wodno-prawne i raporty oddziaływania na środowisko jeśli okażą się niezbędne dla zaprojektowania inwestycji oraz uzyska pozwolenie wodno-prawne i decyzje środowiskowe.

      - Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego.

      - Wykonawca działając z upoważnienia Inwestora, którym jest Zarząd Powiatu Grodziskiego przygotuje wniosek i uzyska decyzję zezwalającą na realizację  inwestycji drogowej

      - Cena ofertowa winna obejmować opisane czynności oraz wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach.

      - Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający opisanie przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający realizację pełnego zakresu robót na jej podstawie.

      - Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoważne wyrazy.

      - Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem  Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

      - W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspólne specyfikacje techniczne

- normy międzynarodowe

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności:

- polskie normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

- Załączniki

# Załącznik nr 8 do SWZ – Lokalizacja inwestycji

# Załącznik nr 8 do SWZ – Kopia mapy zasadniczej.