Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021.

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY (Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”) |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki techniczne: | Warunki techniczne: |
| 1. | Marka, model samochodu: |  |
| 2. | Rok produkcji: 2020-2021 |  |
| 3. | Homologacja: umożliwiająca rejestrację na terenie RP pojazdu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim; |  |
| 4. | Silnik, układ hamulcowy: silnik: moc znamionowa min. 125 KM i pojemności nie mniejszej niż 1950 cm3, rodzaj paliwa: benzyna/diesel, układ hamulcowy: hamulce przednie i tylne, wspomaganie układu kierowniczego; |  |
| 5. | Bezpieczeństwo: - system ABS i ESC, - wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, - poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (z przodu), - koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem, - komplet kół zimowych (opony + felgi), - 2 szt. gaśnic, trójkąt, apteczka samochodowa, zestaw narzędzi, młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach awaryjnych, - światła przeciwmgłowe, - czujnik parkowania tył lub kamera cofania, - podłoga wodoodporna, pokryta wykładziną antypoślizgową; |  |
| 6. | Wygląd: przesuwne drzwi boczne z prawej strony pojazdu, sterowane manualnie wraz z wysuwanym podestem lub stopniem, ściany boczne przedziału pasażerskiego przeszklone, klapa tylna przeszklona lub drzwi tylne przeszklone, kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym (zgodnie z paletą dostępnych kolorów); |  |
| 7. | Multimedia: - radioodtwarzacz z wejściem USB z ekranem dotykowym 7”; |  |
| 8. | Komfort: - oświetlenie przedziału pasażerskiego, dzienne i nocne, - kluczyk centralnego zamka ze zdalnym sterowania, auto alarm, - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, - elektronicznie regulowane szyby przednie, - klimatyzacja manualna w części przedniej i tylnej, - liczba siedzeń: min. 9 (8+1) - fotel kierowcy wyposażony w regulację (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, podłokietnik), - ściany boczne oraz podsufitka wyłożone wykładziną materiałową lub PCV, - dywaniki letnie i zimowe we wszystkich rzędach siedzeń; |  |
| 9. | Dostosowanie do przewozu osób z niepełnosprawnością: - oznaczenie progów kolorami kontrastowymi, - możliwość przewozu wózka inwalidzkiego (w trakcie jazdy), - fotele szybkodemontowalne w II i III rzędzie dla 6 osób (po trzy w rzędzie) z możliwością szybkiego demontażu i możliwością składania oparcia, - wyposażenie pojazdu w najazd składany umożliwiający wprowadzenie do pojazdu osoby na wózku inwalidzkim. Prześwit do środka kabiny umożliwiającej załadunek wózka inwalidzkiego, wraz z osobą w pozycji siedzącej, minimalna wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej 1600 mm, - pasy bezpieczeństwa i/lub uchwyty umożliwiające bezpieczny transport osób na wózkach inwalidzkich, - poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu, - oznakowanie pojazdu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej zgodnie z przepisami; |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe: awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, gniazdo 12V z przodu, zbiornik paliwa min. 65 l, torba na pasy na tylnych drzwiach pojazdu lub w tylnej części pojazdu; |  |
| 11. | Okres gwarancji: - minimum 36-miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (przy limicie przebiegu 140 000 km) pod warunkiem korzystania z autoryzowanego serwisu. Zamawiający zapewnia usługę autoryzowanego serwisu, która będzie przedmiotem oddzielnego postępowania. - minimum 36 – miesięczny okres na powłokę lakierniczą, - minimum 36 – miesięczny okres gwarancji na perforację blach nadwozia i podwozia; | ………………… miesięcy ………………… miesięcy ………………… miesięcy |
|  | - minimum 24 – miesięczny okres gwarancji na wykonaną zabudowę, | ………………… miesięcy |
| 12. | Dodatkowe informacje: Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienie pojazdu wraz z przygotowaniem do pracy (płyny eksploatacyjne uzupełnione do pełna), dostarczony pojazd musi być zatankowany do pełna, Wykonawca przekaże samochód w siedzibie zamawiającego tj. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia |  |
| 13. | Serwis: Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.