I.7013.733.1.2020.I                                                                                                                  							  		Krosno, dnia 27.08.2020 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Modernizacja DDL Polanka” – wymiana części instalacji i opomiarowanie pomieszczeń gastronomicznych na I piętrze

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45232460-4 Roboty sanitarne

- Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja DDL Polanka” – wymiana części instalacji i opomiarowanie pomieszczeń gastronomicznych na I piętrze

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany części instalacji  wodnej w pomieszczeniach gastronomicznych zlokalizowanych na I piętrze DDL w Polance przy ul. ks. St. Decowskiego 46 w Krośnie.

Zakres prac:

- Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej po trasie nowej instalacji.

- Wykonanie przebić prze z ściany, wykonanie napraw uszkodzonych tynków i zaszpachlowanie  przebić oraz uzupełnienie malowania ścian.

- Wykonanie fragmentów nowej instalacji w zakresie opisanym na rysunku poglądowym (kolor niebieski), instalacja z rur stalowych ocynkowanych skręcanych lub na złaczki zaciskowe, średnica 20 – 15mm wraz z podłączeniem do urządzeń znajdujących się wyłącznie w zapleczu kuchennym pomieszczenia nr: 2.23 i 2.24 : - zlewu, umywalki, WC, poprzez zawory odcinające, po liczniku.

- Wymiana istniejącego pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody z włączeniem w instalację oraz podgrzewacza nadumywalkowego z baterią, wymiana umywalki i WC.

- Opomiarowanie wody - wymiana istniejącego wodomierza DN 15mm oraz montaż nowego wodomierza, wraz z zaworami  na potrzeby zaplecza i kuchni .

- Wykonanie prób szczelności, uruchomienie instalacji.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz bezpieczne korzystanie z placówki prze jej pracowników i interesantów.

2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  - od dnia podpisania umowy

zakończenie – 20.11.2020 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „Modernizacja DDL Polanka” – wymiana części instalacji i opomiarowanie pomieszczeń gastronomicznych na I piętrze

NIE OTWIERAĆ PRZED 10.09.2020 r. przed godz. 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2020 r. o godz. 13.30 .Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 10.09.2020 r. o godz. 14.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marian Jerzyk - 
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w godz. od 7.00 do 15.00, tel. (13) 47 43 210, e-mail: jerzyk.marian@um.krosno.pl