PAKIET NR 1     Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe typu ALIF do lędźwiowego odcinka kręgosłupa Implanty międzytrzonowe (cage) typu ALIF aplikowane z dostępu przedniego lub przednio-bocznego o prostokątnym przekroju poprzecznym i anatomicznym przekroju podłużnym, otwarte od góry i dołu na całej przestrzeni. Rozmiary implantów: długość 25 mm, szerokość 35 mm, wysokość 9–15 mm o różnym stopniu nachylenia kątowego: 5°, 9°, 13°; możliwość odtwarzania i utrzymania wysokości przestrzeni dysku wraz z możliwością korekcji kąta krzywizny kręgosłupa, możliwość wypełnienia implantów wiórami kostnymi lub syntetycznym substytutem kostnym, możliwość dodatkowej stabilizacji implantu opcjonalną śrubą kaniulowaną wykonaną ze stopu tytanowego przechodzącą ukośnie przez implant w jego części centralnej od góry ku dołowi. Implanty muszą posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka. Implanty muszą być wykonane z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi. implanty muszą być przezierne dla promieniowania RTG i posiadać metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w RTG. Wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto   			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 2                                Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śruby mocujące implant typu ALIF Śruby kaniulowane, samogwintujące wykonane ze stopu tytanowego Ø 6,5 mm, długość gwintu 16 mm w minimum pięciu długościach od 60 do 80 mm; głowa śruby sferyczna Ø 9,5 mm, gniazdo hexagonalne 5 mm. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto 			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 3                          Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe do korporektomii odcinka szyjnego kręgosłupa Parametry wymagane: Wsuwane jednorodne węglowe koszyki szyjne do korporektomii Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego Rozmiary koszyków: długość/szerokość 12/13,5 mm, wysokość 16 - 50 mm Koszyki muszą być otwarte od góry, dołu i po bokach w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego Poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych (niewystających ponad powierzchnie zewnętrzne) znaczników metalowych (niebędących ferromagnetykami) Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów Implanty wykonane z kompozytowego materiału poliwęglowego (Osta-Pek) wzmacnianego zorientowanymi wzdłużnie długimi włóknami węglowymi Wszystkie koszyki muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii Zestaw instrumentarium musi zawierać narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: - proste (bez krzywizny bądź łamania), - łączone od przodu z klatką (nie z boku) Zestaw implantów i instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie Implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 koszyk do korporektomii odcinka szyjnego kręgosłupa. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto  …………………			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu oraz możliwość wykonania MRI

PAKIET NR 4                           Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja tylna odc. piersiowo-lędźwiowego Komplet 4 śruby z nakrętką +2 pręty Śruby transpedicularne samogwintujące mono i poliaksjalne kąt wygięcia 40 stopni. Śruby z tępym zakończeniem o ( 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5 mm o długości 25-55mm ze stopniowaniem co 5mm. Pręty o ( 5,5mm wstępnie wygięte w zakresie długości 30-100mm oraz pręty proste 120-440mm mocowane od góry jednym elementem blokującym. Łączniki zespalające w zakresie długości27-93mm. Instrumentarium niezbędne do implantacji w kasetach umożliwiających sterylizację i przechowywanie | 20kpl 1kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x |  | x |  |  |

Wartość pakietu netto   			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 5                                 Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl, na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty do wertebrektomii lędźwiowo-piersiowego odcinka kręgosłupa Skład zestawu: 3 koszyki do wertebrektomii, 1 śruba łącząca z nakrętką, 2 protezy nasad. Parametry wymagane: -implanty międzytrzonowe (cage) aplikowane z dostępu przedniego lub przednio-bocznego o prostokątnym przekroju poprzecznym i anatomicznym przekroju podłużnym, otwarte od góry i dołu na całej przestrzeni, dostępne w odmianach dyskowej (nielordotycznej) oraz trzonowej (lordotycznej) umożliwiające budowanie składanej konstrukcji wieloelementowej, -rozmiary implantów w poszczególnych odmianach: -dyskowa (lordotyczna) długość 25 mm, szerokość 35 mm, wysokość 10-18 mm, -trzonowa (lordotyczna) długość 25 mm, szerokość 35 mm, wysokość 13-19 mm o różnym stopniu nachylenia kątowego 5° i 13°, -możliwość odtwarzania i utrzymania wysokości przestrzeni trzonów i sąsiadujących dysków wraz z możliwością korekcji kąta krzywizny kręgosłupa, -możliwość łączenia elementów składanej konstrukcji za pomocą śruby łączącej wykonanej ze stopu tytanowego (TiA16 V4) przechodzącej w osi pionowej przez implanty w ich części centralnej od góry ku dołowi, -możliwość dodatkowej fiksacji implantów opcjonalnymi protezami nasad wykonanymi ze stopu tytanowego (TiA16 V4) łączonymi do prętów tylnej stabilizacji transpedikularnej osadzonej na trzonach sąsiadujących z miejscem wszczepu koszyków – stabilizacja 360°, -możliwość wypełnienia implantów wiórami kostnymi lub syntetycznym substytutem kostnym, -implanty muszą posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka, -implanty muszą być przezierne dla promieniowania RTG i posiadać metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w RTG, -implanty „cage” muszą być wykonane z kompozytowego materiału poliwęglanowego (Osta-Pek) wzmocnionego długimi włóknami węglowymi, -wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii, -implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w specjalnych kontenerach umożliwiających ich sterylizację i przechowywanie, -implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. | 30kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto 			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenia oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 6                                 Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe do kręgosłupa lędźwiowego typu ELIF Anatomiczne kosze międzytrzonowe odtwarzające przestrzeń międzykręgową z dostępu pozakanałowego, tylnego, jednostronnego. Implanty o różnych wysokościach ( minimum 4 rozmiary) w kompletach składających się z 2 uzupełniajacych się koszy. Implanty musza posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych. Wykonane z kompozytowego materiału poliwęglowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi. Przezierne dla promieni rtg. Implanty muszą posiadac metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w rtg. Instrumentarium niezbędne do implantacji. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

## Wartość pakietu netto  		Wartość pakietu brutto ………………….PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 7                     Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa Wymagania: Implant wykonany z materiału typu PEEK Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych Dostęp jednostronny. Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy. Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań. Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji. Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm) Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 8                              Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja transpedicularna Wymagania: - Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe - Poliaxialne śruby o średnicy od 4,5 do 9,5mm Długość śrub w przedziale od 20 do 100mm, śruby podwójnie gwintowane. Zakres kątowy śruby 60 stopni zapewniający elastyczność śródoperacyjną Dostępne śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie: pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm Dostępność narzędzi „ Szybki reduktor” do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną W skład stabilizacji wchodzą: Komplet: śruby transpedicularne 4 szt. + nakrętki, pręty 2 szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto  			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 9 Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Semidynamiczna stabilizacja transpedicularna z dostępu tylnego - śruby wieloosiowe tulipanowe o średnicy 5,6,7mm długości od 25-55 mm ze skokiem co 5mm. - kompozytowe (PEEKEK) wzmacniane włóknami węglowymi pręty: - proste o grubości 0,6mm; długości od 30 do 110mm, - zakrzywione w/w grubości/długości, od 10, 20, 30°, Komplet: 4 śruby, 2 pręty węglowe o parametrach jak wyżej - śruby wieloosiowe tulipanowe o średnicy 5,6,7mm długości od 25-55 mm ze skokiem co 5mm. - tytanowe pręty proste o długości 40-400mm. Komplet: 4 śruby, 2 pręty tytanowe o parametrach jak wyżej - konektor typu domino umożliwiający połączenie do miednicze | 80kpl. 40kpl 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |

Wartość pakietu netto			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.