# Załącznik nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia :  laryngoskop światłowodowy

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :…………………………………..

Producent :……………………………………………..

Nazwa i typ :……………………………………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DLA DOROSŁYCH 4KPL |
|  | Łyżki typ Macintosh | Tak |  |
|  | Łyżki z wymiennym światłowodem | Tak |  |
|  | Światłowód o średnicy min. 4 mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym | Tak, podać |  |
|  | Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi(wkrętak, klucz) | Tak |  |
|  | Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie - cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość min. 1200 cykli sterylizacji. | Tak, podać |  |
|  | Światłowód składający się z minimum 4000 włókien. | Tak , podać |  |
|  | Zapewniające stabilność dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron | Tak |  |
|  | Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie | Tak |  |
|  | Bez elementów z tworzyw sztucznych | Tak |  |
|  | Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 | Tak |  |
|  | Łyżka Mac 2 – dł. całkowita 115 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 3 – dł. całkowita 135 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 4 – dł. całkowita 155 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
| Rękojeść "C" |
|  | Typ C, o średnicy 28 mm, zasilane z 2 baterii R-14 | Tak, podać |  |
|  | Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376 | Tak |  |
|  | Źródło światła dioda LED 2,5 V | Tak |  |
|  | Wyłącznik światła w postaci stalowej-odpornej na ścieranie tulejki | Tak |  |
|  | Dioda gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samo wykręcaniem | Tak |  |
|  | Radełkowane w celu pewnego uchwytu | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej bez wyjmowania baterii. | Tak |  |
| Laryngoskop światłowodowy DUŻY ZESTAW DLA DOROSŁYCH 1KPL |
|  | Łyżki typ Macintosh | Tak |  |
|  | Łyżki z wymiennym światłowodem | Tak |  |
|  | Światłowód o średnicy min. 4 mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym | Tak, podać |  |
|  | Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi(wkrętak, klucz) | Tak |  |
|  | Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie - cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość min. 1200 cykli sterylizacji. | Tak, podać |  |
|  | Światłowód składający się z minimum 4000 włókien. | Tak, podać |  |
|  | Zapewniające stabilność dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron | Tak |  |
|  | Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie | Tak |  |
|  | Bez elementów z tworzyw sztucznych | Tak |  |
|  | Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 | Tak |  |
|  | Łyżka Mac 1 – dł. całkowita 95 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 2 – dł. całkowita 115 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 3 – dł. całkowita 135 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 4 – dł. całkowita 155 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 5 – dł. całkowita 177 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
| Rękojeść "C" |
|  | Typ C, o średnicy 28 mm, zasilane z 2 baterii R-14 | Tak |  |
|  | Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376 | Tak |  |
|  | Źródło światła dioda LED 2,5 V | Tak |  |
|  | Wyłącznik światła w postaci stalowej-odpornej na ścieranie tulejki | Tak |  |
|  | Dioda gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samo wykręcaniem | Tak |  |
|  | Radełkowane w celu pewnego uchwytu | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej bez wyjmowania baterii. | Tak |  |
| Laryngoskop światłowodowy ZESTAW DZIECIECY 1 KLP |
|  | Łyżki typ Macintosh | Tak |  |
|  | Łyżki z wymiennym światłowodem | Tak |  |
|  | Światłowód o średnicy min. 4 mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym | Tak, podać |  |
|  | Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi(wkrętak, klucz) | Tak |  |
|  | Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie - cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość min. 1200 cykli sterylizacji. | Tak, podać |  |
|  | Światłowód składający się z minimum 4000 włókien. | Tak, podać |  |
|  | Zapewniające stabilność dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron | Tak |  |
|  | Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie | Tak |  |
|  | Bez elementów z tworzyw sztucznych | Tak |  |
|  | Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 | Tak |  |
|  | Łyżka Mac 0 – dł. całkowita 80 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 1 – dł. całkowita 95 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
|  | Łyżka Mac 2 – dł. całkowita 115 mm +/- 2 mm | Tak, podać |  |
| Rękojeść "C" |
|  | Typ C, o średnicy 28 mm, zasilane z 2 baterii R-14 | Tak |  |
|  | Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376 | Tak |  |
|  | Źródło światła dioda LED 2,5 V | Tak |  |
|  | Wyłącznik światła w postaci stalowej-odpornej na ścieranie tulejki | Tak |  |
|  | Dioda gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samo wykręcaniem | Tak |  |
|  | Radełkowane w celu pewnego uchwytu | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej bez wyjmowania baterii. | Tak |  |

- Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane

...................................................................................                                                                                                                                (czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy)