# Świebodzin 2018-02-09

GKiM.2510.40.2018.SK

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin tel. 684750854 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie :„Remont dachów budynków gospodarczych komunalnych w Świebodzinie” w zakresie:

a/ zadanie 1 ul. Marynarska 4 do wykonania m. innymi:

- usunięcie starego pokrycia z papy oraz uszkodzonego deskowania,

- usunięcie uszkodzonych elementów więźby dachowej zastąpienie nowymi elementami o takich samych wymiarach pokrytych środkami ognioodpornymi i grzybobójczymi,

- częściowe rozebranie ściany kolankowej i ścian osłonowych,

- wykonanie deskowania połaci dachowej z płyt OSB 25mm, nasyconych,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową pierwszy raz oraz modyfikowaną SBS 5,2 mm wierzchniego krycia,

- zamurowanie otworów na poddaszu cegłą z odzysku,

- uzupełnienie tynków zewnętrznych po zamurowanych otworach,

- remont drzwi wraz z malowaniem,

- uporządkowanie terenu oraz wywóz urobku z utylizacją papy asfaltowej.

b/ zadanie 2 ul. Parkowa 1 do wykonania m. innymi:

- usunięcie starego pokrycie z papy oraz uszkodzonego deskowania,

- usunięte uszkodzone elementy więźby dachowej zastąpić nowymi

elementami o takich samych wymiarach, pokrytych środkami ognioodpornymi i grzybobójczymi,

- przemurowanie górnej części zniszczonego słupka pod płatew w

pomieszczeniu od ulicy,

- nie nadające się do ponownego wbudowania deskowanie połaci

dachowej zastąpić płytami OSB 25mm, nasyconymi wodo i ognioodpornie,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową pierwszy raz oraz

modyfikowaną SBS grub. 5,2 mm wierzchniego krycia,

- wykonanie obróbki ścian papą termozgrzewalną, przymocowaną do ścian

dodatkowo listwą z blachy ocynkowanej, uszczelnione dodatkowo sylikonem dekarskim,

- wymiana rynny Ø 15 cm z blachy ocynkowanej 0,55mm,

- założenie pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej 0,55mm,

- wykonanie opierzenia ściany szczytowej z blachy ocynkowanej 0,55mm (deska wiatrowa),

-założenie rury spustowej Ø 10 cm z blachy ocynkowanej 0,55mm,

- zamurowanie otworów po okienkach,

- uzupełnienie tynków po zamurowanych otworach,

- uzupełnienie otynkowania odpadających tynków zewnętrznych przy

obróbkach blacharskich oraz na ścianach zewnętrznych. Całość wyrównać

wyprawą tynkarską typu baranek w kolorze tynku. Tynki zewnętrzne

malowane będą przy remoncie budynku mieszkalnego,

- uporządkowanie terenu oraz wywóz urobku z utylizacją papy asfaltowej.

c/ zadanie 3 ul. Sukiennicza 30 do wykonania m. innymi:

- przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą,

- renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy

termozgrzewalnej dkd,

- montaż kominków wentylacyjnych,

- krycie papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS 5,2 mm wierzchniego krycia,

- rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów, kołnierzy, gzymsów

itp. z blachy nie nadającej się do użytku,

- wykonanie obróbki murów pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu

papy termozgrzewalnej dkd z zastosowaniem pasa usztywniającego z blachy

ocynkowanej,

- wykonanie deskowania kosza na styku dachu ze ścianą z desek o

grubości 25 mm na styk – kosz,

- wykonanie obróbek blacharskich kosza z blachy ocynkowanej,

- wykonanie obróbek blacharskich deski wiatrowej z blachy ocynkowanej,

- wykonanie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej

karpiówki podwójnie w koronkę z częściową wymianą łat,

- wykonanie obróbek blacharskich "okap dachówki" z blachy ocynkowanej

oraz uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami,

- wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z PCV,

- uporządkowanie terenu oraz wywóz urobku z utylizacją papy asfaltowej.

2. Szczegółowy zakres robót zgodny z opisem technicznym autorstwa Biura Technicznego Ryszard Morawiec.

II Wspólny słownik zamówień / CPV /:

45260000 - 7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych.

III. Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 30 kwietnia 2018r.

IV. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

V Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania robót objętych postępowaniem oraz dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami dekarsko-blacharskimi.

VI Oświadczenia lub dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

Wraz z przesłaną ofertą Wykonawca zobowiązany jest przesłać następujące dokumenty:

- wypełniony kosztorys ofertowy na drukach Zamawiającego podpisany przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z KRS lub CEIDG,

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania robót objętych postępowaniem - wpis do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie kierownika budowy, kserokopię uprawnień i przynależności do OIIB,

- oświadczenie osoby fizycznej, że nas dzień składania oferty zatrudnia/nie zatrudnia co najmniej jednego pracownika, względnie posiada/nie posiada zawartą umowę zlecenia / lub umowę o świadczeniach usług/ z co najmniej jedną osobą*.

* dotyczy jedynie osób fizycznych

VII. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2018r do godz. 9:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie www.bip.swiebodzi.eu, w zakładce „Zamówienia publiczne” lub na stronie www.platformazakupowa.pl/swiebodzin.

2. Oferty złożone w innej formie oraz po terminie, o których mowa w pkt.1 nie będzie zwracana i nie będą brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie poszczególnego zadania nastąpi na podstawie kryterium:

- cena 100%.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

XI Termin gwarancji i rękojmi

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres 60 miesięcy od dnia odbioru robót.

XI. Wymagania dotyczące żądania wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy.

XII. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

Stefan Kapała – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie tel. 684750854.

XIII. Pozostałe informacje:

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z załączonym  wzorem, na w/w warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Komunikacja między zamawiającym , a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie www.bip.swiebodzin.eu, w zakładce „Zamówienia publiczne” lub na stronie www.platformazakupowa.pl/swiebodzin.

Zamówienie przeprowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik:

- kosztorysy ofertowe

- opisy techniczne

- wzór umowy.