Aktualny Załącznik Nr 2/1b

### do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-54/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 1

Aparat do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii mas

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………

Producent (podać): ………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): ……………………………………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany/ punktacja | Parametry oferowane Podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne: |
| 1. | Spektrometr mas do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów – nowy lub używany, nie starszy niż 2019 rok, nablatowy. | TAK, podać |  |
| 2. | Biblioteka IVD pozwalająca na identyfikację: Bakterii i grzybów drożdżopodobnych min. 4000 gatunków Grzybów strzępkowych min. 200 gatunków Mykobakterii min. 150 gatunków | TAK |  |
| 3. | Aparat posiadający następujące moduły: Moduł do identyfikacji mikroorganizmów bezpośrednio z pozytywnej hodowli krwi Moduł umożliwiający wykrycie hodowli mieszanej Moduł pozwalający na tworzenie własnych bibliotek widm. | TAK |  |
| 4. | Aparat wyposażony w dodatkowy laser podczerwieni do oczyszczania źródła jonów (czas gotowości do pomiaru 15 min.) | TAK |  |
| 5. | Aparat umożliwiający stosowanie zarówno płytek wielorazowego jak i jednorazowego użytku do nakładania badanych próbek. Wymagane min. 4 płytki wielorazowego użytku. | TAK/NIE TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Aparat umożliwiający wykonanie oznaczenia pojedynczej próbki bez utraty pozostałych spotów testowych. | TAK/NIE TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Do aparatu wymagany jest zestaw komputerowy składający się z: komputera o wymaganiach minimalnych: - procesor Core i5 lub równoważny - pamięć RAM min. 8 GB - zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional lub równoważny monitora LCD min 21,5", Full HD, regulowana wysokość oraz pochylenie przód-tył drukarki laserowej, kolorowej, z funkcją druku dwustronnego, z możliwością wpięcia do sieci LAN klawiatury i myszy (najlepiej bezprzewodowych) UPS skanera kodów kreskowych | TAK |  |
| 8. | Do aparatu niezbędne wyposażenie: Rotator do przygotowania próbek grzybów strzępkowych Mikrowirówka na probówki Eppendorf Zestaw 3 pipet automatycznych, nastawnych o różnych objętościach | TAK |  |
| 9. | Do aparatu wymagane dostarczenie 4 szt. płytek wielorazowego użytku do nakładania próbek. | TAK |  |
| 10. | Zaoferowanie w ramach dzierżawy oprogramowanie posiadające certyfikat CE-IVD | TAK |  |
| 11. | Integracja aparatu z LIS, z którego korzysta Zamawiający i zapewnienie komunikacji wszystkich niezbędnych urządzeń. | TAK/NIE TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12. | Możliwość pilnych dostaw odczynników do 24h w dni robocze - w sytuacjach nagłych. | TAK |  |
| 13. | Waga aparatu nablatowego do 80 kg | TAK, podać |  |
| II. Serwis i warunki gwarancji |
| 1. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – 24 m-ce | TAK |  |
| 2. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi urządzenia na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim dostarczone wraz z urządzenia. | TAK |  |
| 4. | Wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe świadczone przez osoby posiadające certyfikat kompetencji wydany przez Producenta aparatu. | TAK |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania, bazy danych i biblioteki widm w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 6. | Przeglądy w okresie trwania umowy łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości i zakresie zgodnie z wymogami producenta). | TAK |  |
| 7. | Autoryzowany serwis techniczny przez cały okres trwania umowy dzierżawy w ramach czynszu dzierżawnego. | TAK |  |
| 8. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK |  |
| 9. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK |  |
| 10. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
| 12. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu |  |
| 13. | Wartość aparatu brutto | podać |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. II.12 i II.13.

2. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………..				………………………………………

data                                                 			podpis Wykonawcy