## ZP-26/PGK/2020

## Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. , Rynek 21, 56-300 Milicz.

- Nazwa zamówienia:

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułów i Dunkowa, gmina Milicz ”

Lokalizacja robót: Sułów, ul. Milicka 3 (działki nr 98, 522/7), Dunkowa 2 (działka nr 129/3, 333).

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji Sułów ul. Milicka 3 (działka nr 98) oraz do posesji Dunkowa 2 (działka nr  129/3).                    Ze względu na przebieg projektowanego odcinka przyłącza pod pasem jezdni                               o nawierzchni bitumicznej należy zastosować ułożenie przewodu kanalizacyjnego metodą bezwykopową – przewiertem w rurze osłonowej Dz273x7,1mm. Przewiert winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt i specjalizująca się w tego typu robotach.

Zakres robót instalacyjnych do wykonania przedstawia się następująco:

- przewiert rurą stalową R.O. 273x7,1 mm wraz z rurą przewodową DN160 PCW SN8 L = 22 m,

- montaż studzienki tworzywowej DN425 mm - 2 szt.

W ramach zamówienia należy także wykonać: roboty ziemne wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, szalowaniem, odwodnieniem; zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu; likwidację komory przewiertowej; roboty odtworzeniowe terenu (do stanu pierwotnego niepogorszonego) i prace geodezyjne, w tym mapę inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnioną zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (Sułów ul. Milicka) wraz z uzgodnieniem                              i zatwierdzeniem przez Zarządcę Drogi, oznakowaniem prowadzonych robót zgodnie                         z obowiązującymi przepisami i dokonanymi uzgodnieniami oraz uiści opłaty wynikające                   z zajęcia pasa drogowego.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa  dokumentacja techniczna oraz wzór umowy.

- Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

- Sposób rozliczenia robót: ryczałtowy.

- Gwarancja jakości i rękojmia na wykonane roboty: 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.