Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0226/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą kosiarki dyskowej do jednostki UWM w Olsztynie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane w przedmiocie zamówienia*) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Ilość (sztuk) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Kosiarka dyskowa czołowa Szerokość robocza – minimum 3 m Miejsce instalacji - przednie TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) ciągnika Szybka wymiana noży Hartowane ślizgi Nakładka ścieralna ślizgów Sprężyny odciążające - zapewniające równomierne odciążenie na całej szerokości roboczej; umożliwiające regulację nacisku na podłoże. Bezstopniowa regulacja wysokości koszenia – minimum 2 cm zakresu regulacji Regulacja szerokości pokosu - minimum 130 – 150 cm Liczba dysków – minimum 7 sztuk Liczba noży minimum 14 sztuk Łańcuchy ograniczające Wał napędowy - ciągnik-kosiarka: ze sprzęgłem ciernym Trójkąt zaczepowy Zestaw dodatkowych noży |  |  | 1 |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ