## Załącznik nr 1

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

Samochód dostawczy o masie do 3,5 t z zabudową typu „kontener”

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi / Podać | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
| 1 | Producent. | podać |  |
| 2 | Typ/model. | podać |  |
| 4 | Zabudowa: typu kontener ściana warstwowa | TAK |  |
| 5 | Rok produkcji – 2023. | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA SPRZĘTOWE: |
|  | Kontener z bocznymi drzwiami z prawej strony | TAK |  |
|  | Pojemość silnika max 2000 cm3 | TAK |  |
|  | Rodzaj silnika benzyna, benzyna plus LPG, diesel | podać |  |
|  | Moc min. 100 KM | TAK |  |
|  | Norma spalin min Euro 6 | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa min 40 L | TAK |  |
|  | Rozstaw osi co najmniej min 3100 mm max 3300 mm | Podać wymiar |  |
|  | Napęd tylny | TAK |  |
|  | Ładowność co najmniej 1240 kg | TAK |  |
|  | DMC max 3500 kg | TAK |  |
|  | Wymiary kontenera Dł. 3300-3500 mm Szer. 1700-1800 mm Wys. 1650-1750 mm | Podać wymiar |  |
|  | Podwójne koła osi tylnej | TAK |  |
|  | Drzwi tylne podwójne z zamknięciem |  |  |
|  | Drzwi tylne otwierane 270 st. z haczykami podtrzymującymi |  |  |
|  | Drabinka ułatwiające załadunek z tyłu | TAK |  |
|  | Ospojlerowane kabinowe górne i boczne zmniejszające opór powietrza | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE: |
|  | Wspomaganie kierownicy | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowane szyby | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowane i składane lusterka boczne | TAK |  |
|  | Elektryczne podgrzewane lusterka boczne | TAK |  |
|  | Światła do jazdy dziennej | TAK |  |
|  | Centralny zamek ze sterowaniem w co najmniej 1 kluczyku | TAK |  |
|  | Czujnik deszczu oraz czujnik zmierzchu | TAK |  |
|  | Klimatyzacja manualna lub automatyczna | TAK |  |
|  | Systemy bezpieczeństwa co najmniej ABS, ESP | TAK |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Radio DAB | TAK |  |
|  | System głośnomówiący |  |  |
|  | Światła przeciwmgłowe |  |  |
|  | System awaryjnego wzywania pomocy w razie wypadku |  |  |
|  | Gwarancja na pojazd min 12 miesiące | TAK podać |  |
| IV. | DOKUMENTACJA: |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)