Załącznik nr 2

Pieczątka Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

pn. „Dostawa urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedbackiem”

nr sprawy ZP/5522/21

Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedbackiem

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa - model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Liczba sztuk | 1 sztuka |

| Lp. | Parametr / Warunek | Warunek | Parametr oferowanego sprzętu – OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeden robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 2 | Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. | TAK |  |
| 3 | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne | TAK |  |
| 4 | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi | TAK |  |
| 5 | Wbudowana reaktywna elektromiografia | TAK |  |
| 6 | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia | TAK |  |
| 7 | Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. | TAK |  |
| 8 | Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) | TAK |  |
| 9 | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta; | TAK |  |
| 10 | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); | TAK |  |
| 11 | Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego, | TAK |  |
| 12 | Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego | TAK |  |
| 13 | Fotel pacjenta | TAK |  |
|  | Wyposażenie robota: |  |  |
| 14 | Przystawka do kończyny górnej | TAK |  |
| 15 | Przystawka do kończyny dolnej | TAK |  |
| 16 | Przystawka do stopy | TAK |  |
| 17 | Przystawka do przedramienia | TAK |  |
| 18 | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler | TAK |  |
| 19 | Przewód zasilający dł. Min. 10 m (IEC C13, 250V) | TAK |  |
| 20 | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m | TAK |  |
| 21 | Gry rehabilitacyjne | TAK |  |
| 22 | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem | TAK |  |
| 23 | Rozdzielacz USB 4 gniazda USB | TAK |  |
| 24 | 5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt) | TAK |  |

| 1 | Dokument potwierdzający posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | TAK, podać rodzaj dokumentu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Pełna gwarancja na przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag | Min. 24 m-ce, podać okres |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
| 5 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | TAK, podać okres |  |
| 7 | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | TAK |  |

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).