sprawa BZP.3810.40.2021.TP

PAKIET NR 2      PO ZMIANACH

Załącznik nr 2  do oferty – parametry techniczne

Model……………………... Rok produkcji  2019 producent……………………………..)

Nr katalogowy………………………………………….

Informujemy,  że  Zamawiający posiada adapter  umożliwiający  współpracę igieł  producenta Olympus  z aparatami EBUS producenta Pentax.

| Lp. | Parametry techniczne i użytkowe | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA) | TAK |  |
|  | długość koszulki | TAK w zakresie 670-710 mm – 10 pkt, Powyżej 710 mm – 0 pkt. |  |
|  | długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) | TAK do 50 mm -20 pkt powyżej 50 mm - 0 pkt |  |
|  | minimalna długość wysunięcia ostrza igły | TAK 20 mm -20 pkt poniżej 20 mm - 0 pkt |  |
|  | średnica ostrza igły 21G lub 22G | TAK |  |
|  | minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm | TAK |  |
|  | na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo | TAK |  |
|  | wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej lub ściętej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły | TAK |  |
|  | posiada regulację wysunięcia osłonki | TAK- A – za pomocą pokrętła -10 pkt, B- za pomocą pierścieni – 0 pkt |  |
|  | posiada możliwość regulącji wysunięcia igły | TAK- A – za pomocą suwak –slider lub pokrętła -20 pkt, b- za pomocą pierścieni – 0 pkt |  |
|  | na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły | TAK |  |
| 12. | posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0pkt |  |
|  | posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki | TAK |  |
|  | dystalny odcinek osłonki wzmocniony metalowym oplotem lub ze stali chirurgicznej zapobiegającym przebiciu osłonki (ok.3cm) | TAK |  |
|  | zwojona osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu kolorowym tworzywem, co zapewnia lepszą jakość w obrazie endoskopowym | TAK/NIE TAK – 20 pkt b. NIE – 0pkt |  |
|  | igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania | TAK |  |
|  | opakowanie zawiera : sterylną gotową do użycia igłę do biopsji aspiracyjnej, jednorazową, sterylną, gotową do użycia strzykawkę do pobierania biopsji o pojemności min.10 ml, oraz jednorazowy, sterylny, gotowy do użycia adapter na kanał roboczy. | TAK a - z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml – 20 pkt b - z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, ml – 5 pkt c - bez możliwości blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml – 0 pkt |  |
| data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |