Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wentylatorów i klimatyzatorów przenośnych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063.

- Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o wielkości od 15 do 30 m2 z funkcją chłodzenia i grzania, wydajność chłodnicza min.2,8 kW, wydajność grzewcza min.1,4 kW, czynnik chłodzący R-410a lub R 290, zużycie energii max. 1,5 kW,  klasa energetyczna A,  poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 35 kg, zasilenie 220-240V/50Hz.Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, pilot zdalnego sterowania z  bateriami, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer, programowanie automatycznego wyłączenia, okienny zestaw montażowy, rura wyrzutowa długości min. 1200 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim.

- Wentylator stojący podłogowy z osłoną: średnica 40 – 45 cm, 50 W – 70 W, metalowa osłona, możliwość demontażu osłony, min. 3 zakresy regulacji prędkości, regulowana wysokość, regulowany kąt nachylenia, stabilna podstawa, oscylacja, zabezpieczenie przed przegrzaniem, regulowana wysokość nogi, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, instrukcja w języku polskim.

- WYKONAWCA udziela na przedmiot Umowy gwarancji zgodnej z ofertą nie krótszej niż 24 miesiące i nie dłuższej niż  60 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy, przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez WYKONAWCĘ w jednej dostawie, w uzgodnionym między Stronami terminie do magazynu JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2063 (Warszawa ul. Krzywickiego 34), z uwzględnieniem §3 Umowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wniesienia i rozładowania przedmiotu Umowy w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO, po uprzedniej weryfikacji dostawy pod względem ilościowym i jakościowym, na własny koszt i własnymi środkami. Termin  realizacji nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

- Przedmiot Umowy dostarczony do ZAMAWIAJĄCEGO musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, na gwarancji oraz w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania muszą na częściach zewnętrznych posiadać czytelny numer fabryczny (oznaczenie) oraz dane producenta.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo weryfikacji poprawności dokonanej dostawy w terminie 48 godzin roboczych od daty dostawy.

- Odbiór przedmiotu Umowy będzie udokumentowany zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela WYKONAWCY.

- W przypadku przedstawienia przez przedstawiciela JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2063 listy uwag lub zastrzeżeń, WYKONAWCA w terminie 7 dni roboczych usunie zastrzeżenia, a po ich usunięciu niezwłocznie pisemnie informuje o tym JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 2063 i w ciągu 3 dni roboczych przekaże poprawiony bądź uzupełniony przedmiot Umowy.

- W przypadku odmowy usunięcia zastrzeżeń, ZAMAWIAJĄCY odmówi zapłaty za wadliwy towar i naliczy kary umowne za niewywiązanie się z realizacji zawartej Umowy na podstawie § 7 ust.2 Umowy.

- Termin płatności liczony będzie od dnia usunięcia wad.

- Asortyment oferowany przez Wykonawcę nie może stanowić środka trwałego w myśl ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zakup środków trwałych winien być finansowany z § 606. Asortyment oferowany o wartości przekraczającej 10000 zł brutto należy zakwalifikować do środków trwałych, finansowania których Zamawiający nie przewidział w prowadzonym postępowaniu.