# Załącznik nr 12 do SWZ

# Załącznik nr 12 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 2 szt: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Bieżnia rehabilitacyjna szt. 2

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Bieżnia rehabilitacyjna | Tak |  |
| 3 | Zasilanie | Zasilanie 220V/50 Hz. | Tak |  |
| 4 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 / 2023 | Tak podać |  |
| 5 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 7 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 9 |  | Zakres nachylenia bieżni min. 0-25% regulowany co 0,5%, | Tak |  |
| 10 |  | Zakres prędkości taśmy w przedziale min. 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h, | Tak |  |
| 11 |  | Szerokość części użytkowej min. 520 mm, | Tak |  |
| 12 |  | Długość części użytkowej min. 1400mm, | Tak |  |
| 13 |  | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego min. 100mm, | Tak |  |
| 14 |  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 200 kg, | Tak |  |
| 15 |  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu, | Tak |  |
| 16 |  | Ergonomicznie ukształtowane poręcze, | Tak |  |
| 17 |  | Komunikacja port szeregowy RS 232/USB, | Tak |  |
| 18 |  | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa, | Tak |  |
| 19 |  | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa, | Tak |  |
| 20 |  | Panel dotykowy min. 7’’ | Tak |  |
| 21 |  | Programy : - możliwość tworzenia własnego protokołu ćwiczeń, 16 programów zdefiniowanych przez użytkownika, - ćwiczenia zdefiniowane : trening wysiłkowy: Balke, Costill, Balke Modified, Balke Ware, Bruce, Bruce Modified, Gander Skinner, USAFSAM, USAFSAM 3.0, Weber. | Tak |  |
| 22 |  | Wymiary max. 2170 x 730 x 1350 mm, | Tak |  |
| 23 |  | Obciążenie urządzenia max. 200 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy