Załącznik nr 1a

Opis oferowanego sprzętu

urządzenie do badań wytrzymałościowych z komponentami

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – urządzenie do badań wytrzymałościowych z komponentami.

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, gwarantować wysoką jakość, a wyposażenie spełniać wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

Zamawiający wymaga sprzętu o równoważnych lub lepszych parametrach. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie +-15% stałych, konkretnie wskazanych parametrów, które nie zawierają określeń typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, od do.

| L.p. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Liczba sztuk/komplet | OFEROWANE PARAMETRY/DANE TECHNICZNE/FUNKCJE | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | wartość (łączna) brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownia badań nie inwazyjnych, kontrolerzy wizualni, technika połączeń śrubowych Wykaz przyrządów, narzędzi, sprzętu kontrolno-pomiarowego |
| 1 | Urządzenie do badań wytrzymałościowych | Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych spełniające poniższe wymagania: Udźwig: 5 kN, Wysokość przestrzeni pomiarowej: 1000 mm, Wymiary korpusu maszyny: 800x600x1300 mm, Prędkość próby: od 0,001 do 1200 mm/min, Masa: 90 kg - 120 kg, Zasilanie: 230V; 0,5 kVA, 50Hz, Komunikacja: USB 2.0 PC i LAN Podstawowe funkcje: Start-stop-powrót, Sterowanie za pomocą drogi, siły lub wydłużenia, Detekcja pęknięcia próbki, Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Głowica pomiarowa: Zakres pomiarowy: 0 - 5 kN Przyłącze kompatybilne z przyłączem na maszynie, Para uchwytów do ściskania – 1 szt. - Maksymalne obciążenie 10 kN. - Sposób mocowania kompatybilny z przyłączem na maszynie, Para uchwytów do zginania – 1 szt. - Maksymalne obciążenie 5 kN, - Sposób mocowania kompatybilny z przyłączem na maszynie, Para uchwytów śrubowych – 1 szt - Maksymalne obciążenie 5 kN. - Sposób mocowania kompatybilny z przyłączem na maszynie, - Rozwarcie 0 – 30 mm, Wkładki do uchwytów – 4 szt. - Grubość do 30 mm, Komputer do analizy wyników maszyny wytrzymałościowej: Procesor: wydajność minimum 4526 pkt wg testu PassMark CPU Mark (źródło: https://www.passmark.com/index.html), Pamięć: 32GB Komunikacja: technologia Bluetooth, 2 porty USB 2.0, Dysk twardy: 500GB, Zasilanie: akumulator, zasilacz. Dedykowane oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta spełniające wymogi dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/30/UE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMCD 2004/108/WE. | 1 sztuka |  |  |  |
| 2 | Płytka z tworzywa sztucznego do testów wytrzymałościowych | Komponenty wyposażenia, które pełnią funkcje materiałów wykorzystywanych do badań i testów wytrzymałościowych. Płytki testowe wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach 40 x 40 x 15 mm (dł. x szer. x gr.). | 20 sztuk |  |  |  |
| 3 | Płytka z gumy do testów wytrzymałościowych | Komponenty wyposażenia, które pełnią funkcje materiałów wykorzystywanych do badań i testów wytrzymałościowych. Płytki testowe wykonane z gumy o wymiarach 40 x 40 x 15 mm (dł. x szer. x gr.). | 20 sztuk |  |  |  |