Numer sprawy: 28/W/2023							Załącznik A

Specyfikacja wymagań użytkownika

Specyfikacja swym zakresem obejmuje Licznik cząstek do pomiarów cząstek nieożywionych w powietrzu.

Licznik cząstek spełniający wymagania:

1) Urządzenie zgodne z normą ISO 21501-4

2) Sześć kanałów pomiarowych 0.3, 05. 1.0, 5.0, 10.0 i 25,0 mikrometrów

3) Szybkość zasysania min. 28,3 L/minutę kontrolowana elektronicznie

4) Możliwość współpracy z komputerem

5) Gniazda USB

6) Wbudowana drukarka

7) Pamięć na min. 3000 sekwencji pomiarowych

8) Kalkulacja według standardów EC GMP ISO 14644-1:2015

9) Certyfikat kalibracji

10) Wykonawca przeprowadzi walidację (testy IQ, OQ) i dostarczy dokumentację walidacyjną wraz z urządzeniem

11) Oprogramowanie komputerowe do licznika

12) Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i wbudowanej baterii.

13) Sonda izokinetyczna

14) Filtr zerowy HEPA 0,2 mikrometrów

15) Wąż ssący ok 3m

16) Czas pracy przy zasilaniu z wbudowanej baterii minimum 4 godziny

17) Walizka transportowa do przechowywania i transportu urządzenia z kołkami i wysuwaną rączką

18) Menu urządzenia w języku polskim lub angielskim

19) Urządzenie oznaczone znakiem CE

20) Okres gwarancji 24 miesiące

21) Szczegółowe warunki serwisowania i gwarancji określa umowa