Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP opartego na technologii POLON 6000 w pomieszczeniach na poziomie minus 1 w budynku Kuchni, Pralni, Patomorfologii i Warsztatów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Zamawiający posiada dokumentację projektową CX/67/16 „Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru i budowa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” wykonaną przez firmę CERBEX.

Przedmiotem zamówienia jest jej dalsza realizacja według poniższych zapisów.

Do sporządzenia oferty cenowej Wykonawca winien opierać się na dokumentacji technicznej oraz zapisach SIWZ

Całość dokumentacji projektowej do wglądu w Dziale Technicznym. (Opracowanie CX/67/16)

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.

Uwaga:

W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamówienie obejmuje wszystkie materiały, roboty, pomiary, szkolenia oraz czynności formalno-prawne niezbędne do kompletnego wykonania robót.

Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia nowe, dopuszczalne do obrotu oraz pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje, że posiada podpisaną umowę na wykonywanie przeglądów SSP (wg Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006). Każda ingerencja w system, a w szczególności w centralę główną musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Dotyczy również przeglądów konserwacyjnych w ramach udzielonej gwarancji.

I.	Szczegółowy zakres prac:

- Budynek Kuchni poziom minus 1 -  wykonanie instalacji SSP zgodnie z  (Rys. Nr CX/67/16 SSP – 2.17) i włączenie do centrali CSP- 15 zlokalizowanej na poziomie minus 1 w głównym tunelu komunikacyjnym.

- Budynek Pralni poziom minus 1 -  wykonanie instalacji SSP zgodnie z  (Rys. Nr CX/67/16 SSP – 2.14) i włączenie do centrali CSP- 15 zlokalizowanej na poziomie minus 1 w głównym tunelu komunikacyjnym.

- Budynek Patomorfologii poziom minus 1 -  wykonanie instalacji SSP zgodnie z  (Rys. Nr CX/67/16 SSP – 2.7) i włączenie do centrali CSP- 15 zlokalizowanej na poziomie minus 1 w głównym tunelu komunikacyjnym.

- Budynek Warsztatów poziom minus 1 -  wykonanie instalacji SSP zgodnie z  (Rys. Nr CX/67/16 SSP – 2.4) i włączenie do centrali CSP- 15 zlokalizowanej na poziomie minus 1 w głównym tunelu komunikacyjnym.

- Rozbudowa istniejącego węzła CSP-15 o wymagane moduły.

- Deklaracja elementów, zaprogramowanie stref dozorowych oraz sterowań.

- Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Całość prac należy wykonać na podstawie istniejącego projektu wraz z robotami towarzyszącymi (przejścia instalacyjne, trasy kablowe, prace wykończeniowe), itp.

II.	Zakończenie prac:

- Po wykonaniu i uruchomieniu nowej instalacji ww. budynkach należy wykonać próby funkcjonalne w obecności Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Szpitala.

- Po pozytywnych próbach działania instalacji SSP należy dokonać demontażu istniejącej instalacji  SSP w taki sposób, żeby na wyższych kondygnacjach budynków funkcjonował istniejący SSP oparty na technologii IGNIS.

- Należy poddać utylizacji zdemontowane czujki izotopowe, optyczne oraz elementy instalacji występujące w tych pomieszczeniach. Prace te zostaną wykonane przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy.

- W odniesieniu do czujek izotopowych, Wykonawca sporządzi protokół, które czujki zabiera  z wyszczególnieniem numeru fabrycznego czujki. Protokół przekaże Zamawiającemu.

- Po zakończeniu prac związanych z instalacją SSP, Wykonawca przywróci po zakończeniu robót wszystkie powierzchnie ścian, sufitów do stanu pierwotnego.

- Po wykonaniu nowej instalacji SSP i demontażu obecnie istniejącej instalacji Wykonawca przygotuje protokół z wykonania Systemu Sygnalizacji Pożaru oddzielnie dla każdego budynku.

- W przypadku wprowadzanych zmian w projekcie, należy zmiany uzgodnić z Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i przedstawić projekt powykonawczy. Dodatkowo należy przedstawić wykaz wykorzystanych elementów systemu sygnalizacji pożaru wraz instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi i deklaracjami zgodności.

- Odbiór instalacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego.

PONADTO OD WYKONAWCY WYMAGAĆ SIĘ BĘDZIE:

- Przestrzegania zasad określonych w Procedurach zintegrowanego systemu zarządzania: QP-034/O Zasady postępowania wykonawcy na terenie Szpitala oraz QI-007/O Postępowanie na wypadek pożaru – obowiązujące w Szpitalu.

- Przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.

- Przedstawi wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz deklaracji zgodności 
lub aprobat technicznych na zastosowane materiały, wyroby budowlane. Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały i urządzenia muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych i terenie przyległym. Po wykonaniu prac budowlano – instalacyjnych Wykonawca uporządkuje teren wraz z uczęszczanymi przez pracowników Wykonawcy ciągami komunikacyjnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych robót, poprzez przegrody pyłoszczelne, tablice i taśmy ostrzegawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.

- Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za    	wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie  realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

- Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą.

- Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Gwarancja ta będzie obejmować   wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jaki poszczególnych części składowych. Wymagane 	przeglądy konserwacyjne wg Normy PKN-CEN/TS 54-14 oraz przeglądy gwarancyjne na koszt Wykonawcy.

- Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i napraw, części zamiennych, dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji dokonywane  są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie 	 dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu  gwarancji.

- Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC.