Zał. nr 1A) Sekwenator genomowy z urządzeniem do przygotowywania próbek – kpl. 1

| L.p. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Zakres wymagań | Parametry oferowane, opis | Ocena techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do sekwencjonowania, bez użycia optyki, pracujący w oparciu o półprzewodnikową technologię zmiany pH |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Aparat do sekwencjonowania DNA (bez pomiaru fluorescencji, bez użycia optyki) w oparciu o półprzewodnikową technologię pomiaru zmiany pH po wbudowaniu nukleotydu na matrycy DNA naczyniach rekacyjnych obecnych na chipie | TAK |  |  |
| 1.2 |  | Zintegrowany aparat zapewniający automatyzację procesów przygotowania biblioteki NGS, przygotowanie szablonu reakcji, sekwencjonowania, analizy danych pierwotnych oraz raportowanie wariantów dla aplikacji DNA, RNA i cfTNA | TAK |  |  |
| 2. | Funkcje zestawu |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Aparat pracujący w systemie fabrycznie napełnionych odczynników, pozwalających na przygotowanie aparatu do pracy w czasie do 10 minut | TAK |  |  |
| 2.3 |  | System pracujący w oparciu o czteroliniowy układ półprzewodnikowy – chip o przepustowości 12–15 milionów odczytów na linię (odczyty w zakresie 200 – 400 pz) | TAK |  |  |
| 2.4 |  | Czteroliniowy układ płóprzewodnikowy – chip umożliwiający sekwencjonowanie na 1 z 4 dostępnych lini, przy zachowaniu stabilności chipa w trakcie użytkowania pozostałych lini w kolejnych sekwencjonowaniach. | TAK |  |  |
| 2.5 |  | Wielopasmowy układ sekwencyjny umożliwiający sekwencjonowanie od 1 do 32 jedno-pulowych bibliotek | TAK |  |  |
| 2.6 |  | Możliwość sekwencjonowania próbki RNA, jak i DNA w jednym cyklu | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2.7 |  | Wbudowany system wizyjny urządzenia weryfikujący rozmieszczenie materiałów eksploatacyjnych oraz powiadamiający w czasie rzeczywistym o wszelkich błędach podczas skanowanie kodów kreskowych. | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2.8 |  | Aparat umożliwiający analizę w instrumencie bez konieczności zapewnienia dodatkowego serwera | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2.9 |  | Możliwość pracy z technologią pozwalająca na sekwencjonowanie amplikonów, w oparciu o gotowe panele genowe będące w ofercie Producenta, jak i w oparciu o własne panele „Custom” przygotowywane na życzenie Zamawiającego | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3 | Gwarancja, serwis, szkolenie |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Gwarancja min.24 miesięce od daty instalacji i uruchomienia sprzętu | TAK podać |  |  |
| 3.2 |  | Zestaw do walidacji systemu, składający się: - materiałów eksploatacyjnych pozwalających na przeprowadzenie 150 reakcji obejmujących 50 genów m.in. EGFR, ALK, BRAF, ROS1, NTRK, RET, ERBB2 z FFPE lub płynnych biopsji - materiałów eksploatacyjnych pozwalających na 100 reakcji obejmujących min. 500 genów (analiza DNA i RNA w jednej reakcji) oraz profilowanie biomarkerów terapii celowanej i immunoterapii, w tym TMB i MSI. | TAK |  |  |
| 3.3 |  | Czas przystąpienia przez serwis Wykonawcy do naprawy od momentu zgłoszenia awari: nie więcej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, czas naprawy – max 21 dni | TAK |  |  |
| 3.4 |  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
| 3.5 |  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla min. 2 osób | TAK |  |  |
| 4 | Rok prod. | 2020 | TAK podać |  |  |