ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Systemów Elektronicznych

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

- Nawiązując do zapytania ofertowego na: Dostawę wysokowydajnych stacji obliczeniowych z akceleratorem GPU w Instytucie Systemów Elektronicznych.

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/ISE/133/ZP/2023/1033

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 6. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Wysokowydajne stacje obliczeniowe z akceleratorem GPU | 2 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do 30 dni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji : min. 36 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa :

Wysokowydajne stacje obliczeniowe z akceleratorem GPU - liczba sztuk – 2

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość |  |  | 2 szt. |
| 1 | System (płyta główna, gniazda rozszerzeń, interfejsy, obudowa) | Płyta główna, gniazda rozszerzeń, interfejsy: jedno gniazdo na procesor obsługa co najmniej sześciu gniazd PCI-E 4.0 ×16 (mechanicznie i elektrycznie), przy czym wymagana jest możliwość instalacji co najmniej dwóch kart grafiki o podwójnej szerokości RAM: możliwość instalacji min. 128GB pamięci ECC min dwa interfejsy sieciowe LAN RJ45 10GBase-T co najmniej 4 porty SATA 6Gbps zarządzanie: zintegrowany port konsoli (VGA), dedykowane gniazdo RJ-45 z obsługą IPMI v2 i KVM co najmniej dwa gniazda M.2, pozwalające na montaż dysków o długości 80 i 110mm, z interfejsem PCIe 4.0 co najmniej 2 porty USB w wersji min 3.0 zainstalowany modułTPM Obudowa i zasilanie przeznaczona do montażu w szafie serwerowej 19”, o wysokości nie większej niż 2U wymaganie specjalne: głębokość nie większa niż 55cm wyposażona w co najmniej 4 wnęki zewnętrzne na dyski SATA 2.5”, pozwalające na wymianę dysków w czasie pracy komputera (hot swap) wyposażona w zespół wentylatorów pozwalający na efektywnie chłodzenie wyposażona w zasilacz o następujących cechach: o mocy wystarczającej do zasilania systemu, nie mniejszej jednak niż 700W certyfikat sprawności co najmniej 80+ Gold zaprojektowany do pracy ciągłej (24/7) | .............................................. Podać producenta i model ** TAK / NIE* |
| 2 | Procesor | Ilość: 1 szt. Architektura 64-bitowa Co najmniej 16 dwuwątkowych rdzeni obliczeniowych Częstotliwość pracy: co najmniej 4GHz Obsługujący co najmniej 128 linii PCIe w wersji min. 4.0 Wyposażony w kontroler pamięci z obsługą ECC | TAK / NIE* |
| 3 | Zainstalowana pamięć RAM | Łączna pojemność: min. 128 GB Taktowanie zgodne z maksymalną wartością określoną w specyfikacji procesora, nie mniej jednak niż 3200MHz Z obsługą korekcji błędów ECC | TAK / NIE* |
| 4 | Zainstalowana karta sieciowa | Wbudowana w płytę główną lub jako moduł płyty głównej (por. pkt. 1): co najmniej 2 porty 10 Gbps RJ45 Zainstalowana w gnieździe PCIe: ilość: 1 szt. przepustowość: min. 100Gbps na jedno złącze Interfejs zewnętrzny: 2 porty QSFP28 (moduły QSFP28 850nm winny być elementem wyposażenia) interfejs wewnętrzny: PCIe (v min 3.0) x16 zgodna z DPDK dostępne sterowniki dla systemów Windows Server i Debian | TAK / NIE* |
| 5 | Dysk SSD NVMe (zainstalowane w gniazdach M.2 na płycie głównej) | Ilość: 2 szt. Interfejs M.2 NVMe (PCI-E, wersja min. 4.0) x 4 Pojemność min. 2TB Parametry niezawodnościowe: MTBF min. 1.5 mln godz., TBW min. 1200 Osiągalne prędkości odczytu/ zapisu przy dostępie sekwencyjnym: odpowiednio min. 7000/5000 MB/s Osiągalne prędkości odczytu/zapisu przy dostępie losowym::odpowiednio 1000/8000 tys. operacji na sekundę (4kB, QD32) Zalecane wyposażenie w radiator, nie kolidujący z innymi kartami peryferyjnymi | TAK / NIE* |
| 6 | Dysk twardy SSD SATA (zainstalowany w kieszeni 2.5” hot swap, podłączony do kontrolera SATA płyty głównej) | Ilość: 4 szt., zainstalowane w kieszeniach 2.5” Rodzaj: SSD, wewnętrzny Pojemność: min. 1.9TB Format: 2,5" Interfejs: SATA 6Gbps Osiągalne wydajności odczytu/zapisu sekwencyjnego: 500 MB/s Osiągalna wydajność odczytu/zapisu losowego (4KB, QD32): 95/30 tys. IOPS Parametry niezawodnościowe: współczynnik MTBF nie mniejszy niż 2 mln godz. (lub równoważny współczynnik AFR nie większy 0.44%), trwałość (TBW) min. 2.5PB | TAK / NIE* |
| 7 | Karta grafiki (akcelerator GPU) | Ilość: 2 szt. Obsługa platformy obliczeń równoległych CUDA, indeks Compute Capability min. 8 Min. 3000 rdzeni CUDA i min. 100 jednostek tensorowych Wyposażona w min. 12GB własnej pamięci GDDR6 Pobierana moc nie większa niż 70W | TAK / NIE* |
| 8 | Monitor przenośny | przekątna ekranu: 15.6±0.2” ekran dotykowy rozdzielczość 1920×1080 (FHD) wbudowane głośniki wejście sygnału: co najmniej HDMI i USB-C (DP Alt Mode) zasilanie: wbudowany akumulator | TAK / NIE* |
| 9 | Akcesoria | Kabel DAC QSFP28 Ethernet 100GbE długość 3m ilość: 2 szt. Kabel połączeniowy GPU – monitor długość nie mniej niż 1.8m pozwalający na dołączenie monitora z punktu 8 do karty grafiki z punktu 7 mysz i klawiatura, przewodowe USB | TAK / NIE* |
| 10 | Okres gwarancji | Nie krótszy niż 3 lata (od momentu podpisania umowy) | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Do 30 dni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 2. | Gwarancja: Czas trwania: min. 36 m-cy | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 6. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 7. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Systemów Elektronicznych, pok. 212. | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               														____________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)