OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - I CZĘŚĆ

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiot i lokalizacja zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2022 roku w zakresie: sygnalizacje świetlne i aktywne oznakowanie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

konserwację i bieżące utrzymanie:

- istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic i przejściach dla pieszych na terenie miasta Płocka wraz z ich elementami tj. sygnalizatorami dźwiękowymi, wyświetlaczami czasu pozostałego do zmiany świateł, systemem centralnego monitorowania, sterowania i pomiarów ruchu MSR-SM,

- istniejącej sygnalizacji świetlnej - aktywnej na terenie miasta Płocka,

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:

50232200 – 2 	Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej;

50232000 – 0 	Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji

oświetleniowych i sygnalizatorów.

- Zakres zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składają się:

- usługi konserwacyjne obejmujące:

konserwacje sygnalizacji świetlnych wraz z jej elementami zlokalizowanych na ulicach miasta Płocka,

- usługi w zakresie bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych, realizowane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.

- Usługi konserwacyjne.

- Konserwacja sygnalizacji świetlnych, obejmująca:

- codzienny przegląd skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną
i konserwacja instalacji w celu utrzymania w sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji, tj. zapewnienia poprawnej pracy urządzeń sterujących, detekcyjnych i transmisyjnych oraz właściwego stanu instalacji kablowej
i sygnalizatorów,

- zakup i obsługa kart SIM np. pre-paid do modemów GSM sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia komunikacji i zdalnego monitorowania (gdzie zaistnieje potrzeba),

- wymianę zużytych żarówek, bezpieczników, soczewek, uszczelek, podgrzewaczy itp.,

- sprawdzanie aparatów sterowniczych na sprawność układów zabezpieczeń antykolizyjnych oraz zabezpieczeń przed spaleniem czerwonych źródeł światła min. raz w tygodniu,

- sprawdzanie prawidłowości pracy aparatury - czy jest zgodna z programem minimum raz w tygodniu,

- bezzwłoczne usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości
w działaniu sygnalizacji (poza załącznik nr 1 do zamówienia), wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu zgodnie z zapisem ust. 5 pkt 4b opisu; jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, sygnalizację należy przełączyć na pracę awaryjną (sygnał żółty migający lub wyłączyć),

- usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji (poza załącznik nr 1 do zamówienia), nie wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu należy usunąć w ciągu 3 dni,

- wymiana zużytych elementów świetlnych sygnalizacji świetlnej na elementy
z demontażu nadające się do ponownego użycia,

- dbałość o estetykę sygnalizacji (np. czyszczenie soczewek i konstrukcji wsporczych),

- wykonywanie okresowych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badań stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz doprowadzenie ich do właściwego stanu w przypadku wyników negatywnych,

- opisywanie wykonanych czynności w Dzienniku budowy,

- odnotowywanie wszelkich zmian w pracy sygnalizacji polegających na:

- innym, niż wynikające z harmonogramu pracy sygnalizacji, przełączeniu jej na sygnał żółty migający,

- wyłączeniu całkowitym lub przełączeniu na sygnał żółty migający w celu konserwacji instalacji lub usunięcia jej awarii z podaniem przyczyny, rodzaju zmiany, chwil przełączeń pracy sygnalizacji,

- odnotowywanie ingerencji funkcjonariuszy policji ruchu drogowego w pracę sygnalizacji w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, np. zagrażających bezpieczeństwu; ingerencja ta może polegać na wybraniu odpowiedniego programu, przełączeniu sygnalizacji na sygnał żółty migający lub całkowitym jej wyłączeniu,

- dokonywanie wpisów do Dziennika budowy o codziennej kontroli sygnalizacji świetlnych, w zakresie prac wykonanych w ramach konserwacji, niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania oraz o poczynionych obserwacjach i konieczności wykonania prac poza zakresem konserwacji.

Zakres konserwacji obejmuje także wszelkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania powyższych prac.

Wykonanie prac konserwacyjnych jest obligatoryjne i nie wymaga dodatkowego zlecenia Zamawiającego (wpis przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika budowy).

- Usługi objęte w zakresie bieżącego utrzymania:

Bieżące utrzymanie, obejmujące:

- dokonywanie poważniejszych napraw, wymian, regulacji lub w razie potrzeby montaż elementów sygnalizacji np. słupów, masztów, uszkodzonych latarń sygnalizatorów, sygnalizatorów dźwiękowych, wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany świateł, kabli, zużytych lub rozregulowanych urządzeń, zmiany programów sygnalizacji świetlnej –  po wpisaniu polecenia do Dziennika budowy przez przedstawiciela Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zamówienia),

- dokonywanie zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej spowodowane zmianą układu i organizacji ruchu oraz niezbędne korekty w funkcjonowaniu programu sygnalizacji świetlnej,

- dokonywanie napraw oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej, opisu uszkodzenia i kosztorysu w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków drogowych, aktów wandalizmu itp.,

- demontaż urządzeń naziemnych, a co najmniej sygnalizatorów, w przypadku gdy sygnalizacja stanie się zbędna, niezależnie od przyczyny,

Powyższe prace będą wykonywane na podstawie wpisu przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika budowy, określającego ich zakres i termin wykonania.

- Ustalenia dodatkowe.

- Wszystkie prace, które obejmuje zakres przedmiotu zamówienia zlokalizowane są na terenie miasta Płocka.

- Wszystkie prace związane z utrzymaniem elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich muszą być wykonywane tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Kolejność i zakres prac należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania stanu pełnej gotowości do usuwania awarii w ciągu całej doby (także w niedziele i święta oraz pozostałe dni wolne od pracy);

- dokonywanie napraw w trybie awaryjnym, w tym w szczególności:

- przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 30-60 minut od chwili otrzymania               zgłoszenia (zgodnie z ofertą),

- zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 12 godzin.

- gromadzenie, rozliczanie i utylizacja elementów z demontażu. Prowadzenie depozytu przekazanych na podstawie protokołu materiałów z demontażu i odzysku.

- Odbiór wykonanych prac dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności kierownika robót Wykonawcy.