OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest prowadzenie wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów oraz ciągłego dostarczania danych pomiarowych i wizyjnych dla systemów zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka w 2023 roku.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna trzech systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz systemu analizy ruchu i systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle, systemu stacji pogodowej i dwóch tablic zmiennej treści.

- Zakres zamówienia:

### Trasa ks. J. Popiełuszki -  2 pasy ruchu w jednym kierunku (do centrum) – system preselekcyjny ważenia pojazdów - Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna

### Wyszogrodzka – 2 pasy ruchu, po 1 w przeciwnych kierunkach (do centrum i z centrum)  - system preselekcyjny ważenia pojazdów - Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna

### Trasa Bartoszewskiego 2 pasy ruchu, 1 pomiar (pas w kierunku południowym)  - system preselekcyjny ważenia pojazdów - usługa informatyczna

- Wyszogrodzka – skrzyżowanie z al. Armii Krajowej i al. Jana Pawła II (strona wschodnia) – po 2 pasy ruchu w obu kierunkach (do centrum i z centrum) – system analizy ruchu i kontroli przejazdu na czerwonym świetle - Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna

### Bielska – skrzyżowanie z ul. Sierpecką – po 1 pasie ruchu w obu kierunkach (do centrum i z centrum) – system analizy ruchu - Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna

### Otolińska - skrzyżowanie z ul. Targową oraz Pasternakiewicza - po 2 pasy ruchu w obu kierunkach (do centrum i z centrum) – system analizy ruchu - Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna

- Most im. Solidarności - system stacji pogodowej APM wraz z dwoma tablicami zmiennej treści - Bieżące utrzymanie i konserwacja

- Usługi objęte w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji:

### Utrzymanie właściwego stanu technicznego wszystkich elementów w/w. systemów rozumiane poprzez m.in.:

- konserwację i utrzymanie w ciągłej sprawności i właściwym stanie technicznym wszystkich elementów składowych systemów, obejmujących infrastrukturę techniczną i programową, w tym obsługę serwerów i oprogramowania dostarczonych przez Wykonawcę.

- cykliczne przeglądy w tym. min. przegląd stanu technicznego szaf, skrzynek, fundamentów i konstrukcji wsporczych, elementów wykonawczych, wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie wynikających z wymagań przepisów prawa, itp.,

- naprawę uwidocznionych w trakcie eksploatacji awarii i wad ukrytych oraz wykonanie napraw związanych z wystąpieniem wypadków, kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i innych zdarzeń losowych,

- roboty ziemne, porządkowe (np. zabezpieczenie kabli zasilających i światłowodowych 
w przypadku ich odkrycia lub uszkodzenia),

- drobne remonty nawierzchni w obrębie czujników w zakresie uzupełnienia ubytków lepiszcza i kruszywa, uszczelnienia spękań na styku nawierzchni z czujnikami i pętlami indukcyjnymi, spękań masy zalewowej czujników, itp.,

- całodobową dyspozycyjność do zgłaszania i usuwania awarii, uszkodzeń, usterek, niewłaściwego działania systemów, itp.,

- inne roboty, które są niezbędne do utrzymania systemu wraz z jego infrastrukturą we właściwym stanie technicznym.

Utrzymanie mające na celu umożliwienie selekcji pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry oraz bieżącą i statystyczną ocenę parametrów i warunków ruchu pojazdów, rozumiane poprzez m.in.:

- bieżące i zgodne z wymaganiami dostarczanie danych,

- wykonanie kalibracji, testów sprawdzających,

- utrzymanie bazy danych (serwerów dostarczonych przez Wykonawcę), w której przez okres co najmniej ostatnich 30 dni będą archiwizowane dane gromadzone przez systemy oraz oprogramowania systemów dostarczonego przez Wykonawcę,

- udostępnianie danych gromadzonych przez systemy poprzez oprogramowanie (dostarczone przez Wykonawcę), w które zostały wyposażone systemy preselekcji wagowej pojazdów w ruchu i analizy ruchu, umożliwienie Zamawiającemu oraz Inspekcji Transportu Drogowego podglądu danych poprzez aplikację internetową,

- przesyłanie (transmisja) gromadzonych danych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych,

- prowadzenie weryfikacji poprawności działania systemów,

- zapewnienie ciągłej sprawności systemów oraz oprogramowania.

- Ustalenia dodatkowe:

- ponadto w ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami niezbędnych dla bieżącego utrzymania systemów, objętych zamówieniem,

- wszystkie prace, które obejmuje zakres przedmiotu zamówienia zlokalizowane są na terenie miasta Płocka,

- wszystkie prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zakres konserwacji i bieżącego utrzymania obejmuje także wszelkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania powyższych prac,

- kolejność i zakres prac należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem Zamawiającego,

- wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania stanu pełnej gotowości do otrzymania i przystąpienia usuwania zgłoszonej awarii w ciągu całej doby (także w niedziele i święta oraz pozostałe dni wolne od pracy);

- dokonywanie napraw w trybie awaryjnym, w tym w szczególności przystąpienie do usuwania awarii w ciągu max. 6 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia,

- zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 24 godzin (chyba że w uzasadnionych przypadkach spowodowanych dostępem do części niezwłocznie po ich otrzymaniu)

- odbiór wykonanych prac dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności kierownika robót Wykonawcy,

- Zamawiający nie wyraża zgody na wymianę urządzeń rejestrujących,

- integracja systemów i ich uruchomienie przez Wykonawcę ma nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- W przypadku konieczności wykonania usług nieprzewidzianych przez Zamawiającego, a ściśle związanych z przedmiotem zamówienia, wartość tych usług ustalona zostanie na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego, każdorazowo zatwierdzanego przez Zamawiającego po jego sporządzeniu przez Wykonawcę. Zastosowane  wskaźniki cenotwórcze nie mogą być większe, niż średnie stawki publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD za okres poprzedni; koszty materiałów i sprzętu według max. średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

- Systemy składają się:

### Trasa ks. J. Popiełuszki -  system preselekcyjny ważenia pojazdów – dwie kamery AMPR, dwie kamery poglądowe, zestaw czujników, terminal obliczeniowy, osprzęt (komputer wagowy Traffic Data System GmbH).

### Wyszogrodzka – system preselekcyjny ważenia pojazdów - dwie kamery AMPR, dwie kamery poglądowe, zestaw czujników, terminal obliczeniowy, osprzęt (komputer wagowy Traffic Data System GmbH).

### Trasa Bartoszewskiego - system preselekcyjny ważenia pojazdów – jedna kamera AMPR, jedna kamera poglądowa, zestaw czujników, terminal obliczeniowy, osprzęt.

### Wyszogrodzka – skrzyżowanie z al. Armii Krajowej i al. Jana Pawła II (strona wschodnia) – system analizy ruchu i kontroli przejazdu na czerwonym świetle – cztery kamery AMPR, dwie kamery poglądowe, dwa terminale obliczeniowe, osprzęt.

### Bielska – skrzyżowanie z ul. Sierpecką – system analizy ruchu – dwie kamery AMPR, dwa terminale obliczeniowe, osprzęt.

### Otolińska - skrzyżowanie z ul. Targową oraz Pasternakiewicza - po 2 pasy ruchu w obu kierunkach (do centrum i z centrum) – system analizy ruchu.

### Most im. Solidarności - system stacji pogodowej APM wraz z dwoma tablicami zmiennej treści – jedna stacja meteorologiczna z czujnikami, dwie tablice zmiennej treści, terminal obliczeniowy, osprzęt.