Załącznik A  do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe respiratora

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 11/2022

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe; produkcji 2020 - 2022 |  |
|  | Respirator dla dorosłych, dzieci |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,0 do 6,0 bar |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 60 minut |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania powietrzem |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania tlenem |  |
| Tryby wentylacji |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP |  |
|  | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia |  |
|  | SIMV |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów. |  |
|  | PSV |  |
|  | PEEP/CPAP |  |
|  | APVcmv |  |
|  | APVsimv |  |
|  | Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Meada dla pacjentów aktywnych i nieaktywnych oddechowo od 3 kg |  |
|  | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora |  |
|  | Wdech manualny |  |
|  | Oddech spontaniczny |  |
|  | Wentylacja bezdechu |  |
|  | Westchnienia automatyczne |  |
| Parametry nastawialne |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-120odd/min |  |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2000 ml |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O |  |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% |  |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 9 sek |  |
|  | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min |  |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek |  |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od 0,5 do10 cm H2O poniżej PEEP/CPAP |  |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do15 l/min |  |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |  |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 100 cm H2O |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od10 do 40% przepływu szczytowego wdechowego |  |
|  | Kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna |  |
|  | Narastanie ciśnienia 25 –200 ms |  |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 15”, |  |
|  | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |  |
|  | Ciśnienie szczytowe |  |
|  | Ciśnienie średnie |  |
|  | Ciśnienie minimalne |  |
|  | Ciśnienie plateau |  |
|  | Ciśnienie ΔP obliczane przez respirator |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy |  |
|  | Przepływ szczytowy wydechowy |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu |  |
|  | Wentylacja minutowa |  |
|  | Stosunek I:E |  |
|  | Całkowita częstość oddechów |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych |  |
|  | Czas wdechu |  |
|  | Czas wydechu |  |
|  | Stężenie O2 |  |
|  | Podatność statyczna |  |
|  | AutoPEEP |  |
|  | Stała czasowa wydechu |  |
|  | Stała czasowa wdechu |  |
|  | Opory wydechowe |  |
|  | Opory wdechowe |  |
|  | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia przezpłucnego |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 |  |
|  | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów /96 godzinne/ |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  |
| Alarmy |
|  | Niskiej wentylacji minutowej |  |
|  | Wysokiej wentylacji minutowej |  |
|  | Niskiego ciśnienia |  |
|  | Wysokiego ciśnienia |  |
|  | Niskiej objętości wydychanej |  |
|  | Wysokiej objętości wydychanej |  |
|  | Niskiej częstości oddechów |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów |  |
|  | Bezdechu |  |
|  | Stężenia O2 |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego |  |
|  | Zaniku zasilania powietrzem |  |
|  | Zaniku zasilania O2 |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego |  |
|  | Poziom głośności alarmów - ustawialny |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów |  |
| Inne funkcje i wyposażenie |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych wraz z oceną stanu płuc |  |
|  | Możliwość o integralną funkcję regulacji ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej |  |
|  | Wentylacja w pełni automatyczna w zamkniętej pętli oddechowej bazująca na pomiarach CO2 i SpO2, mechanice płuc i aktywności oddechowej pacjenta. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokim przepływem tlenu - High Flow |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |
|  | Pamięć alarmów |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) |  |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku |  |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu |  |
|  | Pamięć zdarzeń do 1000 wyświetlana na monitorze respiratora |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  |
|  | Układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu 20 szt. |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  |
|  | Możliwość stosowania wentylacji Heliox (opcja) |  |
|  | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Pozostałe |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu – do 48 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Miejscowość, data ………………………………………