Zamrażarka niskotemperaturowa Nordic Lab ULT U100 Purex 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa- szafowa- podblatowa |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) ≤ (600 x 690 x 830) mm |  |
|  | Zakres temperatury pracy: ≥ (od - 60°C do -86°C) |  |
|  | Wnętrze komory i półki: wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Półki: co najmniej dwie |  |
|  | Drzwi zewnętrzne: pełne, wyposażone w zamek |  |
|  | System mrożenia: czynniki chłodnicze bez freonowe, niewybuchowe, nietoksyczne, komercyjnie dostępne |  |
|  | System chłodzenia: min. jednokompresorowy |  |
|  | System uszczelek: zapobiegający nadmiernemu szronieniu się wnętrza zamrażarki |  |
|  | Typ izolacji: PUR |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy: minimum: - temperatura pracy - stanów alarmowych |  |
|  | Rejestrator temperatury: wbudowany, wyposażony w port USB, min. 35.000 wpisów |  |
|  | Alarm wizualny i akustyczny: minimum: - przy przekroczeniu zadanej temperatury - niedomkniętych drzwi |  |
|  | Port do systemu CO2 back-up: wymagany |  |
|  | Wbudowana sonda temperaturowa: 1/PT 1000 |  |
|  | Głośność: maks. 58 dB |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz, roczne zużycie energii nie większe niż 2445 kWh |  |
|  | Oznaczenie CE |  |
|  | Kwalifikacja IQ, OQ, PQ wraz z instalacją i szkoleniem z obsługi urządzenia |  |