załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się zakup i montaż napędów elektrycznych do obecnie eksploatowanych czterech bram garażowych w budynku B Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1, 45-05 Opole.

Opis stanu istniejącego:

Bramy znajdują się w dwóch garażach, w każdym garażu jest jedna brama z drzwiami przejściowymi i jedna bez drzwi.

Bramy sześciosegmentowe firmy SIEBAU, rok produkcji 2001,wymiany 3500 x 3400.

Pomiędzy bramami będą przygotowane dwa złącza 3-fazowe do zasilania silników bram.

Co należy wykonać:

- Przeprowadzić przegląd, konserwację bram oraz niezbędne regulacje i naprawy zakończone protokołem potwierdzającym wykonane prace.

- Zamontować napędy elektryczne do wszystkich czterech bram zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i bhp w tym zakresie.

- Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną przed złożeniem oferty.

Wymagania techniczne:

- Zastosować sterowanie umożliwiające otwarcie bramy, zatrzymanie w dowolnej pozycji, zamknięcie bramy.

- Zastosowane sterowanie do bramy musi posiadać możliwość podłączenia systemu kontroli dostępu ROGER (styk zwierny – tryb pracy: otwórz – stop – zamknij – stop - otwórz).

- System umożliwiający awaryjne otwarcie bramy.

- System zabezpieczający przed zamknięciem w przypadku pojawienia się obiektu w świetle bramy.

- System kontroli otwartych drzwi przejściowych w skrzydle bramy zabezpieczający przed przypadkowym ich uszkodzeniem w przypadku próby uruchomienia napędu.

- Gwarancja min. 24 miesiące.