Załącznik nr 1.13

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI RĘCZNEJ - ODDZIAŁ CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  14.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV specyfikacji).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-65)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ XIII:

ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI RĘCZNEJ - ODDZIAŁ CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Komplet gwintowników i narzynek | komplet narzynek w rozmiarach analogicznych do gwintowników.2x pokrętło do gwintowników M3-M12, M6-M20.2x pokrętło do narzynek 25mm, O/D.1x pokrętło typu: T" M3-M6.Po 2 sztuki gwintowników (wstępny i końcowy) w 35 rozmiarach: M2x0,4mm; M3x0,5mm; M4x0,7mm; M5x0,8mm; M6x0,75mm; M6x1,0mm’; M7x0,75mm; M7x1,0mm; M8x0,75mm; M8x1,0mm; M8x1,25mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm; M9x1,25mm; M10x0,75m; M10x1,0mm; M10x1,25mm’M10x1,5mm; M11x0,75mm; M11x1,0mm; M11x1,25mm; M11x1,5mm’M12x0,75mm; M12x1,0mm; M12x1,25mm; M12x1,5mm; M12x1,75mm; M14x1,0mm; M14x1,25mm; M14x1,5mm; M14x2,0mm; M16x1,0mm; M16x1,5mm; M16x2,0mm; M18x1,5mm; | kpl. | 12 |
| 2 | Piłka ramowa | piłka ramowa do metalu Długość całkowita produktu: 400 mm Długość brzeszczotu: 300 mm; uchwyt: aluminium | sztuk | 15 |
| 3 | Pilniki ślusarskie komplet | komplet 5-ciu pilników do metalu; długość robocza bez rękojeści: 200 mm; kształty pilników: kwadratowy, trójkątny, płaski, półokrągły, okrągły | sztuk | 12 |
| 4 | Nożyce ręczne | nożyce ręczne do metalu i blachy - komplet 3 szt. z funkcją dźwigni; kute stalowe ostrza do cięć prostych i krótkich kształtów oraz do cięć długich, prostych i zakrzywionych | sztuk | 12 |
| 5 | Nożyce gilotynowe | nożyce gilotynowe do blachy, prętów, płaskowników zastosowanie: blacha stalowa, stal okrągła, płaskowniki stalowe Długość noża 125 mm | sztuk | 12 |
| 6 | Szlifierka kątowa | moc silnika 2.200W, średnica tarczy tnącej 230mm; napięcie zasilania: 230V; maksymalna prędkość obrotowa:6500 RPM, system łagodnego rozruchu | sztuk | 1 |
| 7 | Szlifierka taśmowa | napięcie: 230V ~ 50Hz; moc: 375W; prędkość obrotowa bez obciążenia: 1450 min-1; średnica tarczy szlifierskiej: 150 mm; wymiary pasa szlifierskiego: 915×100 mm | sztuk | 13 |
| 8 | Młotek ślusarski | młotek ślusarski 500g obuch poddany pełnej obróbce cieplnej antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść ergonomiczny trzonek, doskonałe właściwości tłumiące drgania | sztuk | 24 |
| 9 | Brzeszczot ślusarski | dwustronny brzeszczot do metalu wykonany ze stali węglowej. Służący do cięcia stali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, długość 300 mm | sztuk | 500 |
| 10 | Zestaw kątowników ślusarskich | zestaw czterech kątowników, 75x50, 100x70, 150x100, 200x130 mm | kpl. | 24 |
| 11 | Kątownik ślusarski ostry 45 | kątownik 45° 100x80 mm. Stal węglowa | sztuk | 24 |
| 12 | Komplet wierteł do metalu | wiertła wykonane ze stali o rdzeniu z 6% zawartością kobaltu. Rozmiary wierteł w komplecie: 1 / 1,5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 /4.5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 | kpl. | 24 |
| 13 | Zestaw ściągaczy do łożysk | ściągacz uniwersalny łożysk separator; urządzenie stosuje się do ściągania łożysk, kół zębatych, kół pasowych, wałków i innych zaklinowanych części używanych w mechanice; zestaw walizkowy; strzemię, oddzielacz 2szt. w rozm. 35-50mm, 50-75mm. śruba ciągowa ramiona 2szt. dł. 110mm przedłużki sześciokątne śr.17mm x dł.110mm 2szt. przedłużki sześciokątne śr.17mm x dł.80mm 2szt. przedłużki sześciokątne śr.14mm x dł.90mm 2szt. przedłużki sześciokątne śr.14mm x dł.60mm 2szt. | kpl. | 12 |
| 14 | Zgrzewarka punktowa do blach | Parametry: zgrzewanie punktowe gwoździ, podkładek, nitów prąd wyjściowy minimum 3000 A napięcie zasilania 400V do zgrzewania blach od 0,5 do 2mm siła docisku minimum 120N | sztuk | 1 |
| 15 | Piła kątowa | piła kątowa, 550 mm, aluminiowa podstawa, kąty cięcia 45 – 135° | sztuk | 5 |
| 16 | Brzeszczot do pił kątowych | liczba zębów na cal 10 ; 14; 18 ; 24 ; 32; rodzaj materiału stal HCS | sztuk | 100 |
| 17 | Ręczna piła taśmowa | wersja ręczna + stojak do cięcia stali i aluminium; rozmiar taśmy mm 1325x13x0.65; Imadło ręczne; prędkość taśmy m/min 65; napięcie zasil. 230V 1-faz., 50-60HZ; moc silnika 1000W; ręcznie sterowana przecinarka do metalu o prędkości regulowanej potencjometrem; kabłąk łatwo nastawiany do cięcia ukośnego, z blokadą mechaniczną; Imadło ręczne; piła taśmowa prowadzona na łożyskach tocznych; przecinarka dostarczana z ogranicznikiem długości materiału. | sztuk | 1 |
| 18 | Brzeszczot do pił taśmowej | bimetalowy do cięcia metalu; rozmiar taśmy mm 1325x13x0.65 | sztuk | 10 |
| 19 | Zestaw kluczy | zestaw kluczy nasadowych 1/2", 3/4" i 1/4"; składający się z ok. 200 elementów, wykonanych z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej; rozmiar: 4 – 32 mm; zestaw walizkowy | kpl. | 24 |
| 20 | Zestaw szczypiec i wkrętaków | szczypce i wkrętaki wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej | kpl. | 12 |
| 21 | Komplet wybijaków ślusarskich | zestaw zawiera wybijaki: 3, 4, 5, 6 i 8mm. | kpl. | 12 |
| 22 | Udarowy klucz elektryczny | klucz elektryczny 0,45kw 720nm z udarowymi nasadkami | sztuk | 1 |
| 23 | Kątownik nastawny | kątomierz nastawny z poziomicą 500 mm | Sztuk | 12 |
| 24 | Zestaw narzędzi traserskich | zestaw: 1 kątownik centrujący 40 mm.; 1 kątownik regulowany 150 mm (prostopadłość ±0,01 mm).; 1 kątownik precyzyjny 150 mm (prostopadłość ±0,05 mm).; 1 kątomierz z liniałem (0°-180° ; 180° - 0°).; 1 cyrkiel 150 mm z blokadą, ostrza spłaszczone.; 1 rysik traserski.; 1 punktak automatyczny. | kpl. | 12 |
| 25 | Zestaw pryzm traserskich | pryzmy traserskie magnetyczne 93x66x100 Hartowane rowki: 90° dokładność: 0,01 mm wymiar: 93x66x100 mm; na wałek 6-66 mm Siła mahnesu: 100 kg | kpl. | 3 |
| 26 | Wkrętarka - zestaw Combo | zestaw wiertarko-wkrętarki i zakrętaka udarowego. 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa: napięcie zasilania: 18V prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 600 obr./min; prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1900 obr./min; max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm; max. zdolność wiercenia w drewnie: 38 mm; zakres mocowania: 1,5 - 13 mm; max. moment obrotowy miękki / twardy: 36 / 62 Nm Wysoki moment obrotowy - 165 Nm zakrętaka udarowego: napięcie zasilania: 18 V prędkość obr. na biegu jałowym: 0-2900 obr./min częst. udarów na biegu jałowym: 0-3500 /min; max moment obrotowy: 165 Nm; akumulator 2x 18V/5,0Ah; ładowarka; walizka | kpl. | 1 |
| 27 | Imadło samocentrujące | imadło maszynowe precyzyjne, samocentrujące 100mm | Sztuk | 1 |
| 28 | Imadło maszynowe wiertarskie | długie szczeliny montażowe, szczęki i śruba wykończone z brązu, szczęka stała z pionową i poziomą szczęką V, ruchoma stalowa szczęka wspierana przez odlewane szczęki z wewnętrzną prowadnicą, korpus wykonany z odlewanego metalu. Obie szczęki wyposażone w powierzchnie umożliwiające mocowanie płaskich elementów obrabianych; dźwignia dla maksymalnej siły zacisku | Sztuk | 4 |
| 29 | pasta z cyną do lutowania miękkiego z pędzlem 250g | do lutowania miękkiego rur i kształtek miedzianych lub mosiężnych w instalacjach ciepłej i zimnej wody, a także systemach centralnego ogrzewania, temperatura topnienia od 220°C do 310°C; 1 szt. – 250g | Sztuk | 10 |
| 30 | palnik gazowy ceramiczny lutlampa +4 kartusze 10x43 | palnik gazowy z auto piezo zapłonem + 4 gazy zastosowanie na kartusze gazowe 400ml 227gram; palnik z zaworem oraz pokrętłem regulacji siły płomienia. | kpl. | 10 |
| 31 | Kartusze – naboje gazowe | skład: propan-20% butan-80%; pojemność: 190g wysoka kaloryczność max osiąganej temp 1800* | sztuk | 100 |
| 32 | Lutownica grzałkowa | kompatybilna ze stacjami; PENSOL-SL10-N; PENSOL-SL20-N; PENSOL-SL30-N | sztuk | 10 |
| 33 | Część zamienna: grzałka 10x27 | kompatybilna ze stacjami; PENSOL-SL10-N; PENSOL-SL20-N; PENSOL-SL30-N | sztuk | 10 |
| 34 | Lutownica na podczerwień | do lutowania elementów: BGA, SMD, CSP, LGA, QFP, PLCC, uBGA i uSMD; wykonane w technologii ołowiowej i bezołowiowej; lutownica współpracuje z podgrzewaczami | sztuk | 3 |
| 35 | Chwytak podciśnieniowy | ręczny chwytak podciśnieniowy do podnoszenia małych przedmiotów bez użycia pincety; do przenoszenia i umieszczania na płytach PCB układów typu: SOP, BGA, QFP; chwytak jest wykonany z elastycznego, trwałego tworzywa | sztuk | 5 |
| 36 | Lut miękki 2,5mm 250g cyna do lutowania | lut miękki 1szt.: średnica drutu 2,5 mm, waga 250 g; lut S-Sn97Cu3 (L-Sn97Cu3) DIN EN29453, przeznaczony do lutowania miękkiego rur i kształtek miedzianych w instalacjach wody ciepłej i zimnej zakres temperatur topnienia: 230ºC - 250ºC | sztuk | 10 |
| 37 | Oplot 40x5 | plecionkę odsysająca lico / taśma ssąca; długość 1,5 m; szerokość 3,0 mm | sztuk | 40 |
| 38 | Piec do reflow | piecyk do lutowania; powierzchnia grzewcza umożliwiająca efektywne lutowanie (180x235 mm); możliwość definicji całego procesu lutowania, 8 cykli; energooszczędne elementy grzejne ergonomiczne kształty i łatwość obsługi duża liczba funkcji umożliwiająca wygrzewanie elementów SPO PLCC, QFP, BGA | sztuk | 1 |
| 39 | Topniki | topnik w żelu | sztuk | 10 |
| 40 | Mikroskop stereoskopowy | regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie; źródło oświetlenia: LED; maksymalna odległość robocza: 57 mm; obiektywy: 2x/4x regulacja ostrości: makro oświetlenie: odbite, przechodzące głowica: binokularowa; pokrętła regulacji ostrości: dwustronne wyposażenie: pokrowiec, obiektywy: 2x, 4x, okulary: 10x, 3x akumulatorki AA Ni-MH, zasilacz - ładowarka sieciowa; technika obserwacji: jasne pole; powiększenia mikroskopu: 40 x, 20 x; powiększenie okularu: 10 x; pole widzenia okularów: 20 mm; pole widzenia mikroskopu: 9 mm, 4,5 mm; zasilanie mikroskopu: AC, 3xAA | sztuk | 1 |
| 41 | Mikroskop cyfrowy | sensor: typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, układ optyczny: układ soczewek przesuwających się względem sensora, filtr podczerwieni, wysokiej jakości szkło optyczne, ekwiwalent ogniskowej: 15,8 mm/FOV 13 stopni, oświetlenie: 8 super jasnych, białych diod LED z płynną regulacją jasności, zakres dostępnych powiększeń: 20x-300x, ograniczenie wstrząsów, szybkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekundy, rozdzielczość obrazów statycznych: 2592x1944, 2320x1744, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, głębia koloru: 24-bit RGB rozdzielczość nagrań video i podglądu na żywo: 1280 x 960, format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, format zapisu video: AVI, regulacja balansu bieli: automatyczna; regulacja czasu ekspozycji: automatyczna interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu. zasilanie: 5V poprzez port USB; obsługa systemów operacyjnych: Windows Vista/7/8/10 oraz Mac OSX 10.6.-10.8 minimalne wymagania systemowe: 512 MB RAM/64 MB pamięci video / wolny port USB / napęd CD-ROM dołączone programowanie sterujące z funkcjami pomiarowymi i kalibracyjnymi: Delta Optical Smart Analysis Pro, język: polski, wymiary - mikroskop: 110 x 35 mm; statyw: 170 x 120 x 155 mm | sztuk | 1 |
| 42 | Pasty bezołowiowe | spoiwo w paście Sn62 Pb36 Ag2 (cynowo-ołowiowo-srebrowa) | sztuk | 10 |
| 43 | Lut twardy | zakres temperatur topnienia: 715°C - 805°C; wytrzymałość na rozciąganie: 250N/mm²; długość prętów: 500 mm; średnica: 2.0 mm | sztuk | 10 |
| 44 | Nitownica do nitonakrętek | w komplecie głowice w rozmiarach: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 wykonane z wytrzymałej stali narzędziowej chromo-molibdenowej CrMo. średnica nitonakrętek [mm]: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 | sztuk | 1 |
| 45 | Nitownica ręczna | nitownica ręczna nożycowa, może obsługiwać nity ze stali, stali nierdzewnej, żeliwa i aluminium ze zbiornikiem na zużyte końcówki | sztuk | 2 |
| 46 | Suwmiarka traserska | suwmiarka traserska 300/0,1 mm, pokrowiec, zapasowa igła, zakres pomiarowy: 0-300 mm; rozdzielczość: 0,1 mm; skalowanie metryczne oraz calowe; śruba zaciskowa (blokująca położenie suwaka); materiał: stal nierdzewna, hartowana | sztuk | 12 |
| 47 | Wysokościomierz traserski | zakres pomiarowy 300 mm odczyt 0,02 mm; noniusz matowy z precyzerem regulacyjnym razem z rysikiem. | sztuk | 5 |
| 48 | Kątownik do mocowania | kątownik ustawczy należący do oprzyrządowania obrabiarki o wymiarach: 150/126/115 | sztuk | 3 |
| 49 | Zestaw gwintowników maszynowych skrętnych | zestaw 7 szt. gwintowników maszynowych M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 z powłoką oksydowaną; wykonany DIN371 rowki spiralne; materiał HSS-E M35 | kpl. | 5 |
| 50 | Przecinarka plazmowa z akcesoriami | Parametry: - Cięcie rozdzielające minimum 40mm - Maksymalna grubość cięcia jakościowego stali węglowej minimum 30 mm - Zalecana grubość cięcia jakościowego stali węglowej minimum 22mm - Zasilanie: -10% / + 15% 3x400 V / 50-60 Hz - Maksymalne ciśnienie powietrza 10 bar- Zajarzenie łuku kontaktowe BACK STRIKING - Regulacja prądu Bezstopniowa - Ciśnienie robocze powietrza (dla palnika dł. 6 m) minimum 5,5 bar | sztuk | 1 |
| 51 | Kompresor tłokowy | Parametry: - pojemność zbiornika minimum 270 litrów - ilość obrotów na minutę minimum min. 1040 - liczba cylindrów min. 2 - ilość stopni sprężania min.1 - wydajność efektywna minimum min. 550 l/min - ciśnienie co najmniej 10 bar - silnik minimum 4.0 kW - napięcie 400V | sztuk | 1 |
| 52 | Gwintownica elektryczna do rur | moc: 2300W; napięcie: 230V; częstotliwość: 50Hz; narzynki: 1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4" , 1-1/2" ,2"; prędkość bez obciążenia: 28/min gwintowanie: 20,9 - 59,6 mm; wymiary: 500 x 180 x 90 mm | sztuk | 4 |
| 53 | Narzynka gwintownica do rur | zapasowa wymienna głowica do gwintownic ręcznych. | sztuk | 6 |
| 54 | Wózek paleciak | udźwig 2500[kg]; długość wideł 1150[mm]; szerokość całkowita 540[mm]; szerokość wideł 540[mm]; wymiar kół sterujących Fi 180x50[mm]; wymiar rolek (tandem) Fi 70x70, rodzaj kół i rolek: poliuretan, masa własna 99[kg] | sztuk | 2 |
| 55 | Myjka ciśnieniowa | ciśnienie robocze (bar/MPa): 150 / 15; ciśnienie maksymalne (bar/MPa): 225 / 22,5; wydajność tłoczenia (l/h): maks. 560; maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): maks. 60; zasilanie (V): 1 / 230 / 50; moc przyłącza (kW): 3,1; kabel zasilający (m): 5; wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 400 x 455 x 700 pistolet spryskujący, Wąż wysokociśnieniowy, 10 m Lanca spryskująca, 840 mm; dysza power; automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia | sztuk | 2 |
| 56 | Akumulatorowa szlifierka kątowa | bezprzewodowa, napięcie: 18V, 6.0Ah; typ akumulatora: Li-ion; średnica tarczy: 125 mm; średnica otworu tarczy: 22.23 mm; maksymalna grubość tarczy: 6.4 mm; gwint wrzeciona: M14; prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500 obr/min; rodzaj włącznika: ślizgowy (blokowalny); funkcja antyrestart: tak | sztuk | 3 |
| 57 | Klucz nastawny do rur | max. rozstaw szczęk powyżej 2 1/2'' nawet do 85mm długość klucza 460mm - z dodatkowym ramieniem 850mm; hartowane szczęki | sztuk | 5 |
| 58 | Klucz nastawny francuski | rozwarcie szczęk 3-58mm zakres szczęk: 5" / 125mm | sztuk | 5 |
| 59 | Klucz dynamometryczny | rozmiar 1/2" o zakresie od 20 do 100 Nm | sztuk | 5 |
| 60 | Spawarka inwentorowa Prostownik micorstick | zasilanie z trzech różnych źródeł; funkcja Pulsu do elektrod, możliwość zasilania z sieci, baterii Accu lub agregatu prądotwórczego, możliwość spawania elektrodami celulozowymi, zasadowymi lub rutylowymi a także z zajarzeniem łuku przez potarcie. Funkcja HotStart. Funkcja Anti-Stick. średnica elektrody MMA [mm] 1,6-4,0; zakres prądu spawania [A] 10-180A. Prąd spawania [A] w cyklu pracy 100% 1x230V | sztuk | 1 |
| 61 | Prasa warsztatowa hydrauliczna 50 ton spawana | siła nacisku: 50.000 kg; przesuw lewo prawo: 465 mm; zakres min./maks.: 150 mm / 1.200 mm; warianty regulacji: 8; rozmiar: 815 x 850 x 1.810 mm | sztuk | 2 |
| 62 | Gwinciarka M2-M10 + Aparat gwintujący z nawrotem i sprzęgłem | funkcja regulacji momentu obrotowego W zestawie znajdują się: 2 elastyczne tulejki zaciskowe typu flex, pozwalające na zamocowanie gwintowników w zakresie M2-M72 klucze montażowe; 2 trzpienie Morse'a pozwalające na montaż gwinciarki na wiertarce lub innej obrabiarce; trzpień poprzeczny | sztuk | 1 |
| 63 | Zestaw pogłębiaczy 8-25 mm 90stop | zawartość: 8, 10, 12.5, 16, 20, 25mm.; wykonane z M35 HSS, przeznaczone do okrawania i pogłębiania w większości metali i w plastikach; wykonane zgodnie z normą BS 328 :Part 5 :1983. Kąt 90°. | kpl. | 6 |
| 64 | Zestaw przyrządów do oprawek narzynek | do gwintowania maszynowego i ręcznego z mocowaniem na stożku Morse'a 2; zakres gwintowników M3 - M12 | kpl. | 1 |
| 65 | Stacja lutująco – rozlutowująca na gorąco z akcesoriami + stacja odsysająca z akcesoriami | stacja rozlutownica/odsysacz cyny z lutownicą grotową wraz z Infra Stacja lutownicza na podczerwień: Szczytowy pobór mocy: 715W Napięcie: AC230V (+-)10% Podgrzewacz dolny: Szczytowy pobór mocy: 540W; zakres temperatur: 50°C - 300°C Typ wyświetlacza: LED; powierzchnia podgrzewania: 120 x 120mm lampa górna na podczerwień: szczytowy pobór mocy: 150W; zakres temperatur: 100°C - 350°C; typ wyświetlacza: LED; obszar napromieniania: 35 x 35mm; typ lampy: Halogenowa Stacja lutownicza grotowa: szczytowa moc kolby grotowej : 75W; element grzejny : Grzałka zakres temperatur : 200°C - 480°C; typ wyświetlacza: LED rozlutownica: zasilanie: 230V AC +/- 10%; moc szczytowa grzałki pistoletu rozlutownicy: 130W; długość kabli pistoletu: 110cm; zakres regulacji temperatur: 200 °C - 480 °C; typ wyświetlacz: LED; stabilność temperatury: +/- 1 °C (statyczne); realny odczyt temperatury: Tak; napięcie pracy elementu grzejnego: 36V AC F=380Khz; transformator i falownik; pompa próżniowa - moc pompy: 12 W | sztuk | 1 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ XIII:

42662000-4 Sprzęt spawalniczy

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

42120000-6 Pompy i sprężarki

42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

42600000-2 Obrabiarki

42636000-3 Prasy

42650000-7 Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne

42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

42920000-1 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące

43414000-8 Szlifierki

43800000-1 Urządzenia warsztatowe

44315300-4 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo

44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny