SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONTOWYCH CEGLANEGO STROPU NAD PIWNICĄ

CPV: 45211340-4

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Inwestycja: Remont (wzmocnienie) ceglanego stropu nad piwnicą

w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Grobla 5 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor:  ZGM - ADM nr 2

ul. Towarowa 6a

66-400 Gorzów Wlkp

Sporządził: mgr inż. D. Głuchy

Gorzów Wlkp, marzec 2023 r.

-2-

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1 Nazwa zamówienia: Remont (wzmocnienie) ceglanego stropu nad piwnicą w lokalu

nr 2 w budynku mieszk. przy ul. Grobla 5 w Gorzowie Wlkp.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                i odbioru robót remontowych polegających na wzmocnieniu istniejących odcinkowych skle-pień ceglanych na belkach stalowych, które uległy znacznemu skorodowaniu i nie zapewniają stropowi (nad pomieszczeniem piwnicy, o wymiarach 3,36*3,75 m) niezbędnej nośności.

Remont wymaga wykonania ponad istniejącym (w miejsce podłogi, legarów i zasypki)  stropem żelbetowej płyty z żebrami usytuowanymi w pachwinach stropu (wzdłuż skorodo-wanych belek) oraz podwieszenie do nich nowych belek (ceowych) do podtrzymania istnieją-ch sklepień. W ramach prac towarzyszących należy wymienić nadproże nad wejściem do po-mieszczenia piwnicy - sklepienie ceglane zastąpić nadprożem z kształtowników stalowych.

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Przedmiotem opracowania są wymagania odnośnie właściwości materiałów, oceny

i przygotowania podłoży (uzupełnienia ubytków sklepień), wykonania wymiany oraz uzu-pełnienia tynków sufitów, wykonania malowania wbudowanych stalowych elementów.

W zakres zamówienia, którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą poniższe roboty:

● rozebranie drewnianej podłogi na legarach i usunięcie zasypki z ceglanych sklepień remon-

towanego stropu,

● skucie pozostałości tynków sufitu (od strony piwnicy),

● ustawienie podstemplowania skorodowanych stalowych belek stropu wraz z wykonaniem

deskowania łukowych sklepień odcinkowych na krążynach,

● wymiana ceglanego sklepienia nad wejściem do piwnicy, w ścianie grub. 1 cegły, na nadpro-

że z kształtowników stalowych (dwuteowników); belki stalowe należy zabezpieczyć przed

rdzewieniem otynkowaniem zaprawą cementową na siatce stalowej,

● uzupełnienie ubytków w ceglanych odcinkowych sklepieniach stropu, grubości 1/2 cegły,

● oczyszczenie podłoża (górne powierzchnie sklepień), z zaimpregnowaniem preparatem

przeciwgrzybowym i jednokrotnym zagruntowaniem środkiem gruntującym, wzmacniają-

cym podłoże,

● zalanie zaprawą cementową górnych powierzchni sklepień z wykonaniem warstwy wyrów-

nawczej grubości 1 cm,

● hydrofobizacja tynków jw. przez natrysk jednokrotny preparatem hydrofobowym,

● wykucie gniazd w ścianach nośnych na oparcie żelbetowych żeber konstrukcji wzmacniają-

ciejej istniejący strop,

● wywiercenie w sklepieniach pionowych otworów, wzdłuż istniejących stalowych belek stro-

powych, na umieszczenie w nich śrub (prętów gwintowanych ф 12 mm) wbetonowanych

w żelbetowe żebra i podtrzymujących od spodu odcinki stalowych belek (ceowniki ułożone

na płask), podpierających z kolei ceglane sklepienia w wezgłowiach (pachwinach) - ilość

i rozstaw otworów zgodne z otworami w podwieszanych odcinkach belek ceowych.

● wykonanie deskowania bocznych powierzchni żelbetowych żeber (tzw. deskowanie tracone)

nad i wzdłuż istniejących belek stalowych w pachwinach sklepień,

-3-

● wyrównanie do poziomu (spód płyty żelbetowej wzmacniającej strop, grub.8 cm) zasypki

z keramzytu nad ceglanymi sklepieniami,

● dostarczenie i montaż zbrojenia żelbetowej konstrukcji wzmacniającej (jednoprzęsłowe żebra

i trójprzęsłowa płyta); żebra zbrojone stalą żebrowaną A-III(3 pręty ø 14 mm dołem i górą

2 ø 14 mm, strzemiona ze stali gładkiej A-0 ø 6 mm). Zbrojenie płyty żelbetowej 2-warstwo-

we (dołem i górą) z siatek zgrzewanych ze stali żebrowanej A-III ø 6 mm, o oczkach 15*15

cm. W warstwie dolnej siatki łączyć na zakład na podporach, a w warstwie górnej w środku

rozpiętości pomiędzy podporami,

● dostarczenie i ułożenie masy betonowej (beton B20) konstrukcji wzmacniającej istniejący

strop (żebra i płyta), z wbetonowaniem akcesoriów (gwintowane pręty) i zatarciem górnej po-

wierzchni płyty na gładko,

● zamontowanie (podwieszenie), za pomocą wbetonowanych w żebra konstrukcji wzmacniają-

cej gwintowanych prętów, odcinków stalowej belki (4 szt. dług. ~ 0,90 m z ceownika o wys.

200 mm ułożonego na płask), zabezpieczonych farbami antykorozyjnymi,

● wypełnienie zaprawą cementową styku w/w odcinków belki z istn. ceglanymi sklepieniami,

● naniesienie wyprawy tynkarskiej (na łukowy sufit w piwncy), po zagruntowaniu podłoża

środkiem gruntującym, wzmacniającym podłoże,

● rozebranie podstemplowania i uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu remontu.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

1) Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2) Dokumentacja projektowa (kosztorys), ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wyko-

nawcy przez zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej

dokumentacji.

3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

4) Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości doce-

lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

5) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumen-

tacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

6) Dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową (kosztorysem) i ST.

7) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

8) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

9) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.                                    10) Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy.

11) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

12) Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

-4-

1.5 Dokumentacja robót remontowych.

Dokumentację robót remontowych stanowią:

● kosztorys budowlany,

● specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, określana w skrócie ST,

● dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami),

karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

● protokóły odbiorów robót,

● dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny:

1) posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2) posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

● Polską Normą  lub

● aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu.

Wszystkie materiały do wykonania robót remontowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2) Podstawowe materiały do wykonania konstrukcji wzmacniającej ceglany strop odcinkowy:

● materiały drzewne tarte - bale i deski iglaste kl. II i III; stemple budowlane

● stal kształtowa - dwuteowniki o wys. 120 mm, ceowniki o wys. 200 mm

● stal zbrojeniowa:

- pręty żebrowane ø 14 mm ze stali A-III,

- pręty gładkie ø 6 mm na strzemiona ze stali A-0,

- siatki zgrzewane z prętów żebrowanych ze stali A-III ø 6 mm, o oczkach 15*15 cm,

● przemurowania i uzupełnienia ubytków w stropie - cegła pełna kl. 10

●materiały izolacyjne i wypełniające - keramzyt 1-frakcyjny o granulacji 4-8 mm,

● masy betonowe - beton B20,

● uzupełnienia tynków - zaprawy cem-wap M-2 i M-4; cementowa M-8,

● impregnacja przeciwgrzybowa podłoża - preparat do likwidacji skażenia mikrobio-

logicznego,

● środek gruntujący - emulsja do gruntowania i wzmacniania porowatych i chłonnych

podłoży,

● środek hydrofobowy - bezbarwny silikonowy impregnat fasadowy uszczelniający podłoża

mineralne,

● zaprawa (masa) tynkarska) - sucha zapraw mineralna do wykonywania tynków

cienkowarstwowych. o uziarnieniu do 3 mm; wykończenie powierzchni tynku,

● elementy uzupełniające (akcesoria stalowe):

- podpory siatek zbrojeniowych – odcinki kątownika 35*35*3 mm dług. 0,30 m, jako

wkładki dystansowe

- siatka do belek stalowych - siatka z blachy stal. gr. 0.5 mm, o oczkach 6*12 mm,

- śruby podwieszenia  - pręty stalowe gwintowane ø 12 mm, podkładki, nakrętki,

● materiały malarskie - farby chlorokauczukowe do metali.

-5-

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych przyjęte wyżej materiały są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1 Materiały i elementy.

2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów budowlanych

Wyroby do w/w robót remontowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

● są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej

i niniejszej specyfikacji,

● spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

● producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania  oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobów.

2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót remontowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i prze-chowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót remontowych:

● do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane

do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

● do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,

kielnie, szpachelki, łaty)

● do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do

modelowania powierzchni,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2 Warunki przystąpienia do robót remontowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem remontu należy:

● wykonać wszystkie roboty związane z naprawą uszkodzonych miejsc w ścianach, tj. zamu-

rować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

● wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki i innych elementów elewacji.

-6-

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrolę jakości robót wykonawca powinien zapewnić poprzez:

● stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach którego będzie przeprowadzać

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST,

● przeprowadzenie wszystkich badań i pomiarów zgodnie z wymaganiami norm,

● sprawdzenie certyfikatów i deklaracji zgodności użytych wyrobów i materiałów,

● dokumentowanie przebiegu robót.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

5.2 Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót należy przeprowadzić celem oceny spełnienia wymagań, dotyczących robót remontowych, w szczególności w zakresie:

● zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

● jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

● prawidłowości przygotowania podłoża,.

● prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

6.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową (kosztorysem) i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów:

● odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

● odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

● odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie- sieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót remontowych należy przygotowanie    wraz z gruntowaniem podłoża.

-7-

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkcie 6.3 niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacja projektową i ST) można rozpocząć wykonywanie następnych etapów robót.

W przeciwnym wypadku (negatywny wynik badań) zostanie określony zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.

7.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

● dokumenty z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

● specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

● dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,

● protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu,

Roboty remontowe zostaną odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty będą kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Przy chociażby jednym wyniku negatywnym roboty remontowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

● jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykona-

nego remontu z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, i przedstawić je ponownie do odbioru,

● jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości,

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego, z jednoczesnym

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

● w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest

do usunięcia wadliwie wykonanych robót remontowych, wykonać je ponownie i powtórnie

zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawia-jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

● ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

● ocenę wyników badań,

● wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

● stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania remontu z zamówieniem. Protokół

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawia-

jącym a wykonawcą, wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający będzie zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach remontowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

8.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumen-tach umownych.

-8-

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST                   i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

● robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

● wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

● koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

● podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

8.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót remontowych zostanie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres remontu stanowić będzie wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego.

Ceny jednostkowe wykonania remontu będą uwzględniać:

● przygotowanie stanowiska roboczego,

● dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

● obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

● ocenę i przygotowanie podłoża,

● impregnację przeciwgrzybową i gruntowanie podłoża,

● uzupełnienie tynków ścian,

● uporządkowanie terenu wykonywania prac,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach

Publicznych.

10.2 Normy obowiązujące w budownictwie, związane z wykonywaniem robót

remontowych.

10.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.