Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: na dostawę monitorów dla Instytutu Telekomunikacji

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, które mogą być rozumiane, jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.: Część I  Monitor – 8szt. (tabela kosztorysowa nr 1.1)

| Opis techniczny |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
|  | * Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem. Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu (jeśli występuje). Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. |
| 1 | Nazwa elementu | Monitor – 8 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 2 | Przekątna | 27 cali (+/- 0,1 cala) | TAK / NIE* |
| 3 | Obudowa | kolor -- preferowany czarny matowy ( nie dopuszcza się stosowania folii samoprzylepnej w celu zmatowienia) regulowane wysokość i pochylenie | TAK / NIE* |
| 4 | Wejścia sygnału | HDMI, Display Port | TAK / NIE* |
| 5 | Typ/podświetlenie matrycy | IPS/LED | TAK / NIE* |
| 6 | Rozdzielczość | pozioma min. 2560, pionowa min. 1440 | TAK / NIE* |
| 7 | Kąt widzenia | min. 170 stopni w poziomie i w pionie | TAK / NIE* |
| 8 | Zasilanie | wbudowany zasilacz pozwalający na podłączenie do sieci 230V/50Hz | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tabela 2. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK / NIE* |
| 2. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 7 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju mebli. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 6. | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 7. | Monitory powinny należeć do klasy profesjonalnej, tj. być dostosowane do codziennej, wielogodzinnej eksploatacji. | TAK / NIE* |
| 8. | Wszystkie monitory muszą być tego samego typu, muszą mieć identyczną konfigurację i parametry, muszą być wyposażone w odpowiednie elementy tego samego typu. | TAK / NIE* |
| 9. | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | TAK / NIE* |
| 10. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tabela 3 .: Część II  Switch – 1szt. (tabela kosztorysowa nr 1.2)

| Opis techniczny |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
|  | * Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem. Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu (jeśli występuje). Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. |
| 1 | Nazwa elementu | Switch – 1 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 2 | Porty sieci teleinformatycznej | Minimum 48 portów o szybkości 1Gbps zgodne z sieciami Ethernet, przygotowane do współpracy ze złączami RJ45. Minimum 2 porty SFP+ 10Gbps zgodne z sieciami Ethernet, przygotowane do współpracy z kablami zakończonymi złączami SFP+ . Porty te mają być gotowe do pracy z wkładkami SFP+ oznaczeniu UF-MM-10G firmy Ubiquiti Networks, Inc a będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Minimum 2 porty SFP 1Gbps zgodne z sieciami Ethernet, przygotowane do współpracy z kablami zakończonymi złączami SFP. | TAK / NIE* |
| 3 | Wspierane protokoły / cechy | Protokoły: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IGMP i MLD (RFC 4541). Mechanizmy zapobiegania spiętrzeniom w ruchu sieciowego. Filtrowanie niepożądanych pakietów na podstawie: typu protokołu sieciowego (DHCP snooping, IGMP snooping querier) oraz adresów MAC. Możliwość agregacji połączeń. Obsługa sieci VLAN w liczbie minimum 120 niezależnych sieci VLAN przy możliwości nadawania niezależnych identyfikatorów tym sieciom w zakresie od 0 do 4095. Mechanizmy klasyfikowania i obsługi jakości obsługi (QoS) z możliwością ustalenia list kontrolnych (ACL) przy uwzględnieniu: adresu MAC, czasu, typu pakietu Ethernet i identyfikatorów VLAN. Protokół RADIUS: obsługa klientów (RFC 2865, RFC 2866), obsługa tunelowania (RFC 2868), rozszerzenia Radiusa (RFC 2869), obsługa EAP (RFC 3579). Wspieranie dużych ramek sieciowych (Ethernet Jumbo) – patrz „Kryteria wyboru oferty”. | TAK / NIE* |
| 4 | Parametry wydajnościowe | Całkowita nieblokująca przepływność: nie mniej niż 65Gbps. Zdolność do przekazywania pakietów: nie mniej niż 90 milionów pakietów na sekundę. Wielkość tabeli adresów MAC minimum 8000 wpisów. Duplikowanie ruchu na zadanym porcie (port mirroring). Liczba obsługiwanych instancji MSTP: nie mniej niż 4. Wspieranie list kontrolnych nie mniej niż 10 przy czym nie mniej niż 8 na pojedynczy port. Liczba nowo tworzonych zagregowanych portów (LAG) min. 4. | TAK / NIE* |
| 5 | Zarządzanie urządzeniem | Zarządzanie za pomocą przeglądarki WWW i interfejsu CLI. Możliwość tworzenia list kontrolnych dostępu (ACL), w liczbie minimum 10 wpisów w tej liście. Dla zarządzania urządzeniem możliwość korzystania z bezpiecznych i szyfrowanych połączeń poprzez: SSL, TLS i SSH (min. wersja 2). Ustalanie typu logowanych zdarzeń oraz ma wspierać konfigurację w której urządzenie automatyczne drogą sieciową będzie przesyłać logi do zewnętrznego serwera. Przesyłanie takich logów nie może z góry ograniczone do jakiegoś podzbioru portów tego urządzenia. Ładowanie i archiwizowanie konfiguracji ma być możliwe bez ograniczeń częstości jak i liczby operacji. Brak dostępu do Internetu przez to urządzenie, nie powinien blokować możliwości ładowania i archiwizowania konfiguracji z wykorzystaniem lokalnej sieci komputerowej. Wsparcie dla SMNP w wersjach 1, 2 i 3, z uwzględnieniem funkcjonalność RMON-MIB. Zabezpieczenie hasłem wszystkich kanałów zarządzania. Dodatkowo możliwość tworzenia kont użytkownikom (minimum 5 takich kont) z możliwością określenia ich roli (od najbardziej uprzywilejowanej do najmniej uprzywilejowanego) Złącze szeregowe do konsoli ma być zgodne ze standardem V24, o parametrach komunikacji: szybkość 115200, 8bitów, bez parzystości i jednym bitem stop. Złącze to ma być typu RJ45 lub RS-232-C (zwane V.24). Z zestawem ma być dostarczony kabel dla tego złącza szeregowego umożliwiający połączenie urządzenie do typowego komputera PC. Urządzenie ma być w pełni zgodne (zarówno układu treści jak i zestaw funkcji) z panelem zarządzania WWW oraz zestawem i składnią poleceń CLI stosowanymi w urządzeniu posiadanym przez Zamawiającego tj. ES-48-Lite Ubiquiti EdgeSwitch. | TAK / NIE* |
| 6 | Zasilanie i parametry fizyczne | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz; całkowita moc pobierana przez urządzenie nie może przekraczać 100W. Waga urządzenia gotowego do instalacji w szafie 19” nie większa niż 15kg. Urządzenie ma być dostarczone z zestawem szyn lub uchwytów montażowych niezbędnych do zamocowania go w szafie 19”. Szerokość urządzenia – odpowiednia dla zainstalowania go w szafie 19”, wysokość 1U, głębokość nie większa niż 400mm. | TAK / NIE* |
| 7 | Dołączone wyposażenie | Do urządzenia musi być dostarczony kabel sieci elektrycznej 230V zgodny z polskimi normami. Wraz z urządzaniem musi być dostarczona w formie papierowej dokumentacja. Dopuszczalne jest dostarczenie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym tj. płyta CD/DVD lub dysku USB (pendrive). Nośnik ten ma być przekazany wraz z przedmiotem zamówienia nieodpłatnie Zamawiającemu. Wersja elektroniczna musi być przygotowana do czytania wyłącznie darmowym i powszechnym oprogramowaniem. | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tabela 4. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK / NIE* |
| 2. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 7 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju mebli. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 6. | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 7. | Dostarczane urządzenia mają poprawnie współpracować z pełną wydajnością z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj.: ER-8-XG Ubiquiti EdgeRouter, ES-16-XG Ubiquiti EdgeSwitch i ES-48-Lite Ubiquiti EdgeSwitch; Dostarczane urządzenia mają w pełni wspierać system zarządzania: Ubiquiti Network Management System (UNMS), co ma być potwierdzonym przez Ubiquiti Networks, Inc.. | TAK / NIE* |
| 8. | Dostarczane urządzenia mają także współpracować z pełną wydajnością z kartami sieciowymi: HP NC522SFP Dual Port 10GbE, HP NC550SFP Dual Port 10GbE, HPE Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+, z kablami miedzianymi „SFP+ Direct Attach” firm: Extralink 10Gbase-CU i Mikrotiki s+DA0003, z wkładkami SFP+ UF-MM-10G Ubiquiti dla połączeń 10G, które to elementy są w posiadaniu Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 9. | Wszystkie monitory muszą być tego samego typu, muszą mieć identyczną konfigurację i parametry, muszą być wyposażone w odpowiednie elementy tego samego typu. | TAK / NIE* |
| 10. | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | TAK / NIE* |
|  | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczam spełnienie powyższych wymagań stawianych przez Zamawiającego

…………………………………….…… 2021 r.

…………………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)