Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: na dostawę drukarki i rutera dla  Instytutu Telekomunikacji PW

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, które mogą być rozumiane, jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.: Część I  Drukarka sieciowa z obsługą WiFi - 1 szt.  . (tabela kosztorysowa nr 1.1)

| Opis techniczny |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
|  | * Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem. Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu (jeśli występuje). Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. |
| 1 | Nazwa elementu | Drukarka– 1 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 2 | Technologia druku | Drukarka laserowa monochromatyczna | TAK / NIE* |
| 3 | Oferowana funkcjonalność | Co najmniej: drukowanie (rozdzielczość 1200 x 1200 dpi) kopiowanie (rozdzielczość 600 x 600 dpi) skanowanie (rozdzielczość 600 x 600 dpi) | TAK / NIE* |
| 4 | Prędkość drukowania / kopiowania | Parametry minimalne: Drukowanie jednostronne: 40 stron A4 / minutę Drukowanie dwustronne: 20 stron A4 / minutę Kopiowanie dwustronne: 20 stron A4 / minutę Czas nagrzewania: nie więcej niż 20 sekund | TAK / NIE* |
| 5 | Porty WE/WY / komunikacja | Co najmniej: 1 x USB 2.0 (Hi-Speed) 2 x USB Host 2.0 1 x Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT) 1 x gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC Łączność bezprzewodowa Wi-Fi (w tym technologia WiFi Direct) | TAK / NIE* |
| 6 | Pamięć drukowania | Co najmniej 1GB, z możliwością rozszerzenia do co najmniej 3GB | TAK / NIE* |
| 7 | Procesor | Prędkość taktowania co najmniej 1,2 GHz | TAK / NIE* |
| 8 | Obsługa papieru | Co najmniej: Jeden pojemnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy (rozmiar papieru co najmniej: A4, A5, A6, B5, B6, Letter) Jedna kaseta uniwersalna na minimum 500 arkuszy (rozmiar papieru co najmniej: A4, A5, A6, B5, B6, Letter) Obsługa trybu dupleks (rozmiar papieru co najmniej: A4, A5, B5, Letter) Podajnik dokumentów z funkcją odwracania dokumentów na minimum 75 arkuszy (rozmiar papieru co najmniej: A4, A5, B5, Letter) Maksymalna pojemność wyjściowa: co najmniej 250 arkuszy | TAK / NIE* |
| 9 | Drukowanie | Języki opisu strony (PDL), co najmniej: PCL6, KPDL3 (PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF bezpośrednie drukowanie XPS, TIFF/JPEG Direct Print Support Druk bezpośredni szyfrowanych PDF. Drukowanie e-mail. | TAK / NIE* |
| 10 | Kopiowanie | Co najmniej następujące funkcjonalności: kopiowanie dowodów osobistych (kopia 2w1), pomijanie pustych stron. | TAK / NIE* |
| 11 | Skanowanie | Co najmniej następujące funkcjonalności: formaty plików wyjściowych: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF pomijanie pustych stron, Skan do e-mail, do FTP, do SMB, do USB Host Szybkość skanowania: 60 obrazów na minutę (rozdzielczość 300 dpi, A4, mono), 40 obrazów na minutę (300 dpi, A4, kolor) Skanowanie w trybie dupleks | TAK / NIE* |
| 12 | Zasilanie | Wbudowany zasilacz pozwalający na podłączenie do sieci zasilającej AC 230V/50Hz | TAK / NIE* |
| 13 | Pobór mocy | drukowanie: nie więcej niż 640 W tryb gotowości: nie więcej niż 55 W tryb uśpienia: nie więcej niż 0.5 W | TAK / NIE* |
| 14 | Waga | Nie więcej niż 23 kg | TAK / NIE* |
| 15 | Wyposażenie dodatkowe | Dodatkowy toner (oprócz tonera startowego) wskazany przez producenta drukarki jako kompatybilny z danym modelem drukarki, o deklarowanej pojemności co najmniej 11000 stron | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tabela 2. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK / NIE* |
| 2. | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a w czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych zapewni naprawę urządzenia w siedzibie Zamawiającego (serwis „on-site”). | TAK / NIE* |
| 3. | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin (przyjmowanie zgłoszeń „9x5, local business hours”), reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa, usunięcie wad lub (nieodpłatna) wymiana nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 6. | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | TAK / NIE* |
| 7. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 8. | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 9. | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 10. | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | TAK / NIE* |
| 11. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza ofertę z dalszej oceny.

Tabela 3 .: Część II  Ruter z punktem dostępowym WiFi –1 szt., (tabela kosztorysowa nr 1.2)

| Opis techniczny |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
|  | * Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem. Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu (jeśli występuje). Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. |
| 1 | Nazwa elementu | Ruter– 1 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 2 | Procesor | posiadający co najmniej 3 rdzenie i taktowanie co najmniej 1,5 GHz | TAK / NIE* |
| 3 | Pamięć | co najmniej 512 MB pamięci RAM, co najmniej 256 MB pamięci flash | TAK / NIE* |
| 4 | Funkcje łączności | co najmniej 4 x port Gigabit LAN Ethernet co najmniej 1 x port Gigabit WAN Ethernet standard Wi-Fi 6 (802.11 ax), przy czym dla pasma 5Ghz wsparcie dla kanałów 160 MHz (modulacja 1024-QAM) wsteczna kompatybilność z poprzednimi standardami WiFi (802.11 a/b/g/n/ac) | TAK / NIE* |
| 5 | Złącza | Co najmniej: 4 dedykowane anteny zewnętrzne, 1 port USB 3.0, 5 portów 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet RJ45 (1xWAN + 4xLAN) | TAK / NIE* |
| 6 | Funkcje bezpieczeństwa | Wsparcie dla WiFi 802.11i Wsparcie dla WPA3 Automatyczny update firmware’u Wsparcie dla funkcjonalności VPN | TAK / NIE* |
| 7 | Wspierane systemy operacyjne | Możliwość współpracy rutera z komputerami działającymi pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 7, 8, 10, XP Linux UNIX | TAK / NIE* |
| 8 | Zasilacz | Dedykowany zasilacz sieciowy, pozwalający na zasilanie rutera z sieci 230V/50Hz | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tabela 4. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK / NIE* |
| 2. | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a w czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych zapewni naprawę urządzenia w siedzibie Zamawiającego (serwis „on-site”). | TAK / NIE* |
| 3. | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin (przyjmowanie zgłoszeń „9x5, local business hours”), reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa, usunięcie wad lub (nieodpłatna) wymiana nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 6. | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | TAK / NIE* |
| 7. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 8. | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 9. | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 10. | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | TAK / NIE* |
| 11. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | TAK / NIE* |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza ofertę z dalszej oceny.

Oświadczam spełnienie powyższych wymagań stawianych przez Zamawiającego

…………………………………….…… 2022 r.

……………………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)