ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ  - zmodyfikowany dnia 13.03.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Wykaz aparatury:

Tabela 1. Aparatura medyczna w Dziale Sterylizacji i Dezynfekcji w Szpitalu Morskim im. PCK oraz Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

| Lp. | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / rok | Ilość apara-tów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor | Getinge Disinfection AB | 46-5-203 | W50039691 | 2 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 2 | Myjnia dezynfektor | Getinge Disinfection AB | 46-5-203 | W50039707 | 2 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 3 | Myjnia dezynfektor | Getinge Disinfection AB | 46-4-202 | W50039759 | 2 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 4 | Myjnia dezynfektor WA-1 | Getinge Disinfection AB | 9120 | W50039544 | 2 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 5 | Sterylizator parowy ST-1 | Getinge Disinfection AB | HS66 10ER2 | 2111577-010-01 | 2 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 6 | Sterylizator parowy ST-2 | Getinge Disinfection AB | HS66 10ER2 | 2111577-020-01 | 2 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 7 | System komputerowy | Getinge Disinfection AB | T-DOC-1000SDM | 480051 | 1 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 8 | Zgrzewarka | Kleeven Medical B.V. | GS57/1D | 5715411033 | 1 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 9 | Zgrzewarka | Kleeven Medical B.V. | GS57/1D | 5715421033 | 1 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 10 | Zgrzewarka | Kleeven Medical B.V. | GS57/1D | 5715401033 | 1 | 1 | PCK; Sterylizacja GCO |
| 11 | Automatyczna myjnia dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków, kontenerów sterylizacyjnych | Getinge | Getinge 9120E | WAA100383 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 12 | Myjnia dezynfektor 10 tac DIN | Getinge | Getinge 46-5 | WAA100089 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 13 | Myjnia dezynfektor 15 tac DIN | Getinge | Getinge s-8668T | WAA100313 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 14 | Myjnia dezynfektor 15 tac DIN | Getinge | Getinge s-8668T | WAA100314 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 15 | Stanowisko do dekontaminacji | Gort, Getinge | ZCA1X02X-200DH_EX01 (L.P.210) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 16 | Stanowisko do pakietowania bielizny i materiału opatrunkowego | Getinge, Gort, Printex | 560192201 (L.P.252) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 17 | Zgrzewarka HAWO | Getinge, Hawo GMBH, Durable, Printex | 6003000665 (L.P.220) | 530104, 530103 | 2 | 2 | SWP; Sterylizacja |
| 18 | Stanowisko do pakieto-wania instrumentarium - pojedyncze | Getinge, Durable, Printex | 60030006364 (L.P.229) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 19 | Stanowisko myjni ultradźwiękowej | Elma Schmidbauer | Elmasonic Easycare TL | S1000054527 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 20 | Stanowisko wydania sprzętu po sterylizacji | Gort, Getinge | KS03X0-050CK_EX (L.P.260) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 21 | Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 6 STE | Maquet GmbH | Getinge GSS67H10 | BAA099944 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 22 | Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 8 STE | Maquet GmbH | Getinge GSS67H13 | BAA099942 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 23 | Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 8 STE | Maquet GmbH | Getinge GSS67H13 | BAA099943 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 24 | Suszarka do narzędzi | Franke Medical OY | Deko DC 2200iX | 306147361 | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 25 | System koszy sterylizacyjnych | Getinge | 5619247 (L.P.249) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 26 | System wózków transportowych | Alvo | 2-500-1 (L.P.215) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 27 | System wózków transportowych kompatybilny z jw. | Alvo, Getinge | 2-500(L.P.217) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |
| 28 | Urządzenie do czyszczenia parą wodną narzędzi chirurgicznych | rintex | Elmasteam 8 med. | S1000053412, S1000053411 | 2 | 2 | SWP; Sterylizacja |
| 29 | Wyposażenie stanowiska do przyjęcia materiału skażonego | Gort, Getinge, Auer | KS03X0-050CK_EX (L.P.205) | n/d | 2 | 1 | SWP; Sterylizacja |

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe:

Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu – terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych:

Kontrola podzespołów ładowania i przesuwania kaset.

Kontrola poprawności działania wszystkich kaset.

Kontrola jakości obrazu optyki i czytników kodów.

Kontrola prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu cyfrowego oraz w razie potrzeby, regulacja parametrów systemu cyfrowego.

Naprawy:

Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

Sprawdzenie prawidłowości działania naprawionego aparatu.

Prowadzenie dokumentacji napraw i przeglądów.

Nieograniczony dostęp do zdalnej diagnostyki usterek.

Części zamienne i komponenty specjalne:

Dostawy nowych, oryginalnych i w oryginalnych opakowaniach części zamiennych i komponentów specjalnych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

Dostawa materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Obsługa serwisowa:

Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Możliwość korzystania z platformy serwisowej i/lub formy elektronicznej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji, a także przeglądanie historii zgłoszeń i drukowania certyfikatów przeglądowych oraz raportów serwisowych z podejmowanych czynności serwisowych.

Praca inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez Inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowy, potwierdzonych umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

Walidacja:

Przeprowadzanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprawdzenie zgodności procedur, procesów, urządzeń, materiałów, czynności i systemu pod względem rzeczywistych zaplanowanych wyników.

System komputerowy:

Przeprowadzanie upgrade’u do najnowszej wersji oprogramowania.

Zdalny dostęp i ewentualna możliwość zdalnej naprawy.

W przypadku zmiany oprogramowania w szpitalu umowa ulegnie zmianie poprzez odpowiedni aneks.