Załącznik nr 1

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Zakup przyczepy transportowej

Symbol CPV:  34223300-9, 34223000-6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej wywrotki.

Wymagania ogólne:

- Przyczepa fabrycznie nowa, wyprodukowana w roku 2023 lub 2024.

- Przyczepa musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności posiadać homologację i spełniać warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Parametry i wyposażenie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych:

Przyczepa komunalna/rolnicza/budowlana:

- homologacja do 40 km/h,

- wywrot dwustronny do tyłu i na prawą stronę lub trzystronny do tyłu i na dwie strony,

- podłoga i burty skrzyni ładunkowej z materiału o grubości minimum 4mm,

- tandem lub tridem,

- zaczep dolny lub górny na ucho fi 40 lub fi 50,

- plandeka ochronna części ładunkowej z centralną odkładaną rurą,

- hamulce pneumatyczne dwuobwodowe z automatyczną regulacją siły hamowania,

- ładowność minimalna 15.000 kg,

- koło podporowe lub stopa/noga podporowa,

- koło zapasowe,

- drabinka,

- ogumienie drogowe.

Przyczepa musi być w pełni dostosowana i wyposażona do pracy z ciągnikiem i sterowana z kabiny kierowcy operatora.

Warunki dotyczące odbioru, gwarancji i serwisu przedmiotu zamówienia:

1) 	Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

2)	Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego - teren bazy powiatowej 58-320 Walim ul. 3-go Maja.

3)	W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zademonstrowania Zamawiającemu działania dostarczonej przyczepy.

4)	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:

a) 	dokumenty wymagane prawem do zarejestrowania przyczepy we właściwym wydziale komunikacji,

b)	dokumentację eksploatacyjną przedmiotu zamówienia zawierającą instrukcję obsługi w języku polskim, warunki serwisu oraz oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa w art. 5771 Kodeksu cywilnego.

5)	Gwarancja producenta i/lub Wykonawcy minimum 12 miesięcy.

6)	W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny (przeglądy, naprawy) sprzętu w odległości do 70 km od siedziby zamawiającego. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany zgodnie z wszystkimi zaleceniami gwaranta w tym zakresie, a w szczególności musi zapewnić spełnienie wszystkich przewidzianych warunkami gwarancji czynności serwisowych oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych wymaganych przez gwaranta. W okresie gwarancji Zamawiający ponosi koszty dojazdu sprzętu do serwisu (do 70 km od siedziby Zamawiającego).

Gwarancja:

- Gwarancja producenta i/lub wykonawcy w okresie 24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami – 40 pkt

koszt przeprowadzenia wszystkich obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych (koszt czynności serwisowych + koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych) pokrywa Wykonawca.

- Gwarancja producenta i/lub wykonawcy w okresie 12 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami – 30 pkt

koszt przeprowadzenia wszystkich obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych (koszt czynności serwisowych + koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych) pokrywa Wykonawca.

- Gwarancja producenta i/lub wykonawcy w okresie 24 miesięcy z odpłatnymi przeglądami – 20 pkt

koszt przeprowadzenia wszystkich obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych (koszt czynności serwisowych + koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych) pokrywa Zamawiający.

- Gwarancja producenta i/lub wykonawcy w okresie 12 miesięcy z odpłatnymi przeglądami – 10 pkt

koszt przeprowadzenia wszystkich obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych (koszt czynności serwisowych + koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych) pokrywa Zamawiający.