Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu CCTV – w zakresie dostarczenia, montażu i konfiguracji urządzeń systemu telewizji dozorowej polegających na:

- dostarczeniu, montażu  urządzeń systemu CCTV;

- podłączeniu i konfiguracji wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

- przeprowadzenie testów działania;

- wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy i uruchomi nowe urządzenia pozbawione wad, posiadające parametry i charakterystykę działania niezbędną do prawidłowej pracy systemów jako całość. Oferta powinna uwzględniać  koszt dostawy, montażu i uruchomienia wszystkich elementów niezbędnych dla prawidłowego działania systemów wraz z wykonaniem trasa kablowych i szachtów instalacyjnych.

System telewizji przemysłowej z wykorzystaniem do jego budowy urządzeń firmy HIKVISION.

Przykładowy wykaz urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

| lp. | Urządzenie/Materiał | Model | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator Hikvision | DS-9664NI-M8 | 1 |
| 2 | Kamera Hikvision | DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C) | 17 |
| 3 | Dysk twardy SEAGATE 2TB | SKYHAWK Surveillance | 8 |
| 4 | Rejestrator Hikvision | DS-7616NI-K1(C) | 5 |
| 5 | Monitor 43” | LG 43UR80003LJ | 5 |
| 6 | Przewód HDMI 5m |  | 5 |
| 7 | Uchwyt do monitora | Signal LPA36-443A | 5 |
| 8 | Moduł beznarzędziowy CAT6A RJ45 MMC - ekranowany | BC6AFSTL | 50 |
| 9 | Wtyk RJ45 – zastosowanie do kat 6a |  | 22 |
| 10 | Ogranicznik przepięć | AXON POE MULTINET 12 | 2 |
| 11 | Patch panel keystone 24 Port |  | 3 |
| 12 | Uchwyt sufitowy metalowy |  | 17 |
| 13 | Przewód NEKU cat 6A U/FTP 4x2xAWG23 |  | 2000 mb |
| 14 | Patchcord cat 6a |  | 50 |
| 15 | Rura karbowana elektroinstalacyjna 16/11 PVC UV 750 N |  | 300 mb |
| 16 | Koryta kablowe pełne ocynkowane 300x100mm |  | 6mb |
| 17 | Koryta kablowe pełne ocynkowane 200x60mm |  | 15mb |

1. ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ WG. POMIESZCZEŃ

Wykaz pomieszczeń w których należy wykonać instalację systemu telewizji dozorowej tj. kamery, rejestratory, monitory:

| lp. | Usytuowanie | Kamera ilość | Rejestrator | Monitor | Pkt sieci LAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świetlica oddział I | 2 | - | - | 2 |
| 2 | Dyżurka oddziałowego oddział I | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Świetlica oddział II | 2 | - | - | 2 |
| 4 | Dyżurka oddziałowego oddział II | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Świetlica oddział III | 2 | - | - | 2 |
| 6 | Dyżurka oddziałowego oddział III | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Świetlica oddział IV | 2 | - | - | 2 |
| 8 | Dyżurka oddziałowego oddział IV | - | - | - | - |
| 9 | Świetlica oddział V | 2 | - | - | 2 |
| 10 | Dyżurka oddziałowego oddział V | - | - | - | - |
| 11 | Świetlica oddział VI | 2 | - | - | 2 |
| 12 | Dyżurka oddziałowego oddział VI | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Świetlica oddział VII | 2 | - | - | 2 |
| 14 | Dyżurka oddziałowego oddział VII | - | - | - | - |
| 15 | Świetlica oddział VIII | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Dyżurka oddziałowego oddział VIII | - | - | - | - |
| 17 | Świetlica oddział IX | 2 | - | - | 2 |
| 18 | Dyżurka oddziałowego oddział IX | - | 1 | 1 | 1 |
|  | RAZEM | 17 | 5 | 5 | 22 |

1.1  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ I

Wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniu dyżurki oddziałowego. Przewód podłączony bezpośrednio do rejestratora z wykorzystaniem wtyku RJ45 ( kat 6A). Montaż monitora wraz z uchwytem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonać instalację elektryczną do zasilenia monitora. Montaż rejestratora z wykorzystaniem uchwytów. Montaż w/w urządzenia wykonać pod blatem biurka oddziałowego. Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych.

1.2  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  I

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem dwóch kamer na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.3  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ II

Wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniu dyżurki oddziałowego. Przewód podłączony bezpośrednio do rejestratora z wykorzystaniem wtyku RJ45 ( kat 6A). Montaż monitora wraz z uchwytem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonać instalację elektryczną do zasilenia monitora. Montaż rejestratora z wykorzystaniem uchwytów. Montaż w/w urządzenia wykonać pod blatem biurka oddziałowego. Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych.

1.4  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  II

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem dwóch kamer na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.5  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ III

Wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniu dyżurki oddziałowego. Przewód podłączony bezpośrednio do rejestratora z wykorzystaniem wtyku RJ45 ( kat 6A). Montaż monitora wraz z uchwytem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonać instalację elektryczną do zasilenia monitora. Montaż rejestratora z wykorzystaniem uchwytów. Montaż w/w urządzenia wykonać pod blatem biurka oddziałowego. Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych.

1.6  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  III

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem dwóch kamer na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.7  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  IV

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem dwóch kamer na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a). Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.8  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  V

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem dwóch kamer na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.9  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ VI

Wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniu dyżurki oddziałowego. Przewód podłączony bezpośrednio do rejestratora z wykorzystaniem wtyku RJ45 ( kat 6A). Montaż monitora wraz z uchwytem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonać instalację elektryczną do zasilenia monitora. Montaż rejestratora z wykorzystaniem uchwytów. Montaż w/w urządzenia wykonać pod blatem biurka oddziałowego. Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych.

1.10  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  VI

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem dwóch kamer na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.11  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  VII

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem dwóch kamer na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.12  POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W  ODDZIALE  VIII

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem jednej kamery na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.13  POMIESZCZENIE DYŻURKI ODDZIAŁOWEGO ODDZIAŁ IX

Wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniu dyżurki oddziałowego. Przewód podłączony bezpośrednio do rejestratora z wykorzystaniem wtyku RJ45 ( kat 6A). Montaż monitora wraz z uchwytem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonać instalację elektryczną do zasilenia monitora. Montaż rejestratora z wykorzystaniem uchwytów. Montaż w/w urządzenia wykonać pod blatem biurka oddziałowego. Instalację należy wykonać natynkowo w dedykowanych korytach instalacyjnych.

1.14  POMIESZCZENIA ŚWIETLICY W  ODDZIALE  IX

Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z montażem jednej kamery na suficie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kamery należy montować na uchwycie metalowym sufitowym. Kamery należy połączyć kablem sieciowym zakończonym dedykowanym wtykiem RJ45 (kat 6a).  Instalację należy wykonać podtynkowo w peszlu karbowanym 16/11.

1.15  PAWILON B

Wykonać szacht instalacyjny pionowy pomiędzy oddziałami warsztat-oddział IV- oddział V – oddział VI w pawilonie B wraz z przewiertami w stropach. Szacht instalacyjny wykonany z korytka kablowego cynkowanego pełnego 200x60mm  grubości 0,7 mm z pokrywą korytka stalową. Łączenie pokrywy koryta z korytem kablowym z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów. Koryto kablowe łączone do ściany za pomocą łącznika ceownika. Dystans koryta od ściany ok 5 cm. Wykonać łączenia z istniejącymi szachtami instalacyjnymi.

1.16 PIWNICA PAWILON B

Wykonać szacht poziomy do punktu dystrybucyjnego za mocą koryta cynkowanego pełnego 300x100 grubości 1mm. wraz z pokrywami. Koryta montowane za mocą uchwytów sufitowych. W miejscach łączenia z przepustami wykorzystać dedykowane trójniki dostawne lub trójniki korytka.

2. OPIS PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

Okablowanie urządzeń usytuowanych w danym budynku - pawilonie powinny zbiegać się w punktach dystrybucyjnych w/w budynków tj.

- okablowanie urządzeń typu  kamera, rejestrator zainstalowane w Pawilonie A powinny zbiegać się w punkcie dystrybucyjnym w Pawilonie A;

- okablowanie urządzeń typu   kamera, rejestrator zainstalowane w Pawilonie B powinny zbiegać się w punkcie dystrybucyjnym w Pawilonie B;

- okablowanie urządzeń typu   kamera, rejestrator zainstalowane w Pawilonie C powinny zbiegać się w punkcie dystrybucyjnym w Pawilonie C. Przewody w punktach dystrybucyjnych zakończone modułem RJ45 w patch panelach. Połączenie patch panel – ogranicznik przepięć – przełącznik sieciowy z wykorzystaniem przewodów typu patchcord  ekranowanych kat.6A jednolitych o długości dostosowanej do odległości między w/w urządzeniami.

Usytuowanie wszystkich urządzeń tj. patch panel, ogranicznik przepięć w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami Zamawiającego.

3. MONTAŻ KAMERY

Kamera montowana z wykorzystaniem dedykowanego uchwytu do podstawy. Uchwyt kamery połączony do uchwytu sufitowego za pomocą 4 śrub o szerokości 5mm wraz z nakrętką.  Uchwyt sufitowy zamontowany do sufitu za pomocą kołków rozporowych 12/100 mm z wkrętem z łbem sześciokątnym.

Specyfikacja uchwytu sufitowego.

Wymiar – 20x20 cm

Grubość blachy – 3 mm

Materiał – stal ( pomalowana na proszkowo na kolor biały) Uchwyt na wkręty – 4 szt. usytuowane w narożnikach blachy w odległości 1,5 cm od krawędzi.

Średnica otworów – montaż uchwytu za pomocą kołków rozporowych 12/100mm z wkrętem z łbem sześciokątnym ( bez stosowania podkładek).

Przewody do kamery w pomieszczeniu świetlicy układać podtynkowo w rurkach karbowanych.

4.	INSTALACJA SYSTEMU

•	wykonanie infrastruktury sieciowej w oparciu dedykowane okablowanie

•	przygotowanie nowych odcinków tras kablowych

•	instalacja kamer w wyznaczonych miejscach w świetlicach oddziałów mieszkalnych

•	instalacja kamer powinna być wykonana w sposób uniemożliwiający zaczepienie się

•	instalacja rejestratorów i monitorów w wyznaczonych dyżurkach w oddziałach mieszkalnych

•	wykonani niezbędnych kanałów, tras kablowych, koryt, osłon kablowych

•	wykonanie przewiertów w ścianach i stropach o grubości ściany 0,5 m – 1,5 m

•	podłączenie wszystkich urządzeń systemu

•	konfiguracja systemu

•	uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania i przeszkolenie użytkowników systemu.

•	wykonanie dokumentacji powykonawczej

Urządzenia należy skonfigurować zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy. Całość instalacji powinna być wykonana estetycznie. Przejścia między pawilonami i oddziałami i pozostałych przeszkodach betonowych powinny być wykonane bruzdy ( przewierty). Sprawdzenie systemu odbywa się w obecności Administratora systemów zabezpieczeń elektronicznych. Po przeprowadzonej konfiguracji i sprawdzeniu system należy przeprowadzić szkolenie z zakresu administrowania systemem dla administratora, z-cę administratora systemu elektronicznego zabezpieczenia jednostki. Po szkoleniu zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego szkolenia i protokół odbiorczy. Instalator przekazuje Administratorowi systemów zabezpieczeń elektronicznych informację dotyczące odpowiedniego poziomu/poziomów dostępu do systemu.

Wszystkie urządzenia zabezpieczeń elektronicznych podłączone do sieci LAN, w dedykowanym VLAN-ie, muszą posiadać statyczny adres IP. W urządzeniach posiadających możliwość synchronizacji czasu z serwerem ntp, należy tę funkcjonalność uruchomić.

Urządzenia systemu telewizji dozorowej tj. kamery , rejestrator musi być kompatybilny z użytkowanym w jednostce systemem CCTV ( aplikacja iVMS, rejestrator Hikvision).

Przy budowie systemu należy uwzględnić aktualne obowiązujące normy i przepisy dotyczące systemów telewizji dozorowej.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA POWINNA ZAWIERAĆ:

1.	Dane firmy instalacyjnej.

2.	Projekt powykonawczy systemu z naniesionymi ewentualnymi zmianami (w opisie zestawieniu materiałów jak i rysunku – zmiana sprzętowa wniesiona w stosunku do niniejszej dokumentacji). Projekt powykonawczy, plany muszą uwzględniać schematy obecnie użytkowanego system.

3.	Instrukcję obsługi systemu, szczegółową na tyle, by zminimalizować możliwość niewłaściwego użytkowania. Instrukcja powinna mieć dwie części: pierwszą – dotyczącą włączania/wyłączania, weryfikacji stanu alarmu, kasowania, blokowania i testowania, drugą – opisującą pozostałe funkcje systemu.

4.	Protokół odbioru

5.	Deklarację zgodności dla urządzeń zastosowanych w systemie, które wymagają klasyfikacji wg. Norm (spełniające minimalne wymagania zawarte w Wytycznych nr 4/2022 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie określenia standardów systemów zabezpieczeń elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej – wykaz polskich norm znajdujących zastosowanie podczas projektowania, instalacji i użytkowania systemów zabezpieczeń).

6.	RÓWNOWAŻNOŚĆ

Wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia  przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczania do stosowania.

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty oraz inne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

7.	WYMAGANIA DODATKOWE

1. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich błędów w działaniu systemu przez Zamawiającego w terminie:

1)	do 3 dni roboczych – w przypadku błędów krytycznych, licząc od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Jako błąd krytyczny rozumie się błąd urządzenia uniemożliwiający jego korzystanie,

2)	do 5 dni roboczych – w przypadku błędów normalnych, licząc od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Jako błąd normalny rozumie się wszelkie usterki  inne niż błąd krytyczny,

- udzielania konsultacji (mailowych lub telefonicznych) w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych oraz podczas zgłoszonych prac administracyjnych dotyczących oprogramowania Systemu.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia do:

  - sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy – nieużywany, wolny od wad,

  - transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być zawarte w podanej cenie ofertowej,

  - w przypadku instalacji konieczność skonfigurowania zestawu oraz przetestowania pod obciążeniem,

  - gwarancja na okres nie mniejszy niż 24 miesięcy,

  - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

  - oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Polski,

  - W przypadku awarii urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  zastępczego sprzętu spełniającego takie same parametry na czas dokonywanych napraw.