Bydgoszcz, dnia 09.10.2020r.

DP.2600.8.2020

Specyfikacja

Wymagania ogólne:

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę frezarki do pni kompatybilnej z koparko ładowarką JCB 3CX montowaną na tylne ramie . Koszty dostawy, montaż, adaptacja musi być wliczone w cenę ogólną oferty.

- Minimalne wymagania sprzętu:

- waga 200 kg,

- wymiary 1300 x 550 x 800 mm,

- przepływ oleju (l/min): 65-85,

- ciśnienie oleju (bar): 250,

- ilość zębów: 28 szt.,

- maksymalne ciśnienie powrotne: 7 bar,

- średnica tarczy: 600 mm,

- waga nośnika (t): 7 -11,

- zasilanie z linii hydraulicznej nośnika .

- Frezarka do pni musi być fabrycznie nowa, kompletna i sprawna technicznie.

- Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia we wskazane miejsce przez Zamawiającego, dokona uruchomienia sprzętu i przeprowadzi nieodpłatnie instruktaż dla pracowników ekipy drogowej z zakresu użytkowania i konserwacji.

- Dostawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt.